# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 1727

г. Полысаево

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа Кемеровской области –Кузбасса на период 2021-2031 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Госстроя Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Госстроя Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на период 2021 -2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно - телекоммуникационный сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Панфилова

54495

А

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 13.12.2021 № 1727

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа Кемеровской области –Кузбасса на период 2021-2031 годы

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее Программа) Полысаевского городского округа Кемеровской области (далее Полысаевский г.о.), разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020), Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа, в том числе систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния Полысаевского городского округа.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Полысаевского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа Кемеровской области на период 2021 - 2031г.г |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020) ст.6 п. 4.1; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа («УКС и ЖКХ ПГО») |
| Разработчик Программы | ИП Макарова Л.О. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа («УКС и ЖКХ ПГО») |
| Соисполнители Программы | ОАО «СКЭК»; ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПАО «Кузбассэнергосбыт» |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Полысаевском г.о. на период 2021 – 2031г.г; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения Полысаевского городского округа. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства Полысаевского городского округа в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2021-2031г.г |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1158821,4 тыс. рублей, в том числе: в сфере водоснабжения – 530757,0 тыс. руб.; в сфере водоотведения – 284322,0 тыс. руб.; в сфере теплоснабжения – 343742,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности Полысаевского г.о. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа

Инженерное обеспечение Полысаевского городского округа  включает в себя:

Водоснабжение;

Водоотведение;

Теплоснабжение;

Электроснабжение;

Связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 3.1.

Таблица 2.1- Наличие инфраструктуры

| Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевский г. о. | + | + | + | + | + | + |

ТС- централизованное теплоснабжение;

ВС- централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС- централизованное электроснабжение;

ТКО- вывоз твердых коммунальных отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

На 01.01.2021 г. в работе 5 котельных, в том числе:

- 4 котельных ОАО «СКЭК»: котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32;

- котельная шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»ПЕ Теплосиловое хозяйство (ПЕ ТСХ).

За период 2020 года изменений в сфере теплоснабжения городского округа не установлено.

С 01.01.2021 года котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32 были переданы в аренду ОАО «СКЭК».

Источники тепловой энергии с адресами размещения на территории Полысаевского городского округа представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1- Источники тепловой энергии с адресами размещения на территории Полысаевского городского округа

| № | Наименование ТЭУ | Адрес | Площадь зоны действия, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 220,89 |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ул.Читинская,90 | 186,7 |
| 2 | Котельная № 29 | ул. Покрышкина,4а | 18,47 |
| 3 | Котельная № 28 | ул. Покрышкина, 12а | 13,94 |
| 4 | Котельная № 32 | ул. Карбышева,14а | 1,69 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ | 23,9 |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | ул. Токарева, 1 | 23,9 |

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);

Микрорайон № 2 – котельная ППШ- 1;

Микрорайон № 3 – котельная № 28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;

Микрорайон № 6 – котельная № 32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объекты шахты и (частично) жилой фонд микрорайона № 1.

По состоянию на 01.01.2021 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

Источники тепловой энергии Полысаевского городского округа с описанием технических характеристик основного оборудования котельных представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2- Источники тепловой энергии Полысаевского городского округа с описанием технических характеристик основного оборудования котельных

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, | Мощность котельной, | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  | % |  |  |
|  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Котельная ППШ-1, Полысаевского городского округа ул.Читинская,90 | КВ-ТС-20 -150 П №1 | 3 | 1987 | 20 | 60,00 | 182,9 | 78% | 182,57 | 2021 |
| 2 |  | КВ-ТС-20 -150 П №2 |  | 1989 | 20 |  | 184,5 | 77% |  | 2021 |
| 3 |  | КВ-ТС-20 -150 П №3 |  | 1981 | 20 |  | 180,3 | 79% |  | 2021 |
| 1 | Котельная ППШ-2, Полысаевского городского округа ул. Читинская, 90 | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №4 | 3 | 2013 | 6,5 | 19,50 | 188,4 | 76% | 186,07 | 2028 |
| 2 |  | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №5 |  | 2013 | 6,5 |  | 184,4 | 77% |  | 2028 |
| 3 |  | КВ м -7,58К (КВР 7,58-95) №6 |  | 2013 | 6,5 |  | 185,4 | 77% |  | выведен из эксплуатации |
| 1 | Котельная № 29, Полысаевского городского округа ул. Покрышкина, 4а | КВ м – 1,86 №1 | 4 | 2012 | 1,6 | 6,64 | 219,6 | 65% | 218,90 | 2022 |
| 2 |  | КВ м – 1,86 №2 |  | 2012 | 1,6 |  | 216,7 | 66% |  | 2022 |
| 3 |  | КВ м – 2,0 №3 |  | 2014 | 1,72 |  | 221,8 | 64% |  | 2024 |
| 4 |  | КВ м – 2,0 №4 |  | 2014 | 1,72 |  | 217,5 | 66% |  | 2024 |
| 1 | Котельная № 28, Полысаевского городского округа ул.Покрышкина, 12а | КВ – 1,86 №1 | 4 | 2009 | 1,6 | 6,4 | 221,8 | 64% | 221,75 | 2019 |
| 2 |  | КВ – 1,86 №2 |  | 2009 | 1,6 |  | 221,80 | 64% |  | 2019 |
| 3 |  | КВ р 1,6 №3 |  | 2013 | 1,6 |  | 222,10 | 64% |  | 2023 |
| 4 |  | КВ р 1,6 №4 |  | 2013 | 1,6 |  | 221,30 | 65% |  | 2023 |
| 1 | Котельная № 32, Полысаевского городского округа ул. Карбышева, 14а | Е-1,0-0,9 №1 | 2 | 1986 | 0,5 | 0,84 | 213,20 | 75% | 213,20 | 2019 |
| 2 |  | КВ р-0,4 №2 |  | 2019 | 0,34 |  | 213,20 | 80% |  | 2029 |
| Всего |  |  | 16 |  | 93,38 | 93,38 |  |  |  |  |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Котельная ш. Полысаевская, Полысаевского городского округа, ул. Токарева, 1 | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 | 49,3 | 203,49 | 87,5% | 206,3 | 1987 |
| 2 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 |  | 203,49 | 87,5% |  | 1987 |
| 3 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 |  | 203,49 | 87,5% |  | 1987 |
| 4 |  | КЕ 10/14 | 1 | 1990 | 5,8 |  | 214,88 | 82,8% |  | 1990 |
| Всего |  |  | 4 |  | 49,3 | 49,3 |  |  |  |  |

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными - уголь.

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, бюджетные и прочие организации.

На территории Полысаевского городского округа система теплоснабжения открытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная – потребитель – котельная.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ и ш. Полысаевская имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Теплоноситель котельных 29,28,32 циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах городского округа.

Общая установленная тепловая мощность источников городского округа Полысаево, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки составляет 142,68 Гкал/ч.

Котельная ППШ-1 ППШ-2,  ОАО «СКЭК»

Котельная  ППШ (ист. №0010) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в круглый год (355 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 3 котла марки КВТС-20. Постоянно в работе находятся 2 котла, третий котел подключается в зимний период. Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 20 Гкал/час. Расход угля составляет 33386 тонн в год. Дымовые газы от котлов с очисткой в пыле-золоуловителе (проектный КПД очистки 80%).

Водогрейный котел КВ-ТС-20 -150 П № 1 введен в эксплуатацию в 1987 году, водогрейный котел КВ-ТС-20 -150 П № 2 введен в эксплуатацию в 1989 году, водогрейный котел КВ-ТС-20 -150 П № 3 введен в эксплуатацию в 1981 году.

Котельная  ППШ-2 (ист. №0011) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный период (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВ-Р-7.56-115 (№ 4,5) и котел КВм-7,58К (КВР-7,58-95 №6). Установленная мощность одного водогрейного котла  составляет 6,5 Гкал/час,  установленная мощность котельной 19,5 Гкал/час. Расход угля составляет 8978 тонн в год.

Водогрейный котел КВ-Р-7.56-115 № 4 введен в эксплуатацию в 2013 году, водогрейный котел КВ-Р-7.56-115 № 5 введен в эксплуатацию в 2013 году, водогрейный котел КВм-7,58К № 6 введен в эксплуатацию в 2013 году.

Годовая выработка тепловой энергии котельными ППШ-1 и ППШ-2139931,77 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 130/70 °С со спрямлением на 65 оС

и срезкой на 94 °С.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо – отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено четыре натрий-катионитовых фильтров ФИПа  I-2,6-0,6 д.2600 мм, производительностью 81,1 т/ч работающих в двухступенчатом режиме. В качестве катионита применяется сульфоуголь

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ имеют 2х контурную систему:

I контур: котел – теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 34641 м, тип изоляции маты минераловатные М100, ППУ, год ввода в эксплуатацию 1989-2019 г.г.

Котельная № 28 ОАО «СКЭК»

Котельная расположена по адресу: Полысаевский городской округ, ул. Покрышкина, 12а.

Котельная (ист. №0001) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВ-1.86 и 2 котла марки КВр-1.6. Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 1,6 Гкал/час. Расход угля составляет 4065 тонн в год.

Установленная мощность котельной составляет 6,4 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 11326 Гкал/год.

В котельной установлено четыре водогрейных котла типа КВ – 1,86 № 1,2,3, 4. Год ввода котлов № 1 и 2в эксплуатацию 2009г., котлов № 3и 4– 2013 год. Мощность котлов составляет 1,6 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо –отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 5564 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 1994-2019 г.г.

Котельная № 29 ОАО «СКЭК»

Котельная № 29, расположена Полысаевский городской округ, ул. Покрышкина, 4А.

Котельная (ист. №0004) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВм-1.86 и 2 котла марки КВм-2,0. Установленная мощность одного водогрейного котла КВм-1.86 составляет 1,6 Гкал/час, котла КВм-2,0 – 1,72 Гкал/час. Расход угля составляет 4078 тонн в год.

В котельной установлено четыре водогрейных котла типа КВ  – 1,86 № 1,2, КВ м-2,0 № 3 и 4. Год ввода котлов № 1,№ 2в эксплуатацию 2012г., котлов № 3и 4 2014 год. Мощность котлов КВ  – 1,86 № 1,2 составляет 1,6 Гкал/час, КВ м-2,0 № 3, 4 - 1,72 Гкал/час.

Установленная мощность котельной составляет 6,64 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 112029,24 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС .

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо –отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 7290 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 1985-2019 г.г.

Котельная № 32 ОАО «СКЭК»

Котельная № 32, расположено Полысаевский городской округ, ул. Карбышева, 14А.Котельная (ист. №0007) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 1 котел марки Е1-0,9 и 1 котел марки КВр-0,4. Установленная мощность одного водогрейного котла Е1-0,9 составляет 0,5 Гкал/час, котла КВр-0,4 – 0,34 Гкал/час. Расход угля составляет 542 тонн в год.

Год ввода в эксплуатацию котла Е1-0,9 – 1986 год, котла КВр-0,4- 2019 год.

Установленная мощность котельной 0,84 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 1533,16 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС .

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо –отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной неведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 942 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 2002-2009 г.г.

Котельная ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс»

Котельная ш. Полысаевская, расположена по адресу Полысаевский г. о., ул.Токарева, 1.

Котельная оборудована четырьмя паровыми котлами: котлы № 1-3 КЕ 25/14, котел № 4 (лето) КЕ 10/14. Режим работы котельной в зимний период - непрерывный — 5808 часов (максимально в работе 2 котла), в летний период — 2952 часов (в работе 1 котел). В качестве топлива используется собственный уголь марки Г.

Год ввода в эксплуатацию котлов КЕ 25/14 – 1987 г., котла КЕ-10/14- 1990 г.

Установленная мощность котельной составляет 49,3 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 43802,0 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 150/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной неведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлен фильтр Н - катионитовый ICT-2,6-0,6 производительностью 64 т/ч.

Котельная имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении составляет 8963 м, тип изоляции маты минераловатные М 100, год ввода в эксплуатацию 1981-2015 г.г.

Структура основного оборудования.

Перечень котлоагрегатов представлен в таблице 2.1.3,технические характеристики фильтров химводоподготовки в таблице 2.1.4,технические характеристики насосов районной котельной в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.3– Перечень котлоагрегатов котельных

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Котельная ППШ-1, г. Полысаево ул.Читинская,90 | КВ-ТС-20 -150 П №1 | 3 | 1987 | 182,9 | 78% |
| 2 |  | КВ-ТС-20 -150 П №2 |  | 1989 | 184,5 | 77% |
| 3 |  | КВ-ТС-20 -150 П №3 |  | 1981 | 180,3 | 79% |
| 1 | Котельная ППШ-2, г. Полысаево ул. Читинская, 90 | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №4 | 3 | 2013 | 188,4 | 76% |
| 2 |  | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №5 |  | 2013 | 184,4 | 77% |
| 3 |  | КВ м -7,58К (КВР 7,58-95) №6 |  | 2013 | 185,4 | 77% |
| 1 | Котельная № 29, г. Полысаево ул. Покрышкина,4а | КВ м – 1,86 №1 | 4 | 2012 | 219,6 | 65% |
| 2 |  | КВ м – 1,86 №2 |  | 2012 | 216,7 | 66% |
| 3 |  | КВ м – 2,0 №3 |  | 2014 | 221,8 | 64% |
| 4 |  | КВ м – 2,0 №4 |  | 2014 | 217,5 | 66% |
| 1 | Котельная № 28, г. Полысаево ул. Покрышкина, 12а | КВ – 1,86 №1 | 4 | 2009 | 221,8 | 64% |
| 2 |  | КВ – 1,86 №2 |  | 2009 | 221,80 | 64% |
| 3 |  | КВ р 1,6 №3 |  | 2013 | 222,10 | 64% |
| 4 |  | КВ р 1,6 №4 |  | 2013 | 221,30 | 65% |
| 1 | Котельная № 32, г. Полысаево ул. Карбышева,14а | Е-1,0-0,9 №1 | 2 | 1986 | 213,20 | 75% |
| 2 |  | КВ р-0,4 №2 |  | 2019 | 213,20 | 80% |
| Всего |  |  | 16 |  |  |  |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1 | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 2 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 3 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 4 |  | КЕ 10/14 | 1 | 1990 | 214,88 | 82,8% |
| Всего |  |  | 4 |  |  |  |

Ниже приведены данные по оборудованию котельных  Полысаевского городского округа

Таблица 2.1.4 – Тип водоподготовительных установок

| № | Наименование котельной | Тип водоподготовительной установки | Кол-во | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |  |  |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | Натрий-катионитовый фильтр ФИПа I-2,6-0,6 д.2600 мм | 4 | 81,1 |
| 2 | Котельная № 29 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М» | 1 | 100 |
| 3 | Котельная № 28 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М» | 1 | 100 |
| 4 | Котельная № 32 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит» | 1 | 100 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» |  |  | 381 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская, Полысаевского г. о., ул. Токарева, 1 | Фильтр Н-катионитовый ICT-2,6-0,6 | 1 | 64 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  | 64 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу |  |  | 445,1 |

Таблица 2.1.5–Типы оборудования насосных станций

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт. | Расход, м3/час (производительность м3/час) | Давление на входе, атм. | Давление на выходе, атм. | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Бойлерная | г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Д1600-90 | 3 | 1600 | 1,2 | 8 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | Д200/36 | 3 | 200 | 0,5 | 1,2 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | 1Д500-63 | 2 | 500 | 2,6 | 6 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | K100-80- 60 | 2 | 100 | 0,5 | 2,6 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | GRUH№DF ОХ №В65-160/157 | 2 | 113,7 | 0,5 | 0,5 | Независимая схема | удовлетворительное |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Бойлерная жилого поселка | г. Полысаево, ул. Токарева, 1, котельная ш. Полысаевская, бойлерная жилого поселка | Д-500/63 | 1 | 500 | 2 | 6,3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILO №LG 200/450-132/4 | 1 | 501 | 2 | 6,32 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | Д-320/50 | 1 | 320 | 2 | 5 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | К-160/30 | 1 | 160 | 2 | 3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILO BL 100/315-22/4 | 1 | 164 | 2 | 3,14 | параллельная | удовлетворительное |

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных Полысаевского городского округа представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6 – Объем потребления тепловой

энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 139 931,77 | 6 358,78 | 133 572,99 | уголь | 28 444,70 |
| 2 | Котельная № 29 | 12 029,24 | 477,19 | 11 552,05 | уголь | 2 738 |
| 3 | Котельная № 28 | 11 326,35 | 372,48 | 10 953,87 | уголь | 2 729 |
| 4 | Котельная № 32 | 1 533,16 | 31,94 | 1 501,22 | уголь | 364,12 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» | 164 820,52 | 7 240,38 | 157 580,14 |  | 34 276,30 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 | уголь | 8 705,2 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 |  | 8 705,2 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу | 208 622,52 | 8 730,80 | 199 891,72 |  | 42 981,48 |

Регулирование отпуска тепловой энергии

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками:

130/70 °С со срезкой на 94 °С;

95/70 °С со спрямлением на 60 °С на нужды ГВС (открытого типа);

95/70 °С.

Спрямление температурного графика на 60. °С не позволяет обеспечить температуру воды в местах горячего водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого необходимо увеличить излом прямой воды до 65 °С для открытых систем ГВС.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7 - Оптимальные температурные графики

отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных

| Наименование источника | Температурные графики |
| --- | --- |
| Котельная ш. Полысаевская (калорифер) | 150/70 °С со спрямлением на 65 оС |
| КотельнаяППШ (ППШ-1) | 130/70 °С со спрямлением на 65 оС и срезкой на 94 °С |
| Котельные Ш. Полысаевская (промплощадка, жилой поселок) ППШ (ППШ-1 бойлерная, ППШ-2) № 28, № 29, № 32 | 95/70 °С со спрямлением на 65 °С |

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения городского округа является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов

Таблица 2.1.8 – Регулирование отпуска тепловой

энергии по температуре и расходу теплоносителя с источников

| № п/п | Наименование котельной | Способ регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | автоматический |
| 2 | Котельная № 29 | автоматический + ручной |
| 3 | Котельная № 28 | ручной |
| 4 | Котельная № 32 | ручной |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» |  |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1 | автоматический |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

Таблица 2.1.9 – Температурный график котельной № 28

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 51 | 69 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 52 | 70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 52 | 70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 53 | 71 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 53 | 72 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 54 | 72 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 55 | 73 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 55 | 74 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 56 | 75 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 57 | 75 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 57 | 76 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 58 | 77 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 59 | 78 |
| -26 | 81 | 61,5 | 60 | 79 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 60 | 79 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 61 | 80 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 62 | 81 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 63 | 82 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 64 | 83 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65 | 84 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 66 | 85 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 67 | 86 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 68 | 88 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 69 | 89 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70 | 90 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 72 | 91 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 73 | 92 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 74 | 94 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 74 | 94 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 74 | 93 |
| -9 | 65,0 | 52 | 74 | 93 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 74 | 93 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 74 | 92 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 74 | 92 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 74 | 91 |
| -4 | 65,0 | 53 | 74 | 91 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 74 | 91 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 74 | 91 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 74 | 90 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 74 | 90 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 74 | 90 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 74 | 89 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 74 | 89 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 74 | 89 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 74 | 88 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 74 | 88 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 74 | 88 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 74 | 87 |

Таблица 2.1.10– Температурный график котельной № 29

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 54 | 73 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 55 | 74 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 55 | 75 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 56 | 75 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 57 | 76 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 57 | 77 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 58 | 78 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 59 | 78 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 59 | 79 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 60 | 80 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 61 | 81 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 62 | 82 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 62 | 83 |
| -26 | 81 | 61,5 | 63 | 83 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 64 | 84 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65 | 85 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 66 | 86 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 67 | 87 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 68 | 88 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 69 | 89 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70 | 91 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 71 | 92 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 72 | 93 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 74 | 94 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 75 | 95 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 76 | 97 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 77 | 98 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 79 | 100 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 79 | 99 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 79 | 99 |
| -9 | 65,0 | 52 | 79 | 99 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 79 | 98 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 79 | 98 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 79 | 97 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 79 | 97 |
| -4 | 65,0 | 53 | 79 | 97 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 79 | 96 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 79 | 96 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 79 | 96 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 79 | 95 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 79 | 95 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 79 | 95 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 79 | 94 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 79 | 94 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 79 | 94 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 79 | 93 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 79 | 93 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 79 | 93 |

Таблица 2.1.11– Температурный график котельной № 32

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 6 | 9 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 6 | 9 |
| -37 | 92,8 | 68,7 | 6 | 9 |
| -36 | 91,7 | 68 | 7 | 9 |
| -35 | 90,6 | 67,3 | 7 | 9 |
| -34 | 89,4 | 66,7 | 7 | 9 |
| -33 | 88,3 | 66 | 7 | 9 |
| -32 | 87,2 | 65,3 | 7 | 9 |
| -31 | 86,1 | 64,6 | 7 | 9 |
| -30 | 85 | 63,9 | 7 | 9 |
| -29 | 83,8 | 63,3 | 7 | 9 |
| -28 | 82,7 | 62,6 | 7 | 10 |
| -27 | 81,6 | 61,9 | 7 | 10 |
| -26 | 80,5 | 61,2 | 7 | 10 |
| -25 | 79,3 | 60,5 | 8 | 10 |
| -24 | 78,2 | 59,7 | 8 | 10 |
| -23 | 77 | 59 | 8 | 10 |
| -22 | 75,9 | 58,3 | 8 | 10 |
| -21 | 74,7 | 57,6 | 8 | 10 |
| -20 | 73,5 | 56,8 | 8 | 11 |
| -19 | 72,4 | 56,1 | 8 | 11 |
| -18 | 71,2 | 55,3 | 8 | 11 |
| -17 | 70 | 54,6 | 9 | 11 |
| -16 | 68 | 53,8 | 9 | 11 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | 9 | 11 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | 9 | 11 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | 9 | 12 |
| -12 | 64 | 50,8 | 9 | 12 |
| -11 | 62,7 | 50 | 10 | 12 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | 10 | 12 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | 10 | 12 |
| -8 | 59 | 47,6 | 10 | 13 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | 10 | 13 |
| -6 | 56,5 | 46 | 11 | 13 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | 11 | 13 |
| -4 | 54 | 44,3 | 11 | 14 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | 11 | 14 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | 12 | 14 |
| -1 | 50 | 41,8 | 12 | 14 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | 12 | 15 |
| 1 | 47,4 | 40 | 13 | 15 |
| 2 | 46,1 | 39,1 | 13 | 15 |
| 3 | 44,8 | 38,2 | 13 | 16 |
| 4 | 43,4 | 37,2 | 14 | 16 |
| 5 | 42 | 36,2 | 14 | 17 |
| 6 | 41 | 35,3 | 15 | 17 |
| 7 | 40,5 | 35,1 | 15 | 17 |
| 8 | 40 | 35 | 15 | 17 |

Таблица 2.1.12– Температурный график котельной ППШ  1 контур

(до бойлерной)

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 130 | 70 | 356 | 662 |
| -38 | 129 | 69,4 | 359 | 667 |
| -37 | 128 | 68,8 | 362 | 673 |
| -36 | 127 | 68,2 | 365 | 679 |
| -35 | 126 | 67,6 | 368 | 685 |
| -34 | 125 | 67 | 371 | 691 |
| -33 | 124 | 66,4 | 374 | 698 |
| -32 | 123 | 65,8 | 377 | 704 |
| -31 | 122 | 65,2 | 380 | 710 |
| -30 | 121 | 64,6 | 383 | 717 |
| -29 | 120 | 64 | 386 | 724 |
| -28 | 119 | 63,4 | 389 | 731 |
| -27 | 118 | 62,8 | 393 | 738 |
| -26 | 117 | 62,2 | 396 | 745 |
| -25 | 116 | 61,6 | 399 | 752 |
| -24 | 115 | 61 | 403 | 759 |
| -23 | 114 | 60,4 | 406 | 767 |
| -22 | 113 | 59,8 | 410 | 775 |
| -21 | 112 | 59,2 | 414 | 782 |
| -20 | 111 | 58 | 417 | 799 |
| -19 | 110 | 57,2 | 421 | 810 |
| -18 | 109 | 56,6 | 425 | 818 |
| -17 | 108 | 56 | 429 | 827 |
| -16 | 107 | 55,4 | 433 | 836 |
| -15 | 106 | 54,8 | 437 | 845 |
| -14 | 105 | 54,2 | 441 | 855 |
| -13 | 104 | 53,6 | 445 | 864 |
| -12 | 103 | 53 | 450 | 874 |
| -11 | 102 | 52,4 | 454 | 884 |
| -10 | 101 | 51,8 | 459 | 894 |
| -9 | 100 | 51,7 | 463 | 896 |
| -8 | 99 | 50,6 | 468 | 915 |
| -7 | 98 | 50 | 473 | 926 |
| -6 | 97 | 49,8 | 478 | 930 |
| -5 | 96 | 49,6 | 482 | 934 |
| -4 | 95 | 49,5 | 488 | 936 |
| -3 | 94 | 49,5 | 493 | 936 |
| -2 | 94 | 49,8 | 493 | 930 |
| -1 | 94 | 51 | 493 | 908 |
| 0 | 94 | 51,2 | 493 | 905 |
| 1 | 94 | 51,4 | 493 | 901 |
| 2 | 94 | 51,5 | 493 | 899 |
| 3 | 94 | 51,6 | 493 | 898 |
| 4 | 94 | 51,7 | 493 | 896 |
| 5 | 94 | 51,8 | 493 | 894 |
| 6 | 94 | 52 | 493 | 891 |
| 7 | 94 | 52,2 | 493 | 887 |
| 8 | 94 | 52,4 | 493 | 884 |

Таблица 2.1.13– Температурный график котельной ППШ 11 контур

(после бойлерной)

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 488 | 662 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 495 | 667 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 499 | 674 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 505 | 680 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 511 | 687 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 516 | 693 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 523 | 701 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 529 | 707 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 536 | 715 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 543 | 721 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 549 | 729 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 557 | 738 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 564 | 746 |
| -26 | 81 | 61,5 | 572 | 753 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 580 | 762 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 589 | 771 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 597 | 780 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 605 | 789 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 614 | 799 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 623 | 808 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 634 | 818 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 643 | 829 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 653 | 839 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 665 | 850 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 675 | 863 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 687 | 874 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 699 | 886 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 711 | 899 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 713 | 898 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 713 | 892 |
| -9 | 65,0 | 52 | 713 | 891 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 713 | 887 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 713 | 882 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 713 | 879 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 713 | 876 |
| -4 | 65,0 | 53 | 713 | 874 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 713 | 871 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 713 | 867 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 713 | 864 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 713 | 861 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 713 | 859 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 713 | 856 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 713 | 853 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 713 | 850 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 713 | 847 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 713 | 844 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 713 | 841 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 713 | 838 |

Таблица 2.1.14– Температурный график котельной ш. Полысаевская

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 299 | 406 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 303 | 410 |
| -37 | 92,8 | 68,7 | 306 | 414 |
| -36 | 91,7 | 68 | 310 | 418 |
| -35 | 90,6 | 67,3 | 314 | 422 |
| -34 | 89,4 | 66,7 | 318 | 426 |
| -33 | 88,3 | 66 | 322 | 431 |
| -32 | 87,2 | 65,3 | 326 | 435 |
| -31 | 86,1 | 64,6 | 330 | 440 |
| -30 | 85 | 63,9 | 334 | 445 |
| -29 | 83,8 | 63,3 | 339 | 449 |
| -28 | 82,7 | 62,6 | 344 | 454 |
| -27 | 81,6 | 61,9 | 348 | 459 |
| -26 | 80,5 | 61,2 | 353 | 464 |
| -25 | 79,3 | 60,5 | 358 | 470 |
| -24 | 78,2 | 59,7 | 363 | 476 |
| -23 | 77 | 59 | 369 | 482 |
| -22 | 75,9 | 58,3 | 375 | 488 |
| -21 | 74,7 | 57,6 | 381 | 493 |
| -20 | 73,5 | 56,8 | 387 | 500 |
| -19 | 72,4 | 56,1 | 393 | 507 |
| -18 | 71,2 | 55,3 | 399 | 514 |
| -17 | 70 | 54,6 | 406 | 521 |
| -16 | 68 | 53,8 | 418 | 528 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | 420 | 535 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | 428 | 544 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | 436 | 551 |
| -12 | 64 | 50,8 | 444 | 560 |
| -11 | 62,7 | 50 | 453 | 569 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | 462 | 578 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | 471 | 587 |
| -8 | 59 | 47,6 | 482 | 597 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | 492 | 607 |
| -6 | 56,5 | 46 | 503 | 618 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | 515 | 629 |
| -4 | 54 | 44,3 | 526 | 642 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | 539 | 653 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | 553 | 666 |
| -1 | 50 | 41,8 | 569 | 680 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | 582 | 695 |
| 1 | 47,4 | 40 | 600 | 711 |
| 2 | 46,1 | 39,1 | 617 | 727 |
| 3 | 44,8 | 38,2 | 634 | 744 |
| 4 | 43,4 | 37,2 | 655 | 764 |
| 5 | 42 | 36,2 | 677 | 785 |
| 6 | 41 | 35,3 | 693 | 805 |
| 7 | 40,5 | 35,1 | 702 | 810 |
| 8 | 40 | 35 | 711 | 812 |

Способы учета тепловой энергии

По способу учета тепловой энергии потребители подразделяются на три группы: у потребителей I группы учет отпуска тепловой энергии производится приборным способом, у потребителей II группы - приборно-расчетным способом, у потребителей III группы - расчетным способом. У потребителей II и III групп расчет производится по данным водяного и теплового балансов системы теплоснабжения. Учет отпуска тепловой энергии приборно-расчетным и расчетным способами допускается в порядке исключения.

Индивидуальные теплогенераторы

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского городского округа относятся частные домовладения, занимающие площадь 285,12 тыс. м2.

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находятся на обслуживании организации на правах договора аренды от 01.12.2020 года № 6-70-20.

На территории Полысаевского городского округа система теплоснабжения открытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная – потребитель – котельная.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами  от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ и ш. Полысаевская имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Теплоноситель котельных 29,28,32 циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей Полысаевского городского округа по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2021 г. составляет 60,67 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 100 мм, что говорит о разветвленной системе внутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %. Максимальный диаметр магистральных тепловых сетей на территории  городского округа составляет 500 мм.

51707 м – 85,2 % тепловых сетей Полысаевского городского округа переданы по договору концессии ОАО «СКЭК».

8963 м – 14,8 % тепловых сетей от общей протяженности в собственности АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ш. Полысаевская.

Рисунок 2.1.1 – Распределение протяженности тепловой сети по РСО

Таблица 2.1.15– Общая характеристика магистральных тепловых

сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 100 | 8 | 1 |
| 200 | 14 | 4 |
| 250 | 70 | 15 |
| 300 | 240 | 78 |
| 500 | 180 | 95 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 512 | 193 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 273 | 30 | 8,19 |
| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| 325 | 668 | 217,10 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 1 210 | 419 |

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики.

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики показаны в таблице 2.1.16.

Таблица 2.1.16– Способы прокладки магистральных тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Надземная | 368 | 142 |
| Канальная | 144 | 51 |
| Непроходной канал | 144 | 51 |
| Проходной канал |  |  |
| Дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 512 | 193 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Надземная |  |  |
| Канальная | 698 | 225,3 |
| Непроходной канал |  |  |
| Проходной канал | 698 | 225,3 |
| Дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 1 210 | 418 |

Таблица 2.1.17– Общая характеристика

распределительных сетей горячего водоснабжения (ГВС) за 2020 год

|  | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 0 | 0 | 0 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» | 0 | 0 | 0 |

Система теплоснабжения двухтрубная, открытого вида.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения, таблица 2.1.18.

Таблица 2.1.18– Общая характеристика распределительных

тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 25 | 130 | 3 |
| 32 | 20 | 1 |
| 40 | 973 | 41 |
| 50 | 6 305 | 359 |
| 70 | 833 | 125 |
| 80 | 6 356 | 566 |
| 100 | 10 465 | 1 130 |
| 125 | 1 684 | 224 |
| 150 | 8 975 | 1 427 |
| 200 | 3 398 | 743 |
| 250 | 5 553 | 1 520 |
| 300 | 3 244 | 1 054 |
| 400 | 2 124 | 905 |
| 500 | 1 136 | 601 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 51 196 | 8 699 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 32 | 158 | 6,18 |
| 40 | 92 | 3,68 |
| 57 | 1 194 | 68,06 |
| 76 | 490 | 37,24 |
| 89 | 1 384 | 122,72 |
| 108 | 28 | 3,02 |
| 114 | 1 844 | 210,22 |
| 159 | 630 | 100,18 |
| 219 | 488 | 106,88 |
| 273 | 1 987 | 534,26 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 8 295 | 1 192 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 59 491 | 9891 |

Таблица 2.1.19– Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности теплоснабжающих организаций

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| До 1990 | 2 180,0 | 403,2 |
| С 1991 по 1998 | 4 511,0 | 761,2 |
| С 1999 по 2003 | 10 212,0 | 1 616,5 |
| С 2004 | 34 803,5 | 6 111,8 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 51 707 | 8 893 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| До 1990 | 4512 | 874,0 |
| С 1999 по 2003 | 278 | 75,9 |
| С 2004 | 4173 | 466,7 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 8963 | 1416,593 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 60 670 | 10 309 |

Схемы тепловых сетей котельных Полысаевского городского округа представлены на рисунках2.1.2 - 2.1.11.

Рисунок 2.1.2– Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии  Полысаевского городского округа

Схемы объектов и сетей теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии  Полысаевского городского округа с поадресной привязкой:

Котельная № 28

котельная № 28, расположенная по ул. Покрышкина, 12а, конечный потребитель – Стадион им.Абрамова.

Рисунок 2.1.3– Схема теплоснабжения котельной № 28

Котельная № 29 котельная № 29, расположенная по ул. Покрышкина, 4а, конечный потребитель – детский сад № 26 по ул. Крупской, 66а.

Рисунок 2.1.4– Схема теплоснабжения котельной № 29

Котельная № 32

котельная № 32, расположенная по ул.Карбышева, 14а, конечный потребитель – школа № 32, ул. Карбышева, 1.

Рисунок 2.1.5– Схема теплоснабжения котельной № 32

Котельная ППШ

котельная ППШ (ППШ-1, ППШ-2), расположенная по ул.Читинская, 90 , конечный потребитель – ул. Молодежная, 17.

Рисунок 2.1.6– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 2.1.7– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 2.1.8– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 2.1.9– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 2.1.10– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Котельная ш. Полысаевская

Котельная ш. Полысаевская, расположенная по ул.Токарева, 1, конечный потребитель – ул.Конституции, 11а

Рисунок 2.1.11– Схема теплоснабжения котельнойш. Полысаевская

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки / шаровые краны.

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей за счет сильфонных, П-образных компенсаторов, а также углов поворота трассы и переходов над дорогами.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке к магистральным сетям построены тепловые камеры.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях Полысаевского городского округа производится в соответствии с «Порядком по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормативы технологических потерь утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Нормативные и фактические потери тепловой энергии, теплоносителя показаны в таблице 2.1.20. и 2.1.21.

Таблица 2.1.20– Динамика изменений нормативных и фактических потерь тепловой энергии в зонах ЕТО

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» (до 31.12.2020 ООО «Кузбасская Энергокомпания») |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 8 |
| 2020 | - | - | 13,70 | 21,93 | 9 |

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 2,35 | 6 |

Таблица2.1.21– Динамика изменений нормативных и фактических потерь тепловой энергии по источникам

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего, т Гкал | Фактические потери тепловой энергии, т Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» (до 31.12.2020 ООО «Кузбасская Энергокомпания») |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 15,74 | 15,74 | 11 |
| 2020 |  |  | 19,41 | 19,41 | 14 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 1,20 | 1,20 | 9 |
| 2020 |  |  | 0,70 | 0,70 | 6 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 2,18 | 2,18 | 18 |
| 2020 |  |  | 1,83 | 1,83 | 17 |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего ОАО «СКЭК» |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | 19,12 | 19,12 | 12 |
| 2020 |  |  | 21,9 | 21,9 | 14 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| Котельная ш. Полысаевская |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | нд | нд | нд |
| 2020 |  |  | 2,35 | 2,35 | 6 |

Таблица 2.1.22– Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2020 год, тыс.Гкал (для ценовых зон теплоснабжения)

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |  |  | нд | нд | нд |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 11,510 | 15,74 | 8 |
| 2020 |  |  | 11,510 | 19,41 | 9 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,972 | 1,20 | 8 |
| 2020 |  |  | 0,972 | 0,70 | 8 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 1,113 | 2,18 | 9 |
| 2020 |  |  | 1,113 | 1,83 | 10 |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,106 | 0,00 | 7 |
| 2020 |  |  | 0,106 | 0,00 | 7 |
| Всего ОАО «СКЭК» |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 8 |
| 2020 |  |  | 13,70 | 21,9 | 9 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 2,35 | 6 |

В связи с отсутствием приборного учета выполнить анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя за последние 5 лет нет возможности в связи с непредоставлением данных.

Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха вПолысаевского г. о.представлены в таблице 2.1.23.

Таблица 2.1.23–Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в Полысаевского г. о.

| Уникальный номер Абонен-та | Наименование потребителя | Адрес объекта | кадастровый квартал | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
|  | Котельная ППШ-1, ППШ-2 |  |  |  |  | 41,98 | 4,35 | 46,32 |
|  |  | ППШ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,355 | 0,0456 | 0,4002 |
| 1 | 2 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1 | 3 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1 | 4 | ИП «Смирнов» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,011 | 0,0002 | 0,0113 |
| 1 | 5 | ИП «Смирнова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 6 | ИП «Климова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 7 | ИП «Зонова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 8 | мкд | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,349 | 0,0479 | 0,3965 |
| 1 | 9 |  | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 10 | ЦСОГПВ «Забота» | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,036 | 0,0009 | 0,0368 |
| 1 | 11 |  | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,339 | 0,0448 | 0,3835 |
| 1 | 12 |  | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0076 | 0,0076 |
| 1 | 13 | МОУ ДОД «ДДТ» | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,016 | 0,0036 | 0,0201 |
| 1 | 14 | Фальтин | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,003 | 0,0002 | 0,0033 |
| 1 | 15 | мкд | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,330 | 0,0513 | 0,3812 |
| 1 | 16 | ИП «Жихарева» | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,004 | 0,0001 | 0,0038 |
| 1 | 17 | Хуноян | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,003 | 0,0002 | 0,0032 |
| 1 | 18 | мкд | ул. Бакинская, 1а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,342 | 0,0474 | 0,3891 |
| 1 | 19 | Фокеева | ул. Бакинская, 1а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,001 | 0,0000 | 0,0011 |
| 1 | 20 | мкд | ул. Бакинская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 64 | 1997 | 0,329 | 0,0451 | 0,3738 |
| 1 | 21 | мкд | ул. Бакинская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 53 | 2013 | 0,519 | 0,0653 | 0,5845 |
| 1 | 22 | мкд | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,299 | 0,0347 | 0,3336 |
| 1 | 23 | ООО «Торговый дом плюс» | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,008 | 0,0002 | 0,0085 |
| 1 | 24 | ИП «Хузеева» | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,004 | 0,0000 | 0,0043 |
| 1 | 25 | нотариус Луфиренко | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,005 | 0,0001 | 0,0050 |
| 1 | 26 | Морозов | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 27 | Фальтин | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,004 | 0,0000 | 0,0035 |
| 1 | 28 | Никитченко | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,003 | 0,0002 | 0,0034 |
| 1 | 29 | мкд | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,348 | 0,0516 | 0,3999 |
| 1 | 30 | ИП «Казакова» | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,004 | 0,0000 | 0,0040 |
| 1 | 31 | Гаврилов | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,003 | 0,0002 | 0,0037 |
| 1 | 32 | мкд | ул. Бакинская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 84 | 2014 | 0,356 | 0,0453 | 0,4011 |
| 1 | 33 | Ефимов | ул. Бакинская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 84 | 2014 | 0,004 | 0,0000 | 0,0038 |
| 1 | 34 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,127 | 0,0093 | 0,1368 |
| 1 | 35 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 36 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,000 | 0,0014 | 0,0014 |
| 1 | 37 | Емельянов | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,002 | 0,0000 | 0,0025 |
| 1 | 38 | «Елькина» | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,003 | 0,0001 | 0,0027 |
| 1 | 39 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,124 | 0,0104 | 0,1346 |
| 1 | 40 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,000 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1 | 41 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 42 | МБДОУ № 40 | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,125 | 0,0101 | 0,1352 |
| 1 | 43 | мкд | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 44 | мкд | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 1 | 45 | мкд | ул. Волжская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2014 | 0,441 | 0,0606 | 0,5015 |
| 1 | 46 | ООО «ССН» | ул. Волжская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2014 | 0,001 | 0,0000 | 0,0011 |
| 1 | 47 | мкд | ул. Волжская,13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,129 | 0,0065 | 0,1358 |
| 1 | 48 | мкд | ул. Волжская,13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,000 | 0,0036 | 0,0036 |
| 1 | 49 | мкд | ул. Волжская, 13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 50 | мкд | ул. Волжская, 13а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 72 | 2012 | 0,338 | 0,0485 | 0,3869 |
| 1 | 51 | ЦТИ | ул. Волжская, 13а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 72 | 2012 | 0,004 | 0,0001 | 0,0040 |
| 1 | 52 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,143 | 0,0101 | 0,1535 |
| 1 | 53 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 54 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,000 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1 | 55 | мкд | ул. Иркутская, 2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 91 | 2005 | 0,226 | 0,0153 | 0,2413 |
| 1 | 56 | мкд | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,185 | 0,0104 | 0,1953 |
| 1 | 57 | Григорьев | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,006 | 0,0001 | 0,0056 |
| 1 | 58 | Григорьев | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,004 | 0,0000 | 0,0038 |
| 1 | 59 | ООО «УК» «Заречная» | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,006 | 0,0001 | 0,0059 |
| 1 | 60 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,412 | 0,0464 | 0,4586 |
| 1 | 61 | Взрослая поликлиника | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,111 | 0,0059 | 0,1174 |
| 1 | 62 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,000 | 0,0017 | 0,0017 |
| 1 | 63 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1 | 64 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,000 | 0,0013 | 0,0013 |
| 1 | 65 | мкд | ул. Иркутская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 92 | 2017 | 0,180 | 0,0093 | 0,1898 |
| 1 | 66 | Симанкова | ул. Иркутская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 92 | 2017 | 0,002 | 0,0002 | 0,0022 |
| 1 | 67 | мкд | ул. Иркутская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 2 | 2006 | 0,276 | 0,0176 | 0,2940 |
| 1 | 68 | мкд | ул. Космонавтов, 51 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ тк 98 | 2007 | 0,183 | 0,0109 | 0,1936 |
| 1 | 69 | мкд | ул. Космонавтов, 53 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 99 | 1990 | 0,205 | 0,0088 | 0,2134 |
| 1 | 70 | ЦБС | ул. Космонавтов, 53 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 99 | 1990 | 0,039 | 0,0002 | 0,0395 |
| 1 | 71 | мкд | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,182 | 0,0117 | 0,1937 |
| 1 | 72 | совет ветеранов | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,002 | 0,0000 | 0,0017 |
| 1 | 73 | МФ ПМП | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,001 | 0,0000 | 0,0009 |
| 1 | 74 | КС «Солидарность» | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,008 | 0,0001 | 0,0080 |
| 1 | 75 | мкд | ул. Космонавтов, 61 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86/1 | 1998 | 0,279 | 0,0371 | 0,3162 |
| 1 | 76 | мкд | ул. Космонавтов, 62 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2015 | 0,235 | 0,0259 | 0,2606 |
| 1 | 77 | мкд | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,294 | 0,0236 | 0,3173 |
| 1 | 78 | Почта России | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,024 | 0,0002 | 0,0247 |
| 1 | 79 | ОАО «Сибирьтелеком» Космонавтов 63 | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,028 | 0,0002 | 0,0282 |
| 1 | 80 | РЭУ «Спектр К» | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,002 | 0,0002 | 0,0023 |
| 1 | 81 | мкд | ул. Космонавтов, 65 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК С | 1999 | 0,308 | 0,0288 | 0,3368 |
| 1 | 82 | Сандыркин | ул. Космонавтов, 65 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК С | 1999 | 0,017 | 0,0260 | 0,0432 |
| 1 | 83 | МБДОУ № 42 | ул. Космонавтов, 65а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 85 | 2002 | 0,279 | 0,0394 | 0,3185 |
| 1 | 84 | Осипенко | ул. Космонавтов, 65а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 85 | 2002 | 0,008 | 0,0004 | 0,0084 |
| 1 | 85 | мкд | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,343 | 0,0327 | 0,3757 |
| 1 | 86 | «Мир путишествий» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,002 | 0,0000 | 0,0016 |
| 1 | 87 | ИП «Кузьмина» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,005 | 0,0001 | 0,0048 |
| 1 | 88 | ИП «Зайцев» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,013 | 0,0005 | 0,0138 |
| 1 | 89 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,483 | 0,0495 | 0,5325 |
| 1 | 90 | Детская пол-ка | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,094 | 0,0046 | 0,0981 |
| 1 | 91 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 92 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 93 | Губернская страховая компания | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,003 | 0,0000 | 0,0030 |
| 1 | 94 | магазин | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,392 | 0,0295 | 0,4213 |
| 1 | 95 | «Юманов» | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,053 | 0,0010 | 0,0539 |
| 1 | 96 | ЦС «Стройторг» | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,074 | 0,0002 | 0,0739 |
| 1 | 97 | мкд | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,900 | 0,0987 | 0,9990 |
| 1 | 98 | ОСБ 2364 | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,035 | 0,0002 | 0,0351 |
| 1 | 99 | ООО «Теплосиб» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,003 | 0,0003 | 0,0038 |
| 1 | 100 | ООО «Новооптика» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,004 | 0,0001 | 0,0044 |
| 1 | 101 | ОАО «Аптеки Кузбасса» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 102 | мкд | ул. Космонавтов, 75 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 48 | 2003 | 0,747 | 0,0951 | 0,8423 |
| 1 | 103 | Тюнин | ул. Космонавтов, 75 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 48 | 2003 | 0,003 | 0,0002 | 0,0034 |
| 1 | 104 | мкд | ул. Космонавтов, 77/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 46 | 2013 | 0,308 | 0,0371 | 0,3454 |
| 1 | 105 | мкд | ул. Космонавтов, 77/2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 50 | 2003 | 0,308 | 0,0373 | 0,3457 |
| 1 | 106 | мкд | ул. Космонавтов, 77/3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 50 | 2003 | 0,308 | 0,0337 | 0,3420 |
| 1 | 107 | мкд | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,680 | 0,0759 | 0,7560 |
| 1 | 108 | ООО «ПКФ»Цимус» | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,017 | 0,0001 | 0,0173 |
| 1 | 109 | Гересимов | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,051 | 0,0002 | 0,0508 |
| 1 | 110 | ООО «Менеджер» ул.Космонавтов,77 | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,025 | 0,0000 | 0,0248 |
| 1 | 111 | ООО «Сиб.Агенство продаж» (аптека)ул.Космонавтов,77 | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,051 | 0,0001 | 0,0507 |
| 1 | 112 | мкд | ул. Космонавтов, 78 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,216 | 0,0153 | 0,2309 |
| 1 | 113 | РКЦ | ул. Космонавтов, 78 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,006 | 0,0000 | 0,0060 |
| 1 | 114 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,130 | 0,0052 | 0,1347 |
| 1 | 115 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,000 | 0,0055 | 0,0055 |
| 1 | 116 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,000 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1 | 117 | ИП «Щербаков» | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,003 | 0,0000 | 0,0030 |
| 1 | 118 | ИП «Щербаков» | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,006 | 0,0000 | 0,0056 |
| 1 | 119 | Пархоменко ул.Космонавтов,80 | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,002 | 0,0000 | 0,0020 |
| 1 | 120 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,126 | 0,0049 | 0,1311 |
| 1 | 121 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,000 | 0,0019 | 0,0019 |
| 1 | 122 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,000 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1 | 123 | ИП «Зубков» Космонавтов 82 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,006 | 0,0001 | 0,0057 |
| 1 | 124 | ИП «Елькина» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,004 | 0,0001 | 0,0040 |
| 1 | 125 | Лазарев ул.Космонавтов,82,94 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 126 | ООО «Система-гарант» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,006 | 0,0002 | 0,0059 |
| 1 | 127 | ИП «Котляр» Косм. 82 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,004 | 0,0000 | 0,0042 |
| 1 | 128 | ИП «Горожанин» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,002 | 0,0001 | 0,0024 |
| 1 | 129 | мкд | ул. Космонавтов, 82а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2016 | 0,164 | 0,0155 | 0,1791 |
| 1 | 130 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,130 | 0,0034 | 0,1336 |
| 1 | 131 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,000 | 0,0017 | 0,0017 |
| 1 | 132 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 133 | ООО «Кругозор» | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,008 | 0,0001 | 0,0080 |
| 1 | 134 | Голубина | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,002 | 0,0000 | 0,0017 |
| 1 | 135 | ИП «Коныгина» | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,009 | 0,0000 | 0,0088 |
| 1 | 136 | мкд | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,878 | 0,1026 | 0,9805 |
| 1 | 137 | Пивторг | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0002 | 0,0038 |
| 1 | 138 | ООО» Адомант» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,012 | 0,0004 | 0,0122 |
| 1 | 139 | ИП «Коныгина» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0000 | 0,0039 |
| 1 | 140 | МУ Полысаевский «Пресс Цент» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,019 | 0,0003 | 0,0189 |
| 1 | 141 | ООО «Холди» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,135 | 0,0007 | 0,1355 |
| 1 | 142 | ИП «Рунк» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0001 | 0,0039 |
| 1 | 143 | «Демачев» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,005 | 0,0000 | 0,0049 |
| 1 | 144 | Лисина | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 145 | Голубина | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,001 | 0,0011 | 0,0024 |
| 1 | 146 | архив (ул.Космонавтов,88а) | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,023 | 0,0000 | 0,0234 |
| 1 | 147 | мкд | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,251 | 0,0301 | 0,2815 |
| 1 | 148 | мкд | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,878 | 0,1029 | 0,9808 |
| 1 | 149 | ООО»П-Спектор» | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,009 | 0,0002 | 0,0092 |
| 1 | 150 | ИП «Апалькова» | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,004 | 0,0001 | 0,0044 |
| 1 | 151 | мкд | ул. Космонавтов, 90а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 32 | 2006 | 0,523 | 0,0692 | 0,5921 |
| 1 | 152 | мкд | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,638 | 0,1112 | 0,7496 |
| 1 | 153 | ООО «Магазин Принцесса» | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,012 | 0,0001 | 0,0118 |
| 1 | 154 | Самарцев | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,005 | 0,0002 | 0,0054 |
| 1 | 155 | ООО «Здоровье» | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,012 | 0,0001 | 0,0124 |
| 1 | 156 | мкд | ул. Космонавтов, 92а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 34 | 2009 | 0,158 | 0,0184 | 0,1760 |
| 1 | 157 | мкд | ул. Космонавтов, 94 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 238/6 | 2008 | 0,692 | 0,0772 | 0,7693 |
| 1 | 158 | ИП «Апалькова» | ул. Космонавтов, 94 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 238/6 | 2008 | 0,004 | 0,0000 | 0,0043 |
| 1 | 159 | мкд | ул. Космонавтов, 94/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 5/2 | 1999 | 0,331 | 0,0428 | 0,3733 |
| 1 | 160 | мкд | ул. Космонавтов, 96 (ш.Заречная) | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 6 | 2006 | 0,166 | 0,0088 | 0,1748 |
| 1 | 161 | мкд | ул. Космонавтов, 98 (ш.Заречная) | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 28 | 2008 | 0,162 | 0,0166 | 0,1785 |
| 1 | 162 | мкд | ул. Крупской, 98 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 -УТ 5 | 2013 | 0,184 | 0,0113 | 0,1953 |
| 1 | 163 | мкд | ул. Крупской, 102 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 1992/2013 | 0,163 | 0,0132 | 0,1766 |
| 1 | 164 | мкд | ул. Крупской, 108 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,283 | 0,0327 | 0,3160 |
| 1 | 165 | ИП «Торгунаков» | ул. Крупской, 108 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,003 | 0,0000 | 0,0035 |
| 1 | 166 | мкд | ул. Крупской, 110 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,284 | 0,0384 | 0,3225 |
| 1 | 167 | мкд | ул. Крупской, 112 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2006 | 0,278 | 0,0350 | 0,3125 |
| 1 | 168 | мкд | ул. Крупской, 114 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2006 | 0,284 | 0,0360 | 0,3202 |
| 1 | 169 | мкд | ул. Крупской, 116 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 59 | 2015 | 0,222 | 0,0339 | 0,2562 |
| 1 | 170 | мкд | ул. Крупской, 118 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 60 | 2015 | 0,331 | 0,0482 | 0,3789 |
| 1 | 171 | мкд | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,481 | 0,0492 | 0,5300 |
| 1 | 172 | КПКГ «Солидарность»ул.Крупской,126 | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,098 | 0,0001 | 0,0981 |
| 1 | 173 | Информационные горные технологии | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,004 | 0,0002 | 0,0046 |
| 1 | 174 | ИП «Конев» | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,004 | 0,0004 | 0,0041 |
| 1 | 175 | мкд | ул. Крупской, 130 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 30 | 1999 | 0,546 | 0,0630 | 0,6087 |
| 1 | 176 | мкд | ул. Кремлевская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 95 | 2016 | 0,221 | 0,0184 | 0,2399 |
| 1 | 177 | мкд | ул. Кремлевская, 21 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2012 | 0,149 | 0,0106 | 0,1592 |
| 1 | 178 | мкд | ул. Молодежная, 17 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ т Е | 2004 | 0,199 | 0,0316 | 0,2302 |
| 1 | 179 | мкд | ул. Молодежная, 19 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ т Е | 2004 | 0,275 | 0,0378 | 0,3131 |
| 1 | 180 | мкд | ул. Молодежная, 31 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 1 | 2014 | 0,256 | 0,0262 | 0,2826 |
| 1 | 181 | мкд | ул. Республиканская,1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,446 | 0,0466 | 0,4922 |
| 1 | 182 | мкд | ул. Республиканская,2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,222 | 0,0303 | 0,2524 |
| 1 | 183 | мкд | ул. Республиканская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,261 | 0,0334 | 0,2948 |
| 1 | 184 | МКП «Благоустройство» | ул.Республиканская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,029 | 0,0001 | 0,0290 |
| 1 | 185 | мкд | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,342 | 0,0485 | 0,3905 |
| 1 | 186 | ОАО «Банк УРАЛСИБ» | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,005 | 0,0001 | 0,0049 |
| 1 | 187 | ИП «Бузакова»Полысаевский центр недвижимости | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,010 | 0,0002 | 0,0100 |
| 1 | 188 | мкд | ул. Республиканская,6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 52 | 2017 | 0,261 | 0,0285 | 0,2899 |
| 1 | 189 | мкд | ул. Республиканская,6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 52 | 2017 | 0,004 | 0,0002 | 0,0044 |
| 1 | 190 | мкд | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,346 | 0,0425 | 0,3889 |
| 1 | 191 | мкд | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,000 | 0,0045 | 0,0045 |
| 1 | 192 | ООО «Протей» | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,010 | 0,0007 | 0,0107 |
| 1 | 193 | ОЗАГС | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,028 | 0,0001 | 0,0285 |
| 1 | 194 | мкд | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,446 | 0,0415 | 0,4870 |
| 1 | 195 | мкд | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,000 | 0,0091 | 0,0091 |
| 1 | 196 | ООО «Протей» | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,019 | 0,0007 | 0,0196 |
| 1 | 197 | ООО «Протей» | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,005 | 0,0000 | 0,0049 |
| 1 | 198 | мкд | ул.Севастопольская, 50 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2005 | 0,102 | 0,0101 | 0,1125 |
| 1 | 199 | мкд | ул. Севастопольская, 52 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 103 | 2005 | 0,080 | 0,0044 | 0,0846 |
| 1 | 200 | мкд | ул. Севастопольская, 69 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 103 | 2012 | 0,052 | 0,0060 | 0,0583 |
| 1 | 201 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,126 | 0,0052 | 0,1313 |
| 1 | 202 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 203 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 1 | 204 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,126 | 0,0088 | 0,1349 |
| 1 | 205 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,000 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1 | 206 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 207 | мкд | ул. Читинская,39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,130 | 0,0052 | 0,1352 |
| 1 | 208 | мкд | ул. Читинская, 39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,000 | 0,0032 | 0,0032 |
| 1 | 209 | мкд | ул. Читинская, 39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 210 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,124 | 0,0047 | 0,1290 |
| 1 | 211 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,000 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1 | 212 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,000 | 0,0026 | 0,0026 |
| 1 | 213 | мкд | ул. Читинская, 39а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 6 | 2016 | 0,198 | 0,0308 | 0,2291 |
| 1 | 214 | частный дом | ул. Бажова, 18 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,004 | 0,0005 | 0,0041 |
| 1 | 215 | частный дом | ул. Баумана, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2005 | 0,003 | 0,0005 | 0,0033 |
| 1 | 216 | Мария-РаООО «Кузбасс-11» | ул. Космонавтов, 69 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,283 | 0,0023 | 0,2851 |
| 1 | 217 | Калина ООО «Кузбасс Капитал Инвест» | ул. Кремлевская, 9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 3 | 2013 | 0,135 | 0,0415 | 0,1765 |
| 1 | 218 | ООО»ПРИЧАЛ» | ул. Космонавтов, 90/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,402 | 0,0038 | 0,4060 |
| 1 | 219 | ООО «Сибирское агенство продаж» ДЭН | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,075 | 0,0021 | 0,0767 |
| 1 | 220 | Техникум № 25, уч.корпус. | ул. Кремлевская, 5а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ тк 88/1 | 1994 | 0,165 | 0,0012 | 0,1666 |
| 1 | 221 |  | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 222 | КУМИ | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,028 | 0,0000 | 0,0277 |
| 1 | 223 | Управление архит.и град.строительства | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,020 | 0,0000 | 0,0204 |
| 1 | 224 | МАУ «Центр»Единое окно» | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,022 | 0,0000 | 0,0220 |
| 1 | 225 | ГАУЗККЦОЗШ | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 226 | Главный корпус | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,408 | 0,0277 | 0,4356 |
| 1 | 227 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0043 | 0,0043 |
| 1 | 228 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0024 | 0,0024 |
| 1 | 229 | Поликлиника | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,102 | 0,0044 | 0,1065 |
| 1 | 230 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1 | 231 | Родильное отделение | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,254 | 0,0050 | 0,2589 |
| 1 | 232 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 233 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0184 | 0,0184 |
| 1 | 234 | Рентгеноскопия | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котель ной | ТК 9 | 2008 | 0,053 | 0,0001 | 0,0534 |
| 1 | 235 | Пищеблок | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,030 | 0,0889 | 0,1188 |
| 1 | 236 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 237 | гараж для скорой (напр.жен.консульт.) | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,028 | 0,0036 | 0,0311 |
| 1 | 238 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 1 | 239 | гараж при больнице | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,023 | 0,0071 | 0,0304 |
| 1 | 240 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1 | 241 | МАУК «Полысаевская ЦБС» | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,027 | 0,0006 | 0,0278 |
| 1 | 242 |  |  | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 243 | МАУК «Полысаевская ЦБС» | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,082 | 0,0004 | 0,0820 |
| 1 | 244 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,000 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1 | 245 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1 | 246 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 247 | Дом ребенка | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,134 | 0,0061 | 0,1402 |
| 1 | 248 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1 | 249 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0179 | 0,0179 |
| 1 | 250 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0012 | 0,0012 |
| 1 | 251 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0233 | 0,0233 |
| 1 | 252 | школа № 14 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,408 | 0,0120 | 0,4197 |
| 1 | 253 | пристройка А1 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,010 | 0,0000 | 0,0101 |
| 1 | 254 | пристройка А2 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,057 | 0,0000 | 0,0571 |
| 1 | 255 | школа № 44 | ул. Крупской, 106 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК т.Т | 2014 | 0,307 | 0,0036 | 0,3107 |
| 1 | 256 | СКОШИ школа- интернат № 23 | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,392 | 0,0290 | 0,4215 |
| 1 | 257 | прачечная | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,033 | 0,0000 | 0,0329 |
| 1 | 258 | гараж | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,019 | 0,0000 | 0,0185 |
| 1 | 259 | овощехранилище | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,022 | 0,0000 | 0,0220 |
| 1 | 260 | Д/сад № 27 | ул. Иркутская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 87 | 2003 | 0,100 | 0,0169 | 0,1165 |
| 1 | 261 | Овощехранилище | ул. Иркутская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 87 | 2003 | 0,004 | 0,0000 | 0,0044 |
| 1 | 262 | Д/сад № 19 | ул. Космонавтов, 57а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100 | 2004 | 0,031 | 0,0020 | 0,0325 |
| 1 | 263 | прачечная | ул. Космонавтов, 57а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 88/1 | 2002 | 0,006 | 0,0000 | 0,0063 |
| 1 | 264 | Д/сад № 35 | ул. Читинская, 49а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2009 | 0,234 | 0,0370 | 0,2714 |
| 1 | 265 | Овощехранилище | ул. Читинская, 49а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2009 | 0,017 | 0,0000 | 0,0165 |
| 1 | 266 | Д/сад № 47 | ул. Космонавтов, 69а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,088 | 0,0150 | 0,1025 |
| 1 | 267 | пристройка | ул. Космонавтов, 69а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,008 | 0,0000 | 0,0077 |
| 1 | 268 | Д/сад № 52 | ул. Космонавтов, 75/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 33 | 2009 | 0,119 | 0,0200 | 0,1392 |
| 1 | 269 | Овощехранилище | ул. Космонавтов, 75/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 33 | 2009 | 0,013 | 0,0000 | 0,0128 |
| 1 | 270 | Д/сад № 50 | ул. Волжская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 79 | 2002 | 0,115 | 0,0115 | 0,1266 |
| 1 | 271 | склад | ул. Волжская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 79 | 2002 | 0,014 | 0,0000 | 0,0144 |
| 1 | 272 | Д/сад № 1 | ул. Крупской, 130/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 14 | 2008 | 0,324 | 0,0280 | 0,3475 |
| 1 | 273 | Хоз блок | ул. Крупской, 130/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 14 | 2008 | 0,027 | 0,0000 | 0,0202 |
| 1 | 274 |  | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 275 | УСЗН | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,030 | 0,0000 | 0,0298 |
| 1 | 276 | УПФ РФ | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,035 | 0,0000 | 0,0352 |
| 1 | 277 | гараж | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,007 | 0,0000 | 0,0072 |
| 1 | 278 | Бурыкин- гараж | ул. Кремлевская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ | 2013 | 0,041 | 0,0000 | 0,0410 |
| 1 | 279 | Мазько -гараж | ул. Кремлевская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ | 2013 | 0,041 | 0,0000 | 0,0410 |
| 1 | 280 | ООО «ТД» Северный Кузбасс, Гордской рынок | ул. Крупской, 116а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 59 | 2015 | 0,081 | 0,0019 | 0,0831 |
| 1 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 282 | магазин | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,006 | 0,0000 | 0,0056 |
| 1 | 283 | туалет | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,005 | 0,0000 | 0,0045 |
| 1 | 284 | Новое здание | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,169 | 0,0000 | 0,1687 |
| 1 | 285 | ИП Изгарышева А.С. | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,034 | 0,0000 | 0,0339 |
| 1 | 286 | «СибАгроПром»«Матрица» | ул. Волжская, 5а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 78 | 2005 | 0,084 | 0,0007 | 0,0843 |
| 1 | 287 | ИП Феофанова | ул.Республиканская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | стена ж/д | 2008 | 0,004 | 0,0007 | 0,0044 |
| 1 | 288 | Котельная № 30 | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 289 | участок ВДО | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,010 | 0,0018 | 0,0118 |
| 1 | 290 | гараж | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,031 | 0,0009 | 0,0317 |
| 1 | 291 | насосная | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,005 | 0,0000 | 0,0047 |
|  |  | ППШ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 292 | мкд | ул. Шукшина, 25 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 23 | 2012 | 0,271 | 0,037 | 0,308 |
| 1 | 293 | мкд | ул. Шукшина,27 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26 | 2012 | 0,270 | 0,039 | 0,309 |
| 1 | 294 | мкд | ул.Молодогвардейцев,28 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 | 0,993 | 0,154 | 1,146 |
| 1 | 295 | мкд | ул.Молодогвардейцев,30 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 | 0,398 | 0,043 | 0,441 |
| 1 | 296 | Забота | ул.Молодогвардейцев,30 |  | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 |  | 0,000263 | 0,00026 |
| 1 | 297 | Кобликова | ул.Молодогвардейцев, 30 |  | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 |  | 0,000175 | 0,00018 |
| 1 | 298 | мкд | ул. Шукшина, 29 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 22 | 2009 | 0,192 | 0,029 | 0,221 |
| 1 | 299 | мкд | ул. Шукшина, 31 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 27 | 2009 | 0,230 | 0,027 | 0,257 |
| 1 | 300 | мкд | ул. Шукшина, 32 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 105 | 2012 | 0,252 | 0,025 | 0,276 |
| 1 | 301 | мкд | ул. Шукшина, 33 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК21/2 | 2009 | 0,219 | 0,028 | 0,247 |
| 1 | 302 | мкд | ул. Шукшина, 30 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 106 | 2012 | 0,260 | 0,038 | 0,297 |
| 1 | 303 | мкд | ул. Шукшина, 36 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 106 | 2012 | 0,212 | 0,039 | 0,251 |
| 1 | 304 | мкд | ул. Шукшина, 26 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 24 | 2016 | 0,320 | 0,035 | 0,355 |
| 1 | 305 | мкд | ул. Шукшина, 24 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | УТ 2 кв№ 13 | 2013 | 0,241 | 0,025 | 0,265 |
| 1 | 306 | мкд | ул. Автодорожная, 29 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,438 | 0,044 | 0,481 |
| 1 | 307 | мкд | ул.Молодогвардейцев,24 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26/1 | 2013 | 0,276 | 0,027 | 0,303 |
| 1 | 308 | мкд | ул.Молодогвардейцев,26 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26/1 | 2013 | 0,403 | 0,040 | 0,443 |
| 1 | 309 | мкд | ул. Автодорожная, 25 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,133 | 0,050 | 0,183 |
| 1 | 310 | мкд | ул. Шукшина, 20 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,227 | 0,021 | 0,248 |
| 1 | 311 | мкд | ул. Шукшина, 20 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 |  |  | 0,000 |
| 1 | 312 | коттедж | ул. Гурьевская, 2 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 46 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 313 | коттедж | ул. Гурьевская, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 314 | коттедж | ул. Гурьевская, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 1 | 315 | коттедж | ул. Гурьевская, 8 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 37 | 2009 | 0,025 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 316 | коттедж | ул. Гурьевская, 10 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 1 | 317 | коттедж | ул. Гурьевская, 3 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 34 | 2009 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 1 | 318 | коттедж | ул. Гурьевская, 5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 34 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 319 | коттедж | ул. Гурьевская, 7 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 33 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 320 | частный дом | ул. Задемидко, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,022 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 321 | частный дом | ул. Задемидко, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 322 | частный дом | ул. Задемидко, 8 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 39 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 323 | частный дом | ул. Задемидко, 10 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| 1 | 324 | частный дом | ул. Задемидко, 12 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ44 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 325 | частный дом | ул. Задемидко, 14 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 45 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 326 | частный дом | ул. Задемидко, 16 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 43 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 327 | частный дом | ул. 65 лет Кузбаса,19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 42 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 328 | частный дом | ул. 65 лет Кузбаса, 21 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 39 | 2009 | 0,027 | 0,001 | 0,028 |
| 1 | 329 | частный дом | ул. 65 лет Кузбаса, 23 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,031 | 0,001 | 0,032 |
| 1 | 330 | частный дом | ул. 66 лет Кузбаса, 25 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 36 | 2009 | 0,021 | 0,001 | 0,022 |
| 1 | 331 | частный дом | ул. 67 лет Кузбаса, 27 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 36 | 2009 | 0,021 | 0,001 | 0,022 |
| 1 | 332 | частный дом | ул. Гурьевская, 19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 50 | 2010 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 333 | частный дом | ул. Гурьевская, 21 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 53 | 2011 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 334 | частный дом | ул. Гурьевская, 9 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 55 | 2011 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| 1 | 335 | частный дом | ул. Гурьевская, 11 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 33 | 2009 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| 1 | 336 | частный дом | ул. Гурьевская, 15 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 52 | 2011 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| 1 | 337 | частный дом | ул. Гурьевская, 23 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 54 | 2011 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 1 | 338 | частный дом | ул. Кемеровская, 7 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 49 | 2009 | 0,00000 | 0,00028 | 0,00028 |
| 1 | 339 | частный дом | ул. Кемеровская, 9 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 50 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 340 | частный дом | ул. Кемеровская, 11 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 51 | 2009 | 0,026 | 0,002 | 0,028 |
| 1 | 341 | частный дом | ул. Кемеровская, 11/а | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 52 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 342 | частный дом | ул. Кемеровская, 15 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 32 | 2009 | 0,031 | 0,001 | 0,032 |
| 1 | 343 | частный дом | ул. Кемеровская, 1 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 47 | 2009 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 1 | 344 | частный дом | ул. Кемеровская, 5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 48 | 2009 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 1 | 345 | частный дом | ул. Прокопьевская, 19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | ТК 109 | 2017 | 0,270 | 0,035 | 0,305 |
| 1 | 346 | частный дом | ул. Анжерсккая, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | ТК 109 | 2017 | 0,271 | 0,035 | 0,306 |
| 1 | 347 | частный дом | ул. Бажова, 18 | микрорайон 2 | Котельная ППШ | ТК39 | 2005 | 0,003 | 0,001 | 0,005 |
| 1 | 348 | частный дом | ул. Баума, 41 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | УТ | 2015 | 0,003 | 0,001 | 0,003 |
| 1 | 349 | частный дом | ул. Луначарского, 77а | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ26 | 2014 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 1 | 350 | частный дом | ул. Победы, 1 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 23 | 2010 | 0,075 | 0,014 | 0,089 |
| 1 | 351 | частный дом | ул. Победы, 2 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 19 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 352 | частный дом | ул. Победы, 3 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 19 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 353 | частный дом | ул. Победы, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 22 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 354 | частный дом | ул. Победы, 5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 23 | 2010 | 0,082 | 0,011 | 0,093 |
| 1 | 355 | частный дом | ул. Победы, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 21 | 2010 | 0,082 | 0,012 | 0,094 |
| 1 | 356 | Магазин «Мария-Ра» | ул. Шукшина, 22 |  | Котельная ППШ | УТ2 | 2013 | 0,055 | 0,009 | 0,064 |
| 1 | 357 | Магазин «Мария-Ра» | ул. Крупской |  | Котельная ППШ | УТ 18/1 | 2015 | 0,121 | 0,000 | 0,121 |
| 1 | 358 | Детский сад № 3 кв.№ 13 | ул. Шукшина, 28 |  | Котельная ППШ | ТК 24 | 2016 | 0,210 | 0,018 | 0,228 |
| 1 | 359 | Спутник | ул. Крупской, 127 |  | Котельная ППШ | УТ 20 | 2014 | 0,160 | 0,000 | 0,160 |
| 1 | 360 | «Магнит» | ул. Крупской, 127 |  | Котельная ППШ | УТ20 | 2008 | 0,160 | 0,000 | 0,160 |
| 1 | 361 | «Комацу»СНГ | Межквартальный проезд, 12 |  | Котельная ППШ | УТ 32/2 | 2010 | 1,857 | 0,011 | 1,868 |
| 1 | 362 | Волегов | ул. Крупской, 140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15/1 | 2008 | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| 1 | 363 | Авраменко | ул. Крупской, 140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,052 | 0,001 | 0,053 |
| 1 | 364 | ИП «Скударнов» | ул.Крупской,140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,024 | 0,001 | 0,025 |
| 1 | 365 | Околица,Яхрамова Лар.Влад. | ул.Крупской,148 |  | Котельная ППШ | УТ 32/1 | 2010 | 0,063 | 0,004 | 0,067 |
| 1 | 366 | Кочубаров | ул.Крупской,142 |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,006 | 0,00065 | 0,006 |
| 1 | 367 | здание СТО «Диск» | ул. Крупской,146 |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,018 | 0,001 | 0,018 |
| 2 |  | Котельная № 29 |  |  |  |  | 4,81 | 0,32 | 5,13 |
| 2 | 1 | мкд | ул. Жукова,4 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 48 | 2010 | 0,2215 | 0,0166 | 0,2381 |
| 2 | 2 | мкд | ул. Жукова,6 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 37 | 2018 | 0,0974 | 0,0083 | 0,1057 |
| 2 | 3 | мкд | ул. Жукова,7 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 22 | 2018 | 0,0284 | 0,0027 | 0,0310 |
| 2 | 4 | мкд | ул. Жукова,8 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 38 | 2004 | 0,0937 | 0,0070 | 0,1006 |
| 2 | 5 | мкд | ул. Жукова,9 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 22 | 2018 | 0,0336 | 0,0013 | 0,0350 |
| 2 | 6 | мкд | ул. Жукова,10 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 18 | 2013 | 0,1633 | 0,0113 | 0,1746 |
| 2 | 7 | мкд | ул. Космонавтов,25 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 27 | 2015 | 0,0331 | 0,0013 | 0,0344 |
| 2 | 8 | мкд | ул. Космонавтов,27 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 28 | 2015 | 0,0177 | 0,0000 | 0,0177 |
| 2 | 9 | мкд | ул. Космонавтов,28 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0569 | 0,0013 | 0,0583 |
| 2 | 10 | мкд | ул. Космонавтов,28 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 2 | 11 | мкд | ул. Космонавтов,28 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | 12 | частный дом | ул. Космонавтов,29 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 28/1 | 2017 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0289 |
| 2 | 13 | мкд | ул. Космонавтов,30 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 32 | 2000 | 0,0576 | 0,0000 | 0,0576 |
| 2 | 14 | мкд | ул. Космонавтов,31 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 29 | 2017 | 0,0210 | 0,0027 | 0,0236 |
| 2 | 15 | мкд | ул. Космонавтов,32 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0564 | 0,0010 | 0,0574 |
| 2 | 16 | мкд | ул. Космонавтов,32 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 2 | 17 | мкд | ул. Космонавтов,32 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 |
| 2 | 18 | частный дом | ул. Космонавтов,33 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 30 | 2017 | 0,0210 | 0,0003 | 0,0213 |
| 2 | 19 | мкд | ул. Крупской,64 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 50 | 1985 | 0,2101 | 0,0143 | 0,2244 |
| 2 | 20 | мкд | ул. Крупской,66 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 49 | 2010 | 0,2129 | 0,0173 | 0,2302 |
| 2 | 21 | мкд | ул. Крупской,68 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 13 | 2000 | 0,1652 | 0,0103 | 0,1755 |
| 2 | 22 | мкд | ул. Крупской,70 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 12 | 2010 | 0,1182 | 0,0076 | 0,1258 |
| 2 | 23 | мкд | ул. Крупской,72 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 7 | 2000 | 0,0594 | 0,0060 | 0,0654 |
| 2 | 24 | мкд | ул. Крупской,74 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 8 | 2012 | 0,1135 | 0,0110 | 0,1244 |
| 2 | 25 | мкд | ул. Крупской,76 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 7 | 2014 | 0,2106 | 0,0130 | 0,2236 |
| 2 | 26 | частный дом | ул. Мира,6 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 17 | 2012 | 0,0270 | 0,0013 | 0,0283 |
| 2 | 27 | частный дом | ул. Мира,8 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 18 | 2019 | 0,0198 | 0,0027 | 0,0225 |
| 2 | 28 | частный дом | ул. Мира,10 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 19 | 2002 | 0,0197 | 0,0017 | 0,0213 |
| 2 | 29 | частный дом | ул. Мира,14 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 22 | 2006 | 0,0189 | 0,0007 | 0,0195 |
| 2 2 | 30 | частный дом | ул. Мира,15 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 13 | 2004 | 0,0525 | 0,0008 | 0,0534 |
|  |  | частный дом |  | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 13 | 2004 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 2 | 31 | частный дом | ул. Мира,16 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0518 | 0,0008 | 0,0527 |
|  |  | частный дом |  | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0046 |
| 2 | 32 | частный дом | ул. Покрышкина,1 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 15 | 2012 | 0,1384 | 0,0153 | 0,1537 |
| 2 | 33 | частный дом | ул. Покрышкина,3 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 14 | 2014 | 0,1123 | 0,0100 | 0,1222 |
| 2 | 34 | частный дом | ул. Покрышкина,4 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 2 | 2001 | 0,0278 | 0,0017 | 0,0294 |
| 2 | 35 | частный дом | ул. Покрышкина,5 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 11 | 2017 | 0,1116 | 0,0090 | 0,1206 |
| 2 | 36 | частный дом | ул. Покрышкина,6 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 9 | 2002 | 0,0282 | 0,0007 | 0,0289 |
| 2 | 37 | частный дом | ул. Покрышкина,7 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 8 | 2013 | 0,1664 | 0,0130 | 0,1794 |
| 2 | 38 | частный дом | ул. Покрышкина,8 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 10 | 2002 | 0,0276 | 0,0013 | 0,0290 |
| 2 | 39 | частный дом | ул. Покрышкина,10 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 11 | 2002 | 0,0297 | 0,0013 | 0,0310 |
| 2 | 40 | частный дом | ул. Свердлова,3 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 51 | 2010 | 0,2127 | 0,0183 | 0,2310 |
| 2 | 41 | частный дом | ул. Свердлова,5 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 19 | 2000 | 0,0909 | 0,0083 | 0,0992 |
| 2 | 42 | частный дом | ул. Свердлова,7 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 20 | 2012 | 0,0938 | 0,0060 | 0,0998 |
| 2 | 43 | частный дом | ул. Свердлова,9 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 21 | 2008 | 0,1685 | 0,0116 | 0,1802 |
| 2 | 44 | частный дом | ул. Космонавтов,40а | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 56 | 2015 | 0,1582 | 0,0073 | 0,1655 |
| 2 | 45 | частный дом | ул. Космонавтов,36а | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 55 | 2015 | 0,1143 | 0,0183 | 0,1326 |
| 2 | 46 | частный дом | ул. Космонавтов,38а | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 56 | 2015 | 0,1146 | 0,0073 | 0,1220 |
| 2 | 47 | частный дом | ул. Панфилова,1а | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 52 | 2015 | 0,0128 | 0,0017 | 0,0144 |
| 2 | 48 | частный дом | ул. Панфилова,1б | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0086 | 0,0007 | 0,0093 |
| 2 | 49 | частный дом | ул.Панфилова,1в | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 1 116 | 2015 | 0,0103 | 0,0010 | 0,0113 |
| 2 | 52 | ДК «Родина» | ул. Покрышкина,7а | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 9 | 2001 | 0,1294 | 0,0076 | 0,1370 |
| 2 | 53 | Школа № 35 | ул.Космонавтов,17 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 45 | 2018 | 0,1875 | 0,0000 | 0,1875 |
| 2 | 54 | мал.здан | ул.Космонавтов,17 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 47 | 2018 | 0,0536 | 0,0000 | 0,0536 |
| 2 | 55 | ГУО | ул.Космонавтов,42 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0455 | 0,0011 | 0,0466 |
| 2 | 56 | Управление молодежной политики | ул.Космонавтов,42 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0229 | 0,0000 | 0,0229 |
| 2 | 57 | УГО ЧС | ул.Космонавтов,42 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0168 | 0,0003 | 0,0172 |
| 2 | 58 | ДДТ | ул.Крупская, 62 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 39 | 2012 | 0,1741 | 0,0057 | 0,1798 |
| 2 | 59 | Д/сад № 26 | ул.Крупской,66/а | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 4 | 2012 | 0,0922 | 0,0170 | 0,1092 |
| 2 | 60 | Мировые судьи | ул.Свердлова,5 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 19 | 2000 | 0,0148 | 0,0001 | 0,0149 |
| 2 | 61 |  | ул.Космонавтов, 44 | микрорайон 4 | Котельная 29 | ТК 20 | 2013 | 0,1136 | 0,0012 | 0,1148 |
| 2 | 62 | ЧП «Митрохина» | ул. Жукова, 10 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 18 | 2013 | 0,0110 | 0,0001 | 0,0111 |
| 2 | 63 | Гусев-гараж | ул.Космонавтов | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ | 2005 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0027 |
| 2 | 64 | магазин | ул. Покрышкина,2 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ 1 | 2014 | 0,0063 | 0,0001 | 0,0064 |
| 2 | 65 | Земля-Проект | ул.Космонавтов,21 | микрорайон 4 | Котельная 29 | УТ17 | 2012 | 0,1028 | 0,0006 | 0,1034 |
| 3 |  | Котельная № 28 |  |  |  |  | 4,5444 | 0,2888 | 4,8332 |
| 3 | 1 | мкд | ул. Космонавтов,37 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 11 | 2003 | 0,1712 | 0,0133 | 0,1845 |
| 3 | 2 | мкд | ул. Космонавтов,39 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 10 | 2015 | 0,0773 | 0,0067 | 0,0840 |
|  |  | мкд |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 10 | 2015 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 3 | мкд | ул. Космонавтов,39а | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 46 | 2015 | 0,1162 | 0,0130 | 0,1292 |
| 3 | 4 | мкд | ул. Космонавтов,43 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 13 | 2017 | 0,2266 | 0,0143 | 0,2409 |
| 3 | 5 | мкд | ул. Космонавтов,45 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 16 | 1999 | 0,1358 | 0,0166 | 0,1524 |
| 3 | 6 | мкд | ул. Космонавтов,47 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 17 | 1998 | 0,1123 | 0,0113 | 0,1236 |
| 3 | 7 | мкд | ул. Космонавтов,56 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 15 | 2002 | 0,0614 | 0,0043 | 0,0657 |
|  |  | мкд |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 15 | 2002 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 8 | мкд | ул. Крупской,80 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 45 | 2015 | 0,0845 | 0,0096 | 0,0941 |
| 3 | 9 | мкд | ул. Крупской,82 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 44 | 2007 | 0,1127 | 0,0103 | 0,1230 |
| 3 | 10 | мкд | ул. Крупской,84 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 43 | 1994 | 0,0852 | 0,0093 | 0,0945 |
| 3 | 11 | мкд | ул. Крупской,86 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 41 | 1994 | 0,1202 | 0,0103 | 0,1305 |
| 3 | 12 | мкд | ул. Крупской,92 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 27 | 2003 | 0,1242 | 0,0090 | 0,1332 |
| 3 | 13 | мкд | ул. Кремлевская,2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28 | 2003 | 0,1732 | 0,0126 | 0,1858 |
| 3 | 14 | мкд | Кремлевская,4 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 29 | 2003 | 0,0864 | 0,0073 | 0,0937 |
| 3 | 15 | мкд | Кремлевская,12 |  | Котельная № 28 | ТК 18 | 2014 | 0,1163 | 0,0166 | 0,1329 |
| 3 | 16 | Администрация | ул. Кремлевская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 32 | 2019 | 0,010 | 0,0000 | 0,0097 |
| 3 | 17 | мкд | ул. Покрышкина,9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,1730 | 0,0106 | 0,1837 |
| 3 | 18 | мкд | ул. Покрышкина,11 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0573 | 0,0047 | 0,0620 |
| 3 | 19 | мкд | ул. Покрышкина,15 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 37 | 2018 | 0,0573 | 0,0073 | 0,0646 |
| 3 | 20 | мкд | ул. Покрышкина,17 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 36 | 2018 | 0,0572 | 0,0070 | 0,0642 |
| 3 | 21 | мкд | ул. Ягодная,1 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 26 | 2015 | 0,1617 | 0,0136 | 0,1753 |
| 3 | 22 | мкд | ул. Ягодная,2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 40 | 1994 | 0,1214 | 0,0096 | 0,1310 |
| 3 | 23 | мкд | ул. Ягодная,3 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 25 | 2014 | 0,0757 | 0,0070 | 0,0827 |
| 3 | 24 | мкд | ул. Ягодная,4 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 39 | 2016 | 0,1135 | 0,0083 | 0,1218 |
| 3 | 25 | Пол.инстр.техн. мастерские - столовая | ул.Кремлевская,6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 32 | 2019 | 0,1695 | 0,0069 | 0,1764 |
| 3 | 26 | ПЛ № 25 общежитие | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0767 | 0,0000 | 0,0767 |
| 3 | 27 | гараж | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0101 |
| 3 | 28 | спортзал | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0057 |
| 3 | 29 | Комбинат питания | ул.Кремлевская,8 | микрорайон 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | склад | ул.Кремлевская,8 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК20 | 1998/2011 | 0,0124 | 0,0001 | 0,0126 |
| 3 | 31 | гараж | ул.Кремлевская,8 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК20 | 1998/2011 | 0,0069 | 0,0010 | 0,0078 |
| 3 | 32 | УОВО МВД | ул.Космонавтов,41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0073 |
| 3 | 33 | мировые судьи | ул.Космонавтов,41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0149 | 0,0001 | 0,0150 |
| 3 | 34 | Росреестр | ул.Космонавтов,41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0573 | 0,0000 | 0,0574 |
| 3 | 35 | ДШИ -музыкальная школа | ул.Ягодная,6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,1630 | 0,0068 | 0,1698 |
| 3 | 36 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 |
| 3 | 37 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 |
| 3 | 38 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 3 | 39 | 7 отряд ФПС | ул.Космонавтов, 54 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2014 | 0,0909 | 0,0003 | 0,0912 |
| 3 | 40 | гараж | ул.Космонавтов, 54 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2014 | 0,0203 | 0,0069 | 0,0272 |
| 3 | 41 | УВД | ул. Ягодная,7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0930 | 0,0010 | 0,0940 |
| 3 | 42 | гараж УВД | ул. Ягодная,7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0318 | 0,0096 | 0,0414 |
| 3 | 43 |  | ул. Ягодная,7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 44 | Администрация -здание | ул.Кремлевская, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 32 | 2019 | 0,1476 | 0,0007 | 0,1483 |
| 3 | 45 | гараж | ул.Крупской | микрорайон 3 | Котельная № 28 | ТК 24 | 2004 | 0,0030 | 0,0014 | 0,0044 |
| 3 | 46 | Лицей г. Полысаево | ул.Мира,5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 34 | 2008 | 0,3017 | 0,0069 | 0,3086 |
| 3 | 47 | МБУ ДОД «ДЮСШ» | ул.Крупской,77 | микрорайон 3 | Котельная № 28 | ТК52 | 2008 | 0,3939 | 0,0000 | 0,3939 |
| 3 | 48 | ИП «Митрохина» | ул.Кремлевская,2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28/1 | 2003 | 0,0096 | 0,0010 | 0,0106 |
| 3 | 49 | мкд | ул.Космонавтов,41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ 2 | 2003 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0080 |
| 3 | 50 | ООО «Регион» | ул. Покрышкина, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0345 | 0,0002 | 0,0347 |
| 3 | 51 | «Забота» | ул. Покрышкина,13 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 38 | 2018 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0151 |
| 3 | 52 | «Забота» | ул. Покрышкина,13 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 38 | 2018 | 0,0275 | 0,0000 | 0,0275 |
| 3 | 53 | Автокласс-спорт | ул.Ягодная,9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ 4 | 2002 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0640 |
| 3 | 54 | ЦС стройторг | ул.Крупской,13б | микрорайон 5 | Котельная № 28 |  | нет абон. | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 |
| 3 | 55 | ООО «Гудвил» | ул.Крупской,17 | микрорайон 5 | Котельная № 28 | ТК52 | 2008 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0038 |
| 3 | 56 | ИП Беляева | ул.Кремлевская,2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28/1 | 2003 | 0,0093 | 0,0001 | 0,0094 |
| 3 | 57 | ИП Лыськовская Е.И. | ул. Покрышкина,9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0187 | 0,0002 | 0,0189 |
| 3 | 58 | Кочубаров-гараж | ул.Космонавтов | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ9 | 2019 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 |
| 3 | 59 | ул.Крупской,81 | ул.Крупской, 81 | микрорайон 3 | Котельная № 28 | УТ10 | 2000 | 0,0088 | 0,0008 | 0,0096 |
| 3 | 60 | Боксы |  | микрорайон 3 | Котельная № 28 | УТ11 | 1999 | 0,0870 | 0,0078 | 0,0948 |
| 4 |  | Котельная № 32 |  |  |  |  |  | 0,593 | 0,007 | 0,60 |
| 4 | 1 | мкд | ул. Карбышева,14 | микрорайон 6 | Котельная 32 | ТК 1 | 2009 | 0,0835 | 0,003 | 0,086 |
| 4 | 2 | мкд | ул.Довыдова,28 | микрорайон 6 | Котельная 32 | ТК 1 | 2004 | 0,1465 | 0,000 | 0,146 |
| 4 | 3 | ЦБС, | ул. Карбышева,14 | микрорайон 6 | Котельная 32 | ТК 1 | 2002 | 0,0134 | 0,003 | 0,016 |
| 4 | 4 | школа № 32, | ул.Карбышева,1 | микрорайон 6 | Котельная 32 | ТК 1 | 2002 | 0,3493 | 0,002 | 0,351 |
| 5 |  | Котельная шахты Полысаевская |  |  |  |  |  | 28,20 | 0,22 | 28,43 |
| 5 | 1 | Жилой дом | ул. Панферова, 19 | микрорайон 1 |  | т.23 | 2007 | 0,0651 | 0,0173 | 0,0823 |
| 5 | 2 | Жилой дом | ул. Токарева, 12 | микрорайон 1 |  | т.28 | 2013 | 0,0410 | 0,0068 | 0,0477 |
| 5 | 3 | Жилой дом | ул. Техническая, 9 | микрорайон 1 |  | т.11 | 1989 | 0,2550 | 0,0253 | 0,2803 |
| 5 | 4 | Жилой дом | ул. Техническая, 9/1 | микрорайон 1 |  | т.11 | 1989 | 0,2449 | 0,0265 | 0,2714 |
| 5 | 5 | Жилой дом | ул. Техническая, 15 | микрорайон 1 |  | т.7 | 1988 | 0,3397 | 0,0400 | 0,3797 |
| 5 | 6 | Жилой дом | ул. Техническая, 17 | микрорайон 1 |  | т.7 | 1988 | 0,2590 | 0,0353 | 0,2943 |
| 5 | 7 | Жилой дом | ул. Конституции, 11а | микрорайон 1 |  | т.29 | 2016 | 0,1506 | 0,0093 | 0,1599 |
| 5 | 8 | Жилой дом | ул. Токарева, 20 | микрорайон 1 |  | т.29 | 2016 | 0,1518 | 0,0125 | 0,1643 |
| 5 | 1 | ООО «МТК» | ул. Токарева, 1а | микрорайон 1 |  | УТ | 2001 | 0,1058 | 0,0004 | 0,1063 |
| 5 | 1 | МАУК ДК «Полысаевец» | ул. Токарева, 6а | микрорайон 1 |  | т.5 | 2017 | 0,0866 | 0,0182 | 0,1048 |
| 5 | 1 | МБУ ДО «ДЮСШ № 2» | ул. Токарева, 8 | микрорайон 1 |  | т.17 | 1991 | 0,1067 | 0,0058 | 0,1125 |
| 5 | 1 | МБОУ «Школа № 17» | ул. Панферова, 20 | микрорайон 1 |  | т.18 | 2007 | 0,1581 | 0,0163 | 0,1744 |
| 5 | 1 | МБДОУ «Дет. Сад № 2» | ул. Панферова, 14 | микрорайон 1 |  | УТ13 | 2009 | 0,0708 | 0,0069 | 0,0777 |
| 5 | 1 | Магазины ИП | ул. Астраханская, 5 | микрорайон 1 |  | т.17 | 1985 | 0,0206 | 0,0002 | 0,0208 |
| 5 | 1 | Гараж | ул. Астраханская, 5а | микрорайон 1 |  | т.17 | 1996 | 0,0196 | 0,0001 | 0,0198 |
| 5 | 1 | ш. Полысаевская |  | микрорайон 1 |  |  |  | 26,1290 |  | 26,1290 |
|  | Итого по Полысаевскому г. о. |  |  |  |  | 80,13 | 5,19 | 85,30 |

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто

На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах источников тепловой энергии составлены актуализированные тепловые балансы по объектам теплоснабжения, представленные в таблицах 2.1.24 ÷ 2.1.28.

Таблица 2.1.24 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной № 28 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,064 | 1,467 | 1,467 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,74 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,74 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| отопление | 4,44 | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,63 | -0,63 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,63 | -0,63 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Таблица 2.1.25– Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной № 29 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,04 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,04 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| отопление | 4,73 | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,71 | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,71 | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

Таблица 2.1.26– Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной № 32 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| отопление | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,355 | 0,35 |

Таблица 2.1.27– Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ППШ (ППШ-1, ППШ-2) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,75 | 0,753 | 0,75 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 2,29 | 4,20 | 4,20 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 45,54 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,54 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| отопление | 41,26 | 41,26 | 41,97 | 41,97 | 41,97 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 4,28 | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,21 | 11,21 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,21 | 11,21 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 186,788 | 186,788 | 186,788 | 186,788 | 186,788 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |

Таблица 2.1.28– Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной шахты «Полысаевская» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,30 | 49,30 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 42,9 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,87 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,87 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| отопление | 10,65 | 10,65 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,99 | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 31,99 | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 10,9 | 10,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Балансы теплоносителя

Баланс водоподготовительных установок изменился в связи с актуализацией данных по ВПУ и изменениями в производственных показателях. Изменения приведены в таблице 2.1.29.

Таблица 2.1.29– Изменения в балансах водоподготовительных установок

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| Производительность ВПУ | т/ч | 81,1 | 81,1 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1186,02 | 1185,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,30 | 45,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,369 | 3,989 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 41,934 | 41,120 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,720 | 23,701 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,80 | 35,99 |
| Доля резерва | % | 47,84 | 44,38 |
| Котельная № 29 |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 54 | 54 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 56,2 | 56,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,33 | 2,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,02 | 0,29 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,30 | 2,15 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,125 | 1,121 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 96,7 | 97,6 |
| Доля резерва | % | 97 | 98 |
| Котельная № 28 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 51,92 | 51,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,957 | 1,471 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,439 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,518 | 1,471 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,04 | 1,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 98 | 99 |
| Доля резерва | % | 98 | 99 |
| Котельная № 32 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,89 | 1,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,043 | 0,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,041 | 0,038 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,038 | 0,038 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| Котельная ш. Полысаевская |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,773 | 0,773 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,7 | 4,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,15 | 63,15 |
| Доля резерва | % | 98,68 | 98,68 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основной вид топлива на котельных Полысаевского городского округа является – уголь.

Таблица 2.1.30 – Топливные балансы источников тепловой энергии

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тнт | Приход топлива за год, тнт | Израсходовано топлива | Остаток топлива, тнт, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тнт | Всего, тут |  |  |
| 2020 |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 42 364 | 42 364 | 28 445 | 0 | 4 700,0 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 42 364 | 42 364 | 28 445 | 0 | 4 700,00 |
| Котельная № 29 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 4 078 | 4 078 | 2 738 | 0 | 4 700,0 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 078 | 4 078 | 2 738 | 0 | 4 700,0 |
| Котельная № 28 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 4 065 | 4 065 | 2 729 | 0 | 4 700,00 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 065 | 4 065 | 2 729 | 0 | 4 700,00 |
| Котельная № 32 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 542 | 542 | 364 | 0 | 4 700,00 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 542 | 542 | 364 | 0 | 4 700,00 |
| 2020 год |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г | 0 | 51 050 |  | 34276 | 0 | 4 700 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч |  |  |  | 8 881 |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |  |
| щепа, пеллетты |  |  |  |  |  |  |
| Возобновляемые энергоресурсы |  |  |  |  |  |  |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ показан в таблице 2.1.31.

Таблица 2.1.31– Топливный баланс котельной шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тнт | Приход топлива за год, тнт | Израсходовано топлива | Остаток топлива, тнт, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тнт | Всего, тут |  |  |
| 2021 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  | 0 |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г | 989 | 14136 | 15125 | 11223 |  | 5194 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 989 | 14135,88 | 15125 | 11223 | 0 | 5194 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В настоящее время на территории Полысаевского городского округа действуют две теплоснабжающие организацииОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс»ПЕ ТСХ

Сведения о теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» представлены в таблице 2.1.32.

Таблица 2.1.32– Сведения о теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК»

| Наименование организации | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» или ОАО «СКЭК» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4205153492 |
| КПП организации | 420501001 |
| Вид деятельности | 40.30.14Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (дополнительный) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6. |
| Почтовый адрес: | 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6. |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор– Волков Дмитрий Иванович |
| Номер телефона/факс: | (384-2) 36-26-83. |

Сведения о теплоснабжающей организации АО «СУЭК-Кузбасс»ПЕ ТСХ, представлены в таблице 2.1.33.

Таблица 2.1.33– Сведения о теплоснабжающей организации АО

«СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ

| Наименование организации | АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4212024138 |
| КПП организации | 421201001 |
| Вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии. 35.30.1, Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.2 (дополнительный вид деятельности) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 652507,Кемеровская область – Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева,1 |
| Почтовый адрес: | 652507,Кемеровская область – Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева,1 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор – Мешков Анатолий Алексеевич |
| Номер телефона/факс: | 8(38456)3-18-56 |

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведены в таблице 2.1.34.

Таблица 2.1.34 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 1176 | 1306 | 1487,07 | 2308 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1113 | 1416 | 1538 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. Гкал приведено в таблице 2.1.35.

Таблица 2.1.35 – Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | 145,48 | 135,65 | 150,60 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 47,32 | 52,20 | 52,24 | 52,90 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведен в таблице 2.1.36.

Таблица 2.1.36 – Средневзвешенный тариф на отпущенную

тепловую энергию

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевский городской округ | нд | 1255,04 | 1467,31 | 2107,84 |

Данные за 2018 г. по АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют, по ОАО «СУЭК-Кузбасс» за 2019-2021 годы данные приведеныв соответствии с представленной информацией ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приведены в таблице 2.1.37.

Таблица 2.1.37 – Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды

для потребителей

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 117,54 | 147,6 | 152,2 | 167,2 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 145,44 | 155,98 | 174,95 | 178,01 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведены в таблице 2.1.38.

Таблица 2.1.38 – Тарифы на услуги по передаче тепловой

энергии, теплоносителя

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | нд | нд | нд |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1295,83 | 1295,83 | 1295,83 |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС), руб./м3 приведены в таблице 2.1.39.

Таблица 2.1.39 – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 141,0 | 177,1 | 182,6 | 200,6 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 174,5 | 187,2 | 209,9 | 213,6 |

Фактическая цена на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения приведена в таблице 2.1.40.

Таблица 2.1.40 – Фактическая цена на тепловую энергию

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | нд | нд | 1 800 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1 536 | 1 369 | 1 326 |

Средневзвешенная цена на тепловую энергию, отпущенную потребителям из систем теплоснабжения, в ценовых зонах теплоснабжения приведена в таблице 2.1.41.

Таблица 2.1.41 – Средневзвешенная цена на тепловую энергию, отпущенную потребителям из систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевскийгородской округ | нд | 1 536 | 1 369 | 1 563 |

С 2019 по 2020 год данные по ОАО «СКЭК» приведены на основе показателей деятельности по ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Проблемы в системе теплоснабженияПолысаевского городского округа

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа  содержит:

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

В ходе анализа системы теплоснабжения Полысаевского городского округа выявлены следующие основные технические и технологические проблемы –

В зоне действия котельных № 28 и 29 существует дефицит тепловой мощности (Таблица 2.1.42), что не позволяет оценивать степень надежности системы теплоснабжения Полысаевского городского округа как «высокая».

Таблица 2.1.42 – Анализ тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование теплового источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Договор-ная нагрузка, Гкал/час | Принятая оптималь-ная нагрузка, Гкал/час | Тепловая мощность котельной нетто | Дефи-цит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 79,5 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 55,99 | 9,67 |
| 2 | Котельная № 29 | 6,6 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 4,25 | -0,88 |
| 3 | Котельная № 28 | 6,4 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,05 | -0,79 |
| 4 | Котельная № 32 | 0,84 | 0,618 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,83 | 0,23 |
| Итого ОАО «СКЭК» | 93,380 | 55,915 | 56,878 | 56,9 | 56,9 | 65,1 | 8,24 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | 49,30 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 42,69 | 14,26 |

2. Износ котельного оборудования и систем водоподготовки составляет более 49 %.

3. В зоне действия котельных присутствует открытая система теплоснабжения.

4. Тепловым сетям, выработавшим свой ресурс, требуется техническое освидетельствование специализированной организацией. Доля сетей в ППУ изоляции составляет около 18 %.

Ежегодное количество произведенных замен трубопроводов на новые (менее 1 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня износа оборудования.

Учитывая требование Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому открытые системы теплоснабжения, должны быть переведены в закрытые, в срок до 2022 года, а также для обеспечения части потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия организации независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Полысаевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Финансирование данных расходов должно осуществляться:

- в части многоквартирных домов – собственниками помещений на основании решений их общих собраний за счет взносов на капитальный ремонт (либо платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме);

- в части общественных, торговых, административных и промышленных объектов капитального строительства – собственниками указанных объектов.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большинства потребителей городского округа, является ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Полысаевского городского округа, являются: предприятие коммунальной теплоэнергетики ООО «Кузбасская энергокомпания» и промышленное предприятие ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Весь необходимый объем воды питьевого качества для потребителей Полысаевского городского округа подаётся из поверхностного источника ОАО «СКЭК»

До 30.04.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения 
 Полысаевского городского округа осуществляло ОАО «Энергетическая компания», покупая питьевую воду у ООО «Водоканал» г. Ленинска-Кузнецкого.

С 01.05.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения Полысаевкого г. о. осуществляет ОАО «СКЭК».

Ретроспективный баланс водопотребления от поверхностного источника водоснабжения в период 2018– 2020г.г. представлен на рисунке 2.2.1.

Рис. 2.2.1 – Анализ водопотребления

Из рисунка 2.2.1. видно, что с 2020 года водопотребление потребителями Полысаевского городского округа выросло на 22%.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды представлен ниже.

Таблица 2.2.1 – Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год | 3671,27 |
| 2 | Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и водоводах, тыс. куб. м/год | 1466,26 |
| 3 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс.куб.м/год | 2204,95 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс.куб.м/год | 0 |
| 5 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. куб. м/год | 0 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2020 год представлены ниже.

Таблица 2.2.2 – Структурные составляющие потерь питьевой воды

при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 |
| 2 | Потери воды в сети, тыс. м3/год | 1466,26 |
| Всего: | 1466,26 |

Характеристика системы водоснабжения

До 30.04.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения Полысаевского г. о. осуществляло ОАО «Энергетическая компания», покупая питьевую воду у ООО «Водоканал» г. Ленинска-Кузнецкого. С 01.05.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения Полысаевского г. о.осуществляет ОАО «СКЭК».

В систему водоснабжения Полысаево г. о. питьевая вода поступает от насосно-фильтровальной станции, расположенной в п. Демьяновка, по транзитному стальному трубопроводу диаметром 1020 мм, точка врезки в который находится в районе гидроузла № 6 Полысаевского городского округа.

Вода поступает на гидроузел № 6 в три резервуара, вместимостью 6000м3 каждый, в которых происходит накопление воды и ее циркуляция. Из резервуаров вода поступает на насосную станцию гидроузла, где расположено 5 насосов 200Д90, с запорной арматурой и системой энергообеспечения. Производственная мощность гидроузла составляет 24 тыс. м3/сутки.

По отдельному трубопроводу диаметром 150 мм вода поступает на самую крупную котельную ППШ, и по трубопроводам диаметром 500 мм – в городские сети водоснабжения.

Инфраструктура города Полысаево имеет несколько особенностей. Она состоит из центральной части и нескольких поселков, прилегающих к существующим шахтам, некоторые из которых расположены на значительном расстоянии от центра. На самом большом расстоянии от центральной части расположены пос. Красногорский и пос. Шахты № 5. Для водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5 предусмотрена отдельная врезка из транзитного водопровода диаметром 1020 мм в районе поворота на шахту «Кузнецкая» (Сибирская). Врезка осуществляется стальной трубой диаметром 219 мм, через насосную станцию пос. Красногорский питьевая вода подается по трубопроводу диаметром 150 мм в указанные поселки.

Таким образом, исходя из определений «централизованной системы холодного водоснабжения» и «технологической зоны водоснабжения», на территории Полысаевского городского округа можно выделить 1 зону централизованного водоснабжения и две технологических зоны водоснабжения.

Зона централизованного водоснабжения представлена ниже

Таблица 2.2.3 – Централизованные зоны водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода, поставляемая ООО «ЛКС» г. Ленинск-Кузнецкий | Полысаевский г.о., пос. Красногорский, пос. Шахты № 5 |

Таблица 2.2.4 – Технологические зоны водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 | Полысаевский г.о., |
| 2 | Насосная станция пос. Красногорский | пос. Красногорский, пос. Шахты № 5 |

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, 
не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в Полысаевском г.о. и пос. Красногорский.

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются 
от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций за 2020 год представлен ниже.

Таблица 2.2.5 – Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1059,19 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | 2204,95 |

Рис. 2.2.2 – Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения Полысаевского городского округа являются поверхностные воды р. Томь. Вода из р. Томь с помощью водозаборных сооружений ковшевого типа в пос. Крапивинском и насосными станциями I, II, III IV-го подъемов подается на станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка Демьяновка.

Водозабор на р. Томь, насосные станции, магистральный водовод и водоочистная станция принадлежит ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий.

Таким образом, источников водоснабжения и водозаборных сооружений на них на территории Полысаевского городского округа нет. Описание водозаборных сооружений на р. Томь приведено в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Качество воды, поступающей в водопроводную сеть Полысаевского городского округа по транзитному трубопроводу из г. Ленинска-Кузнецкого, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сведения о качестве питьевой воды из системы централизованного водоснабжения приведены ниже.

Таблица 2.2.6 – Отчет лаборатории питьевых и сточных вод ООО «ЛКС» по химико-микробиологическим исследованиям воды.

| Место отбора проб | Всего проб | Всего не стандарт | Запах при | Привкус | Цветность | Мутность | ОМЧ КОЕ в 1 мл | НВЧТКБ в 100 мл | НВЧ ОКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуары |
| Кран 6 гидроузла | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Разводящая сеть |
| Кран ул. Бажова, 3 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 63 а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 73а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Кремлевская, 5б | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Садовая, 1 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Аксакова, 2 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Макаренко, 19 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Межевая, 18 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Заслонова, 12 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Всего | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Состояние и функционирование существующих насосных станций

В эксплуатационном ведении ОАО «СКЭК» находится гидроузел № 6 и повысительная насосная станция пос. Красногорский.

Информация о насосных станциях приведена ниже.

Таблица 2.2.7 – Основные технические характеристики насосных станций

| № п/п | № насоса | № насоса | Марка насоса | Производитель-ность м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6Полысаевского г.о, пер. Межкварталь-ный, 7 | 1 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 2 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 3 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 4 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 5 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 6 | 1Д 315-71 (дренаж) | 300 | 62 | 90 | 2001 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский Полысаевского г.о, ул. Магистраль-ная, 2 | 1 | К100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 2003 |
|  |  | 2 | К100-65-200 | 100 | 65 | 45 | 2003 |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных ОАО «СКЭК» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на транспортировку воды и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8 – Показатели удельного расхода электроэнергии

насосного оборудования

| № п/п | Наименование насосной станции | Фактическая производительность, тыс. м3 | Фактический расход электроэнергии, тыс. кВтч | Удельный расход электроэнергии, кВт на 1 куб.м перекачиваемой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 | 3399,13 | 1104,6 | 0,32 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский | 272,08 | 23,3 | 0,086 |

Из выше приведенной таблицы видно, что расходование электроэнергии оборудованием насосных станций эффективное.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

На водоочистной станции в пос. Демьяновка, производительность которой 105,5 тыс. м3/сутки, вода проходит полный цикл очистки, обеззараживается и фторируется.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Полысаевского городского округа отсутствуют. Описание технологической схемы очистки поверхностных вод, забираемых из р. Томь, осуществляемой на насосно-фильтровальной станции в п. Демьяновка приведено в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Схема водоснабжения Полысаевский г.о.,  представлена на рисунке 2.2.3.

Рисунок 2.2.3 – Схема водоснабжения Полысаевского городского округа

Баланс мощности и ресурса

Основные показатели производства и реализации воды, тыс.м3 представлены в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9 –Основные показатели производства и реализации воды

| № п/п | Источник | Показатель | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 Полысаевского г.о. | Подъем | 13,035 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0,422 |
|  |  | Отпуск в сеть | 12,613 |
|  |  | Потери в сети | 4,472 |
|  |  | Реализация | 8,142 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 10,965 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - |
|  |  | Расход на собственные нужды | - |
|  |  | Отпуск в сеть | - |
|  |  | Потери в сети | - |
|  |  | Реализация | - |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В Полысаевском городском округе коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения в полном объёме выполнить не предоставляется возможным, так как основной поверхностный источник находится на территории другого муниципального образования (Крапивинский район Кемеровской области). Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Полысаевского городского округа представлены ниже.

Таблица 2.2.10 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производительность, куб.м /ч | Фактическая производительность, куб.м /ч | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | 4400 | 3079 | 1321 |
| 2 | Гидроузел № 6Полысаевского г.о. | 3600 | 504 | 3096 |
| 3 | Насосная станция пос. Красногорский (гидроузел) | 200 | 33 | 167 |
| Итого: | 3800 | 537 | 4584 |

Из данных, приведенных выше, видно, что дефицит мощностей отсутствует.

Характеристика качества системы водоснабжения

Система водоснабжения Полысаевского городского округа имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Более 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Кроме того, водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Полысаевского городского округа, что является одной из причин  значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2018 г. величина потерь составила 40%.

Насосное оборудование насосной станции гидроузла № 6 устарело и требует замены на более современное.

Отсутствие резервуаров для запаса чистой воды на насосной станции пос. Красногорский снижает надежность системы водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5.

Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 185,2 км, из них более 80% нуждаются в замене. Производственная мощность сети составляет 16,7 тыс. м3/сутки.

Система водоснабжения Полысаевского городского округа нуждается в дальнейшем развитии с целью улучшения и расширения водоснабжения частного сектора и дальних поселков, модернизации оборудования, систематизирования учета воды, замены ветхих и прокладки новых водопроводов, оптимизации гидравлического режима сети, сокращения утечек

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Сведения о водоснабжающей организации ОАО «СКЭК», представлены в таблице 2.2.11.

Таблица 2.2.11– Сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | ОАО «СКЭК» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4205153492 |
| КПП организации | 420501001 |
| Вид деятельности | Сбор, очистка и распределение воды (41.00) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Кузбасская, 6 |
| Почтовый адрес: | 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Кузбасская, 6 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор – Волков Дмитрий Иванович |
| Номер телефона/факс: | 8(3842) 34-86-14 |

Утвержденные тарифы Региональной энергетической комиссией Кузбасса от 18.12.2020 г. № 748  представлены в таблице 2.2.12.

Таблица 2.2.12– Тарифы на питьевую воду

| Единица измерения | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский (с НДС) |
| руб./м3 | 39,5 | 39,5 | 42,24 | 42,18 | 45,53 | 45,53 | 48,9 |
| прочие потребители без НДС |
| руб./м3 | 32,92 | 32,92 | 35,2 | 35,15 | 37,94 | 37,94 | 40,75 |
| для потребителей, получающих воду с НФС пос.Демьяновский (с НДС) |
| руб./м3 | 16,99 | 16,99 | 18,17 | 18,41 | 19,54 | 19,54 | 21,2 |
| Прочие потребители без НДС |
| руб./м3 | 14,16 | 14,16 | 15,14 | 15,34 | 16,28 | 16,28 | 17,67 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Система водоснабжения Полысаевского городского округа имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Более 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Кроме того, водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Полысаевского городского округа, что является одной из причин  значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2018 г. величина потерь составила 40%.

Насосное оборудование насосной станции гидроузла № 6 устарело и требует замены на более современное.

Отсутствие резервуаров для запаса чистой воды на насосной станции пос. Красногорский снижает надежность системы водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

ОАО «СКЭК» – организация, предоставляющая услуги для населения по водоотведению на территории городского округа. ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» эксплуатируют систему канализации на своей территории самостоятельно, информация не предоставлена.

Таким образом, в Полысаевском городском округе выделяется одна эксплуатационная зона централизованной системы водоотведения.

Таблица 2.3.1 – Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | ОАО «СКЭК» | Полысаевский г. о (мкр.№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | Полысаевский г. о (мкр. № 5) |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | Полысаевский г. о (мкр. № 1) |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Краткая характеристика очистных сооружений.

В настоящее время в Полысаевском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в основном в центральной части города Полысаево, в поселке шахты «Полысаевская» и западной части поселка Красногорский

В Полысаевском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – ОАО «СКЭК»), за исключением очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от жилого сектора, общественных зданий и предприятий центральной части Полысаевского городского округапо самотечным и напорным трубопроводам через локальные канализационные насосные станции поступают на главную насосную станцию и далее по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения.

Прием канализационных сточных вод от жилищного фонда, предприятий и организаций поселка шахты Полысаевская и дальнейшую их транспортировку до очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» осуществляет ОАО «СКЭК». Сточные воды собираются системой самотечных трубопроводов и транспортируются по коллектору диаметром 300мм на очистные сооружения. Также стоки от шахтоучастка «Октябрьская» посредством КНС поступают на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от многоквартирных домов, общественных зданий и предприятий пос. Красногорский собираются системой самотечных трубопроводов направляются в район разрушенных очистных сооружений пос. Красногорский.

Городские очистные сооружения (сооружения II-ой очереди) введены в эксплуатацию в 1989 году, проектная мощность очистных сооружений – 8 тыс.м3/сутки, фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 6 тыс.м3/сутки.

Сточные воды от ГНС по напорным коллекторам поступают в приемную камеру очистных сооружений. Далее вода поступает в песколовки, назначение которых освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения, принцип действия песколовок - гравитационный, т.е. во время движения воды по песколовкам с определенной скоростью, минеральные частицы оседают на дно.

Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковые площадки. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается и направляется на иловые площадки.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в биофильтры для биологической очистки. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет на ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густонаселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества. Отработанная и отмершая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Вторичные отстойники служат для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров. Выпавший во вторичных отстойниках осадок удаляется на иловые площадки.

Далее вода из вторичных отстойников поступает на доочистку на каркасно-засыпные фильтры, откуда направляется в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия для обеззараживания воды и далее очищенные стоки сбрасываются по выпускному трубопроводу диаметром 250 мм в ручей Журнальный.

В связи с тем, что комплекс очистных сооружений эксплуатируется с 1989 года, существующая технология очистки не обеспечивает в настоящее время требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения.

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 2.3.2.

Необходима реконструкция и модернизация сооружений биологической очистки сточных вод с изменением технологической схемы на метод глубокой очистки сточных вод нитрификация-денитрификация и дефосфотация для снижения показателей до значений ПДК.

Таблица 2.3.2 –Качество очищенных сточных вод

| № п/п | Показатели | Значение | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 9,59 | 5,822 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 14,29 | 3,00 |
| 4 | Сухой остаток, мг/дм3 | 436 | - |
| 5 | Хлорид-ион, мг/дм3 | 48,80 | 36,268 |
| 6 | Сульфаты, мг/дм3 | 38 | 30,548 |
| 7 | ХПК, мг/дм3 | 40,96 | 15 |
| 8 | Азот аммонийный, мг/дм3 | 8,66 | 0,444 |
| 9 | Азот нитритный, мг/дм3 | <0,246 | 0,027 |
| 10 | Азот нитратный, мг/дм3 | 3,1 | 40 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,38 | 0,012 |
| 12 | Железо, мг/дм3 | 0,27 | 0,10 |
| 13 | СПАВ, мг/дм3 | 0,23 | 0,012 |

Проектная мощность очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» составляет 2700 м3/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает около 350 м3/сутки. Стоки проходят механическую и биологическую очистку, а также доочистку на фильтрах и обеззараживаются гипохлоритом натрия.

Очистные сооружения пос. Красногорский находятся в разрушенном состоянии и фактически не эксплуатируются, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Информация о локальных очистных сооружениях, создаваемых абонентами, отсутствует.

На территории Полысаевского городского округа существуют четыре централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами.

Зоны централизованного водоотведения представлены в таблице 2.3.3.

Таблица2.3.3 – Технологические зоны водоотведения

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевский г. о (центральная часть) | Полысаевский г. о (центральная часть) |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | пос. шахты Полысаевская |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | пос. Красногорский |
| 4 | Система водоотведения Полысаевский г.о., ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | Полысаевский г. о (мкр. № 5) |

В 1 населенном пункте, входящим в состав Полысаевского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью – пос. Шахты № 5, в пос. Красногорский централизованная система водоотведения отсутствует частично. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Полысаевского городского округа сбрасывается в выгребные ямы. Выгребные ямы небетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Шахтоучасток «Октябрьская» перекачивает стоки на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

На очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей по Полысаевскому городскому округу составляет 37,9 км, из них 1,053 км приходится на систему канализации поселка шахты Полысаевская. Около 26% канализационных сетей имеют возраст более 25 лет и соответственно выработали нормативный срок эксплуатации.

ОАО «СКЭК» обслуживает канализационные сети и насосные станции на правах аренды.

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций ГНС ул. Свердлова и КНС ул. Малогвардейцев устарело и требует замены, необходима реконструкция очистных сооружений.

В системе канализации Полысаевского городского округа из-за сложности рельефа действует 6 канализационных насосных станций.

Данные по существующим канализационным насосным станциям приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Канализационные насосные станции

| КНС | Год ввода | Проектная производительность, м3/ч | Марка насоса (год ввода) | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНС ул. Свердлова, 19а | 1986 | 215 | СМ 250-200-400/6 | 250 | 40 | 60 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС ул. Молодогвардейцев, 32 стр. 1 | 1989 | 215 | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС 13 квартала ул. Автодорож-ная | 2014 | 100 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2 | 25 | 15 | 3 |
|  |  |  | LEO 65Q25-17-2.2 | - | - | - |
| КНС ТЦ «Спутник» ул. Крупской | 2013 | 50 | Иртыш ПФ2 65/165.163-7,5/2-0-6 | 50 | 28 | 7,5 |
| КНС ул. 65 лет Кузбассу | 2015 | н/д | Gru№dfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |
| КНС ул. Победы | 2014 | н/д | Gru№dfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |

Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

Рисунок 2.3.1 – Укрупненная схема водоотведения

Балансы объемов сточных вод в системе водоотведения

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Полысаевского городского округа поступает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую ОАО «СКЭК».

Фактическое поступление стоков по Полысаевскому городскому округу за три прошедших года представлены в таблице 2.3.5 и на рис. 2.3.2.

Таблица2.3.5 – Объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Поступление сточных вод, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. (центральная часть) | 1584,0 | 1352,1 | 1352,0 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 124,4 | 118,0 | 124,6 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Система водоотведения Полысаевского г.о., ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д | н/д |
| Всего за год (учтенных) | 1708,4 | 1470,1 | 1476,6 |

Рисунок2.3.2 – Объемы поступления сточных вод

Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлены в таблицах 2.3.6,2.3.7.

Таблица 2.3.6 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков в 2020 г., тыс. куб.м/сут. | Очищено стоков в 2020 г., тыс. куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. (центральная часть) | 3704,08 | 3704,08 |
| 1.2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 341,37 | н/д |
| 1.3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д |
| 1.4 | Система водоотведенияПолысаевского г.о, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д |

Таблица 2.3.7 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на очистные сооружения Полысаевского г. о.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, тыс. куб.м/год | 919,55 |
| 2 | Бюджет, тыс. куб.м/год | 118,90 |
| 3 | Прочие, тыс. куб.м/год | 131,54 |
| Всего, тыс. м3/год: | 1351,99 |

Информация о балансах поступления сточных вод на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» по группам абонентов отсутствует.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2020 году представлен в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 – Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2020 году

| № п/п | Система водоотведения | Технологическая зона | Водоотведение, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | г. Полысаево (мкр.№ 1, № 2, № 3, 4, 5) | 3704,08 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | Полысаевского г.о (мкр. № 1) | 341,37 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | п. Красногорский (мкр. № 6) | н/д |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | г.Полысаево (мкр. № 5) | н/д |

Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Утвержденные тарифы Региональной энергетической комиссией Кузбасса Постановлением от 24.11.2020 г. № 426 «О внесении изменений в постановление региональной комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 460 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9 – Тариф на водоотведение

| Единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| Потребители, население (с НДС) |
| руб./м3 | 22,46 | 22,46 |

Описание системы коммерческого учета, принимаемых сточных вод

и планов по установке приборов учета

Схемой водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 г.г. с перспективой до 2031 года предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, строительству и реконструкции канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение автоматизации работы насосов по уровню.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения Полысаевского г.о.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

-оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

-ликвидация выпусков неочищенных сточных вод от производственных объектов на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки.

-ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

ЭлектроснабжениегородаосуществляетсявнастоящеевремяотисточниковКузбасскойэнергосистемычерездвеопорныеподстанции
110/35/6кВ«Полысаево-3»с трансформаторами2х40МВАи«Заречная»-странсформаторами2х25МВА.

А также от ПС«ППШ» (Городская) 35/10/6 кВ с трансформаторами 2х10МВА; ПС № 2 «ш. Октябрьская» 35/6кВ, с трансформаторами 1х10+1х16 	МВА; и ПС № 12 «ш. Полысаевская» 35/6кВ с трансформаторами 1х10+1х16 МВА.

Потребители получают питание непосредственно с шин подстанций и через два распределительных пункта 10 кВРП-5 и РП-10 и два 6 кВ распределительных пункта: ПС-10 и РП - Бойлерная. РП-5, РП-10 и РП-Бойлерная запитаны от ПС«ППШ», РП-ПС-10 подключён от ПС № 2 «ш. Октябрьская». Питающие линии к РП выполнены кабельными или кабельно-воздушными. На питающих линиях к РП - Бойлерная стоят понижающие трансформаторы 10/6 кВ по 2,5 МВА.ВРП-5 высоковольтные камеры КСО-272 имеют 100 % износ и подлежат замене. Кабельная питающая линия (л. 10-8) от ПС «ППШ» до РП-5 по своему техническому состоянию не может оставаться в эксплуатации на уровне 2010 г. Остальные РП находятся в удовлетворительном состоянии могут использоваться при дальнейшей эксплуатации. Суммарная протяжённость

питающих сетей (по трассе) составляет 10,6 км, в том числе кабельных 3,4 км.

Распределительные сети 6-10 кВ - кабельно-воздушные, схема построения сетей - петлевая и частично радиальная.

Трансформаторные подстанции 10-6/0.4кВ, отдельно-стоящие, закрытые с трансформаторами – 160-630 кВА. Всего в городе – 110 ТП, общая установленная мощность трансформаторов – 42 МВА, в том числе, абонентских – 26 ТП, с общей установленной мощностью трансформаторов - 9,3 МВА. Приведённые цифры не учитывают потребителей угольно – добывающей промышленности, электроснабжение которых осуществляется по самостоятельным линиям от подстанций 35-110 кВ.

Суммарная нагрузка потребителей по городу составляет – 68,6 МВт, в том числе по жилому и культурно-бытовому сектору – 19,7 МВт. Потребление на коммунально-бытовые нужды составило – 65,1 млн. кВт/час.

При современной численности населения 26,86 тыс.чел.- удельное электропотребление на одного жителя составила 2425 кВт/час в год или 735 Вт.

Надежность работы системы электроснабжения

Надежность энерго принимающих устройств представлена в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Надежность энергопринимающих устройств

| № п/п | Наименование энергопринимающего устройства | Место установки (объект энергоснабжения) | Номинальная мощность, кВт | Категория надежность (I, II, III) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение, офисное оборудование | Адм. здание | 6 | III |
| 2 | Электролампочки | Уличное освещение | 9 | III |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2– Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Тарифы в сфере электроснабжения

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области на 2021 год (тарифы указываются с учетом НДС), утвержденные Постановлением РЭК Кузбасса от 29 декабря 2020г. № 817 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2021 год», представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Тарифы на электроэнергию для населения

Кемеровской области

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тарифы | Тарифы |
| 1 | Население |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
| 2.1. | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 |
| 2.2. | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
| 2.3. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (за исключением указанных в п. 5) 2 |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 5 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |

Существующих технические и технологические проблемы в

системе электроснабжения

В системе электроснабжения Полысаевского г. о. особо значимые технические проблемы отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния угольной промышленности.

Институциональная структура угольной промышленности

Угольная промышленность занимает положение основной отрасли Кузбасса. Будущее угольных предприятий, а значит, экономический потенциал Полысаевского г.о., большей частью определяется горно–геологической доступностью запасов, рентабельностью добычи и рыночной конъюнктурой.

Угольных запасов территории хватит на много лет, суммарные балансовые запасы оцениваются в 350 – 400 млн. тонн, у некоторых существующих шахт запасов хватит на 50-100 лет.

Богатейшие запасы каменного угля способны обеспечить работу предприятий города на многие годы. Условия залегания пластов благоприятны для рентабельной добычи.

Запасы внутри и пластового метана могут быть использованы в энергетических и бытовых целях. По имеющимся оценкам в Кузбассе запасы этого газа составляют 10 - 15 трлн. м3. Целесообразность развития этого направления для территории должна быть подтверждена ТЭО.

2.6 Анализ существующего состояния систем

захоронения (утилизации) ТКО

Институциональная структура обращения с ТКО

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе Полысаево от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 90% улиц.

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон ТКО, расположенный к юго-западу от города Полысаево, на горном отводе ОАО «Шахта Октябрьская».

Складирование ТКО производится на согласованном земельном отводе. Проектом полигона предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- прием ТКО;

- складирование; - уплотнение;

- изоляция.

Площадь по проекту составляет 3,22 га, площадь заполняемого участка 1,88 га, расчетная вместимость – 101,27 тыс./м3.

ТКО доставляются мусоровозами 6 раз в неделю. Запрещен ввоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, радиоактивных, биологически опасных, токсичных отходов.

Участки складирования ТКО разделены на рабочие карты, шириной 4 м и длиной 10 м.

Бульдозеры сдвигают ТКО на рабочую карту, создавая слои высотой 0,5 м. Уплотнение предусматривается тяжелыми бульдозерами до плотности 670-800 кг/м3. Уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта или шлака высотой 0,25 м.

На полигон ТКО принимаются уличный смет, отходы от населения, торгово-закупочных предприятий, предприятий общепита, культурно-образовательных и других организаций и учреждений города.

В процессе деятельности предприятий ежегодно образуется промышленных отходов:

- породы - 195 тыс.т;

- шлака – 16 тыс.т;

- шлама - 217 тыс.т.

В районе р. Иня действует породный отвал, который эксплуатируется согласно проекту.

Под золошлаковый полигон произведен отвод земельного участка площадью 13 га в районе лога «Полысаевская листвяжка».

Фактические объемы накопления ТКО и мусора в год по данным администрации города Полысаево составляют всего 58809 м3 (15824 т/год), в том числе:

- от благоустроенного фонда – 27035 м3;

- от неблагоустроенного жилого фонда – 7211 м3;

- мусор с дворовой асфальтовой площадки – 955 м3;

- мусор с дворовой грунтовой площадки 	– 30608 м3.

Жидкие отходы из не канализованных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собирать в водонепронецаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную станцию КОС.

Тарифы в сфере обращения с ТКО

Единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы, утвержденные Постановлением №571 от 15 декабря 2020г Региональной энергетической комиссии Кузбасса, представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – Единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
| 1 | Население (НДС не облагается) | 332,43 | 332,46 | 332,46 | 413,51 | 356,73 | 359,64 |
| 2 | Прочие потребители (НДС не облагается) | 332,43 | 332,46 | 332,46 | 413,51 | 356,73 | 359,64 |

*Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности СЕВЕР

Таблица 2.6.2 –Тарифы на вывоз мусора для города Полысаево

с 1 января 2020 года.

| Условия расчета | руб./чел. |
| --- | --- |
| Для жилых помещений в многоквартирных домах | 85,28 |
| Для частных жилых домов | 85,28 |

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. План развития  Полысаевского городского округа

Динамика численности населения

Численность населения городского округа Полысаево на 01.01.2019 составила 28899 человек.

Анализ движения численности населения за последние годы показал, что в данный период возросла смертность населения, рождаемость стала значительно ниже, в результате естественный прирост имеет отрицательное сальдо. Прирост численности населения происходил в основном за счет прибывающих на постоянное место жительства из других районов области и регионов России.

В таблице 3.1.1 приведена возрастная структура населения.

Таблица 3.1.1 – Численный, социальный и национальный состав городского округа

| № п\п | Возрастная структура | 2007г. | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численно-сти насе-ления | Числен-ность, чел. | % к общ. числен-ности населе-ния | Числен-лен-ность, чел. | % к общ. числен-ности населе-ния |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 5604 | 18,1 | 5952 | 18,6 | 6664 | 19,6 |
|  | дети 0-6 лет | 2233 | 7,2 | 2432 | 7,6 | 2788 | 8,2 |
|  | дети 7-15 лет | 3371 | 10,9 | 3520 | 11,0 | 3876 | 11,4 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 19512 | 62,9 | 19904 | 62,2 | 20740 | 61,0 |
|  | женщины 16-55 лет | 9441 | 30,4 | 9696 | 30,3 | 10200 | 30,0 |
|  | мужчины 16-60 лет | 10071 | 32,5 | 10208 | 31,9 | 10540 | 31,0 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 5899 | 19,0 | 6144 | 19,2 | 6596 | 19,4 |
|  | женщины | 4184 | 13,5 | 4096 | 12,8 | 4216 | 12,4 |
|  | мужчины | 1715 | 5,5 | 2048 | 6,4 | 2380 | 7,0 |
|  | Всего: | 31015 | 100,0 | 32000 | 100,0 | 34000 | 100,0 |

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

Таблица 3.1.2 –Среднегодовые темпы прироста населения

на расчетный срок

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост | % | -0,52 | -0,4 |
| 2 | Механический прирост | % | +0,53 | +0,5 |
| 3 | Ожидаемая численность населения по демографии | тыс.чел. | 31,1 | 31,6 |
| 4 | Расчетная численность населения по трудовому балансу | тыс.чел. | 32,0 | 34,0 |

Согласноприведеннымрасчетам,численностьнаселениясоставитнапервую очередь– 31060 чел., на расчетный срок– 31640чел.

3.2 План прогнозируемой застройки г.о.Полысаево

Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры Полысаевского городского округа - линейной с выраженными промышленным и жилым поясом, расположенными параллельно. Основой планировочного построения всего города и наиболее емким по количеству вновь размещаемого жилья сохраняется центральный район - «Соцгородок», сформированный в 1950 – 1960 г.г. Между промышленным поясом и жилой центральной зоной в районе пруда и существующего стадиона предлагается сформировать рекреационно-спортивную зону, ориентированную на обслуживание населения города. Вокруг этой зоны, занимающей срединное положение в структуре города, предусматривается пояс жилой малоэтажной застройки. Южнее предусматривается формирование рекреационно-ландшафтного комплекса ориентированного на межселенное рекреационное обслуживание.

Центральная зона подвергается комплексной реконструкции, сохраняются капитальные здания и сооружения 1950-60-х г.г, формирующие уникальную архитектурную среду. В центральной зоне «Соцгородка» сохраняется квартальная система капитальной застройки с реконструкцией и укрупнением части кварталов. Новое строительство предусматривается в северном и южном направлении, таким образом, развивается сложившаяся линейная планировочная структура с продольными осями: ул. Крупской, ул. Космонавтов, вытянутая в направлении север-юг вдоль автомагистрали Кемерово – Новокузнецк. Новое многоэтажное и малоэтажное высокоплотное строительство предлагается вести на основе принципов микрорайонирования, малоэтажное усадебное строительство с учетом размещения в нем общественных объектов (детские сады и др.) и территорий (озеленение, спортивные площадки).

В жилых образованиях – п. Красногорский, п. Новый, зонах прилегающих к шахтам массовое строительство не предусматривается здесь предусматриваются мероприятия по регулированию застройки, освоению свободных территорий, территории благоустраиваются и озеленяются, система культурно-бытового обслуживания доводится до нормативной. Предусматривается общее последовательное повышение капитальности застройки.

Продольные планировочные связи ул. Крупской, ул. Космонавтов дополняются продольной связью в промзоне и в районе нового рекреационного комплекса межселенного обслуживания они сочетаются с поперечными связями, обеспечивающими связь селитебной зоны с угледобывающими предприятиями. Общая система транспортных связей имеет выходы на внешние связи - с городами Ленинск-Кузнецкий, Белово.

В зоне центра, кроме общественных и административных зданий предполагается разместить жилые дома средней этажности в 3-4 этажа, а так же малоэтажную высокоплотную застройку в 2-3 этажа частично сохранить малоэтажную усадебную застройку.

Проектом предусматривается, что городской центр развивается вдоль улицы Мира, в основном на реконструируемых территориях с износом жилого фонда от 80 и более процентов, что в условиях дефицита пригодных под застройку территорий должно заменяться на новый капитальный фонд.

Планировочное положение центра в «центре» жилого района капитальной застройки имеет наиболее высокий уровень пешеходной доступности, а так же логичную и удобную связь с зоной повседневного отдыха (спортивной зоной, парком).

Плотность застройки увеличивается в зоне ядра общегородского центра и снижается в серединной и периферийной зоне.

Таблица 3.2.1 – Функциональные зоны городского округа Полысаево

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель | га | 6459,38 | 6459,38 | 6459,38 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения | тыс.чел. | 31,0 | 32,0 | 34,0 |
| 3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 5,6/18,1 | 5,95/18,6 | 6,7/19,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 19,5/62,9 | 19,9/62,2 | 20,7/61,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 5,9/19,0 | 6,15/19,2 | 6,6/19,4 |
| 4 | Численность занятого населения | тыс.чел./% | 16,8/54,2 | 17,6/55,0 | 18,76/55,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | градообразующая группа | тыс.чел./% | 8,2/26,4 | 8,7/27,2 | 10,3/30,4 |
|  | обслуживающая группа | тыс.чел./% | 4,1/13,3 | 5,4/17,0 | 7,1/21,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5 | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 664,7 | 720,0 | 850,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажный |  | 48,8 | 48,8 | 72,8 |
|  | 4-5-этажный |  | 218,2 | 254,6 | 267,8 |
|  | 2-3-этажный |  | 87,7 | 131,7 | 234,9 |
|  | 1-этажный |  | 310,0 | 284,9 | 274,5 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 604,2 | 584,2 |
| 7 | Убыль жилищного фонда | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 60,5 | 80,5 |
| 8 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 115,8 | 265,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажное |  | - | - | 24,0 |
|  | 4-5-этажное |  | - | 36,4 | 49,6 |
|  | 2-3-этажное |  | - | 44,0 | 147,2 |
|  | 1-этажное |  | - | 35,4 | 45,0 |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,1 | 22,5 | 25,0 |
| 10 | Плотность населения | чел./га | 42 | 46 | 50 |
| 11 | Плотность жилого фонда | м2/га | 897 | 1050 | 1256 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 799 | 1759 | 2289 |
|  | на 1000 человек | мест | 26 | 55 | 67 |
| 13 | Общеобразовательные школы-всего | мест | 4392 | 5154 | 5154 |
|  | на 1000 человек | мест | 141 | 161 | 152 |
| 14 | Больницы -всего | коек | 210 | 210 | 510 |
|  | на 1000 человек | коек | 6,8 | 6,6 | 15,0 |
| 15 | Поликлиники- всего | пос./смену | 960 | 960 | 1140 |
|  | на 1000 человек | пос./смену | 30,9 | 30,0 | 33,5 |
| 16 | Магазины-всего | м2 торг.пл. | 5749 | 7049 | 9949 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 185 | 220 | 292 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 37 | 187 | 337 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 1,2 | 3,1 | 9,9 |

Развитие жилой и общественно-деловой зон

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу организации селитебной территории положено создание жилых районов и кварталов. Территория города делится на 7 жилых районов

Развитие жилых зон

Развитие жилой функции предлагается в двух направлениях – на юго-восток (вдоль ул. Крупская и Магнитогорская) и на северо-запад в направлении г. Ленинск-Кузнецкий, а также за счет активной реконструкции зоны малоэтажной застройки (в т. ч. ветхой) в центре города с последовательным повышением этажности и капитальности застройки, а также укрупнением кварталов.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих требований:

- достройка начатых строительством жилых и - культурно-бытовых объектов;

- строительство на участках, на которые ранее была разработана - проектная документация;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- строительство на территории с наиболее ветхим жилым фондом;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций,

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Данные по развитию жилого фонда на расчетный срок представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Данные по развитию жилого фонда

| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Бажова, 20 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,014 | 0,009 | 0,023 |
| Малоэтажный 24-х квартирный жилой дом, ул. Луначарского | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,081 | 0,056 | 0,137 |
| Жилой дом, Молодежная, 24 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,05 | 0,056 | 0,106 |
| 5-ти эт. жилые дома 10 шт. ул. Крупской, Копрова, Бажова | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2030 | 1,42 | 0,393 | 1,813 |
| Жилой дом ул. Космонавтов, 51 а | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,31 | 0 | 0,310 |
| Жилой дом ул. Севастопольская, 67 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,06 | 0 | 0,060 |
| Жилой дом в квартале «В» | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,19 | 0,052 | 0,242 |
| Жилой дом ул. Крупской, 62а | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,1 | 0 | 0,100 |
| Жилой дом, ул. Крупской ,64а | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,07 | 0 | 0,070 |
| Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Репина - ул. Свердлова - ул. Русская, 10 домов 3-х этажных | 42:38:00 | Новая котельная | 2021-2030 | 0,55 | 0,15 | 0,700 |
| Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Попова - ул. Свердлова 6 домов 3-х этажных | 42:38:00 | Новая котельная | 2021-2030 | 0,252 | 0,071 | 0,323 |
| 3-х эт. жилой дом на ул. Конституции | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,07 | 0,019 | 0,089 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки показан в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | Прирост |
| --- | --- |
|  | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 18 700 | 21 466 | 40 166 |
| накопительным итогом: | 18 700 | 40 166 | 40 166 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 18 390 | 21 216 | 39 606 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 310 | 250 | 560 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 18 390 | 21 216 | 39 606 |
| Микрорайон № 1 | 1 700 |  | 1 700 |
| Микрорайон № 2 | 3 071 | 14 000 | 17 071 |
| Микрорайон № 4 | 13 619 | 7 216 | 20 835 |

Деление города определено согласно генеральному плану Полысаевского городского округа.

Развитие территорий общественного назначения

Планомерная реконструкция центральной зоны города с постепенным обновлением жилого фонда, с сохранением ценной капитальной застройки, с организацией жилого и общественного пространства на основе современных требований позволит создать комфортную среду проживания, сформировать городской ландшафт с системой характерных для малого города жилых и общественных пространств.

Главной целью реконструкции является создание среды масштабной человеку и соответствующей региональной специфике и размеру населенного пункта.

Сохранение ценной капитальной застройки и применение при новом строительстве широкого спектра проектов повторного применения и индивидуальной застройки средней этажности обеспечит преемственность в развитии архитектурной среды города, цельность ее восприятия и многообразие застройки.

Центр имеет возможность формироваться поэтапно во времени и на высоком качественном уровне преимущественно объектами по индивидуальным проектам. Кроме этого генетически эта территория имела общественное звучание в виде существующего дома культуры «Родина».

Данные по перспективному строительству представлены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 – Перспективное строительство объектов общественного назначения

| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин, в 36 м на северо-восток от угла дома № 10 по ул. Бажова | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| Гараж,1, ряд 1 гаражная площадка,33 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,03 | 0 | 0,030 |
| Магазин, ул. Космонавтов, 52 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,094 | 0,005 | 0,099 |
| Магазин ул. Крупской, 118 б | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| ФОК «Школа № 14» ул. Читинская, 47 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| Здание автостоянки ул. Крупской, 116 а | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,072 | 0 | 0,072 |
| Производственное здание Центра Технической поддержки Комацу, проезд Межквартальный, 12 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,516 | 0,025 | 0,541 |
| Здание придорожного сервиса | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,19 | 0 | 0,190 |
| ФОК «Школа № 35» ул. Космонавтов, 17 | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| Малобюджетный физкультурно –оздоровительный комплекс на территории школы № 32 (ФОК) | 42:38:00 | Котельная № 32 | 2024-2030 | 0,035 | 0 | 0,035 |
| Модульное здание фельшерского акушерского пункта (ФАП) | 42:38:00 | Котельная № 32 | 2024-2031 | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Детский сад 140 мест ул. Панферова | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,463 | 0 | 0,463 |
| Реконструкция Школы № 17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,86 | 0 | 0,860 |

Таблица 3.2.5 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | Площадь, м2 |
| --- | --- |
|  | прирост 2021-2023 г.г. | прирост 2024÷2031 г.г. | прирост 2024÷2031 г.г. |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 5 850 | 4 047 | 9 897 |
| Накопительным итогом |  | 9 897 | 9 897 |
| Всего по поселению, в том числе: | 5 850 | 4 047 | 9 897 |
| Микрорайон № 1 | 900 | 1435 | 2 335 |
| Микрорайон № 2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон № 4 | 4 950 | 1 788 | 6 738 |
| Микрорайон № 6 | 0 | 824 | 824 |

3.3 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

с ссылкой на их обоснование

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах Полысаевского г.о.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития городского округа, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2031 года.

Согласно генеральному плану Полысаевского городского округа, перспективное строительство предлагается обеспечить тепловой энергией от разных источников. Теплоснабжение вновь проектируемых объектов на новых площадках решается отдельно для каждой площадки в зависимости от типа застройки. Секционная застройка, расположенная в районе существующих котельных, имеющих резерв тепловой мощности, подключается к существующей системе теплоснабжения на условиях владельца.

В таблице 3.3.1 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой нагрузки МКД в существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения Полысаевского г.о.

Таблица 3.3.1 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2021-2023 | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 3,167 | 0,00 | 3,167 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 3,167 | 0,000 | 3,167 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,124 | 0,00 | 0,124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,124 | 0,000 | 0,124 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Микрорайон 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| Микрорайон № 4 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 0,35 | 0,00 | 0,346 | 1,47 | 0,00 | 1,472 |

Таблица 3.3.2 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,44 | 0,37 | 0,806 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,44 | 0,37 | 0,806 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,370 | 0,371 | 0,741 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,065 | 0,00 | 0,065 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |
| Микрорайон № 1 | 0,056 | 0,00 | 0,056 |
| Микрорайон № 2 | 0,136 | 0,276 | 0,412 |
| Микрорайон № 4 | 0,178 | 0,095 | 0,273 |
| Микрорайон № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост тепловой нагрузки перспективной застройки составляет 3,974 Гкал/ч. Перспективную нагрузку новых площадок предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта развития.

Расчетные значения тепловых нагрузок и годовое потребление тепловой энергии перспективных площадок ИЖС представлены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 5,06 | 6,83 | 11,88 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 5,06 | 11,88 | 11,88 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 4,71 | 6,83 | 11,54 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 4,71 | 6,83 | 11,54 |
| Микрорайон № 1 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| Микрорайон № 2 | 1,37 | 2,75 | 4,12 |
| Микрорайон № 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон № 4 | 3,12 | 4,07 | 7,19 |
| Микрорайон № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.3.4 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021-2023г.г. | 2024-2031г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 1,20 | 1,03 | 2,23 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,20 | 2,23 | 2,23 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,02 | 1,03 | 2,05 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 1,02 | 1,03 | 2,05 |
| Микрорайон № 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Микрорайон № 2 | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
| Микрорайон № 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон № 4 | 0,5 | 0,3 | 0,76 |
| Микрорайон № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 14,11 Гкал/ч.

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий Полысаевского г. о. представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/час

| Наименование показателей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 2,467 | 0,112 | 2,579 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| Микрорайон № 1 | 1,377 | 0,005 | 1,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,377 | 0,005 | 1,382 |
| Микрорайон № 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 4 | 1,049 | 0,107 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,049 | 0,107 | 1,156 |
| Микрорайон № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| Микрорайон №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 3.3.6 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/час.

| Наименование показателей | 2021-2023 г.г. | 2024-2031г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| Микрорайон № 1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Микрорайон № 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 4 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| Микрорайон № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки программы комплексного развития составит 2,61 Гкал/час.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Раздел водоснабжение Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Полысаевского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создание системы управления водоснабжением Полысаевского городского округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Полысаевского городского округа.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен ниже (Таблица).

Таблица3.3.7– Прогноз распределения расходов

воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2031 год

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 1059,19 | 1 360,07 | 1 440,13 | 1 502,74 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 | 1514,01 | 1570,94 | 1616,20 |

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

Водоснабжение Полысаевского городского округа планируется организовать на основании существующей системы водоснабжения.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год представлена в Таблица .3.8.

Данные о производительности головных сооружений и источников водоснабжения по основному сценарию развития представлены ниже (Таблица 3.3.9).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 1 представлены ниже (Таблица 3.3).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 2 представлены ниже (Таблица .3.11).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 3 представлены ниже (Таблица .3.12)

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения Полысаевского городского округа.

Сценарий № 1 (основной)

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского г. о. в 2019 – 2031 г.г;

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 г.г;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 г.г;.

реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая строительство резервуаров запаса воды в 2021 – 2028 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 г.г;

строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 г.г;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 
2029 – 2031 г.г;

реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 г.г.

Сценарий № 2

Данный сценарий не предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения Полысаевского г. о.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 г.г;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период
2029 – 2031 г.г.

Сценарий № 3

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки, а также подключения существующих объектов к централизованной системе водоснабжения 
Полысаевского г.о. для 100% охвата системой водоснабжения территории городского округа.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского г. о. в 2019 – 2031 г.г;

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского г.о. при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 г.г;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла № 6
до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая строительство резервуаров запаса воды в 2021 – 2028 г.г;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г;

реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 г.г;

строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 г.г;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 г.г;

реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 г.г.

Таблица 3.3.8- Требуемая мощность

водозаборных сооружений на 2031 год

| № п/п | Станция | Среднесуточная подача потребителям, тыс. м3/сут. | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сут. | Проектная перспективная производительность, тыс. м3/сут. | Резерв мощности, тыс. м3/сут. | Резерв мощности в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6Полысаевского г.о. | 14,16 | 16,99 | 24,00 | 7,01 | 29 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | 0,55 | 0,72 | 4,80 | 4,08 | 85 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего: | 14,71 | 17,71 | 28,80 | 11,09 | 39 |

Примечание: Насосная станция V подъема (НФС) находится на территории другого муниципального образования.

Таблица 3.3.9 – Производительность головных сооружений и источников водоснабжения, тыс. м3/сутки

| № п/п | Головные сооружения и источники водоснабжения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 Полысаевского г.о. | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.3.10 – Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения

и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 1, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 Полысаевского г.о. | Подъем | 13,181 | 13,235 | 13,331 | 12,879 | 12,944 | 13,060 | 13,112 | 13,181 | 13,233 | 13,299 | 13,368 | 13,434 | 13,396 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 12,759 | 12,813 | 12,909 | 12,474 | 12,539 | 12,655 | 12,707 | 12,776 | 12,828 | 12,894 | 12,963 | 13,030 | 12,991 |
|  |  | Потери в сети | 4,676 | 4,671 | 4,688 | 4,725 | 4,711 | 4,749 | 4,742 | 4,751 | 4,744 | 4,751 | 4,761 | 4,768 | 4,730 |
|  |  | Реализация | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,261 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 10,819 | 10,765 | 10,669 | 11,121 | 11,056 | 10,940 | 10,888 | 10,819 | 10,767 | 10,701 | 10,632 | 10,566 | 10,604 |
| 2 | Насосная станция п. Красногор-ский | Подъем | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 3.3.11 – Резервы и дефициты мощностей источников

водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 2, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 Полысаевского г.о. | Подъем | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
|  |  | Отпуск в сеть | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 |
|  |  | Потери в сети | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 3.3.12 – Резервы и дефициты мощностей источников

водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 3, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источ-ник | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 Полысаевского г.о. | Подъем | 12,977 | 13,035 | 13,114 | 12,625 | 12,704 | 12,783 | 12,842 | 12,901 | 12,960 | 13,019 | 13,078 | 13,138 | 13,260 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 12,555 | 12,613 | 12,692 | 12,220 | 12,299 | 12,378 | 12,437 | 12,496 | 12,555 | 12,614 | 12,674 | 12,733 | 12,855 |
|  |  | Потери в сети | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,384 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 11,023 | 10,965 | 10,886 | 11,375 | 11,296 | 11,217 | 11,158 | 11,099 | 11,040 | 10,981 | 10,922 | 10,862 | 10,740 |
| 2 | Насос-ная станция п. Красно-горский | Подъем | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Дефицит мощности источников водоснабжения при всех сценариях развития не ожидается.

Прогноз расходов питьевой воды для Полысаевского городского округа до 2031 года выполнен по трём сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены ниже.

Таблица3.3.13 – Перспективное потребление

горячей, питьевой, технической воды абонентами

| № п/п | Источник | Показатель | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъема (НФС) п. Демьяновка, (гидроузел № 6Полысаевского г.о., пос. Новый, пос. Шахты № 5, п. Красногорский) | Подъем, тыс. м3/год | 2998,37 | 3671,27 | 4865,70 | 5018,54 | 5097,15 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/год | 0 | 0 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/год | 2998,37 | 3671,27 | 4711,70 | 4864,54 | 4943,15 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/год | 797,55 | 1466,26 | 1552,98 | 1591,19 | 1611,96 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/год | 2200,82 | 2204,95 | 3158,72 | 3273,35 | 3331,19 |
|  |  | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Численность жителей Полысаевского г.о. по состоянию на 2031 год ожидается на уровне 34000 человек, из них 30 600 человек будут подключены к системе централизованного водоснабжения, подключенными к системе централизованного водоснабжения будет около 21 080 человек пользуется централизованным ГВС. Потребление технической воды населением не планируется. Прогнозное удельное водопотребление населением в 2031 году представлено ниже.

Таблица3.3.14 – Прогнозный баланс

удельного водопотребления на 2031 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 183,10 |
| 1.1 | Холодной воды | 129,89 |
| 1.2 | Горячей воды | 53,21 |

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном и максимальном суточном потреблении воды представлены ниже.

Таблица 3.3.15 – Сведения о фактическом и

ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2020 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 2204,95 | 3 216,64 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут | 6,04 | 8,81 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут. | 7,25 | 10,58 |

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены ниже.

Таблица 3.3.16. Сведения о фактическом

и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2020 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 1466,26 | 1 726,52 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/сутки | 4,02 | 4,73 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 40,0% | 33,9% |

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод от производственных объектов на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки.

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа».

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложений № 1, № 2 к приказу № 108 департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23 декабря 2014г.

Таблица 3.3.17 – Прогноз прироста нагрузки на систему водоотведения для перспективной застройки

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Общая площадь объекта, м2 | Год ввода в эксплуатацию (план) | Водоотведение м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |
| 1 | Детский сад ул. Панферова | Детский сад на 140 мест ул. Панферова | 3400 | 2020 | 11,2 |
| 2 | Реконструкция школы № 17. | Реконструкция школы № 17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 1375 | 2020 | 6,3 |
| 3 | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | - | 2021 | - |
| Жилой фонд |
| 4 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 13916 | 2021-2025 | 264,8 |
| 5 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 8767 | 2021-2025 | 264,8 |
| 6 | Квартал "В" | Застройка квартала «В» 3 дома | 8737 | 2021-2025 | 100,8 |
| 7 | Ул. Крупской, Копровая, Бажова | 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 46250 | 2021-2030 | 683,8 |

Сценарий № 1 (основной) предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 1 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации Полысаевского г.о.;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по ул. Крупская к системе канализации Полысаевского г.о.;

проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

реконструкция существующих канализационных сетей;

реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1 представлены в таблице 3.3.19.

Таблица 3.3.19 – Прогнозные балансы поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | 3704,38 | 3704,11 | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 2 не предусматривает увеличение количества потребителей.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 2 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.о. Полысаево;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации Полысаевского г.о.;

реконструкция существующих канализационных сетей и колодцев;

реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2 представлены в таблице 3.3.20.

Таблица 3.3.20 – Прогнозные балансы поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | 3704,38 | 3704,11 | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 3 предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидация неэффективных очистных сооружений и переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 3 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.о. Полысаево;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации Полысаевского г.о.;

проектирование и строительство КНС в мкр. № 1 и переключение объектов жилья и соцкультбыта поселка шахты Полысаевская к очистным сооружениям канализации Полысаевского г.о.;

проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

реконструкция существующих канализационных сетей;

реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

К 2031 г. основным сценарием № 1 предлагается ликвидация неэффективных очистных сооружений и сбросов стоков на рельеф от группы потребителей и переключение абонентов на проектируемые и существующие очистные сооружения. Вследствие чего в Полысаевском городском округе произойдет изменение наименования технологических зон и обслуживаемых районов.

Таблица 3.3.21 – Структура

Централизованной системы водоотведения в 2031 г.

(эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. № 1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Таблица 3.3.22 – Структура

централизованной системы водоотведения в 2031 г.

(эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | ОАО «СКЭК» | г.. Полысаево (мкр.№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. № 1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Таблица 3.3.23 – Структура

централизованной системы водоотведения в 2031 г.

(эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по сценариям № 1, № 2, № 3, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам, представлены ниже.

Таблица3.3.24 – Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных

вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 | 8000 | 8000 | 8000 | 29 | 24 | 21 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 56 | 56 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 3.3.25 – Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных

вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 | 8000 | 8000 | 8000 | 34 | 34 | 33 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2700 | 2700 | 2700 | 63 | 63 | 63 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 3.3.26 – Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения Полысаевского г.о. | 5715,38 | 6606,93 | 6860,14 | 8000 | 8000 | 8000 | 27 | 17 | 14 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1 199,20 | 653,31 | 653,31 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 76 | 76 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 |  |

Таблица 3.3.27. Объем ожидаемого поступления сточных вод на

городские очистные сооружения канализации по основному сценарию (сценарий № 1)

| № п/п | Показатель | Динамика поступления сточных вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Очистные сооружения Полысаевского городского округа |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 5618,36 | 5638,28 | 5715,38 | 5792,48 | 5869,58 | 5946,68 | 6028,35 | 6085,53 | 6142,71 | 6199,89 | 6257,07 | 6314,25 | 6314,25 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | 2381,64 | 2361,72 | 2284,62 | 2207,52 | 2130,42 | 2053,32 | 1947,16 | 1889,98 | 1832,8 | 1775,62 | 1718,4 | 1661,26 | 1685,75 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 27 |
| Очистные сооружения ш. Полысаевская |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | 1159,36 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | 1540,64 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Сброс на рельеф по ул. Крупская, 5 |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158,68 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |

Дождевая канализация

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Подземная ливневая канализация существует на небольшом участке центральной улицы – длиной около 1 км, центральная канализация существует только в центральной части города – застроенной благоустроенным жилищным фондом.

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Потребителями электроэнергии проектируемых площадок являются:

1-2х эт. усадебная застройка - lll категории надежности электроснабжения смешанная застройка - жилые здания 2-х-5-ти этажные – lll категории;

общественные здания – ll – lll категории;

предприятия торговли – ll категории;

объекты транспортного обслуживания;

наружное освещение.

Электроснабжение города, как и в настоящее время, будет осуществляться от Кузбасской энергосистемы через существующие подстанции 35-110 кВ и проектируемую ПС «Новая», подключение которой предусматривается по двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Полысаево-3».На подстанции предусматривается установка двух трансформаторов по 6,3 МВА – на 1ю очередь строительства и по 10 МВА– на расчётный срок.

Распределение электроэнергии по городу предусматривается через существующие РП-5,РП-10, РП-ПС-10 и РП - Бойлерная.

Проектом предусматривается замена камер 10 кВ РП-5 и питающих линий к нему, в связи с неудовлетворительным состоянием

Таблица 3.3.28 – Сводная таблица подсчёта электрическойнагрузки

| № № жилого района | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | Жилогофонда | Культурно-бытовых потребителей | Промышленных | Всего |
|  | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок |
| 1 | 741 | 1109 | 1632 | 268 | 310 | 416 |  |  |  | 1009 | 1419 | 2048 |
| 2 | 1092 | 1144 | 1144 | 98 | 178 | 194 |  |  |  | 1190 | 1322 | 1338 |
| 3 | 865 | 865 | 924 | 401 | 401 | 543 | 115 | 121 | 132 | 1381 | 1387 | 1598 |
| 4 | 7619 | 9364 | 11799 | 3230 | 3690 | 7153 | 2540 | 2667 | 2921 | 13389 | 15721 | 21873 |
| 5 | 226 | 226 | 245 | 22 | 46 | 2634 | 673 | 707 | 774 | 921 | 979 | 3652 |
| 6 | 1008 | 1203 | 1303 | 69 | 405 | 1086 | 35 | 37 | 40 | 1113 | 1645 | 2429 |
| 7 | 316 | 316 | 316 | 53 | 73 | 248 |  |  |  | 369 | 389 | 564 |
| Вне квартала | 368 | 368 |  |  |  |  |  |  |  | 368 | 368 |  |
| Всего по коммунально-бытовым и мелко-промышленным потребителям | 12236 | 14596 | 17362 | 4142 | 5103 | 12274 | 3363 | 3531 | 3867 | 19741 | 23229 | 33503 |
| Тоженашинах ЦП, сучётом Кс=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13819 | 16261 | 23452 |
| р-нш."Полысаевская"* |  |  |  |  |  |  | 8968 | 9416 | 10753 | 8968 | 9416 | 10753 |
| р-нш."Октябрьская"* |  |  |  |  |  |  | 10473 | 10997 | 12044 | 10473 | 10997 | 12044 |
| р-нш."Заречная"* |  |  |  |  |  |  | 12561 | 13189 | 14445 | 12561 | 13189 | 14445 |
| р-нш."Кузнецкая"* |  |  |  |  |  |  | 16900 | 17745 | 19435 | 16900 | 17745 | 19435 |
| Всего по предприятиям угольно-добывающейпромышленности |  |  |  |  |  |  | 48902 | 51347 | 56677 | 48902 | 51347 | 56677 |
| Тоженашинах ЦП, сучётом Кс=0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31786 | 33376 | 36840 |
| Общая нагрузка потребителей Полысаевского г.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68643 | 74576 | 90180 |
| Тожеотэнергосистемы, сучётомКс=0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37754 | 41017 | 49599 |

Таблица 3.3.29 – Финансовые потребности на развитие электроснабжения

| Наименование объемов работ | Еден. изм. | Кол. | Стоимость единицы млн.руб. | Общая стоимостьмлн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительствоподстанции35/10 кВ«Новая» с двумя трансформаторами по6,3 МВА | к-т | 1 | 27,3 | 27,3 |
| Строительство ВЛ 35 кВот ПС«Полысаево-3» до ПС«Новая» с проводом АС 120 | км | 4,5 | 2,8 | 12,6 |
| Оборудование существующегоРП-5 камерами КСО с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой | к-т | 1 | 8,8 | 8,8 |
| Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ, сечением 3х240 мм2отПС«ППШ»до РП-5 | км | 2,4 | 2,1 | 35,3 |
| Итого |  |  |  | 84,0 |

* Стоимость работ необходимо уточнить

Показатели прогноза спроса по топливу

Основным видом топлива в Полысаевском городском округе является уголь.

Угольная промышленность будет занимать положение основной отрасли. Богатейшие запасы каменного угля способны обеспечить работу предприятий города на многие годы, 20-50 лет и более. Условия залегания пластов благоприятны для рентабельной добычи.

Запасы внутрипластового метана могут быть использованы в энергетических и бытовых целях. По имеющимся оценкам в Кузбассе запасы этого газа составляют 10-15 трлн.м3.

Проектом предусмотрено строительство шахтой «Заречная» обогатительной фабрики мощностью 2400 тыс.т./год с численностью работающих 300 чел.

Проектом предусматриваются территориальные резервы (в северной части города) и необходимые трудовые ресурсы для перспективного размещения коксохимического завода мощностью 1500т./год.

Прогноз развития основной отрасли Полысаево приведен в таблице 3.3.30.

Таблица 3.3.30 – Прогноз развития основной отрасли Полысаево

| Наименование | Балансовые запасы | Прогноз среднегодовой добычи (млн.т) | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2005 год | 2010 год | 2020 год | 2031год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (млн.т) | (млн.т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш. Полысаевская | 62.3 | 1.5-2.0 | 1,41 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ш.Октябрьская | 184 | 1.0-1.5 | 0.86 | 1.17 | 0.80 | 0.76 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ш.Заречная | 40 | 1.5-2.0 | 0,107 | 0.52 | 1.15 | 1.94 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ЛШУ | 15 | 0.4-0.8 | 0.24 | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |
| Р-зМоховский | 10 | 1.6-2.0 | 1.37 | 1.53 | 1.62 | 1.69 | 1.7 |  |  |  |
| Ш.Кузнецкая (Сибирская) | 211 | 2.5-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| ВСЕГО: | 522.3 |  | 3.99 | 4.83 | 5.42 | 6.12 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 7.0 |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Планируется создание мини-завода в районе существующей свалки по сортировке и переработке ТКО.

Проектом предлагается следующая схема санитарной очистки города:

1. Очистка города от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью0.55,0.6, 0.75 м3.

Таблица 3.3.31 –Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 9,6 | 10,2 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 25,36 | 22,22 |
| Смет сулиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 6,4 | 7,8 |

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованный полигон ТКО, который расположен к юго-западу от города Полысаево, на горном отводе ОАО «Шахта Октябрьская».

Уличный смети строительный мусор будут использоваться в качестве изолирующего слоя.

Площадь полигона посчитана из нормы 0,04 га на 1тыс.тонн мусора и составляет на 1 очередь – 6,5 га, на расчетный срок– 7,5 га.

Вместимость существующей свалки явно недостаточна на перспективу, поэтому необходимо или расширение существующей свалки, либо проектирование новой площадки для складирования ТКО.

Для захоронения трупов павших домашних животных необходимо предусмотреть в составе полигона скотомогильник.

После завершения эксплуатации полигона будут должны быть выполнены работы по рекультивации земель.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Проектом рекомендуется к использованию установки, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования–биотуалеты, которые предназначены для обработки фекалий от отдельно стоящих зданий и домов. Производительностьустановки 0,5– 1,0 куб.м/сут.

4. Уборка городских территорий. Проектом намечается следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений.

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, сан надворных установок;

- установка урн для мусора;

-озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТКО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходим парк автотранспорта: мусоровозы, ассенизационные машины, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы– 47машин на расчетный срок.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского Кемеровской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 7,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 28 899 | 29 363 | 29 826 | 30 290 | 30 754 | 31 218 | 31 681 | 32 145 | 32 609 | 33 073 | 33073 | 34000 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном и автономном теплоснабжении: | Гкал/ч | 85,53 | 85,53 | 85,53 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 108,82 |
| административно-общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение ИЖД |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Расход тепловой энергии за период: | Гкал | 251213,3 | 267007,6 | 267007,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279604 | 279603,6 | 285115,6 | - |
| на коммунальные нужды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на производственных потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на ИЖД |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 339,2 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 354,9 | 354,93 | 354,93 | 354,93 | 354,93 | 367,2477 |
| административно-общественные здания (бюджетные потребители) |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| население |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 171,55 |
| прочие |  | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 184,4977 |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3216,64 |
| на коммунальные нужды |  | 1360,07 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3216,64 |
| на производственных потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 |
| от административно-общественных зданий |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от населения |  | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 |
| от прочих потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем принятых стоков за период | тыс. м3 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 |
| коммунально-бытовые стоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственные стоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 3,167 |
| административно-общественные здания |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| жилые здания | Гкал/час | - | 1,7 | - | - | 1,34 | - | - | - | - | - | 3,04 | - |
| прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов теплоснабжения ИЖД |  | - | 0,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,124 |
| Прирост потребления тепловой энергии: | Гкал | - | 10157 | - | - | 7429 | - |  | - | - | - | - | 17586 |
| на коммунальные нужды |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| производственные потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на ИЖД |  | - | 687,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687,5 |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: | м3/сут. | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 1541,3 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 22,749 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| население |  | - | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
| прочие |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.: | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| на производственных потребителей |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | 17,5 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 |  | - | - | - | - | 1331,7 |
| административно-общественные здания |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 17,5 |
| население |  | - | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 |  | - | - | - | - | 1314,2 |
| прочие |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Прирост объема принятых стоков за период | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| коммунально-бытовых стоков |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| производственных стоков | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | 22,7 | 27,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0,3 | 0,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в бюджетных организациях | % | 37,2 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 64 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у населения | % | 59 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 99,3 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у прочих потребителей | % | 98,7 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./ км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях водоснабжения | Аварий/км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях водоотведения |  | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях электроснабжения |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоотведение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
| сети водоснабжения | % | 80 | 79,2 | 78,40 | 77,6 | 76,8 | 76,1 | 75,3 | 74,6 | 73,8 | 73,1 | 73,1 | 72,4 |
| сети водоотведения | % | 70 | 66,7 | 63,4 | 60,1 | 49 | 53,5 | 50 | 30 | 70 | 66,7 | 63,4 | 60,1 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| сети водоснабжения | % | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| сети водоотведения | % | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час/ чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час/ чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| сбор и вывоз ТКО |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т. /Гкал | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/ Гкал | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,6 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,151 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,179 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,18 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВт ч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВт ч/ чел. | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/ сут. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/ сут. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | - | - | 289589 | 923761 | 716955 | - | - | - | - | - | - | - |

Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры представлено подробно в разделе № 5 Обосновывающих материалов данной Программы, стр. 215.

5. Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения Полысаевского городского округа, включая установку приборов учета, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности с разбивкой по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-ие | Всего 2021-2031г.г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 192094,5 |  | 1249,3 | 14354,9 | 20222,6 | 27184,2 | 35396,5 | 44810,6 | 48876,4 | - | - |  |
| 2 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 15734,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101,4 | 7316,4 | 7316,4 |
| 3 | Реконструкция водопровода 0,51 км, Ø 150 мм с увеличением до Ø 200 мм от ул. Ватутина - до ул. Расковой | Повышение качества оказываемых услуг | 2026 | 2031 | 2 761 | - | - | - | - | - | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |
| 1 | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с увеличением производительности (замена насосного оборудования | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 2656,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,0 | 1235,4 | 1235,4 |
| 2 | Реконструкция КНС ул. Крупской с увеличением производительности (р-н ТЦ "Спутник") (замена насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 411,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 191,1 | 191,1 |
| 3 | Реконструкция ГНС с увеличением производительности (замена насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 3626,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,9 | 1686,4 | 1686,4 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС по ул. Крупская, 5 | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 3286,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,1 | 1528,4 | 1528,4 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2020 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2021 | 1827,0 | 913,5 | 913,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 5482,0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 5482,0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 1827,2 | 128,0 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской,Копровая, Бажова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 1827,2 | 128,0 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Перекладка самотечной канализации с недостаточной пропускной способностью от ул. Космонавтов, 41 до ГНС (с Ду200 на Ду300), L=1035м | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 14720,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,4 | 6845,0 | 6845,0 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду 300 мм, L-1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская2020 | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2022 | 13584,0 | 5643 | 79,41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора L=1058 м (2-нитки) от проектируемой КНС по ул. Крупская, 5 до камеры гашения в р-не ж/д ул. Крупской, 642029 | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 6808,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,6 | 3165,9 | 3165,9 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Реконструкция трубопровода напорной канализации Ду400 от ГНС до ОСПолысаевского г.о. | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 13126,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,9 | 6104,0 | 6104,0 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
|  | Всего по канализационным сетям: |  |  |  | 284322,2 | 10321,0 | 12353 | 17517,5 | 23385,2 | 30346,8 | 35585,3 | 44999,4 | 49065,2 | 4414,9 | 28261,4 | 28072,6 |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V-5000 куб.м – 2 шт. (1 шт – рабочий, 1 шт – резервный | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2028 | 39499,6 | 450,5 | 5160,5 | 3589,1 | 8079,9 | 7560,3 | 5300,0 | 3439,4 | 5919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции гидроузла № 6 (с заменой насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 2989,1 | 1992,7 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции п. Красногорский (с заменой насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 5377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 3000,5 | 2000,4 |
|  | Всего |  |  |  | 10734,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция сетей с увеличением диаметров | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 81439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,7 | 45443,0 | 30295,3 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 70018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,3 | 39070,0 | 26046,7 |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 91418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6399,3 | 51011,5 | 34007,7 |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей, выполненных из чугуна - замена на ПЭ . | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 14427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,9 | 8050,7 | 5367,1 |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 17104,0 | 0,0 | 1710,4 | 3420,8 | 3420,8 | 5131,2 | 0,0 | 0,0 | 3420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 31317,2 | 0,0 | 0,0 | 1263,0 | 3254,0 | 4716,0 | 6834,7 | 11739,7 | 3509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2031 | 5805,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
| 8 | Установка регуляторов давления по зонам с высоким напором | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 68371,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27348,7 | 20511,5 | 20511,5 |
|  | Всего |  |  |  | 378208,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от ул. Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Саларская,Весенняя,Медовая,Лесная,Мичуринская(ПЭ Ду100мм-1400м; ПЭ Ду65мм-600м) | Повышение качества оказываемых услуг | 2025 | 2028 | 8739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2247,0 | 2193,8 | 2142,5 | 2156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная (ПЭ Ду100мм-2170м,ПЭ Ду65мм-1700м) | Повышение качества оказываемых услуг | 2025 | 2028 | 17183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,6 | 6119,7 | 3728,4 | 2433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2021 | 5701,0 | 5701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2021 | 4072,0 | 4072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 16288,2 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 16288,2 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 8144,1 | 570,1 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2030 | 24204,8 | 1710,2 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  | 2021 | 2031 | 530757,0 | 16123,8 | 19284,4 | 20686,4 | 27168,2 | 36969,6 | 23394,2 | 23996,0 | 20386,8 | 49057,3 | 173022,3 | 120668,0 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| 1. | 1. Котельная № 29 |  |  |  | 32025 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726,00 | 0,00 | 0,00 | 25 971 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | Модернизация существующего котельного оборудования | 2030 | 2030 | 25971 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25971 | 0,0 |
| 2 | Установка оборудования ХВО | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования | 2022 | 2022 | 1299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2229 | 0,0 | 2229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная 29) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 2526 | 0,0 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1726 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 32 |  |  |  | 16486 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 7 725,00 | 0,00 | 0,00 | 18 485,0 | 10 901,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 32 | Установка блочных котельных «Термомробот» | 2023 | 2023 | 15462 | 0,0 | 0,0 | 15462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная32) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 1724 | 0,0 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 28 |  |  |  | 40140 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 7 725,00 | 0,00 | 0,00 | 18 485,0 | 10 901,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления | Модернизация существующего котельного оборудования | 2027 | 2028 | 28335 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17434 | 10901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. | 2024 | 2024 | 7725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2229 | 0,0 | 2229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная 28) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 1851,0 | 0,0 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ППШ |  |  |  | 255091,4 | 0,0 | 3 554,59 | 0,0 | 21 088,6 | 0,0 | 25 184,55 | 30 191,9 | 49 487,4 | 68 916,4 | 56 667,91 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 № 1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | Автоматизация котельной | 2028 | 2030 | 128329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 487,4 | 55 295,1 | 23 546,68 | 0,0 |
| 2 | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 № 6 | Автоматизация котельной | 2029 | 2029 | 13621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13621,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2,3 | Реконструкция существующего газоочистного оборудования с повышением эффективности. | 2024 | 2024 | 12122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | 2024 | 2024 | 4225,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4225,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция угольного склада | Установка щековую дробилки углеподачи. Установка угольных весов на конвейере углеподачи. Установка автомобильных весов | 2026 | 2030 | 58305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25184,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33121,23 | 0,0 |
| 6 | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | Автоматизация котельной | 2027 | 2027 | 25943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2228,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов | Монтаж плавного пуска | 2024 | 2024 | 4740,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4740,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная32) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 5574,0 | 0,0 | 1326,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по всем котельным |  | 2021 | 2030 | 343742,4 | 0,0 | 11 211,6 | 15 462,0 | 28 813,6 | 0,0 | 25 184,55 | 51 126,9 | 60 388,4 | 68 916,4 | 82 638,91 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения |
| 1 | Строительствоподстанции35/10 кВ«Новая» с двумя трансформаторамипо6,3 МВА |  | 2027 | 2027 | 27300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» с проводом АС 120 |  | 2027 | 2027 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оборудование существующего РП-5 камерами КСО с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой |  | 2027 | 2027 | 8800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ, сечением 3х240 мм2отПС«ППШ»до РП-5 |  | 2027 | 2027 | 35300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого затраты в сфере развития системы электроснабжения |  |  |  | 84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации;

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

*Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения и водоотведение Полысаевского г.о. ориентировочно составит 815,0792 млн. руб. (530,757 млн. руб.- водоснабжение, 284,3222 млн. руб. – водоотведение). Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

**Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения Полысаевского г.о ориентировочно составит 343,7424 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

***Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы электроснабжения Полысаевского г.о ориентировочно составит 84,0 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после составления проектно-сметной документации.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения Полысаевского городского округа.

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Потребности в инвестициях |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| Потребности в инвестициях всего | тыс. руб. | 1158822 | 26444,8 | 42849 | 53665,9 | 79367 | 67316,4 | 84164,05 | 120122,3 | 129840,4 | 122388,6 | 283922,6 | 148740,6 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств (прибыль, амортизация, тарифные источники): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК»,» | тыс. руб. | 1158822 | 26444,8 | 42849 | 53665,9 | 79367 | 67316,4 | 84164,05 | 120122,3 | 129840,4 | 122388,6 | 283922,6 | 148740,6 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020г. | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./Гкал | 1487,1 | 2308,0 | 2400,3 | 2496,3 | 2596,2 | 2700,0 | 2808,0 | 2920,4 | 3037,2 | 3158,7 | 3285,0 | 3416,4 |
| Тариф на услуги теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» | руб./Гкал | 1416,0 | 1538,0 | 1599,5 | 1663,5 | 1730,0 | 1799,2 | 1871,2 | 1946,1 | 2023,9 | 2104,9 | 2189,1 | 2276,6 |
| Тариф на услуги водоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 39,5 | 42,2 | 45,5 | 48,9 | 50,9 | 52,9 | 55,0 | 57,2 | 59,5 | 61,9 | 64,3 | 66,9 |
| Тариф на услуги водоотведения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 22,5 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,6 | 30,7 | 32,0 | 33,2 |
| Тариф на горячее водоснабжение для потребителей в открытых системах теплоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 152,2 | 167,2 | 173,9 | 180,8 | 188,1 | 195,6 | 203,4 | 211,6 | 220,0 | 228,8 | 238,0 | 247,5 |
| Тариф на горячее водоснабжение для потребителей в открытых системах теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» | руб./м3 | 175,0 | 178,0 | 185,1 | 192,5 | 200,2 | 208,2 | 216,6 | 225,2 | 234,2 | 243,6 | 253,4 | 263,5 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт ч | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 |
| Тариф на вывоз и захоронение ТКО | руб./м2 ж. пл. | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |

7. Управление программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляет Правление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа («УКС и ЖКХ ПГО»)в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Правление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2 Управление и контроль за ходом реализации программных мероприятий

Управление  и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется Заказчиком -Правлением по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа.

Принятие управленческих решений в рамках программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей программных мероприятий.

Программные мероприятия реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в соответствии с ежегодными планами мероприятий.

Исполнители, в части возложенных на них полномочий по реализации программных мероприятий, выполняют следующие обязанности:

- организуют выполнение программных мероприятий;

- несут ответственность за их реализацию в соответствии с действующим законодательством;

- в установленном порядке представляют Заказчику Программы информацию о ходе ее реализации.

Общий контроль за ходом исполнения мероприятий, предусмотренных программой, Правление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, которое:

- разрабатывает ежегодные планы мероприятий по реализации Программы;

- осуществляет общую координацию деятельности исполнителей;

- в случае необходимости, вносит в Программу соответствующие коррективы;

-предоставляет ежегодные отчеты и проводит оценку эффективности в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Полысаевского городского округа Кемеровской области от 20.09.2013 №1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ».

Изменения в Программу вносятся Правление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа на основании предоставленных заинтересованными учреждениями документов, содержащих правовые, технические, финансово-экономические обоснования для внесения изменений (дополнений).

7.3 План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 –План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V-5000 куб. м. – 2 шт. (1 шт. – рабочий, 1 шт. – резервный | 2021 | 2028 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции гидроузла № 6 (с заменой насосного оборудования) | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции п. Красногорский (с заменой насосного оборудования) | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция сетей с увеличением диаметров | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка . | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей, выполненных из чугуна - замена на ПЭ . | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 8 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | 2022 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | 2022 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах | 2021 | 2031 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Установка регуляторов давления по зонам с высоким напором | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 12 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от ул. Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская (ПЭ Ду100мм – 1400м; ПЭ Ду65мм – 600м) | 2025 | 2028 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 13 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская,Российская,Отрадная,Привольная,Культурная,Радужная,Свободы,Солнечная (ПЭ Ду100мм-2170м,ПЭ Ду65мм-1700м) | 2025 | 2028 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 14 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | 2021 | 2021 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | 2021 | 2021 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов – ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей 5-ти этажные жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 2021 | 2031 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города | 2022 | 2028 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3 | Реконструкция водопровода 0,51 км, Ø 150 мм с увеличением до Ø 200 мм от ул. Ватутина - до ул. Расковой | 2026 | 2031 |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с увеличением производительности (замена насосного оборудования | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 5 | Реконструкция КНС ул. Крупской с увеличением производительности (р-н ТЦ "Спутник") (замена насосного оборудования) | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 6 | Реконструкция ГНС с увеличением производительности (замена насосного оборудования) | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 7 | Проектирование и строительство КНС по ул. Крупская, 5 | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 8 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | 2020 | 2021 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов – ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов – ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей 5-ти этажные жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 2021 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перекладка самотечной канализации с недостаточной пропускной способностью от ул. Космонавтов, 41 до ГНС (с Ду200 мм на Ду300 мм), L=1035м | 2029 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 15 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду 300 мм, L=270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская | 2020 | 2022 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора L=1058 м (2-нитки) от проектируемой КНС по ул. Крупская, 5 до камеры гашения в р-не ж/д ул. Крупской, 642029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 17 | Реконструкция трубопровода напорной канализации Ду400 от ГНС до ОС г. Полысаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| В сфере теплоснабжения(котельные № 29, котельная № 32, у котельная № 28, котельные ППШ) |
| 1 | котельная № 29 Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.1 | Установка оборудования ХВО | 2022 | 2022 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка узла учета тепловой энергии | 2022 | 2022 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная № 29) | 2022 | 2027 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 32 Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 32 | 2023 | 2023 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная № 32) | 2022 | 2027 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2 | Котельная №28 Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 2.3 | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.(котельная №28) | 2024 | 2024 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка узла учета тепловой энергии (котельная №28) | 2022 | 2022 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная № 28) | 2022 | 2027 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.6 | Котельные ППШ Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 № 1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики(Котельные ППШ) | 2028 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 2.7 | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 № 6(Котельные ППШ) | 2029 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.8 | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2, (Котельные ППШ) | 2024 | 2024 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода(Котельные ППШ) | 2024 | 2024 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция угольного склада(Котельные ППШ) | 2026 | 2030 |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.11 | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей(Котельные ППШ) | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.12 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии(Котельные ППШ) | 2022 | 2022 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов(Котельные ППШ) | 2024 | 2024 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (Котельные ППШ)) | 2022 | 2027 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| В сфере электроснабжения |
| 1 | Строительствоподстанции35/10 кВ «Новая»сдвумя трансформаторамипо6,3 МВА | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» с проводом АС 120 | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программ.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы. Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 22.05.2020) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 02.03.2021) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 20.03.2021) «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

верификация данных;

анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

1. Перспективные показатели Полысаевского городского округа

для разработки Программы

1.1 Характеристика Полысаевского городского округа

Краткая историческая справка

Начало развития и формирования г. Полысаево следует отнести к моменту закладки шахты Полысаевская, на южной границе Ленинск-Кузнецкого рудника, и относится к довоенным годам, по существу, шахта вступила в строй действующих накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Соответственно на прилегающих территориях началось формирование индивидуального одноэтажного жилого фонда. Решая задачи повышения угледобычи с 1945 по 1957 год последовательно были введены в строй действующих шахты «Полысаевская-2» (ныне Октябрьская, «Полысаевская – Северная» (Заречная), «Полысаевская-3» (Кузнецкая). К востоку от вышеназванных шахт, на магистрали Ленинск-Кузнецкий-Белово формировался жилой район капитального 2-3 этажного жилого фонда под названием «Соцгородок». Отдаленность шахты «Кузнецкая» от Соцгородка предопределило формирование автономного поселка малоэтажной жилой застройки.

В 1952 году был образован рабочий поселок, в состав которого вошли поселки шахт «Полысаевская-1», «Полысаевская-2» и Соцгород. По административно-территориальному делению того времени рабочий поселок входил в состав города Ленинск-Кузнецкий. И когда по Указу Президиума ВС РСФСР от 15.08.85г. в Ленинске-Кузнецком были образованы два городских района (Кольчугинский и Октябрьский), он был отнесен к Октябрьскому району.

В середине 80-х годов рабочие поселки Полысаево и Красногорский входят в состав Ленинск-Кузнецкий как часть Октябрьского района.

Место расположения и границы

К востоку от Соцгородка построены Грамотеинский и Моховской разрезы, в 1978 году объединенные в один разрез «Моховский» так же тяготеющий к Соцгородку.

В целом можно констатировать, что район Полысаевских шахт развился как периферийный район Ленинск-Кузнецкого рудника с монофункциональной угледобывающей градообразующей базой. Жилые территории со статусом периферийных поселков имели недостаточно развитую систему культурно-бытового обслуживания.

Далее, в связи с упразднением районного деления Ленинска-Кузнецкого, Указом Президиума ВС РСФСР 30.10.89г. рабочему поселку был присвоен статус города с районным подчинением Ленинск-Кузнецкому Городскому Совету. После выхода Федерального закона о местном самоуправлении 17.12.95 г. на городском референдуме населением Полысаево был одобрен Устав города, который уже в феврале 1996 г. был зарегистрирован Управлением юстиции Кемеровской области и на этом основании получено Свидетельство о регистрации нового муниципального образования – города Полысаево.

Фактически, до 1999 года, его хозяйственная и бюджетная самостоятельность носила формальный характер, поскольку на разделение административных полномочий с Ленинском – Кузнецким потребовалось значительное время. Следует отметить, что и сейчас этот процесс не завершен окончательно, но главное сделано: город имеет обособленную территорию, проведена перерегистрация субъектов хозяйственной деятельности (для формирования доходной бюджетной базы), произведен раздел муниципального имущества и созданы структуры исполнительной власти.

Полысаевский городской округ расположен в западной части Кемеровской области (в центре Кузнецкой котловины) на правом берегу реки Иня (приток р. Обь) в 14 км к югу от Ленинска-Кузнецкого городского округа.

Полысаевский городской округ также граничит с Ленинск-Кузнецким и Беловским муниципальными районами.

Расположение Полысаевского городского округа в границах Кемеровской области представлено на рисунке 1.1.1.

Границы населенных пунктов Полысаевского городского округа представлены на рисунке1.1.2.

Рисунок 1.1.1– Расположение Полысаевского городского округа в границах Кемеровской области.

Рисунок 1.1.2 –Границы населенных пунктов Полысаевского городского округа.

Планировочная структура

Планировочная структура г. Полысаево исторически складывалась как дисперсная с рассредоточенной системой ареалов освоения под промышленную и жилую застройку, причем первоначально жилые территории формировались довольно бессистемно и тяготели к местам приложения труда – угледобывающим предприятиям, что характерно для многих населенных пунктов Кузбасса. Жилая застройка рабочих поселков, состоящая в основном из частных домов и деревянных неблагоустроенных бараков, на прилегающих к шахтам территориях сохранилась до настоящего времени. По мере дальнейшего развития планировочная структура трансформировалась в линейно-дисперсную с выраженным промышленным и жилым поясом, расположенным параллельно и вытянутым вдоль транспортных коммуникаций (автомагистраль Кемерово – Новокузнецк).

Основой планировочного построения всего города и наиболее емким по количеству населения жилым образованием в 1950-60 е гг. становится «Соцгород». Район с 1 – этажной частной и 2-3 этажной капитальной жилой застройки. «Соцгород» располагается компактно между автомагистралью Кемерово – Новокузнецк и городской магистралью (ул. Крупской) и имеет регулярную прямоугольную планировочную сетку, ориентированную на ул. Крупской. Размеры кварталов колеблются от 240х250 до 50х150. На территории «Соцгорода» располагается городской парк и больничный городок. Территория «Соцгорода», особенно район капитальной застройки 1950-60-х гг., имеет высокий уровень благоустройства, характерную архитектурную среду и является наиболее привлекательной частью города.

В 1970-80-е гг. развитие селитебных территорий города Полысаево шло в северном направлении (кварталы А, Б, В, 12). Новые микрорайоны застраивались индустриальным способом типовыми панельными 5-9-этажными зданиями.

В настоящее время г. Полысаево не имеет четко выраженного общегородского центра (главной площади города). До сих пор задача формирования центра города не ставилась перед проектировщиками, так как Полысаево развивался как периферийный район города Ленинска-Кузнецкого.

Территориально-планировочное развитие города Полысаево подпадает под воздействие нескольких ограничивающих факторов:

1. Город расположен на угленосных площадях, подработанных на значительной территории.

2. Значительная часть территории города занята водоохраной зоной р. Иня и санитарно-защитными зонами промышленных предприятий и объектов коммунального назначения.

3. Часть территорий города имеет сложный природный рельеф или нарушены.

4. Подтопление территории в связи с ведением горных работ и повышение уровня стояния грунтовых вод.

5. Усиление сейсмического воздействия в результате природных процессов и в связи с ведением буровзрывных горных работ.

В целом территория города (в границах городской черты) имеет рыхлую структуру (исключение – центральный район, «Соцгородок»), недостаточную транспортно-коммуникационную связанность и характеризуется крайне неоднородной степенью освоенности. Город имеет обширный территориальный резерв для развития рекреационных функций, жилого и промышленного строительства. Значительная часть жилого фонда «Соцгорода» достигла предела физического и морального износа, что позволяет рассматривать территорию «Соцгорода», как объект перспективной комплексной реконструкции и территориальный резерв развития города.

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2019г, включая поселок, Красногорский составляла 28,899 тыс. человек.

Анализ движения численности населения за последние годы показал, что в данный период возросла смертность населения, рождаемость стала значительно ниже, в результате естественный прирост имеет отрицательное сальдо. Прирост численности населения происходил в основном за счет прибывающих на постоянное место жительства из других районов области и регионов России.

В таблице 1.1.1 приведена возрастная структура населения.

Таблица 1.1.1 – Численный,

социальный и национальный состав городского округа

| № п\п | Возрастная структура | 2007г. | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Численность, чел. | % к общ. числен-ности населения | Числен-лен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 5604 | 18,1 | 5952 | 18,6 | 6664 | 19,6 |
|  | дети 0-6 лет | 2233 | 7,2 | 2432 | 7,6 | 2788 | 8,2 |
|  | дети 7-15 лет | 3371 | 10,9 | 3520 | 11,0 | 3876 | 11,4 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 19512 | 62,9 | 19904 | 62,2 | 20740 | 61,0 |
|  | женщины 16-55 лет | 9441 | 30,4 | 9696 | 30,3 | 10200 | 30,0 |
|  | мужчины 16-60 лет | 10071 | 32,5 | 10208 | 31,9 | 10540 | 31,0 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 5899 | 19,0 | 6144 | 19,2 | 6596 | 19,4 |
|  | женщины | 4184 | 13,5 | 4096 | 12,8 | 4216 | 12,4 |
|  | мужчины | 1715 | 5,5 | 2048 | 6,4 | 2380 | 7,0 |
|  | Всего: | 31015 | 100,0 | 32000 | 100,0 | 34000 | 100,0 |

Площадь земель, ограниченных городской чертой, составляет 64,938 км2 (6493,8 га).

На рисунке 1.1.3 приведена укрупненная структура земельного баланса города Полысаево.

Рисунок1.1.3- Укрупненная структура земельного баланса города Полысаево.

(Рассчитано по данным Комитета по земельным ресурсам и землепользованию).

В активном землепользовании (в аренде, собственности и пользовании) сейчас находится около 10.7 км2, 1.12 км2 – нарушенные угледобычей земли (выведенные из оборота), рекультивированных земель – 0.3 км2. Охранные зоны-2095га., санитарно- защитные зоны-405га. В таблице 1.1.2приведены данные о современном использовании территории.

Таблица 1.1.2 – Структура земель Полысаевского городского округа

| №п.п. | Территории | Современное использование |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Селитебныетерритории |  |  |  |
| 1 | Кварталы жилой застройки | 741,0 | 11,4 | 239,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-этажнойусадебной | 659,8 | 10,2 | 213,0 |
|  | 2-3 этажной | 44,0 | 0,6 | 14,0 |
|  | 5-9 этажной | 37,2 | 0,6 | 12,0 |
| 2 | Участкиучрежденийи предприятийобслуживания | 38,6 | 0,6 | 12,4 |
| 3 | Зеленныенасаждения общего пользования | 21,0 | 0,3 | 6,7 |
| 4 | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | 280,5 | 4,3 | 90,0 |
| 5 | Прочие территории: (промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, отводы, неиспользуемые, неудобные) | 172,9 | 2,7 | 56,0 |
|  | Итого по разделуА | 1254,0 | 19,3 | 404,0 |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 6 | Промышленные и коммунально-складские | 496,6 | 7,6 |  |
| 7 | Улицы, дороги, проезды | 14,5 | 1,8 |  |
| 8 | Водные пространства | 19,5 | 0,3 |  |
| 9 | Сельскохозяйственные угодья | 1105,0 | 17,0 |  |
| 10 | Лесопарки, садовыеучастки | 595,0 | 9,2 |  |
| 11 | Нарушенные земли | 112,0 | 1,7 |  |
| 12 | Рекультивированные земли | 30,0 | 0,5 |  |
| 13 | Кладбища(3 шт) | 21,7 | 0,2 |  |
| 14 | Свалка | 5,5 | 0,1 |  |
| 15 | Прочие территории | 2740,0 | 42,3 |  |
|  | Итого по разделуБ | 5239,8 | 80,7 |  |
|  | Всего: | 6493,8 | 100,0 |  |

Климат

Климат в территории резко континентальный, отличается большой суточной годовой амплитудой колебания температур воздуха, и повышенным количеством осадков. Зима холодная и продолжительная, лето тёплое и короткое. Продолжительность безморозного периода длится до 120 дней. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха – 91°С.

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 18,4°С (максимум – «плюс» 36°С). Самым холодным – январь со среднемесячной температурой – 18,2°С (минимум – «минус» 55°С).

Среднегодовое количество осадков составляет 450 мм.

Реки Кемеровской области служат базой для снабжения местного населения питьевой водой и для обеспечения технической водой промышленных предприятий. Основной источник водоснабжения городов Полысаево, Ленинска-Кузнецкого, Белово и поселка Грамотеино – поверхностная вода реки Томь. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1981 году.

Также основным водотоком города является несудоходная река Иня, правобережный приток реки Оби. Протяженность реки 663 км, в черте города имеется приток Ини – река Мереть. Площадь бассейна 17 600 км2. Берёт начало и протекает преимущественно в пределах Кузнецкой котловины. Питание главным образом снеговое.

Рельеф и геоморфология

Рельеф местности представляет всхолмленную, расчлененную и размытую котловину. В геоморфологическом отношении площадь проектируемой застройки расположена на пологом водоразделе рек Ини и Мерети. Территория относительно ровная, слабо расчленена логами, имеет абсолютные отметки от 175 до 273 м.

В северо-западной части площадка имеет уклон в юго-западное направление, в юго-восточной части –северо-восточное. Уклоны не превышают 0.05– 0.07.

В геологическом отношении территория сложена верхнепермскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями каменных углей в составе с ускатской, ленинской, грамотеинской и Казанково-маркинской свит.

Пласты осадочных пород под углами 30– 40 опадают в основном на юго-запад (северо-восточное крыло ленинской синклиналии). Наиболее крупным разрывным нарушением на участке является южный Журинский взброс, представляющий собой полого (под углом 45о) падающую зону интенсивно передробленных пород. Зона отделяет целик под город от подрабатываемых территорий шахт Полысаевской, Комсомолец, Кузнецкая. Прилегающие к взбросу с юго-запада пласты имеют крутое (свыше 30о) падение.

С поверхности коренные отложения перекрыты элювиально-делювиальными суглинками, мощностью от 12 с до 80 м.

По заключению ПГО «Запсибгеология» № 18/07– 558 от 07.03.89 в пределах целика под многоэтажную застройку г. Полысаево законсервировано 3,5 млн.т угля технологической группы Г6.

По заключению ПО «Ленинскуголь» запасы находятся в сложных горногеологических условиях, исключающих, их обработку и ранее выделены, в составе целика под г. Полысаево и автодорогу Кемерово– Новокузнецк (№2-26-27-24/34 от25.04.88).

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Характеристика инженерно-геологических и гидрогеологических условий приводится на основании отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в районе в разные годы (шифры: 6943, 4344-I, 4810, 7604, 4344, 7604 идр.).

Усредненный литологический разрез (сверху - вниз):

Слой 1 Насыпные грунты, представленные горельником, галькой, щебнем, суглинком. Мощность– 1 м.

Слой 2 Почвенно-растительный слой. Мощность– 0,4 – 0,6 м.

Слой 3-а Суглинок просадочный от твердого до полутвердого.

Мощность– 0,0 – 2,7 м.

Слой 3-б Суглинок не просадочный от твердого до полутвердого. Мощность– 0,0 – 4,7 м.

Слой 3-в Суглинок туго-мягкопластичный от влажного до водонасыщенного Мощность– 4,1 – 17,0 м.

Слой 5 суглинок бурый, элювиальный от твердого до мягкопластичного Мощность– 13,8 м.

Естественным основанием для фундаментов являются суглинки слоев 3, 4, 5.

Грунты морозопучинистые, незасоленные, иногда просадочные, обладают высокой коррозийной активностью к алюминию, свинцу, углеродистой стали. По отношению к бетону грунты не агрессивны.

На изученных площадках отмечены блуждающие токи, обуславливающие опасность электрокоррозии.

В гидрогеологическом отношении по условиям залегания и режиму в районе выделяется два водоносных комплекса:

1. Водоносный горизонт– поровопластовых вод аллювиально–делювиальных отложений.

2. Пластово-трещинные воды верхнепермских отложений.

Грунтовые воды в суглинках зафиксированы на глубинах от 0,5 до 1 м и имеют свойства к подтоплению застраиваемых территорий. Сезонные колебания уровня грунтовых вод 0,55 м, многолетние 0,7– 3 м.

Область питания грунтовых вод совпадает с областью распространения и происходит за счет атмосферных осадков и утечек с коммуникаций.

По составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатным с переменным катионным составом. Агрессивными свойствами по отношению к бетонам не обладают.

Площади проектируемой застройки являются потенциально подтопляемыми второго типа по СНиП 2.02.01-83.

Пластово-трещинные воды верхнепермских отложений приурочены к коренным породам. Воды слабо напорные и безнапорные, гидрокарбонатно-кальциевые. Общая минерализация колеблется от 300 до 800 мг/л. Удельные дебиты скважин в долине р. Ини изменяются от 1 до 4 л/сек, на водоразделах–от 0,002 до 0,3 л/сек.

В северо-западном направлении через центральную часть города проходит крупный, пологопадающий разлом с мощностью нарушенных пород от 100 до 300 м.

К неблагоприятным физико-геологическим процессам относится потенциальная подтопляемость территории при застройке. Основные мероприятия по предотвращению подтопления включают в себя создание ливневой канализации и устранение утечек с инженерных сетей.

Водная эрозия и процессы оврагообразования отмечаются в некоторых логах правобережья р. Ини. Основным мероприятием по уменьшению этих процессов является организация стока поверхностных вод из алесение эрозионных участков.

Карсты, сели, оползни, обвалы на территории не отмечены. Естественный радиоактивный фон в пределах нормы.

Гидрографическая сеть

Город Полысаево расположен в центральной части Кузнецкого бассейна и приурочен к водоразделу рек Ини и Мерети. По ландшафтному зонированию территория является переходной областью от холмисто-равнинной степной зоны к холмисто-увалистой лесостепной и граница между зонами проходит по долине р. Ини. Основным водотоком является несудоходная река Иня, правый приток Оби. Протяженность реки663 км.

Функциональное зонирование

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьей 85, зонирование Полысаевского городского округа выделяет следующие функциональные зоны:

жилая зона;

общественно-деловая зона;

производственная зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

рекреационная зона;

зона садово-дачного хозяйства;

зона специального назначения.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2016 (актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*), территория городского округа разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования:

жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.

Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

Генеральный план предусматривает в целом сохранение функциональной структуры города Полысаево с четким территориальным делением на западную промышленную зону (угледобывающие предприятия) и восточную селитебную зону (включающую ряд промышленных и коммунальных объектов).

Развитие функциональной структуры города происходит за счет развития рекреационной зоны, ориентированной на межселенное обслуживание. Данную зону проектом предлагается разместить на свободных от застройки территориях, в удалении от промышленных предприятий и жилых образований в удобной транспортной доступности, в том числе и с выходом на вылетные автомагистрали. Здесь существует выраженный рельеф и водоем, что позволяет сформировать ландшафтно-рекреационную зону с выразительной застройкой.

В районе существующего пруда юго-западнее ул. Крупской предлагается сформировать рекреационно-спортивную зону, ориентированную на обслуживания населения города, расположенную в15 минутной пешеходной доступности от основной массы жилой застройки и композиционно связанную с общегородским центром.

Проектом предусматривается резервирование территорий под размещение промышленно-коммунальных функций, развитие территорий свалки кладбища. Предлагается более эффективное использование уже существующих промышленных площадок, в том числе и развитие действующих и размещение новых предприятий.

Развитие жилой функции предлагается в двух направлениях– на юго-восток (вдоль ул. Крупская и Магнитогорская) и на северо-запад в направлении г. Ленинска-Кузнецкого, а также за счет активной реконструкции зоны малоэтажной застройки (вт. ч. ветхой) в центре города с последовательным повышением этажности и капитальности застройки, а так-же укрупнением кварталов.

На северо-западе от ул. Луначарского размещается зона малоэтажной усадебной застройки с детским садом и озелененным общественным пространством. Данный район отделяется от магистральной улицы (ул. Луначарского) полосой шириной 120 м предназначенной под общественную и жилую застройку.

На юго-востоке (вдоль ул. Крупская и Магнитогорская) размещается малоэтажная высокоплотная (блокированная) и застройка секционная средней этажности.

Предусматривается вынос жилья и садовых участков, расположенных в настоящее время в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и водоохраной зоне р. Ини, а также из охранной зоны ЛЭП. Территории, освобождаемые от жилой застройки, предлагается благоустраивать и озеленять. Охранные зоны ЛЭП использовать под организацию рекреационных спортивных и озелененных пространств (с соблюдением ограничений установленных в действующих правилах и нормах).

Проектный баланс территорий приведен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3–Проектный баланс территории города

| № п.п. | Территории | га | % к итогу | м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Селитебные территории |  |  |  |
| 1 | Кварталы жилой застройки | 676,5 | 10,4 | 198 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-этажнойусадебной | 549,0 | 8,4 | 161 |
|  | 2-3 этажной | 78,3 | 1,2 | 23 |
|  | 5-9 этажной | 49,2 | 0,8 | 14 |
| 2 | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 65,8 | 1,0 | 19 |
| 3 | Зеленные насаждения общего пользования | 58,5 | 0,9 | 17 |
| 4 | Улицы, дороги, проезды, площади, авто-мобильные стоянки | 335,2 | 5,2 | 99 |
| 5 | Участки спортивных сооружений, стадионы | 36,0 | 0,6 | 11 |
| 6 | Резервные территории под жилищное строительство и учреждения обслуживания | 95,0 | 1,4 | 28 |
| 7 | Прочие территории(промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, неиспользуемые, неудобные) | 333,0 | 5,1 | 98 |
|  | Итого по разделу А | 1600,0 | 24,6 | 470 |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 8 | Промышленные и коммунально-складские | 496,6 | 7,6 |  |
| 9 | Улицы, дороги, проезды | 114,5 | 1,8 |  |
| 10 | Водные пространства | 19,5 | 0,3 |  |
| 11 | Сельскохозяйственные угодья | 1105,0 | 17,0 |  |
| 12 | Лесопарки, садовые участки | 595,0 | 9,2 |  |
| 13 | Рекреационные территории | 450,0 | 7,0 |  |
| 14 | Кладбище (3 шт.) | 29,9 | 0,1 |  |
| 15 | Прочие территории(подработанные земли, отстойники, свалки, резервные) | 2083,3 | 32,4 |  |
|  | Итого по разделу Б | 4893,8 | 75,4 |  |
|  | Всего в городской черте: | 6493,8 | 100,0 |  |
|  | Вне городской черты: | 49,8 |  |  |

Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 – Характеристика жилищного фонда Полысаевского городского округа

| Номер микро-района | Жилойфонд ( тыс.м2общейплощади) |
| --- | --- |
|  | На расчетный срок | Существующий сохраняемый | Новое строительство |
|  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  | 9-эт. | 5-эт. | 2-3эт. | 1-эт |  | 9-эт. | 5-эт. | 2-3эт. | 1-эт |  | 9-эт. | 5-эт. | 2-3эт. | 1-эт |
| 1. | 82,4 | - | 34,0 | - | 48,4 | 38,4 | - | 10,0 | - | 28,4 | 44,0 | - | 24,0 | - | 20,0 |
| 2. | 58,4 | 20,4 | - | - | 38,0 | 55,6 | 20,4 | - | - | 35,2 | 2,8 | - | - | - | 2,8 |
| 3. | 50,2 | - | - | - | 50,2 | 47,0 | - | - | - | 47,0 | 3,2 | - | - | - | 3,2 |
| 4. | 557,7 | 52,4 | 233,8 | 234,9 | 36,6 | 358,9 | 28,4 | 208,2 | 87,7 | 34,6 | 198,8 | 24,0 | 25,6 | 147,2 | 2,0 |
| 5. | 13,3 | - | - | - | 13,3 | 12,3 | - | - | - | 12,3 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 6. | 70,8 | - | - | - | 70,8 | 54,8 | - | - | - | 54,8 | 16,0 | - | - | - | 16,0 |
| 7. | 17,2 | - | - | - | 17,2 | 17,2 | - | - | - | 17,2 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 85,0 | 72,8 | 267,8 | 234,9 | 274,5 | 584,2 | 48,8 | 218,2 | 87,7 | 229,5 | 265,8 | 24,0 | 49,6 | 147,2 | 45,0 |

В целом по городу на конец расчетного срока жилой фонд по этажности и типу застройки делится следующим образом:

1-2этажнаяусадебная застройка 274,5 тыс.м.кв.-32%;

2-3-этажная блокированная застройка 234,9тыс.м.кв.	-27,6%;

4-5-этажная секционная застройка 267,8 тыс.м.кв.-31,5%;

9-этажнаясекционнаязастройка 72,8 тыс.м.кв.	-8.6%.

Соотношение нового жилищного строительства по этажности следующее:

1-2этажнаяусадебнаязастройка45,0 тыс.м.кв.-16,9%;

2-3-этажная блокированная застройка 147,2 тыс.м.кв.-55,4%

4-5-этажная секционная	застройка 49,6тыс.м.кв.-18,7%.

9-этажнаясекционнаязастройка 24,0 тыс.м.кв.	-9.0%.

Убыльжилогофонданарасчетныйсроксоставит80,5тыс.м2площади,восновном это одноэтажный ветхий фонд.

К расчетному периоду ветхий жилой фонд составит 74,8 тыс.м2 общей площади.

Весь объем сноса связан с заменой ветхого жилья, организацией санитарно-защитных зон, охранной зоны реки, с освобождением подработанных территорий, реконструкцией.

Распределение сноса жилого фонда под различные виды строительства приведено в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5– Распределение сноса

жилого фонда под различные виды строительства

| № п.п | Виды сноса | Убыль тыс.м2 общей площади | %к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Под жилищное строительство и учреждения обслуживания | 37,0 | 46,0 |
| 2 | Под дороги и инженерные коммуникации | 11,0 | 13,7 |
| 3 | Под санитарно-защитные и охранные зоны | 32,5 | 40,3 |
|  | Итого: | 80,5 | 100,0 |

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 12,13,14,15 Жилищного кодекса РСФСР с изменениями на 06.2021г.), являются:

жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

к ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %;

к аварийным домам относятся жилые здания, состояние которых угрожает безопасности проживающих в нем граждан. Аварийное состояние дома наступает:

- в результате деформации здания;

- в результате повреждения от землетрясений, просадок, неравномерных осадок, стихийных бедствий;

- после аварий, пожара, в том случае, когда проведение восстановительных работ нецелесообразно с экономической точки зрения.

Общественно-деловая зона

Профессиональную подготовку молодежи осуществляет учреждение среднего и среднего специального образования СПТУ-25 (техникум). В2006-2007 годах в нем обучается 662 учащихся по рабочим специальностям (э/сварщик, мастер общестроительных работ, машинист бульдозера, автомеханик, бухгалтер, мастер-отделочник).

Учреждения физкультуры и спорта

Инфрастуктура спортивных сооружений города недостаточна.

Большая часть базы спортивно-оздоровительных сооружений–это спортивные залы школ, предназначенные для проведения уроков по физическому воспитанию.

Детско-юношеский клуб физической подготовки, фактически выполняющий функцию дополнительного физического воспитания, оперативно подчинен управлению образования. В клубе 840детей, из них 520 занимаются игровыми видами спорта, 240– лыжными гонками, 80–единоборствами, 45–акробатикой. В штате ДЮКФП 24 тренера. Занятия в спортивных кружках и секциях организованы так, чтобы использовались все имеющиеся спорт сооружения, впервую очередь, стадион, спортивный зал шахты Полысаевская, ФОЦ, ДДТ. Некоторые занятия проводятся в школах (№14,29,32), в свободное от уроков время. В школе № 14 есть не большой плавательный бассейн, это единственное сооружение в городе, пригодное для обучения детей плаванию.

Таблица 1.1.6–Физкультурно-оздоровительные учреждения

| Местоположение | Материальная база | Виды спорта |
| --- | --- | --- |
| Стадион | Поляфутб.:95м*70м;50м*75м. Спорт.залы:12м*36м;6м*15м; Шахматный клуб– 43м2 | Футбол; настольный теннис; шахматы; лыжные гонки |
| Спортивный зал ш. Полысаевская | Спорт.зал:12м*36м;Зал борьбы 4м*12м; Зал штанги 8 м*15 м | Футбол; волейбол; греко-римская борьба; карате |
| Дом дет.творчества | Спорт. зал: 12 м*36 м | Карате |
| ФОЦ | Спорт. зал: 12м*36м; бассейн 4м*6м | Уроки физкультуры |
| ПТУ 25 | 2 спорт. зала: 9 м*18 м | Уроки физкультуры |
| ГОО«Базис» | Г/л трасса: 270 м | Уроки физкультуры; горные лыжи |
| Школы ГУО | Спортивные залы: от100м2 до 240 м2; (в шк. № 14 – два зала и бассейн7м*14м) | Уроки физкультуры, в шк. № 14 – обучение плаванию |

Техническоесостояниеиматериальноеобеспечениеспортивныхсооруженийнеудовлетворительное.Построенныемноголетназадсооружениязначительнообветшали, спортивное оборудование не отвечает современным требованиям.

Учреждения здравоохранения

Система здравоохранения Полысаево охватывает население города и поселка Красногорский. Показатель обеспеченности врачами населения города составляет 18.0 на 10 тыс. чел, это значительно ниже средне регионального показателя (46.8) и других городов, таких как Кемерово (101.4), Новокузнецк (49.3), Белово (35.8), Междуреченск (40.5). Обеспеченность больничными койками так же намного ниже, чем по области.

Станция «Скорой помощи» базируется в Ленинске-Кузнецком. Город Полысаево ежедневно обслуживают три бригады.

Учреждения здравоохранения расположены в больничном городке. Расположены в зданиях специального назначения и находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Общее количество коек–210. Перечень учреждений здравоохранения приведен в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7– Перечень учреждений здравоохранения

| № п.п | Наименование учреждений | Адрес | Ед. изм. | Ем- кость | Строите-льный объем м3 | % износа | Год по-стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | ул.Космонавтов,86 | коек | 210 | 4238 | 48 | 1953 |
| 2 | Детская по-ликлиника | ул.Космонавтов,68 | пос./с м. | 390 | 4804 | 15 | 1985 |
| 3 | Дом ребенка | ул.Космонавтов,21 | коек | 60 | 2641 | 42 | 1958 |
| 4 | Аптека | ул.Крупской,64 | объект | 1 | 996 | 45 | 1956 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | ул.Республиканская,3 | объект | 1 | 1177 | 9 | 1985 |

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры представлена 4 учреждениями – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина» (посадочных мест 164), муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Полысаевец» (посадочных мест 207), в том числе 4 для маломобильных групп населения), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств № 54» (осуществляет работу три отделения: музыкальное, хореографическое, художественное, посадочных мест 160), муниципальное автономное учреждение культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система» (в составе: модельная библиотека, центральная городская библиотека, детская библиотека – филиал №1, библиотека – филиал №3), книжный фонд составляет 84066 экземпляров)

Характеристика учреждений культуры приведена в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8–Характеристика учреждений культуры

| № п.п | Наименованиеучреждений | Адрес | Ед. изм. | Ем-кость | Строите-льный объем м3 | % износа | Год по-стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «ДК «Родина» | ул. Покрышкина, 7а | Посадочных мест | 164 | 4912 |  | 1955 |
|  | Помещение в оперативном управлении | ул. Бажова, 5 |  |  | 69,9 |  | 1988 |
| 2 | МАУК «ДК «Полысаевец» | ул. Токарева, 6а | Посадочных мест | 207 | 4584 | 24 | 1960 |
| 3 | МАУК «Полысаевская ЦБС» |  | Тыс. экз. | 84066 |  |  |  |
|  | Модельная библиотека | ул. Токарева, 6а | Тыс. экз. | 17575 | 464 | 4 | 2017 |
|  | Центральная городская библиотека | ул. Космонавтов, 53 | Тыс. экз. | 22928 | 623,04 | 63 | 1958 |
|  | Детская библиотека – филиал №1 | ул. Космонавтов, 53 | Тыс. экз. | 28006 | 399,9 | 63 | 1958 |
|  | Библиотека – филиал №3 | ул. Карбышева, 14 | Тыс. экз. | 15557 | 430,56 | 59 | 1962 |
| 4 | МБУ ДО «ДШИ №54» (здание) | ул. Ягодная, 6 | Посадочных мест | 160 | 2444 | 45 | 1956 |
| 5 | пристройка | ул. Ягодная, 6 |  |  | 3765 | 20 | 1999 |

Предприятия торговли общественного питания

По данным отдела торговли в городе размещается 48 магазинов общей площадью 5925 м2. Объем оборота розничной торговли составил в 2006 г. 907 млн. руб. Это составляет 119 % к предыдущему году. Основная часть магазинов размещается в специальных зданиях и находится в удовлетворительном состоянии, другие размещаются в приспособленных зданиях и не соответствуют современным требованиям.

Предприятия питания представлены кафе, столовой, закусочной. Общее количество мест-229. Объем оборота общественного питания составил в 2006 г. 38,5 млн.руб. Это составляет 132 % к предыдущему году.

Характеристика предприятий питания приведена в таблице 1.1.9.

Таблица 1.1.9– Характеристика предприятий питания

| № п.п | Наименованиеучреждений | Адрес | Ед. изм. | Ем- кость | Строите-льный объем м3 | % износа | Год по-стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кафе ООО «Белоснежка» | ул. Иркутская, 6 | мест | 24 | 1734 | 39 | 1959 |
| 2. | Столовая ОАО «Полысаевская» | ул. Токорева, 1 | мест | 80 | 3125 |  | 1978 |
| 3. | Кафе ООО «Кристина» | ул.Сосновая | мест | 50 | 1054 | 0 | 1998 |
| 4. | Закусочная ООО«Бело-снежка» | ул. Космонавтов, 65 | мест | 40 | 459 | 26 | 1970 |
| 5. | Кафе ООО «Унисон» | ул. Покрышкина, 9 | мест | 35 | 600 | 33 | 1954 |

Сравнительныйанализобеспеченностинаселенияучреждениямикультурно-бытовогообслуживанияприведенвтаблице1.1.10.

Экспликация учреждений и предприятий обслуживания приведена в таблице1.1.11.

Таблица 1.1.10 –Сравнительный анализ обеспеченности

населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п.п | Наименование учреждений | Общая емкость | Обеспеченность на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Коли-чество | По норме СНиП | Факти-чески | % обеспечен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 799 | 65 | 26 | 40 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 4392 | 140 | 141 | 101 |
| 3 | Кинотеатр | мест | 386 | 35 | 12 | 34 |
| 4 | Библиотеки | тыс. том. | 94.1 | 4,5 | 3,0 | 67 |
| 5 | Больницы | коек | 210 | 13,5 | 6,8 | 50 |
| 6 | Поликлиники | пос/см | 960 | 35 | 26 | 74 |
| 7 | Магазины промышленных товаров | м2тор. площ. | 3015 | 180 | 83 | 46 |
| 8 | Магазины продовольственных товаров | м2тор. площ. | 2734 | 100 | 88 | 88 |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 229 | 40 | 6 | 15 |
| 10 | Бани | мест | 20 | 5 | 0,5 | 10 |
| 11 | Прачечные | кг.бел. смену |  | 110 |  |  |
| 12 | Предприятия службы быта | раб. мест | 37 | 9 | 1,2 | 13 |
| 13 | Гостиницы | мест |  | 6 |  |  |

Таблица 1.1.11–Экспликация предприятий и учреждений обслуживания

| № п.п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Административные и кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| 1 | Администрация города | объект | 1 |
| 2 | «Углебанк», Сбербанк | объект | 1 |
| 3 | Сбербанк РФ | объект | 1 |
| 4 | Комитет поземельным ресурсам | объект | 1 |
| 5 | Нотариальная контора | объект | 1 |
| 6 | Юридическая консультация | объект | 1 |
| 7 | Юридическая фирма«Правосудие», Угольная компания«Сальварес» | объект | 1 |
| 8 | Управление социальной защиты населения | объект | 1 |
| 9 | Храм святого Николая | объект | 1 |
| 10 | Отделение милиции | объект | 1 |
|  | Предприятия связи |  |  |
| 11 | Почтовое отделение | объект | 1 |
|  | Культурно-просветительные учреждения |  |  |
| 12 | Дом культуры, клуб «Родина» | мест | 200 |
| 13 | Дом детского творчества | м2 | 1024 |
| 14. | Библиотека | тыс.кн. | 94,1 |
| 15 | Художественная школа | мест | 180 |
| 16 | Музыкальная школа | мест | 70 |
| 17 | Дом культуры, клуб«Полысаевец» | мест | 186 |
|  | Учреждения физкультуры и спорта |  |  |
| 18 | Стадион |  |  |
| 19 | Спортивный зал | м2 | 288 |
| 20 | Детско-юношеский клуб физической подготовки | мест | 955 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 21 | Больница | коек | 210 |
| 22 | Поликлиника | посещ./смену | 570 |
| 23 | Детская поликлиника | посещ./смену | 390 |
| 24 | Аптека | объект | 1 |
| 25 | Раздаточный пункт молочной кухни | объект | 1 |
| 26 | Дом ребенка | коек | 60 |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |
| 27 | Школа №9 | мест | 330 |
| 28 | Школа №14 | мест | 1210 |
| 29 | Школа №17 | мест | 940 |
| 30 | Школа №29 | мест | 110 |
| 31 | Школа №35 | мест | 600 |
| 32 | Школа №44 | мест | 957 |
| 33 | Школа №32 | мест | 432 |
| 34 | Филиал школы №29 | мест | 54 |
| 35 | Вечерняя школа №5 | мест | 170 |
| 36 | Школа интернат №23 | мест | 131 |
| 37 | ПТУ №25 | мест | 625 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 38 | Детский сад №2 | мест | 75 |
| 39 | Детский сад №19 | мест | 30 |
| 40 | Детский сад №26 | мест | 40 |
| 41 | Детский сад №27 | мест | 95 |
| 42 | Детский сад №35 | мест | 134 |
| 43 | Детский сад №47 | мест | 90 |
| 44 | Детский сад №50 | мест | 95 |
| 45 | Детский сад №52 | мест | 95 |
| 46 | Детский сад №57 | мест | 55 |
|  | Учреждения торговли |  |  |
|  | Продовольственные магазины: |  |  |
| 47 | Магазин № 48 | м2 торг. пл. | 30 |
| 48 | «Хлеб» | м2 торг. пл. | 49 |
| 49 | «Аспект» | м2 торг. пл. | 39 |
| 50 | «Феликс» | м2 торг. пл. | 37 |
| 51 | «Инта» | м2 торг. пл. | 106 |
| 52 | «Монолит» | м2 торг. пл. | 124 |
| 53 | «Протей» | м2 торг. пл. | 20 |
| 54 | «Славутич» | м2 торг. пл. | 119 |
| 55 | «Ушаков» | м2 торг. пл. | 56 |
| 56 | «Еко» | м2 торг. пл. | 99 |
| 57 | «Еко» | м2 торг. пл. | 38 |
| 58 | «Еко» | м2 торг. пл. | 24 |
| 59 | «Еко» | м2 торг. пл. | 38 |
| 60 | «Еко» | м2 торг. пл. | 37 |
| 61 | «Белоснежка» | м2 торг. пл. | 257 |
| 62 | «Аспект» | м2 торг. пл. | 46 |
| 63 | «Аспект» | м2 торг. пл. | 28 |
| 64 | «Аспект» | м2 торг. пл. | 64 |
| 65 | «Факел» | м2 торг. пл. | 106 |
| 66 | «Менеджер» | м2 торг. пл. | 57 |
|  | Непродовольственные товары | м2 торг. пл. |  |
| 67 | Магазин № 36 | м2 торг. пл. | 560 |
| 68 | «Товары для дома» | м2 торг. пл. | 564 |
| 69 | «Книги» | м2 торг. пл. | 120 |
| 70 | «Строительные материалы» | м2 торг. пл. | 205 |
| 71 | «Промтовары» | м2 торг. пл. | 66 |
| 72 | «Промтовары» | м2 торг. пл. | 260 |
| 73 | «Промтовары» | м2 торг. пл. | 69 |
| 74 | «Хозяйственные товары» | м2 торг. пл. | 40 |
| 75 | «Хозяйственные товары» | м2 торг. пл. | 36 |
| 76 | «Строительные материалы» | м2 торг. пл. | 42 |
| 77 | «Промтовары» | м2 торг. пл. | 28 |
| 78 | «Запчасти» | м2 торг. пл. | 62 |
| 79 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 30 |
| 80 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 170 |
| 81 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 72 |
| 82 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 177 |
| 83 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 80 |
| 84 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 78 |
| 85 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 393 |
| 86 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 98 |
| 87 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 52 |
| 88 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 52 |
| 89 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 800 |
| 90 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 200 |
| 91 | «Магазин смешанных товаров» | м2 торг. пл. | 300 |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |
| 92 | Кафе | мест | 24 |
| 93 | Кафе | мест | 50 |
| 94 | Кафе | мест | 35 |
| 95 | Столовая | мест | 80 |
| 96 | Закусочная | мест | 40 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| 97 | Дом быта | раб. | 33 |
|  | Коммунальные предприятия |  |  |
| 98 | Прачечная | кг.белья |  |
| 99 | ЖЭУ | объект |  |
| 100 | Пожарное депо | маш. | 2 |
| 101 | Кладбище | га |  |

Производственная и коммунально-складская зона

Промышленный профиль территории обусловлен наличием природных ресурсов – каменного угля, добычу которого ведут на действующих шахтах и разрезе.

Шахта «Полысаевская» не работает.

Шахта «Сибирская»

Работала под названием шахта «Кузнецкая» с 1957 года по 2005 г. С1957 по 2000 год, объем добычи поддерживался на уровне 2.0 млн. т в год. Уголь высокого качества, марки ДГ–верхние горизонты, и марки «Г»-нижние горизонты. Запасы в 50млн. т (пласты Байкаимский и Надбайкаимский) относятся к легко подготавливаемым. В 2005 г. Предприятие признано банкротом и исключено из ЕГРП. Технически может быть восстановлена в прежнем виде, после откачки воды из выработок, но можно к запасами независимо от существующих выработок. Возобновления технологической деятельности оценивается инвестиционной программой стоимостью 200-250млн. руб. в течение 2 лет. Плановая годовая мощность шахты составляет 2100 тыс. тонн, а далее, при соответствующей технической политике нового предприятия может быть доведена до 3.0 млн. т/год.

Шахта «Октябрьская»

Сдана в эксплуатацию в 1951 году. Добывает энергетический уголь марки ДГ не высокого качества по характеристикам зольности. Обладает весьма значительными промышленными запасами в 134.7 млн. т., не отрабатываемые в настоящее время пласты Надбайкаимский и Байкаимский содержат уголь марки Г. Шахта имеет развитую инфраструктуру, способную обеспечить ее производственную мощность на уровне 2.0-2.5 млн.т в год, но сейчас ее добыча не превышает 800 тыс.т. Производство убыточно, предприятие имеет большие задолженности и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами для программы технического перевооружения.

Шахта «Заречная»

Построена в 1953 году. Добывает уголь марки Г высокого качества для целей энергетики и для коксования. Самое динамичное из угольных предприятий Полысаево. За пять лет, благодаря техническому перевооружению, вышло на уровень добычи в 2.0 млн.т. Однако, интенсивная отработка пласта Полысаевский 1 приведет к его истощению через 3-4 года.

Потребуется переход на менее качественные углипластов Полысаевский 2, Инской 1, Инской3, для успешного сбыта которых требуется обогащение. Инвестиционная программа оценивается в 170 млн.руб.

Разрез «Моховский»

Создан в 1956 году. Основные поля расположены на территориях Ленинск-Кузнецкого и Беловского районов. Подготавливается новый участок «Еловский» в Крапивинском районе, но качество углей там невысокое. Производит энергетический уголь марок Д и ДГ. Имеет свой сортировочный и обогатительные модули.

По качественным показателям это длиннопламенные угли и газовые с малой зольностью и очень низким содержанием серы и токсичных примесей. Назначение: большая часть добываемых углей используется для энергетических целей, меньшая для металлургии(коксование).

По степени значимости промышленная продукция, выпускаемая предприятиями Полысаево, может подразделяться, на продукцию ориентированную, на экспортный, внутри Российский, региональный и местный рынки. В ближайшие пять лет угольщики города будут отгружать более 10,0 млн. т. угля ежегодно. На экспорт будет поставляться около 2,5 млн. т. (около 25% годовой добычи).

В 2005 г. Введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Спутник» мощностью 4000 тыс. т. В 2006 г. Годовой выпуск продукции составил 2856 тыс. т. Численность работающих на фабрике 215 человек.

Диверсифицированные промышленные направления существенной роли в экономике территории не играют. На территории бывшего завода КПДС ведется производство строительных материалов. За последние годы принималось несколько попыток его реструктуризации. В 1997 году, после передачи имущества завода в муниципальную собственность, было создано ООО «Полысаевский завод ЖБИ», а позднее организовано ООО «Полысаевский завод Стройдеталь». Предприятие выпускает бетонную затяжку, парапетные блоки и некоторые другие ж/бетонные изделия, да и то только летом, так как собственная котельная закрыта.

Значимое по объемам производства пищевое предприятие города размещено на территории и хладокомбината. В свое время он в ходил в систему предприятий, обеспечивающих хранение государственного запаса продовольствия. Суммарная емкость холодильников–10800 т., все камеры находятся в рабочем состоянии, но большей частью пустуют. Сейчас на базе хладокомбината торговой марки «Умка» с годовым объемом 2500-3000 т/год. Планируется расширение этого производства почти вдвое за счет реконструкции не завершенного строительства и установки новых производственных линий.

Второе пищевое производство – филиал Ленинска-Кузнецкого хлебозавода, обеспечивающий город хлебобулочными изделиями. За последние 1-2 года его продукция успешно конкурирует на внутреннем рынке с продукцией частных пекарен и объемы продаж увеличиваются.

Строительство в городе осуществляется, главным образом, предприятиями малого бизнеса и строительным управлением «Полысаевское». Строительная отрасль включает в себя 40 средних и мелких строительных организаций. Объем работ выполненных строительными организациями в 2006г. составил 364,6млн. руб.

Частный малый бизнес–в первую очередь сосредоточен на торговле и услугах. Его роль в промышленном производстве города несущественна. Ежегодно регистрируется более двух десятков новых предприятий, а ликвидируется около десятка, Таким образом, количество субъектов хозяйственной деятельности в сумме нарастает, но качественных изменений в экономике не происходит.

В таблицах 1.1.12 и 1.1.13 приводятся соответственно основные показатели промышленности Полысаево и перечень градообразующих предприятий.

Таблица 1.1.12–Основные показатели промышленности Полысаево

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | 2006г | Процентное соотношение видов про-дукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствоважнейшихвидов продукциив денежном выражении | тыс.руб | 6013000 | 100.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | добыча полезных ископаемых |  | 5692835 | 94.6 |
|  | обрабатывающие производства |  | 93400 | 1,6 |
|  | производствоираспределениеэлектроэнергии, газа, воды |  | 226793 | 3,8 |
| 2 | Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
|  | добыча полезных ископаемых | тыс.т. | 10125 |  |
|  | обрабатывающие производства | тонн | 73,4 |  |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа, воды | тыс.Гкал | 367,4 |  |

Таблица 1.1.13– Градообразующие предприятия г. Полысаево

| № п.п. | Наименование предприятий | На начало 2007г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Промышленность |  |  |
| 1 | Топливная | 5795 | 18,7 |
|  | ОАО шахта«Полысаевская» | 1700 | 5,5 |
|  | ООО шахта«Сибирская» | 230 | 0,7 |
|  | ОАО шахта«Октябрьская» | 1390 | 4.5 |
|  | ОАО Шахта«Заречная» | 1400 | 4.5 |
|  | ФЛ ОАО«Моховский угольный разрез» | 670 | 2.2 |
|  | Обогатительная фабрика«Спутник» | 215 | 0,7 |
| 2 | Строительных материалов | 200 | 0,6 |
| 3 | Пищевая | 360 | 1,2 |
|  | ООО«СТК-Кузбасс» | 320 | 1,1 |
| 4 | Распределение электроэнергии, газа и воды | 116 | 0,4 |
| 5 | Частные малые предприятия | 650 | 2,1 |
|  | Итого по промышленным предприятиям | 7121 | 23,0 |
| II | Сельское хозяйство | 10 | 0,03 |
| III | Строительство | 445 | 1,4 |
| IV | Предприятия и организации транспорта и связи | 318 | 1,0 |
| V | Прочие отрасли | 300 | 1,0 |
|  | Градообразующие кадры | 8194 | 26,4 |

Коммунально-складские объекты включают в себя базы, склады, автотранспортные предприятия, гаражи, автозаправочные станции, котельные, предприятия коммунального хозяйства.

Инженерную инфраструктуру города обслуживают, главным образом муниципальные предприятия - МУП, ЖКХ, ВКХ, городская сеть, энерго управление. Эти предприятия осуществляют эксплуатацию и обслуживание котельных, тепловых сетей, вывоз твердых отходов, обслуживание внутригородских дорог, благоустройство и содержание придомовых территорий.

В городе имеется 5 работающих на угле отопительных котельных. Суммарная мощность котельных–142,68Гкал/час. За год в них потребляется около 60 тыс. тонн угля.

Экспликация промышленных предприятий и коммунально-складских объектов приведена на чертеже опорного плана.

Ландшафтно - рекреационная зона

Город расположен на угленосных площадках, подработанных на значительной территории. Поэтому городская земля большей частью является зоной ограниченного пользования. Более 2000 га может быть присвоен статус земель с особым режимом землепользования – это санитарно-защитные и охранные зоны, подработанные территории. Очень велика «промышленная нагрузка» на территорию. Необходимость улучшения и оздоровления окружающей среды города. Учитывая сложившуюся экологическую ситуацию с рекреациями пригородного отдыха (практически у всех близлежащих поселений, таких как Ленинск-Кузнецкийи, Белово, отсутствуют пригородные рекреационные комплексы). Поэтому, проектом предусматривается формирование зон пригородного отдыха не только для нужд Полысаево, но рассчитанных на близлежащие поселения.

Проектом предусматривается изменение монофункциональной структуры градообразующей базы (угледобыча) на полифункциональную, с организацией учреждений межселенного рекреационного обслуживания.

Система открытых пространств и зеленых насаждений города рассматриваются как элемент городской территории, обеспечивающей не только полноценный отдых населения и эстетику города, но и средство поддержания экологического равновесия между природным комплексом и застроенными территориями города. В этих целях формируется ландшафтно-рекреационная территория города, включающая открытые пространства различного функционального назначения, которые вместе с озелененными площадями микрорайонов и зелеными насаждениями общего пользования обеспечивают оздоровление города и его экологическую стабильность. Для достижения необходимого эффекта суммарная площадь перечисленных выше территорий должна составлять не менее 40% от застроенной территории города.

Проектная величина застроенной территории с учетом перспективных площадок развития составит 1650 га, 40 % от этой территории (660га), должны составлять озелененные территории. В связи с тем, что на территории города отсутствуют крупные зеленные массивы, недостаточно внутри квартальное озеленение необходимо компенсировать это развитой ландшафтно-рекреационной системой в границах городской черты. При этом зеленные насаждения общего пользования и микрорайонов формируются из расчета 14 и 10 м.кв./чел., остальные-570 га–лесопарки, садово-огородные участки, питомники т.п. за приделами застройки.

Для формирования зеленого пояса города предполагается использовать существующие лесопосадки (рекультивация подработанных территорий), а так же включение в единую систему перспективного зеленого строительства.

Проектом предусматривается сохранение 1105 га с/х угодий из числа существующих (выпаса КРС содержащегося в личных хозяйствах граждан, пашни).

Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

На территории Полысаевского городского округа расположено три кладбища.

Демографическая ситуация

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок в первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации города.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав) показал, что нет объективных оснований на обозримый период прогнозировать существенный рост численности населения. В месте с тем, необходимо предусмотреть некоторый резерв по градообразующей группе, связанный с возможным изменением тенденции монофункционального развития добывающей промышленности и необходимостью обеспечения рабочими местами женского населения. Промышленная сырьевая структура экономики Полысаево предопределяет особенности в спросе на рабочую силу. Женщин в городе не меньше, чем мужчин, а в угольной промышленности мест для них нет. Женщины работают в аппарате управления предприятий, в бюджетной сфере, торговле. Но проблему это не решает.

Расчет проектной численности населения осуществляется двумя методами:

- методом трудового баланса, исходя из потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для выполнения запланированных объемов производства;

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и механического движения населения.

Перспективная численность населения определена согласно проведенного анализа со временной возрастной структуры населения и ожидаемого его изменения на расчетный срок.

Таблица 1.1.14 – Градообразующие кадры г. Полысаево

| № п.п. | Наименование предприятий | 2017г. | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| I | Промышленность |  |  |  |  |
| 1 | Топливная | 6225 | 19,5 | 7170 | 21,1 |
|  | ОАО шахта«Полысаевская» | 1750 | 5,5 | 1800 | 5,3 |
|  | ООО шахта«Сибирская» | 600 | 1,9 | 1200 | 3,5 |
|  | ОАО шахта«Октябрьская» | 1390 | 4,3 | 1400 | 4,1 |
|  | ОАО Шахта«Заречная» | 1400 | 4,4 | 1600 | 4,7 |
|  | ОАО«Ленинское шахтоуправление» | 200 | 0,6 | 200 | 0,6 |
|  | ФЛ ОАО«Моховский угольный разрез» | 670 | 2,1 | 670 | 2,0 |
|  | Обогатительная фабрика«Спутник» | 215 | 0,7 | 300 | 0,9 |
| 2 | Строительных материалов | 200 | 0,6 | 300 | 0,9 |
| 3 | Пищевая | 360 | 1,1 | 460 | 1,4 |
|  | ООО«СТК-Кузбасс» | 320 | 1,0 | 400 | 1,2 |
|  | ОАО«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» | 40 | 0,1 | 60 | 0,2 |
| 4 | Распределение электроэнергии, газа и воды | 120 | 0,4 | 150 | 0,4 |
| 5 | Частные малые предприятия | 530 | 1,6 | 600 | 1,7 |
|  | Итого по промышленным предприятиям | 7435 | 23,2 | 8680 | 25,5 |
| II. | Сельское хозяйство | 10 | 0,03 | 15 | 0,04 |
| III. | Строительство | 450 | 1,4 | 500 | 1,5 |
| IV | Предприятия и организации транспорта и связи | 320 | 1,0 | 350 | 1,0 |
| V | Прочие отрасли | 300 | 1,0 | 300 | 0,9 |
| VI | Резерв | 200 | 0,6 | 500 | 1,5 |
|  | Градообразующие кадры, всего | 8715 | 27,2 | 10345 | 30,4 |

Таблица 1.1.15–Обслуживающая группа населения г.Полысаево

| № п.п. | Наименование предприятий | 2007г. | 2017г. | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % | человек | % |
| 1 | Предприятия торговли, общественного питания | 690 | 2,2 | 1160 | 3,6 | 1730 | 5,1 |
| 2 | Учреждения просвещения, культуры, искусства, науки | 1011 | 3,2 | 1400 | 4,4 | 1800 | 5,3 |
| 3 | Учреждения здравоохранения | 839 | 2,7 | 920 | 2,9 | 1020 | 3,0 |
| 4 | Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | 466 | 1,5 | 805 | 2,5 | 1330 | 3,9 |
| 5 | Аппарат органов государственного управления | 150 | 0,5 | 170 | 0,5 | 210 | 0,6 |
| 6 | Учреждения образования | 832 | 2,7 | 835 | 2,6 | 850 | 2,5 |
| 7 | Прочие | 150 | 0,5 | 150 | 0,5 | 200 | 0,6 |
|  | Итого: | 4138 | 13,3 | 5440 | 17,0 | 7140 | 21,0 |

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

Таблица 1.1.16 – Среднегодовые темпы

прироста населения на расчетный срок

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост | % | -0,52 | -0,4 |
| 2 | Механический прирост | % | +0,53 | +0,5 |
| 3 | Ожидаемая численность населения по демографии | тыс.чел. | 31,1 | 31,6 |
| 4 | Расчетная численность населения по трудовому балансу | тыс.чел. | 32,0 | 34,0 |

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь– 31060 чел., на расчетный срок– 31640чел.

1.2 План прогнозируемой застройки Полысаевского городского округа

Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры г. Полысаево – линейной, с выраженным промышленным и жилым поясом, расположенным параллельно. Основой планировочного построения всего города и наиболее емким по количеству вновь размещаемого жилья сохраняется центральный район, сформированный в 1950-60 гг. -«Соцгородок». Между промышленным поясом и жилой центральной зоной в районе пруда и существующего стадиона предлагается сформировать рекреационно-спортивную зону, ориентированную на обслуживание населения города, вокруг этой зоны, занимающей срединное положение в структуре города предусматривается,  пояс жилой малоэтажной застройки. Южнее предусматривается формирование рекреационно-ландшафтного комплекса ориентированного на межселенное рекреационное обслуживание.

Центральная зона подвергается комплексной реконструкции, сохраняются капитальные здания и сооружения 1950-60-хгг., формирующие уникальную архитектурную среду. В центральной зоне «Соцгород»сохраняется квартальная система капитальной застройки с реконструкцией и укрупнением части кварталов. Новое строительство предусматривается в северном и южном направлении, таким образом, развивается сложившаяся линейная планировочная структура с продольными осями: ул. Крупской, ул. Космонавтов, вытянутая внаправлениисевер-югвдольавтомагистралиКемерово–Новокузнецк.Новое многоэтажное и малоэтажное высокоплотное строительство предлагается вести на основе принципов микрорайонирования, малоэтажное усадебное строительство с учетом размещения в нем общественных объектов (детские сады и др.) и территорий (озеленение, спортивные площадки).

В жилых образованиях– п. Красногорский, п. Новый, зонах прилегающих к шахтам массовое строительство не предусматривается, здесь предусматриваются мероприятия по регулированию застройки, освоению свободных территорий, территории благоустраиваются и озеленяются, система культурно-бытового обслуживания доводится до нормативной. Предусматривается общее последовательное повышение капитальности застройки.

Продольные планировочные связи ул. Крупской, ул. Космонавтов дополняются продольной связью в промзоне и в районе нового рекреационного комплекса межселенного обслуживания они сочетаются с поперечными связями, обеспечивающими связь селитебной зоны с угле добывающими предприятиями. Общая система транспортных связей имеет выходы на внешние связи- с Ленинском-Кузнецким, Белово, Мохово.

В зоне центра, кроме общественных и административных зданий предполагается разместить жилые дома средней этажности в 3-4 этажа, а так же малоэтажную высокоплотную застройку в 2-3 этажа частично сохранить малоэтажную усадебную застройку.

Проектом предусматривается, что городской центр развивается вдоль улицы Мира, в основном на реконструируемых территориях с износом жилого фонда от 80 и более %, что в условиях дефицита пригодных под застройку территорий заменяться на новый капитальный фонд.

Планировочное положение центра в «центре» жилого района капитальной застройки имеет наиболее высокий уровень пешеходной доступности, а так же логичную и удобную связь с зоной повседневного отдыха (спортивной зоной, парком).

Плотность застройки увеличивается в зоне ядра общегородского центра и снижается в серединной и периферийной зоне.

Таблица 1.2.1 – Функциональные зоны Полысаевского городского округа

| № п.п. | Показатели | Ед. изме-рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель | га | 6459,38 | 6459,38 | 6459,38 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения | тыс.чел. | 31,0 | 32,0 | 34,0 |
| 3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 5,6/18,1 | 5,95/18,6 | 6,7/19,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 19,5/62,9 | 19,9/62,2 | 20,7/61,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 5,9/19,0 | 6,15/19,2 | 6,6/19,4 |
| 4 | Численность занятого населения | тыс.чел./% | 16,8/54,2 | 17,6/55,0 | 18,76/55,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | градообразующая группа | тыс.чел./% | 8,2/26,4 | 8,7/27,2 | 10,3/30,4 |
|  | обслуживающая группа | тыс.чел./% | 4,1/13,3 | 5,4/17,0 | 7,1/21,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5 | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | 664,7 | 720,0 | 850,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажный |  | 48,8 | 48,8 | 72,8 |
|  | 4-5-этажный |  | 218,2 | 254,6 | 267,8 |
|  | 2-3-этажный |  | 87,7 | 131,7 | 234,9 |
|  | 1-этажный |  | 310,0 | 284,9 | 274,5 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | - | 604,2 | 584,2 |
| 7 | Убыль жилищного фонда | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | - | 60,5 | 80,5 |
| 8 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | - | 115,8 | 265,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажное |  | - | - | 24,0 |
|  | 4-5-этажное |  | - | 36,4 | 49,6 |
|  | 2-3-этажное |  | - | 44,0 | 147,2 |
|  | 1-этажное |  | - | 35,4 | 45,0 |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,1 | 22,5 | 25,0 |
| 10 | Плотность населения | чел./га | 42 | 46 | 50 |
| 11 | Плотность жилого фонда | м2/га | 897 | 1050 | 1256 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 799 | 1759 | 2289 |
|  | на 1000 человек | мест | 26 | 55 | 67 |
| 13 | Общеобразовательные школы-всего | мест | 4392 | 5154 | 5154 |
|  | на 1000 человек | мест | 141 | 161 | 152 |
| 14 | Больницы -всего | коек | 210 | 210 | 510 |
|  | на 1000 человек | коек | 6,8 | 6,6 | 15,0 |
| 15 | Поликлиники- всего | пос./смену | 960 | 960 | 1140 |
|  | на 1000 человек | пос./смену | 30,9 | 30,0 | 33,5 |
| 16 | Магазины - всего | м2торг.пл. | 5749 | 7049 | 9949 |
|  | на 1000 человек | м2торг.пл. | 185 | 220 | 292 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб. мест | 37 | 187 | 337 |
|  | на 1000 человек | раб. мест | 1,2 | 3,1 | 9,9 |

Развитие жилой и общественно-деловой зон

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу организации селитебной территории положено создание жилых районов и кварталов. Территория города делится на 7 жилых районов

Развитие жилых зон

Развитие жилой функции предлагается в двух направлениях– на юго-восток(вдоль ул. Крупская и Магнитогорская) и на северо-запад в направлении г. Ленинска-Кузнецкого, а также за счет активной реконструкции зоны малоэтажной застройки (вт. ч. ветхой)в центре города с последовательным повышением этажности и капитальности застройки, а так - же укрупнением кварталов.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих требований:

достройка начатых строительством жилых и культурно-бытовых объектов;

строительство на участках, на которые ранее была разработана проектная документация;

размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

строительство на территории с наиболее ветхим жилым фондом;

наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций,

благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Данные по развитию жилого фонда на расчетный срок представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Данные по развитию жилого фонда

| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Бажова, 20 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,014 | 0,009 | 0,023 |
| Малоэтажный 24-х квартирный жилой дом, ул. Луначарского | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,081 | 0,056 | 0,137 |
| Жилой дом, Молодежная, 24 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,05 | 0,056 | 0,106 |
| 5-ти эт. жилые дома 10 шт. ул. Крупской, Копрова, Бажова | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2030 | 1,42 | 0,393 | 1,813 |
| Жилой дом ул. Космонавтов, 51 а | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,31 | 0 | 0,310 |
| Жилой дом ул. Севастопольская, 67 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,06 | 0 | 0,060 |
| Жилой дом в квартале «В» | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,19 | 0,052 | 0,242 |
| Жилой дом ул. Крупской, 62а | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,1 | 0 | 0,100 |
| Жилой дом, ул. Крупской ,64а | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,07 | 0 | 0,070 |
| Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Репина - ул. Свердлова – ул. Русская 10 домов 3-х этажных | 42:38:00 | Новая котельная | 2021-2030 | 0,55 | 0,15 | 0,700 |
| Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Попова – ул. Свердлова 6 домов 3-х этажных | 42:38:00 | Новая котельная | 2021-2030 | 0,252 | 0,071 | 0,323 |
| 3-х эт. жилой дом на ул. Конституции | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,07 | 0,019 | 0,089 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки показан в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей

площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | Прирост |
| --- | --- |
|  | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 18 700 | 21 466 | 40 166 |
| накопительным итогом: | 18 700 | 40 166 | 40 166 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 18 390 | 21 216 | 39 606 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 310 | 250 | 560 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 18 390 | 21 216 | 39 606 |
| Микрорайон №1 | 1 700 |  | 1 700 |
| Микрорайон №2 | 3 071 | 14 000 | 17 071 |
| Микрорайон №4 | 13 619 | 7 216 | 20 835 |

Деление города определено согласно генеральному плану Полысаевского городского округа.

Развитие территорий общественного назначения

Планомерная реконструкция центральной зоны города с постепенным обновлением жилого фонда, с сохранением ценной капитальной застройки, с организацией жилого и общественного пространства на основе современных требований позволит создать комфортную среду проживания, сформировать городской ландшафт с системой характерных для малого города жилых и общественных пространств.

Главной целью реконструкции является создание среды масштабной человеку и соответствующей региональной специфике и размеру населенного пункта.

Сохранение ценной капитальной застройки и применение при новом строительстве широкого спектра проектов повторного применения и индивидуальной застройки средней этажности обеспечит преемственность в развитии архитектурной среды города, цельность ее восприятия и многообразие застройки.

Центримеетвозможностьформироватьсяпоэтапнововремениинавысокомкачественномуровнепреимущественнообъектамипоиндивидуальнымпроектам.Кромеэтого генетическиэтатерриторияимелаобщественноезвучаниеввидесуществующегодома культуры«Родина».

Данные по перспективному строительству представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4– Перспективное строительство объектов общественного назначения

| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин, в 36 м на северо-восток от угла дома №10 по ул. Бажова | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| Гараж,1, ряд 1 гаражная площадка,33 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,03 | 0 | 0,030 |
| Магазин, ул. Космонавтов, 52 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,094 | 0,005 | 0,099 |
| Магазин ул. Крупской, 118 б | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| ФОК «Школа №14» ул. Читинская, 47 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| Здание автостоянки ул. Крупской, 116 а | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,072 | 0 | 0,072 |
| Производственное здание Центра Технической поддержки Комацу, проезд Межквартальный, 12 | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,516 | 0,025 | 0,541 |
| Здание придорожного сервиса | 42:38:00 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 2021-2023 | 0,19 | 0 | 0,190 |
| ФОК «Школа №35» ул. Космонавтов, 17 | 42:38:00 | Котельная № 29 | 2021-2023 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| Малобюджетный физкультурно –оздоровительный комплекс на территории школы №32 (ФОК) | 42:38:00 | Котельная № 32 | 2024-2030 | 0,035 | 0 | 0,035 |
| Модульное здание фельдшерско - акушерского пункта (ФАП) | 42:38:00 | Котельная № 32 | 2024-2031 | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Детский сад 140 мест ул. Панферова | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,463 | 0 | 0,463 |
| Реконструкция Школы №17 с пристроим блоков начальной школы на 275 уч. | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2021-2023 | 0,86 | 0 | 0,860 |

Таблица 1.2.5– Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, тыс. м2

| Наименование показателей | Площадь, м2 |
| --- | --- |
|  | прирост 2021-2023 г.г. | прирост 2024÷2031 г.г. | прирост 2024÷2031 г.г. |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 5 850 | 4 047 | 9 897 |
| Накопительным итогом |  | 9 897 | 9 897 |
| Всего по поселению, в том числе: | 5 850 | 4 047 | 9 897 |
| Микрорайон №1 | 900 | 1435 | 2 335 |
| Микрорайон №2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон №4 | 4 950 | 1 788 | 6 738 |
| Микрорайон №6 | 0 | 824 | 824 |

1.3 Прогноз изменения доходов населения

Полысаевского городского округа

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне Полысаевского городского округа, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии.

Показатели для определения среднего дохода населения представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Показатели для определения среднего дохода населения

| Показатель | Ед. измерения | Значение на период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 |
| Средняя заработная плата | руб. | 27150 | 28447 |
| Прожиточный минимум на 1 человека | руб. | 10727 | 10727 |
| для трудоспособного населения | руб. | 11354 | 11354 |
| для пенсионеров | руб. | 8624 | 9147 |
| для детей | руб. | 11254 | 11254 |
| Численность трудоспособного населения | чел. | 19904 | 19987 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | чел. | 6144 | 6199 |
| Численность населения младше трудоспособного возраста | чел. | 5952 | 6023 |
| Среднее количество человек в семье | чел. | 3 | 3 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 31100 | 31150 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум, | % | 1,5 | 1,5 |

Прогноз изменения доходов населения Полысаевского городского округа представлен в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Прогноз изменения доходов населения

Полысаевского городского округа (ориентировочно)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Период (год) | - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Средний совокупный доход семьи | Руб. | 47 028,00 | 48848 | 50 411,14 | 52 024,29 | 53 689,07 | 55 407,12 | 57 180,15 | 59 009,91 | 60 898,23 | 62 846,97 | 64 858,08 | 66 933,53 |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Полысаевского городского округа их обоснование

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Генпланом Полысаевского городского округа предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение

4. Электроснабжение

5. Связь.

2.1 Показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития городского округа, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2031 года.

Согласно генеральному плану Полысаевского городского округа, перспективное строительство предлагается обеспечить тепловой энергией от разных источников. Теплоснабжение вновь проектируемых объектов на новых площадках решается отдельно для каждой площадки в зависимости от типа застройки. Секционная застройка, расположенная в районе существующих котельных, имеющих резерв тепловой мощности, подключается к существующей системе теплоснабжения на условиях владельца.

В таблице 2.1.1 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой нагрузки МКД в существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения Полысаевского городского округа.

Таблица 2.1.1– Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/час.

| Наименование показателей | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2021-2023 | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 3,167 | 0,00 | 3,167 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 3,167 | 0,000 | 3,167 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,124 | 0,00 | 0,124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,124 | 0,000 | 0,124 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон № 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Микрорайон № 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| Микрорайон №4 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 0,35 | 0,00 | 0,346 | 1,47 | 0,00 | 1,472 |

Таблица 2.1.2– Прирост тепловой нагрузки

на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях, Гкал/час

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021÷2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,44 | 0,37 | 0,806 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,44 | 0,37 | 0,806 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,370 | 0,371 | 0,741 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,065 | 0,00 | 0,065 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |
| Микрорайон №1 | 0,056 | 0,00 | 0,056 |
| Микрорайон №2 | 0,136 | 0,276 | 0,412 |
| Микрорайон №4 | 0,178 | 0,095 | 0,273 |
| Микрорайон №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост тепловой нагрузки перспективной застройки составляет 3,974 Гкал/ч. Перспективную нагрузку новых площадок предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта развития.

Расчетные значения тепловых нагрузок и годовое потребление тепловой энергии перспективных площадок ИЖС представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3– Прирост потребления тепловой энергии

на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 5,06 | 6,83 | 11,88 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 5,06 | 11,88 | 11,88 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 4,71 | 6,83 | 11,54 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 4,71 | 6,83 | 11,54 |
| Микрорайон №1 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| Микрорайон №2 | 1,37 | 2,75 | 4,12 |
| Микрорайон №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| Микрорайон №4 | 3,12 | 4,07 | 7,19 |
| Микрорайон №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1.4– Прирост потребления тепловой энергии

на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021-2023 г.г. | 2024-2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 1,20 | 1,03 | 2,23 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,20 | 2,23 | 2,23 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,02 | 1,03 | 2,05 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 1,02 | 1,03 | 2,05 |
| Микрорайон №1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Микрорайон №2 | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
| Микрорайон №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №4 | 0,5 | 0,3 | 0,76 |
| Микрорайон №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий Полысаевского городского округа представлены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5– Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию

в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/час.

| Наименование показателей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 2,467 | 0,112 | 2,579 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 2,426 | 0,112 | 2,538 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 2,467 | 0,112 | 2,579 |
| Микрорайон №1 | 1,377 | 0,005 | 1,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,377 | 0,005 | 1,382 |
| Микрорайон №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №4 | 1,049 | 0,107 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,049 | 0,107 | 1,156 |
| Микрорайон №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| Микрорайон №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.1.6–Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/час.

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| Микрорайон №1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Микрорайон №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №4 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| Микрорайон №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляциюи горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки программы комплексного развития составит 2,61 Гкал/час.

Ниже приведены данные по годовому потреблению тепловой энергии проектируемых зданиях общественно-делового фонда.

Таблица 2.1.7– Прирост потребления

тепловой энергии на отопление и вентиляцию в

проектируемых зданиях общественно-делового фонда, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 7,02 | 0,11 | 7,14 |
| то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам | 0,53 | 2,54 | 2,58 |
| Микрорайон №1 | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| Микрорайон №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №4 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| Микрорайон №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №6 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1.8– Прирост потребления

тепловой энергии на горячее водоснабжение

в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Микрорайон №1 | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №4 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Микрорайон №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1.9– Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021÷2023 г.г. | 2024÷2031 г.г. | 2021-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 18,45 | 4,85 | 23,30 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 18,45 | 23,30 | 23,30 |
| отопление | 16,84 | 3,822 | 20,66 |
| вентиляция | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| горячее водоснабжение | 1,30 | 1,02 | 2,33 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 5,74 | 7,85 | 13,59 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 5,74 | 7,85 | 13,59 |
| Микрорайон №1 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| Микрорайон №2 | 1,75 | 3,52 | 5,26 |
| Микрорайон №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №4 | 3,61 | 4,34 | 7,95 |
| Микрорайон №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах городского округа.

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);

Микрорайон № 2 – котельная ППШ- 1;

Микрорайон № 3 – котельная № 28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;

Микрорайон № 6 – котельная № 32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объекты шахты и (частично) жилой фонд микрорайона № 1.

На рисунке 2.1.1 показаны зоны действия источников теплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2021 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

На рисунке 2.1.2 показано деление территории городского округа на микрорайоны.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия источников теплоснабжения Полысаевского городского округа

Рисунок 2.1.2 – Микрорайоны Полысаевского городского округа

Перспективные балансы тепловой мощности приведены в таблице 2.1.10.

Таблица 2.1.10– Баланс тепловой мощности котельной в системе

теплоснабжения , в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, Гкал/ч

| № | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ1 и ППШ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| 1.2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 56,745 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 64,48 |
| 1.3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.4 | Потери в тепловых сетях | 1,87 | 1,87 | 2,29 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,34 | 4,34 |
| 1.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 45,54 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 49,88 |
| 1.7 | отопление и вентиляция | 41,26 | 41,26 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 45,06 |
| 1.8 | горячее водоснабжение | 4,28 | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,83 |
| 1.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 11,21 | 11,21 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 14,59 |
| 1.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 48,08 |
| 1.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 48,08 |
| 2 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 12 |
| 2.2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 9,96 |
| 2.3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.4 | Потери в тепловых сетях | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 5,0,4 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2.7 | отопление и вентиляция | 4,73 | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 2.8 | горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,71 | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | 4,56 |
| 2.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 6,64 |
| 2.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 5,40 |
| 3 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12 |
| 3.2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 9,96 |
| 3.3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.4 | Потери в тепловых сетях | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,74 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 3.7 | отопление и вентиляция | 4,44 | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 3.8 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,63 | -0,63 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | 5,13 |
| 3.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,07 | 3,07 | 6,64 |
| 3.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 4,83 |
| 4 | Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4.2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.4 | Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.7 | отопление и вентиляция | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 4.8 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 5 | Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе |  |  |  |  |  | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |
| 5.2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 5.3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5.4 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,02 |
| 5.7 | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,80 |
| 5.8 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,22 |
| 5.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,52 |
| 5.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 5.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш. Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 6.2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| 6.3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 6.4 | Потери в тепловых сетях | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 10,9 | 10,9 | 28,65 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 6.7 | отопление и вентиляция | 10,65 | 10,65 | 28,43 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| 6.8 | горячее водоснабжение | 0,22 | 00,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6.9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 31,99 | 31,99 | 14,22 | 14,440 | 14,440 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| 6.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 |
| 6.11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 10,87 | 10,87 | 28,65 | 28,43 | 28,43 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, резерв(дефицит) производительности водоподготовительных установок   представлен в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11– Плановые расходы воды на компенсацию потерь

и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника

тепловой энергии системы теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 356,36 | 379,99 | 394,54 | 394,54 | 424,14 | 424,14 | 424,14 | 438,90 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 3,11 | 33,60 | 35,42 | 35,42 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 37,21 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 353,25 | 346,39 | 359,12 | 359,12 | 387,58 | 387,58 | 387,58 | 401,69 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 19,32 | 14,20 | 11,11 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 5,95 | 1,70 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 13,37 | 12,50 | 9,90 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 20,19 | 12,39 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 3,70 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 16,49 | 12,39 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,15 | 0,152 | 0,15 | 0,15 | 0,62 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 0,24 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,57 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,704 | 6,70 | 6,70 | 11,78 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,41 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 11,37 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 396 | 407 | 419 | 422 | 458 | 458 | 458 | 479 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 13 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 383 | 372 | 381 | 384 | 419 | 419 | 419 | 438 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Котельная ш. Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | т.м3 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| участков тепловых сетей | т.м3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| сооружений на тепловых сетях | т.м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.1.12– Перспективный расход воды на компенсацию

потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия

котельной в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тыс. м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 356,36 | 379,99 | 394,54 | 394,54 | 424,14 | 424,14 | 424,14 | 438,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3,11 | 33,60 | 35,42 | 35,42 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 37,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 353,25 | 346,39 | 359,12 | 359,12 | 387,58 | 387,58 | 387,58 | 401,69 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 19,32 | 14,20 | 11,11 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5,95 | 1,70 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 13,37 | 12,50 | 9,90 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 20,19 | 12,39 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3,70 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 16,49 | 12,39 | 11,70 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,24 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,57 |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  |  | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 11,78 |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11,4 |
| Всего ОАО «СКЭК» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 396,1 | 406,8 | 418,9 | 422,0 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | 478,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,8 | 35,3 | 38,1 | 38,1 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 40,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 383,4 | 371,5 | 380,8 | 383,9 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 438,3 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

Таблица 2.1.13– Перспективные балансы

производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной в

зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 618,17 | 617,19 | 617,19 | 617,19 | 618,15 | 618,15 | 618,94 | 618,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,30 | 45,11 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,37 | 3,99 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 41,93 | 41,12 | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 12,36 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,36 | 12,36 | 12,38 | 12,38 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,80 | 35,99 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| Доля резерва | % | 47,84 | 44,38 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 27,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,32 | 2,44 | 1,91 | 1,91 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 4,94 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,02 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,30 | 2,15 | 1,71 | 1,71 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 4,46 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,556 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 96,68 | 97,56 | 98,09 | 98,09 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 95,06 |
| Доля резерва | % | 96,68 | 97,56 | 98,09 | 98,09 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 95,06 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Общая емкость баков - аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 28,56 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 28,51 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,52 | 1,47 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,57 | 0,5702 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |  |
| Доля резерва | % | 98,04 | 98,04 | 98,043 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |  |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,041 | 0,038 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 99,96 | 99,96 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Доля резерва | % | 99,96 | 99,96 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 1713 | 1713 | 2966 | 2966 | 2966 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 34,26 | 34,26 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Всего ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 381 | 381,1 | 381,1 | 431,1 | 431,1 | 431,1 | 431,1 | 331,1 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 346 | 346 | 346 | 546 | 546 | 546 | 546 | 494 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 675,5 | 674,27 | 674,27 | 2387,42 | 2388,38 | 3640,88 | 3641,67 | 3613,16 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 47,623 | 49,546 | 50,72 | 50,72 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,79 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,83 | 4,28 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 45,79 | 44,78 | 45,58 | 45,58 | 46,10 | 46,68 | 46,68 | 47,69 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 47,7 | 47,8 | 72,8 | 72,8 | 72,3 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 333,5 | 331,6 | 330,4 | 380,4 | 379,8 | 379,8 | 379,8 | 279,3 |
| Доля резерва | % | 87,5 | 87,0 | 86,7 | 88,2 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 84,4 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Котельная ш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срок службы | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 49,08 | 49,84 | 51,105 | 51,105 | 51,645 | 51,758 | 51,758 | 52,388 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,773 | 0,773 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,9 | 14,2 | 12,9 | 12,9 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 11,6 |
| Доля резерва | % | 23,31 | 22,13 | 20,15 | 20,15 | 19,30 | 19,13 | 19,13 | 18,14 |

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. о. Полысаево представлены в таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14– Прогнозные значения выработки

тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | уголь | 133 651 | 133 651 | 140 273 | 140 273 | 140 273 | 143 937 |
| 2 | Котельная № 29 | уголь | 12 166 | 12 166 | 12 821 | 12 821 | 12 821 | 12 821 |
| 3 | Котельная № 28 | уголь | 11 578 | 11 578 | 11 578 | 11 578 | 11 578 | 11 578 |
| 4 | Котельная № 32 | уголь | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь |  |  | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 4 348 |
| ОАО СКЭК |  | 158 950 | 158 950 | 168 728 | 168 728 | 168 728 | 174 240 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 56 735 | 56 735 | 59 554 | 59 554 | 59 554 | 59 554 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу | уголь | 215 686 | 215 686 | 228 282 | 228 282 | 228 282 | 233 794 |

Таблица 2.1.15– Удельный расход условного топлива

на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | уголь | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 |
| 2 | Котельная № 29 | уголь | 221,6 | 221,6 | 222 | 222 | 222 | 188,6 |
| 3 | Котельная № 28 | уголь | 222,2 | 222,2 | 222 | 222 | 222 | 188,6 |
| 4 | Котельная № 32 | уголь | 218,8 | 218,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь |  |  | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 |

Таблица 2.1.16– Прогнозные значения расходов условного

топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | уголь | 25 166 | 25 166 | 26 028 | 26 028 | 26 028 | 26 708 |
| 2 | Котельная № 29 | уголь | 2 776 | 2 776 | 2 842 | 2 842 | 2 842 | 2 419 |
| 3 | Котельная № 28 | уголь | 2 615 | 2 615 | 2 573 | 2 573 | 2 573 | 2 184 |
| 4 | Котельная № 32 | уголь | 348 | 348 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь | 0 | 0 | 477 | 477 | 477 | 830 |
| ОАО «СКЭК» |  | 30 906 | 30 906 | 32 217 | 32 217 | 32 217 | 32 437 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 11 222 | 11 222 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу | уголь | 42 129 | 42 129 | 43 996 | 43 996 | 43 996 | 44 217 |

Таблица 2.1.17–Прогнозные значения расходов натурального

топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии

(котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3/тонн натурального топлива

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| 1 | Уголь, в том числе: | 39,321 | 39,321 | 40,988 | 40,988 | 40,988 | 41,269 |
|  | каменный | 39,321 | 39,321 | 40,988 | 40,988 | 40,988 | 41,269 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: | 15,124 | 15,124 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
|  | каменный | 15,124 | 15,124 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: | 54,445 | 54,445 | 56,864 | 56,864 | 56,864 | 57,145 |
|  | каменный | 54,445 | 54,445 | 56,864 | 56,864 | 56,864 | 57,145 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.18– Максимальный часовой расход натурального топлива

на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне

деятельности  единых теплоснабжающих организаций (зимний период), тыс. т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | уголь | 0,0076 | 0,0076 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0082 |
| 2 | Котельная №29 | уголь | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 |
| 3 | Котельная №28 | уголь | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 |
| 4 | Котельная №32 | уголь | 0,00010 | 0,00010 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь |  |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,00935 | 0,00935 | 0,01009 | 0,01009 | 0,01009 | 0,01166 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу | уголь | 0,0118 | 0,0118 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0141 |

Таблица 2.1.18– Максимальный часовой расход натурального

топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии

в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (летний период), тыс. м3/тонн натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | уголь | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 |
| 2 | Котельная №29 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №28 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №32 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь |  |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,00042 | 0,00042 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00079 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу | уголь | 0,00066 | 0,00066 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00102 |

Таблица 2.1.19– Нормативные запасы топлива на котельных

в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Вид топлива | Удельный расход условного топлива |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 10,51 | 10,51 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 11,16 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 12,20 | 12,20 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,56 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива. | 1,69 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,41 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3,242 | 3,242 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3,763 | 3,763 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива. | 0,521 | 0,521 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |

Таблица 2.1.20– Прогнозные значения расходов

натурального топлива на выработку тепловой энергии в

Полысаевском городском округе, тыс. м3/тонн натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/т натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ1 и ППШ2) | уголь | 32,018 | 32,018 | 33,115 | 33,115 | 33,115 | 33,980 |
| 2 | Котельная №29 | уголь | 3,532 | 3,532 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,077 |
| 3 | Котельная №28 | уголь | 3,328 | 3,328 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 2,779 |
| 4 | Котельная №32 | уголь | 0,443 | 0,443 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| 5 | Новая котельная (Терморобот) | уголь | 0 | 0 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 1,055 |
| 6 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | уголь | 15,124 | 15,124 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу | уголь | 54,445 | 54,445 | 56,864 | 56,864 | 56,864 | 57,145 |

Таблица 2.1.21– Прогнозные значения расходов условного

топлива на отпуск тепловой энергии в Полысаевском городском округе, тыс. м3/тонн

| № ЕТО | Вид топлива | Расход топлива, тыс. тонн условного топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| 1 | Уголь, в том числе: | 30,409 | 30,409 | 31,450 | 31,450 | 31,450 | 32,272 |
|  | каменный | 30,409 | 30,409 | 31,450 | 31,450 | 31,450 | 32,272 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: | 10,927 | 10,927 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 |
|  | каменный | 10,927 | 10,927 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |
| Всего в Полысаевском городском округе | Уголь, в том числе: | 41,336 | 41,336 | 42,920 | 42,920 | 42,920 | 43,742 |
|  | каменный | 41,336 | 41,336 | 42,920 | 42,920 | 42,920 | 43,742 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.22– Прогнозные значения расходов натурального

топлива на выработку тепловой  энергии в Полысаевском городском округе, тыс. м3/тонн натурального топлива

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| 1 | Уголь, в том числе: | 39,321 | 39,321 | 40,988 | 40,988 | 40,988 | 41,269 |
|  | каменный | 39,321 | 39,321 | 40,988 | 40,988 | 40,988 | 41,269 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Уголь, в том числе: | 15,124 | 15,124 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
|  | каменный | 15,124 | 15,124 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: | 54,445 | 54,445 | 56,864 | 56,864 | 56,864 | 57,145 |
|  | каменный | 54,445 | 54,445 | 56,864 | 56,864 | 56,864 | 57,145 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |

2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Раздел водоснабжение Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Полысаевского городского округа являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

создание системы управления водоснабжением Полысаевского городского округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Полысаевского городского округа.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен ниже (Таблица).

Таблица 2.2.1– Прогноз распределения расходов

воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2031 год

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 1059,19 | 1 360,07 | 1 440,13 | 1 502,74 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 | 1514,01 | 1570,94 | 1616,20 |

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

Водоснабжение Полысаевского городского округа планируется организовать на основании существующей системы водоснабжения.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год представлена ниже Таблица .2.2).

Данные о производительности головных сооружений и источников водоснабжения по основному сценарию развития представлены ниже.

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №1 представлены ниже (Таблица 3.3).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №2 представлены ниже (Таблица 2.2.5).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №3 представлены ниже (Таблица 2.2.6).

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения Полысаевского городского округа.

Сценарий №1 (основной)

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 .гг.;

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;.

реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г.;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров запаса воды в 2021 – 2028 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 г.г.;

строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 .г.;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 г.г.

Сценарий № 2

Данный сценарий не предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения г. Полысаево, уровень доступности водоснабжения и степень благоустройства останется на уровне 2018 года.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 г.г.;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г.;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство резервуаров запаса воды в 2021 – 2028 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 г.г.

Сценарий № 3

Данный сценарий  предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки, а также подключения существующих объектов к централизованной системе водоснабжения г. Полысаево для 100% охвата системой водоснабжения территории городского округа.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 г.г.;

замены и установки запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 г.г.;

реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 г.г.;.

реконструкции  ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 г.г.;

замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство резервуаров запаса воды в 2021 – 2028 г.г.;

реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей для экономии электрической энергии и увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 г.г.;

реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 г.г.;

строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 г.г.;

установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 г.г.;

реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 г.г.

Таблица 2.2.2– Требуемая мощность

водозаборных сооружений на 2031 год

| № п/п | Станция | Среднесуточная подача потребителям, тыс. м3/сут. | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сут. | Проектная перспективная производительность, тыс. м./сут. | Резерв мощности, тыс. м3/сут. | Резерв мощности в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | 14,16 | 16,99 | 24,00 | 7,01 | 29 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | 0,55 | 0,72 | 4,80 | 4,08 | 85 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего: | 14,71 | 17,71 | 28,80 | 11,09 | 39 |

Примечание: Насосная станция V подъема (НФС) находится на территории другого муниципального образования.

Таблица 2.2.3–Производительность головных сооружений и источников водоснабжения, тыс. м3/сутки

| № п/п | Головные сооружения и источники водоснабжения | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 г. Полысаево | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.24 –Резервы и дефициты мощностей источников

водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 1, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 13,181 | 13,235 | 13,331 | 12,879 | 12,944 | 13,060 | 13,112 | 13,181 | 13,233 | 13,299 | 13,368 | 13,434 | 13,396 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,759 | 12,813 | 12,909 | 12,474 | 12,539 | 12,655 | 12,707 | 12,776 | 12,828 | 12,894 | 12,963 | 13,030 | 12,991 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,676 | 4,671 | 4,688 | 4,725 | 4,711 | 4,749 | 4,742 | 4,751 | 4,744 | 4,751 | 4,761 | 4,768 | 4,730 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,261 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,78 | 13,942 | 10,819 | 10,765 | 10,669 | 11,121 | 11,056 | 10,940 | 10,888 | 10,819 | 10,767 | 10,701 | 10,632 | 10,566 | 10,604 |
| 2 | Насосная станция п. Красно-горский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 2.2.5– Резервы и дефициты мощностей источников

водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 2, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 г. Полы-саево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,785 | 13,942 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 |
| 2 | Насосная станция п. Красно-горский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 2.2.6–Резервы и дефициты мощностей источников

водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 3, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источ-ник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидро-узел №6 г. Полы-саево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 12,977 | 13,035 | 13,114 | 12,625 | 12,704 | 12,783 | 12,842 | 12,901 | 12,960 | 13,019 | 13,078 | 13,138 | 13,260 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,555 | 12,613 | 12,692 | 12,220 | 12,299 | 12,378 | 12,437 | 12,496 | 12,555 | 12,614 | 12,674 | 12,733 | 12,855 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,384 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,785 | 13,942 | 11,023 | 10,965 | 10,886 | 11,375 | 11,296 | 11,217 | 11,158 | 11,099 | 11,040 | 10,981 | 10,922 | 10,862 | 10,740 |
| 2 | Насос-ная станция п. Крас-ногор-ский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Дефицит мощности источников водоснабжения при всех сценариях развития не ожидается.

Прогноз расходов питьевой воды для Полысаевского городского округа до 2031 года выполнен по трём сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены ниже.

Таблица 2.2.7– Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами

| № п/п | Источник | Показатель | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъема (НФС) п. Демьяновка, (гидроузел №6 г. Полысаево, пос. Новый, пос. Шахты №5, п. Красногорский) | Подъем, тыс. м3/год | 3278,15 | 2998,37 | 3671,27 | 4865,70 | 5018,54 | 5097,15 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/год | 3278,15 | 2998,37 | 3671,27 | 4711,70 | 4864,54 | 4943,15 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/год | 870,54 | 797,55 | 1466,26 | 1552,98 | 1591,19 | 1611,96 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/год | 2407,60 | 2200,82 | 2204,95 | 3158,72 | 3273,35 | 3331,19 |
|  |  | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Численность жителей Полысаевского г.о. по состоянию на 2031 год ожидается на уровне 34000 человек, из них 30 600 человек будут подключены к системе централизованного водоснабжения, подключенными к системе централизованного водоснабжения, будет около 21 080 человек пользуется централизованным ГВС. Потребление технической воды населением не планируется. Прогнозное удельное водопотребление населением в 2031 году представлено ниже.

Таблица2.2.8– Прогнозный баланс удельного водопотребления на 2031 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 183,10 |
| 1.1 | Холодной воды | 129,89 |
| 1.2 | Горячей воды | 53,21 |

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном и максимальном суточном потреблении воды представлены ниже.

Таблица 2.2.9–Сведения о фактическом и ожидаемом

потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2018 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 2204,95 | 3 216,64 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут. | 6,04 | 8,81 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут. | 7,25 | 10,58 |

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены ниже.

Таблица 2.2.10– Сведения о фактическом и

ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2018 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 1466,26 | 1 726,52 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/сутки | 4,02 | 4,73 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 40,0% | 33,9% |

2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» являются:

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

ликвидация выпусков неочищенных сточных вод от производственных объектов на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки.

ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа».

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии 
с СП 30.13330.2012, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложений № 1, № 
к приказу № 108 департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23 декабря 2014г.

Таблица 2.3.1–Прогноз прироста нагрузки на систему водоотведения для перспективной застройки

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Общая площадь объекта, м2 | Год ввода в эксплуатацию (план) | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |
| 1 | Детский сад ул. Панферова | Детский сад на 140 мест ул. Панферова | 3400 | 2020 | 11,2 |
| 2 | Реконструкция школы №17. | Реконструкция школы №17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 1375 | 2020 | 6,3 |
| 3 | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | - | 2021 | - |
| Жилой фонд |
| 4 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 13916 | 2021-2025 | 264,8 |
| 5 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 8767 | 2021-2025 | 264,8 |
| 6 | Квартал "В" | Застройка квартала «В» 3 дома | 8737 | 2021-2025 | 100,8 |
| 7 | Ул. Крупской, Копровая, Бажова | 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 46250 | 2021-2030 | 683,8 |

Сценарий № 1 (основной) предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 1 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

реконструкция существующих канализационных сетей;

реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №1 представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2–Прогнозные балансы поступления сточных

вод в централизованную систему водоотведения и отведения

стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 3704,38 | 3704,11 | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,2 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 2 не предусматривает увеличение количества потребителей.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 2 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

реконструкция существующих канализационных сетей и колодцев;

реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2 представлены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3– Прогнозные балансы поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 3704,38 | 3704,11 | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 3 предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидация неэффективных очистных сооружений и переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 3 предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство КНС в мкр. №1 и переключение объектов жилья и соцкультбыта поселка шахты Полысаевская к очистным сооружениям канализации г. Полысаево;

проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

реконструкция существующих канализационных сетей;

реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

К 2031 г. основным сценарием № 1 предлагается ликвидация неэффективных очистных сооружений и сбросов стоков на рельеф от группы потребителей и переключение абонентов на проектируемые и существующие очистные сооружения. Вследствие чего в Полысаевском городском округе произойдет изменение наименования технологических зон и обслуживаемых районов.

Таблица 2.3.4–Структура централизованной

системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные

и технологические зоны) согласно сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. №6) |

Таблица 2.3.5–Структура централизованной

системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные

и технологические зоны) согласно сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. № 1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Таблица 2.3.6. Структура централизованной

системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные

и технологические зоны) согласно сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по сценариям № 1, № 2, № 3, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам, представлены ниже.

Таблица 2.3.7–Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 | 8000 | 8000 | 8000 | 29 | 24 | 21 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 56 | 56 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 2.3.8– Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 | 8000 | 8000 | 8000 | 34 | 34 | 33 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2700 | 2700 | 2700 | 63 | 63 | 63 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 2.3.9– Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5715,38 | 6606,93 | 6860,14 | 8000 | 8000 | 8000 | 27 | 17 | 14 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1 199,20 | 653,31 | 653,31 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 76 | 76 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 |  |

Таблица 2.3.10– Объем ожидаемого поступления сточных вод на городские

очистные сооружения канализации по основному сценарию (сценарий № 1)

| № п/п | Показатель | Динамика поступления сточных вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Очистные сооружения Полысаевского городского округа |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 5618,36 | 5638,28 | 5715,38 | 5792,48 | 5869,58 | 5946,68 | 6028,35 | 6085,53 | 6142,71 | 6199,89 | 6257,07 | 6314,25 | 6314,25 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | 2381,64 | 2361,72 | 2284,62 | 2207,52 | 2130,42 | 2053,32 | 1947,16 | 1889,98 | 1832,8 | 1775,62 | 1718,4 | 1661,26 | 1685,75 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 27 |
| Очистные сооружения ш. Полысаевская |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | 1159,36 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | 1540,64 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Сброс на рельеф по ул. Крупская, 5 |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158,68 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |

Дождевая канализация

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Подземная ливневая канализация существует на не большом участке центральной улицы–длиной около 1 км, центральная канализация существует только в центральной части города–застроенной благоустроенным жилищным фондом.

2.4 Показатели прогноза спроса по топливу

Основным видом топлива в Полысаевском городском округе является уголь.

Угольная промышленность будет занимать положение основной отрасли. Богатейшие запасы каменного угля способны обеспечить работу предприятий города на многие годы, 20-50 лет и более. Условия залегания пластов благоприятны для рентабельной добычи.

Запасы внутри пластового метана могут быть использованы в энергетических и бытовых целях. По имеющимся оценкам в Кузбассе запасы этого газа составляют 10-15 трлн.м3.

Проектом предусмотрено строительство шахтой «Заречная» обогатительной фабрики мощностью 2400 тыс.т./год с численностью работающих 300 чел.

Проектом предусматриваются территориальные резервы (в северной части города) и необходимые трудовые ресурсы для перспективного размещения коксохимического завода мощностью 1500т./год.

Прогноз развития основной отрасли Полысаево приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 –Прогноз развития основной отрасли Полысаево

| Наименование | Балансовые запасы, млн.т | Прогноз среднегодовой добычи, млн.т | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2005 год | 2010 год | 2020 год | 2031год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш. Полысаевская | 62.3 | 1.5-2.0 | 1,41 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ш. Октябрьская | 184 | 1.0-1.5 | 0.86 | 1.17 | 0.80 | 0.76 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ш. Заречная | 40 | 1.5-2.0 | 0,107 | 0.52 | 1.15 | 1.94 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ЛШУ | 15 | 0.4-0.8 | 0.24 | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |
| Р-зМоховский | 10 | 1.6-2.0 | 1.37 | 1.53 | 1.62 | 1.69 | 1.7 |  |  |  |
| Ш.Кузнецкая (Сибирская) | 211 | 2.5-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Всего: | 522.3 |  | 3.99 | 4.83 | 5.42 | 6.12 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 7.0 |

2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Потребителями электроэнергии проектируемых площадок являются:

1-2х эт. усадебная застройка - III категории надежности электроснабжения смешанная застройка - жилые здания 2-х-5-ти этажные – III категории,

общественные здания – II – III категории,

предприятия торговли – II категории,

объекты транспортного обслуживания,

наружное освещение.

Электроснабжение города, как и в настоящее время, будет осуществляться от Кузбасской энергосистемы через существующие подстанции 35-110 кВ и проектируемую ПС «Новая», подключение которой предусматривается по двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Полысаево-3». На подстанции предусматривается установка двух трансформаторов по 6,3 МВА – на 1ю очередь строительства и по 10 МВА– на расчётный срок.

Распределение электроэнергии по городу предусматривается через существующие РП-5,РП-10, РП-ПС-10 и РП - Бойлерная.

Проектом предусматривается замена камер 10 кВ РП-5 и питающих линий к нему, в связи с неудовлетворительным состоянием

Таблица 2.5.1 –Сводная таблица подсчёта электрической нагрузки

| №№ жилого района | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | Жилого фонда | Культурно-бытовых потребителей | Промышленных | Всего |
|  | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок | сущ. | 1я оч. | р.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 741 | 1109 | 1632 | 268 | 310 | 416 |  |  |  | 1009 | 1419 | 2048 |
| 2 | 1092 | 1144 | 1144 | 98 | 178 | 194 |  |  |  | 1190 | 1322 | 1338 |
| 3 | 865 | 865 | 924 | 401 | 401 | 543 | 115 | 121 | 132 | 1381 | 1387 | 1598 |
| 4 | 7619 | 9364 | 11799 | 3230 | 3690 | 7153 | 2540 | 2667 | 2921 | 13389 | 15721 | 21873 |
| 5 | 226 | 226 | 245 | 22 | 46 | 2634 | 673 | 707 | 774 | 921 | 979 | 3652 |
| 6 | 1008 | 1203 | 1303 | 69 | 405 | 1086 | 35 | 37 | 40 | 1113 | 1645 | 2429 |
| 7 | 316 | 316 | 316 | 53 | 73 | 248 |  |  |  | 369 | 389 | 564 |
| Вне квартала | 368 | 368 |  |  |  |  |  |  |  | 368 | 368 |  |
| Всего по коммунально-бытовым и мелко-промышленным потребителям | 12236 | 14596 | 17362 | 4142 | 5103 | 12274 | 3363 | 3531 | 3867 | 19741 | 23229 | 33503 |
| Тоже на шинах ЦП, с учётом Кс=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13819 | 16261 | 23452 |
| р-нш."Полысаевская"* |  |  |  |  |  |  | 8968 | 9416 | 10753 | 8968 | 9416 | 10753 |
| р-нш."Октябрьская"* |  |  |  |  |  |  | 10473 | 10997 | 12044 | 10473 | 10997 | 12044 |
| р-нш."Заречная"* |  |  |  |  |  |  | 12561 | 13189 | 14445 | 12561 | 13189 | 14445 |
| р-нш."Кузнецкая"* |  |  |  |  |  |  | 16900 | 17745 | 19435 | 16900 | 17745 | 19435 |
| Всего по предприятиям угольно-добывающей промышленности |  |  |  |  |  |  | 48902 | 51347 | 56677 | 48902 | 51347 | 56677 |
| Тоже на шинах ЦП, с учётом Кс=0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31786 | 33376 | 36840 |
| Общая нагрузка потребителей г.Полысаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68643 | 74576 | 90180 |
| Тоже от энергосистемы, сучётомКс=0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37754 | 41017 | 49599 |

*нагрузки учитывают мелко промышленных потребителей расположенных в районе шахты.

Таблица 2.5.2 – Финансовые потребности на развитие электроснабжения

| Наименование объемов работ | Еден. изм. | Кол. | Стоимость единицы млн.руб. | Общая стоимость млн.руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительствоподстанции35/10 кВ «Новая»сдвумя трансформаторами по6,3 МВА | к-т | 1 | 27,3 | 27,3 |
| Строительство ВЛ 35 кВ от ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» с проводом АС 120 | км | 4,5 | 2,8 | 12,6 |
| Оборудование существующегоРП-5 камерами КСО с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой | к-т | 1 | 8,8 | 8,8 |
| Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ, сечением 3х240 мм2 от ПС«ППШ»до РП-5 | км | 2,4 | 2,1 | 35,3 |
| Итого |  |  |  | 84,0 |

* Стоимость работ необходимо уточнить по мере строительства

2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Планируется создание мини-завода в районе существующей свалки по сортировке и переработке ТКО.

Проектом предлагается следующая схема санитарной очистки города:

1.Очистка города от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью0,55,0,6, 0,75 м3.

Таблица 2.6.1–Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 9,6 | 10,2 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 25,36 | 22,22 |
| Смет сулиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 6,4 | 7,8 |

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованный полигон ТКО, который расположен к юго-западу от города Полысаево, на горном отводе ОАО «Шахта Октябрьская».

Уличный смети строительный мусор будут использоваться в качестве изолирующего слоя.

Площадь полигона посчитана из нормы 0,04 га на 1 тыс. тонн мусора и составляет на 1 очередь – 6.5 га, на расчетный срок– 7,5 га.

Вместимость существующей свалки явно не достаточна на перспективу, поэтому необходимо или расширение существующей свалки, либо проектирование новой площадки для складирования ТКО.

Для захоронения трупов павших домашних животных необходимо предусмотреть в составе полигона скотомогильник.

После завершения эксплуатации полигона будут должны быть выполнены работы по рекультивации земель.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Проектом рекомендуется к использованию установки, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования–биотуалеты, которые предназначены для обработки фекалий от отдельно стоящих зданий и домов. Производительность установки 0,5– 1,0 куб.м/сут.

4. Уборка городских территорий.

Проектом намечается следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений.

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТКО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходим парк автотранспорта: мусоровозы, ассенизационные машины, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы– 47машин на расчетный срок.

3. Характеристика состояния и проблемы коммунальной

инфраструктуры

Инженерное обеспечение Полысаевского городского округа включает в себя:

Водоснабжение;

Водоотведение;

Теплоснабжение;

Электроснабжение;

Связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1– Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевский г. о. | + | + | + | + | + | + |

ТС- централизованное теплоснабжение;

ВС- централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС- централизованное электроснабжение;

ТКО- вывоз твердых коммунальных отходов;

ЖБО- вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

На 01.01.2021 г. в работе 5 котельных, в том числе:

- 4 котельных ОАО «СКЭК»: котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32;

- котельная шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (ПЕ ТСХ).

За период 2020 года изменений в сфере теплоснабжения городского округа не установлено.

С 01.01.2021 года котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32 были переданы в аренду ОАО «СКЭК».

Источники тепловой энергии с адресами размещения на территории Полысаевского городского округа представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1– Источники тепловой энергии с адресами

размещения на территории Полысаевского городского округа

| № | Наименование ТЭУ | Адрес | Площадь зоны действия, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 220,89 |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ул.Читинская,90 | 186,7 |
| 2 | Котельная № 29 | ул. Покрышкина,4а | 18,47 |
| 3 | Котельная № 28 | ул. Покрышкина, 12а | 13,94 |
| 4 | Котельная № 32 | ул. Карбышева,14а | 1,69 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ | 23,9 |
| 5 | Котельная ш.Полысаевская | ул. Токарева, 1 | 23,9 |

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);

Микрорайон  № 2 – котельная ППШ- 1;

Микрорайон № 3 – котельная № 28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;

Микрорайон № 6 – котельная № 32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объекты шахты и (частично) жилой фонд микрорайона № 1.

По состоянию на 01.01.2021 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

Источники тепловой энергии Полысаевского городского округа с описанием технических характеристик основного оборудования котельных представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2– Источники тепловой энергии  Полысаевского городского

округа с описанием технических характеристик основного оборудования котельных

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, | Мощность котельной, | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  | % |  |  |
|  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Котельная ППШ-1, г. Полысаево ул. Читинская, 90 | КВ-ТС-20 -150 П №1 | 3 | 1987 | 20 | 60,00 | 182,9 | 78% | 182,57 | 2021 |
| 2 |  | КВ-ТС-20 -150 П №2 |  | 1989 | 20 |  | 184,5 | 77% |  | 2021 |
| 3 |  | КВ-ТС-20 -150 П №3 |  | 1981 | 20 |  | 180,3 | 79% |  | 2021 |
| 1 | Котельная ППШ-2, г. Полысаево ул. Читинская, 90 | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №4 | 3 | 2013 | 6,5 | 19,50 | 188,4 | 76% | 186,07 | 2028 |
| 2 |  | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №5 |  | 2013 | 6,5 |  | 184,4 | 77% |  | 2028 |
| 3 |  | КВ м -7,58К (КВР 7,58-95) №6 |  | 2013 | 6,5 |  | 185,4 | 77% |  | выведен из эксплуатации |
| 1 | Котельная № 29, г. Полысаево ул. Покрышкина, 4а | КВ м – 1,86 №1 | 4 | 2012 | 1,6 | 6,64 | 219,6 | 65% | 218,90 | 2022 |
| 2 |  | КВ м – 1,86 №2 |  | 2012 | 1,6 |  | 216,7 | 66% |  | 2022 |
| 3 |  | КВ м – 2,0 №3 |  | 2014 | 1,72 |  | 221,8 | 64% |  | 2024 |
| 4 |  | КВ м – 2,0 №4 |  | 2014 | 1,72 |  | 217,5 | 66% |  | 2024 |
| 1 | Котельная № 28, г. Полысаево ул.Покрышкина, 12а | КВ – 1,86 №1 | 4 | 2009 | 1,6 | 6,4 | 221,8 | 64% | 221,75 | 2019 |
| 2 |  | КВ – 1,86 №2 |  | 2009 | 1,6 |  | 221,80 | 64% |  | 2019 |
| 3 |  | КВ р 1,6 №3 |  | 2013 | 1,6 |  | 222,10 | 64% |  | 2023 |
| 4 |  | КВ р 1,6 №4 |  | 2013 | 1,6 |  | 221,30 | 65% |  | 2023 |
| 1 | Котельная № 32, г. Полысаево ул. Карбышева,14а | Е-1,0-0,9 №1 | 2 | 1986 | 0,5 | 0,84 | 213,20 | 75% | 213,20 | 2019 |
| 2 |  | КВ р-0,4 №2 |  | 2019 | 0,34 |  | 213,20 | 80% |  | 2029 |
| Всего |  |  | 16 |  | 93,38 | 93,38 |  |  |  |  |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 | 49,3 | 203,49 | 87,5% | 206,3 | 1987 |
| 2 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 |  | 203,49 | 87,5% |  | 1987 |
| 3 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 14,5 |  | 203,49 | 87,5% |  | 1987 |
| 4 |  | КЕ 10/14 | 1 | 1990 | 5,8 |  | 214,88 | 82,8% |  | 1990 |
| Всего |  |  | 4 |  | 49,3 | 49,3 |  |  |  |  |

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными - уголь.

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, бюджетные и прочие организации.

На территории Полысаевского городского округа система теплоснабжения открытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная – потребитель – котельная.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами  от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ и ш. Полысаевская имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Теплоноситель котельных 29,28,32 циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах городского округа.

Общая установленная тепловая мощность источников городского округа Полысаево, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки составляет 142,68 Гкал/ч.

Котельная ППШ-1 ППШ-2,  ОАО «СКЭК»

Котельная ППШ и ППШ-2, расположено по ул. Читинская, 90.

Котельная ППШ (ист. № 0010) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в круглый год (355 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 3 котла марки КВТС-20. Постоянно в работе находятся 2 котла, 3 котел подключается в зимний период. Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 20 Гкал/час. Расход угля составляет 33386 тонн в год. Дымовые газы от котлов с очисткой в пыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80%).

Водогрейный котелКВ-ТС-20 -150 П № 1введен в эксплуатацию в 1987 году, водогрейный котел КВ-ТС-20 -150 П №2 введен в эксплуатацию в 1989 году, водогрейный котел КВ-ТС-20 -150 П №т3 введен в эксплуатацию в 1981 году.

Котельная ППШ-2 (ист. № 0011) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный период (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВ-Р-7.56-115 (№4,5) и котел КВм-7,58К(КВР-7,58-95 №6).  Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 6,5 Гкал/час,  установленная мощность котельной 19,5 Гкал/час. Расход угля составляет 8978 тонн в год.

Водогрейный котел КВ-Р-7.56-115 №4 введен в эксплуатацию в 2013 году, водогрейный котел КВ-Р-7.56-115 №5 введен в эксплуатацию в 2013 году, водогрейный котел КВм-7,58К №6 введен в эксплуатацию в 2013 году.

Годовая выработка тепловой энергии котельными ППШ-1 и ППШ-2139931,77 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 130/70 °С со спрямлением на 65 оС

и срезкой на 94 °С.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо –отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено четыре натрий-катионитовых фильтров ФИПа  I-2,6-0,6 Д 2600 мм, производительностью 81,1 т/ч работающих в двухступенчатом режиме. В качестве катионита применяется сульфоуголь.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 34641 м, тип изоляции маты минераловатные М100, ППУ, год ввода в эксплуатацию 1989-2019 г.г.

Котельная № 28ОАО «СКЭК»

Котельная расположена по адресу: г. Полысаево, ул. Покрышкина, 12а.

Котельная (ист. № 0001) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВ-1.86 и 2 котла марки КВр-1.6. Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 1,6 Гкал/час. Расход угля составляет 4065 тонн в год.

Установленная мощность котельной составляет 6,4 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 11326  Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо – отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 5564 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 1994-2019 г.г.

Котельная № 29 ОАО «СКЭК»

Котельная №29, расположена г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4А.

Котельная (ист. №0004) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВм-1.86 и 2 котла марки КВм-2,0. Установленная мощность одного водогрейного котла КВм-1.86 составляет 1,6 Гкал/час, котла КВм-2,0 – 1,72 Гкал/час. Расход угля составляет 4078 тонн в год.

В котельной установлено четыре водогрейных котла типа КВ – 1,86 № 1, № 2, КВ м-2,0 № 3,№ 4. Год ввода котлов № 1,№ 2 в эксплуатацию 2012год, котлов №3и №4 2014 год. Мощность котлов КВ – 1,86 №1, №2 составляет 1,6 Гкал/час, КВ м-2,0 №3,№4- 1,72 Гкал/час.

Установленная мощность котельной составляет 6,64 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 112029,24 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо – отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 7290 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 1985-2019 г.г.

Котельная № 32 ОАО «СКЭК»

Котельная №32, расположено г.Полысаево, ул. Карбышева, 14А.

Котельная (ист. №0007) – предназначена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242 дня по 24 часа в сутки). В состав котельной входят 1 котел марки Е1-0,9 и 1 котел марки КВр-0,4. Установленная мощность одного водогрейного котла Е1-0,9 составляет 0,5 Гкал/час, 
котла КВр-0,4 – 0,34 Гкал/час. Расход угля составляет 542 тонн в год.

Год ввода в эксплуатацию котла Е1-0,9 – 1986 год, котла КВр-0,4- 2019 год.

Установленная мощность котельной 0,84 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 1533,16 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 95/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Основной вид топлива на котельной - уголь, резервное топливо – отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлено электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М», производительностью 100 т/ч.

Теплоноситель циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность в однотрубном исполнении составляет 942 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 2002-2009 г.г.

Котельная ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс»

Котельная ш. Полысаевская, расположена по адресу г.Полысаево, 
ул.Токарева,1.

Котельная оборудована четырьмя паровыми котлами: котлы №1-3 КЕ 25/14, котел № 4 (лето) КЕ 10/14. Режим работы котельной в зимний период - непрерывный — 5808 часов (максимально в работе 2 котла), в летний период — 2952 часов (в работе 1 котел). В качестве топлива используется собственный уголь марки Г.

Год ввода в эксплуатацию котлов  КЕ 25/14 – 1987 год, котла КЕ-10/14- 1990 год.

Установленная мощность котельной составляет 49,3 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии 43802,0 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии осуществляется с применением качественного регулирования по температурному графику 150/70 °С со спрямлением на 65 оС.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной не ведется. Питание котлов осуществляется умягченной водой. Для умягчения воды в котельной установлен фильтр Н-катионитовый ICT-2,6-0,6 производительностью 64т/ч.

Котельная имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении составляет 8963 м, тип изоляции маты минераловатные М100, год ввода в эксплуатацию 1981-2015 г.г.

Структура основного оборудования.

Перечень котлоагрегатов котельных представлен в таблице 3.1.3,технические характеристики фильтров химводоподготовки в таблице 3.1.3,технические характеристики насосов котельной в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.3– Перечень котлоагрегатов котельных

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Котельная ППШ-1, г. Полысаево ул.Читинская,90 | КВ-ТС-20 -150 П №1 | 3 | 1987 | 182,9 | 78% |
| 2 |  | КВ-ТС-20 -150 П №2 |  | 1989 | 184,5 | 77% |
| 3 |  | КВ-ТС-20 -150 П №3 |  | 1981 | 180,3 | 79% |
| 1 | Котельная ППШ-2, г.Полысаево ул. Читинская,90 | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №4 | 3 | 2013 | 188,4 | 76% |
| 2 |  | КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) №5 |  | 2013 | 184,4 | 77% |
| 3 |  | КВ м -7,58К (КВР 7,58-95) №6 |  | 2013 | 185,4 | 77% |
| 1 | Котельная № 29, г. Полысаево ул.Покрышкина,4а | КВ м – 1,86 №1 | 4 | 2012 | 219,6 | 65% |
| 2 |  | КВ м – 1,86 №2 |  | 2012 | 216,7 | 66% |
| 3 |  | КВ м – 2,0 №3 |  | 2014 | 221,8 | 64% |
| 4 |  | КВ м – 2,0 №4 |  | 2014 | 217,5 | 66% |
| 1 | Котельная № 28, г. Полысаево ул. Покрышкина, 12а | КВ – 1,86 №1 | 4 | 2009 | 221,8 | 64% |
| 2 |  | КВ – 1,86 №2 |  | 2009 | 221,80 | 64% |
| 3 |  | КВ р 1,6 №3 |  | 2013 | 222,10 | 64% |
| 4 |  | КВ р 1,6 №4 |  | 2013 | 221,30 | 65% |
| 1 | Котельная № 32, г. Полысаево ул.Карбышева,14а | Е-1,0-0,9 №1 | 2 | 1986 | 213,20 | 75% |
| 2 |  | КВ р-0,4 №2 |  | 2019 | 213,20 | 80% |
| Всего |  |  | 16 |  |  |  |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 2 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 3 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 203,49 | 87,5% |
| 4 |  | КЕ 10/14 | 1 | 1990 | 214,88 | 82,8% |
| Всего |  |  | 4 |  |  |  |

Ниже приведены данные по оборудованию котельных  Полысаевского г.о..

Таблица 3.1.4 – Тип водоподготовительных установок

| № | Наименование котельной | Тип водоподготовительной установки | Кол-во | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |  |  |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | Натрий-катионитовый фильтр ФИПа I-2,6-0,6 д.2600 мм | 4 | 81,1 |
| 2 | Котельная № 29 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М» | 1 | 100 |
| 3 | Котельная № 28 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит-М» | 1 | 100 |
| 4 | Котельная № 32 | Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит» | 1 | 100 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» |  |  | 381 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |
| 5 | Котельная ш.Полысаевская, г.Полысаево, ул.Токарева, 1 | Фильтр Н-катионитовый ICT-2,6-0,6 | 1 | 64 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  | 64 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу |  |  | 445,1 |

Таблица 3.1.5- Типы оборудования насосных станций

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насо сов, шт. | Расход, м3/час (производительность м3/час) | Давление на входе, атм. | Давление на выходе, атм. | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Бойлерная | ул.Читинская, 90 | Д1600-90 | 3 | 1600 | 1,2 | 8 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | Д200/36 | 3 | 200 | 0,5 | 1,2 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | 1Д500-63 | 2 | 500 | 2,6 | 6 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | K100-80- 60 | 2 | 100 | 0,5 | 2,6 | Независимая схема | удовлетворительное |
|  |  | GRUH№DF ОХ №В65-160/157 | 2 | 113,7 | 0,5 | 0,5 | Независимая схема | удовлетворительное |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Бойлерная жилого поселка | г. Полысаево, ул. Токарева, 1, котельная ш.Полысаевская, бойлерная жилого поселка | Д-500/63 | 1 | 500 | 2 | 6,3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILO №LG 200/450-132/4 | 1 | 501 | 2 | 6,32 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | Д-320/50 | 1 | 320 | 2 | 5 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | К-160/30 | 1 | 160 | 2 | 3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILO BL 100/315-22/4 | 1 | 164 | 2 | 3,14 | параллельная | удовлетворительное |

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных Полысаевского г.о. представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6– Объем потребления тепловой

энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегата-ми, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 139 931,77 | 6 358,78 | 133 572,99 | уголь | 28 444,70 |
| 2 | Котельная № 29 | 12 029,24 | 477,19 | 11 552,05 | уголь | 2 738 |
| 3 | Котельная № 28 | 11 326,35 | 372,48 | 10 953,87 | уголь | 2 729 |
| 4 | Котельная № 32 | 1 533,16 | 31,94 | 1 501,22 | уголь | 364,12 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» | 164 820,52 | 7 240,38 | 157 580,14 |  | 34 276,30 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 | уголь | 8 705,2 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 |  | 8 705,2 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу | 208 622,52 | 8 730,80 | 199 891,72 |  | 42 981,48 |

Регулирование отпуска тепловой энергии

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками:

130/70 °С со срезкой на 94 °С;

95/70 °С со спрямлением на 60 °С на нужды ГВС (открытого типа);

95/70 °С.

Спрямление температурного графика на 60 °С не позволяет обеспечить температуру воды в местах горячего водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого необходимо увеличить излом прямой воды до 65 °С для открытых систем ГВС.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7–Оптимальные температурные графики

отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных

| Наименование источника | Температурные графики |
| --- | --- |
| Котельная ш. Полысаевская (калорифер) | 150/70 °С со спрямлением на 65 оС |
| Котельная ППШ (ППШ-1) | 130/70 °С со спрямлением на 65 оС и срезкой на 94 °С |
| Котельные ш. Полысаевская (промплощадка, жилой поселок) ППШ (ППШ-1 бойлерная, ППШ-2), № 28, 29, 32 | 95/70 °С со спрямлением на 65 °С |

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения городского округа является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов

Таблица 3.1.8– Регулирование отпуска тепловой

энергии по температуре и расходу теплоносителя с источников.

| № п/п | Наименование котельной | Способ регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | автоматический |
| 2 | Котельная № 29 | автоматический + ручной |
| 3 | Котельная № 28 | ручной |
| 4 | Котельная № 32 | ручной |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» |  |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1 | автоматический |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

Таблица 3.1.9–Температурный график котельной № 28

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 51 | 69 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 52 | 70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 52 | 70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 53 | 71 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 53 | 72 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 54 | 72 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 55 | 73 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 55 | 74 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 56 | 75 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 57 | 75 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 57 | 76 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 58 | 77 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 59 | 78 |
| -26 | 81 | 61,5 | 60 | 79 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 60 | 79 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 61 | 80 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 62 | 81 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 63 | 82 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 64 | 83 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65 | 84 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 66 | 85 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 67 | 86 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 68 | 88 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 69 | 89 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70 | 90 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 72 | 91 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 73 | 92 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 74 | 94 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 74 | 94 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 74 | 93 |
| -9 | 65,0 | 52 | 74 | 93 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 74 | 93 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 74 | 92 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 74 | 92 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 74 | 91 |
| -4 | 65,0 | 53 | 74 | 91 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 74 | 91 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 74 | 91 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 74 | 90 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 74 | 90 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 74 | 90 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 74 | 89 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 74 | 89 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 74 | 89 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 74 | 88 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 74 | 88 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 74 | 88 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 74 | 87 |

Таблица 3.1.10–Температурный график котельной № 29

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 54 | 73 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 55 | 74 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 55 | 75 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 56 | 75 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 57 | 76 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 57 | 77 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 58 | 78 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 59 | 78 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 59 | 79 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 60 | 80 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 61 | 81 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 62 | 82 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 62 | 83 |
| -26 | 81 | 61,5 | 63 | 83 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 64 | 84 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65 | 85 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 66 | 86 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 67 | 87 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 68 | 88 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 69 | 89 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70 | 91 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 71 | 92 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 72 | 93 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 74 | 94 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 75 | 95 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 76 | 97 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 77 | 98 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 79 | 100 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 79 | 99 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 79 | 99 |
| -9 | 65,0 | 52 | 79 | 99 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 79 | 98 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 79 | 98 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 79 | 97 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 79 | 97 |
| -4 | 65,0 | 53 | 79 | 97 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 79 | 96 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 79 | 96 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 79 | 96 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 79 | 95 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 79 | 95 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 79 | 95 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 79 | 94 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 79 | 94 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 79 | 94 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 79 | 93 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 79 | 93 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 79 | 93 |

Таблица 3.1.11–Температурный график котельной № 32

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 6 | 9 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 6 | 9 |
| -37 | 92,8 | 68,7 | 6 | 9 |
| -36 | 91,7 | 68 | 7 | 9 |
| -35 | 90,6 | 67,3 | 7 | 9 |
| -34 | 89,4 | 66,7 | 7 | 9 |
| -33 | 88,3 | 66 | 7 | 9 |
| -32 | 87,2 | 65,3 | 7 | 9 |
| -31 | 86,1 | 64,6 | 7 | 9 |
| -30 | 85 | 63,9 | 7 | 9 |
| -29 | 83,8 | 63,3 | 7 | 9 |
| -28 | 82,7 | 62,6 | 7 | 10 |
| -27 | 81,6 | 61,9 | 7 | 10 |
| -26 | 80,5 | 61,2 | 7 | 10 |
| -25 | 79,3 | 60,5 | 8 | 10 |
| -24 | 78,2 | 59,7 | 8 | 10 |
| -23 | 77 | 59 | 8 | 10 |
| -22 | 75,9 | 58,3 | 8 | 10 |
| -21 | 74,7 | 57,6 | 8 | 10 |
| -20 | 73,5 | 56,8 | 8 | 11 |
| -19 | 72,4 | 56,1 | 8 | 11 |
| -18 | 71,2 | 55,3 | 8 | 11 |
| -17 | 70 | 54,6 | 9 | 11 |
| -16 | 68 | 53,8 | 9 | 11 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | 9 | 11 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | 9 | 11 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | 9 | 12 |
| -12 | 64 | 50,8 | 9 | 12 |
| -11 | 62,7 | 50 | 10 | 12 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | 10 | 12 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | 10 | 12 |
| -8 | 59 | 47,6 | 10 | 13 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | 10 | 13 |
| -6 | 56,5 | 46 | 11 | 13 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | 11 | 13 |
| -4 | 54 | 44,3 | 11 | 14 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | 11 | 14 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | 12 | 14 |
| -1 | 50 | 41,8 | 12 | 14 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | 12 | 15 |
| 1 | 47,4 | 40 | 13 | 15 |
| 2 | 46,1 | 39,1 | 13 | 15 |
| 3 | 44,8 | 38,2 | 13 | 16 |
| 4 | 43,4 | 37,2 | 14 | 16 |
| 5 | 42 | 36,2 | 14 | 17 |
| 6 | 41 | 35,3 | 15 | 17 |
| 7 | 40,5 | 35,1 | 15 | 17 |
| 8 | 40 | 35 | 15 | 17 |

Таблица 3.1.12–Температурный график

котельной ППШ  1 контур (до бойлерной)

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 130 | 70 | 356 | 662 |
| -38 | 129 | 69,4 | 359 | 667 |
| -37 | 128 | 68,8 | 362 | 673 |
| -36 | 127 | 68,2 | 365 | 679 |
| -35 | 126 | 67,6 | 368 | 685 |
| -34 | 125 | 67 | 371 | 691 |
| -33 | 124 | 66,4 | 374 | 698 |
| -32 | 123 | 65,8 | 377 | 704 |
| -31 | 122 | 65,2 | 380 | 710 |
| -30 | 121 | 64,6 | 383 | 717 |
| -29 | 120 | 64 | 386 | 724 |
| -28 | 119 | 63,4 | 389 | 731 |
| -27 | 118 | 62,8 | 393 | 738 |
| -26 | 117 | 62,2 | 396 | 745 |
| -25 | 116 | 61,6 | 399 | 752 |
| -24 | 115 | 61 | 403 | 759 |
| -23 | 114 | 60,4 | 406 | 767 |
| -22 | 113 | 59,8 | 410 | 775 |
| -21 | 112 | 59,2 | 414 | 782 |
| -20 | 111 | 58 | 417 | 799 |
| -19 | 110 | 57,2 | 421 | 810 |
| -18 | 109 | 56,6 | 425 | 818 |
| -17 | 108 | 56 | 429 | 827 |
| -16 | 107 | 55,4 | 433 | 836 |
| -15 | 106 | 54,8 | 437 | 845 |
| -14 | 105 | 54,2 | 441 | 855 |
| -13 | 104 | 53,6 | 445 | 864 |
| -12 | 103 | 53 | 450 | 874 |
| -11 | 102 | 52,4 | 454 | 884 |
| -10 | 101 | 51,8 | 459 | 894 |
| -9 | 100 | 51,7 | 463 | 896 |
| -8 | 99 | 50,6 | 468 | 915 |
| -7 | 98 | 50 | 473 | 926 |
| -6 | 97 | 49,8 | 478 | 930 |
| -5 | 96 | 49,6 | 482 | 934 |
| -4 | 95 | 49,5 | 488 | 936 |
| -3 | 94 | 49,5 | 493 | 936 |
| -2 | 94 | 49,8 | 493 | 930 |
| -1 | 94 | 51 | 493 | 908 |
| 0 | 94 | 51,2 | 493 | 905 |
| 1 | 94 | 51,4 | 493 | 901 |
| 2 | 94 | 51,5 | 493 | 899 |
| 3 | 94 | 51,6 | 493 | 898 |
| 4 | 94 | 51,7 | 493 | 896 |
| 5 | 94 | 51,8 | 493 | 894 |
| 6 | 94 | 52 | 493 | 891 |
| 7 | 94 | 52,2 | 493 | 887 |
| 8 | 94 | 52,4 | 493 | 884 |

Таблица 3.1.13– Температурный график

котельной ППШ 11 контур (после бойлерной)

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 488 | 662 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 495 | 667 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 499 | 674 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 505 | 680 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 511 | 687 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 516 | 693 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 523 | 701 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 529 | 707 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 536 | 715 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 543 | 721 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 549 | 729 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 557 | 738 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 564 | 746 |
| -26 | 81 | 61,5 | 572 | 753 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 580 | 762 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 589 | 771 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 597 | 780 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 605 | 789 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 614 | 799 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 623 | 808 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 634 | 818 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 643 | 829 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 653 | 839 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 665 | 850 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 675 | 863 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 687 | 874 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 699 | 886 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 711 | 899 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 713 | 898 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 713 | 892 |
| -9 | 65,0 | 52 | 713 | 891 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 713 | 887 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 713 | 882 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 713 | 879 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 713 | 876 |
| -4 | 65,0 | 53 | 713 | 874 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 713 | 871 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 713 | 867 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 713 | 864 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 713 | 861 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 713 | 859 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 713 | 856 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 713 | 853 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 713 | 850 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 713 | 847 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 713 | 844 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 713 | 841 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 713 | 838 |

Таблица 3.1.14–Температурный график котельной ш. Полысаевская

| Температура наружного воздуха, °C | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 299 | 406 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 303 | 410 |
| -37 | 92,8 | 68,7 | 306 | 414 |
| -36 | 91,7 | 68 | 310 | 418 |
| -35 | 90,6 | 67,3 | 314 | 422 |
| -34 | 89,4 | 66,7 | 318 | 426 |
| -33 | 88,3 | 66 | 322 | 431 |
| -32 | 87,2 | 65,3 | 326 | 435 |
| -31 | 86,1 | 64,6 | 330 | 440 |
| -30 | 85 | 63,9 | 334 | 445 |
| -29 | 83,8 | 63,3 | 339 | 449 |
| -28 | 82,7 | 62,6 | 344 | 454 |
| -27 | 81,6 | 61,9 | 348 | 459 |
| -26 | 80,5 | 61,2 | 353 | 464 |
| -25 | 79,3 | 60,5 | 358 | 470 |
| -24 | 78,2 | 59,7 | 363 | 476 |
| -23 | 77 | 59 | 369 | 482 |
| -22 | 75,9 | 58,3 | 375 | 488 |
| -21 | 74,7 | 57,6 | 381 | 493 |
| -20 | 73,5 | 56,8 | 387 | 500 |
| -19 | 72,4 | 56,1 | 393 | 507 |
| -18 | 71,2 | 55,3 | 399 | 514 |
| -17 | 70 | 54,6 | 406 | 521 |
| -16 | 68 | 53,8 | 418 | 528 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | 420 | 535 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | 428 | 544 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | 436 | 551 |
| -12 | 64 | 50,8 | 444 | 560 |
| -11 | 62,7 | 50 | 453 | 569 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | 462 | 578 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | 471 | 587 |
| -8 | 59 | 47,6 | 482 | 597 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | 492 | 607 |
| -6 | 56,5 | 46 | 503 | 618 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | 515 | 629 |
| -4 | 54 | 44,3 | 526 | 642 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | 539 | 653 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | 553 | 666 |
| -1 | 50 | 41,8 | 569 | 680 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | 582 | 695 |
| 1 | 47,4 | 40 | 600 | 711 |
| 2 | 46,1 | 39,1 | 617 | 727 |
| 3 | 44,8 | 38,2 | 634 | 744 |
| 4 | 43,4 | 37,2 | 655 | 764 |
| 5 | 42 | 36,2 | 677 | 785 |
| 6 | 41 | 35,3 | 693 | 805 |
| 7 | 40,5 | 35,1 | 702 | 810 |
| 8 | 40 | 35 | 711 | 812 |

Способы учета тепловой энергии

По способу учета тепловой энергии потребители подразделяются на три группы: у потребителей I группы учет отпуска тепловой энергии производится приборным способом, у потребителей II группы - приборно-расчетным способом, у потребителей III группы - расчетным способом. У потребителей II и III групп расчет производится по данным водяного и теплового балансов системы теплоснабжения. Учет отпуска тепловой энергии приборно-расчетным и расчетным способами допускается в порядке исключения.

Индивидуальные теплогенераторы.

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского городского округа относятся частные домовладения, занимающие площадь 285,12 тыс. м2.

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находятся на обслуживании организации на правах договора аренды от 01.12.2020 года № 6-70-20.

На территории Полысаевского городского округа система теплоснабжения открытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная – потребитель – котельная.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды - подпиточными насосами от водопроводной сети без водоподготовки.

Котельные ППШ и ш. Полысаевская имеют 2х контурную систему:

I контур: котел- теплообменник,

II контур: теплообменник – тепловая сеть.

Теплоноситель котельных 29,28,32 циркулирует по схеме: котельная - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей Полысаевского городского округа  по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2021 г. составляет 60,67 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 100 мм, что говорит о разветвленной системе внутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %. Максимальный диаметр магистральных тепловых сетей на территории  городского округа составляет 500 мм.

51707 м – 85,2 % тепловых сетей Полысаевского городского округа переданы  по договору аренды на обслуживание  ОАО «СКЭК».

8963 м – 14,8 % тепловых сетей от общей протяженности в собственности АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ш. Полысаевская.

Рисунок 3.1.1–Распределение протяженности тепловой сети по РСО

Таблица 3.1.15– Общая характеристика магистральных тепловых

сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 100 | 8 | 1 |
| 200 | 14 | 4 |
| 250 | 70 | 15 |
| 300 | 240 | 78 |
| 500 | 180 | 95 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 512 | 193 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 273 | 30 | 8,19 |
| 325 | 668 | 217,10 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 1 210 | 419 |

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики показаны в таблице 3.1.16.

Таблица 3.1.16–Способы прокладки магистральных тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Надземная | 368 | 142 |
| Канальная | 144 | 51 |
| Непроходной канал | 144 | 51 |
| Проходной канал |  |  |
| Дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 512 | 193 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| Надземная |  |  |
| Канальная | 698 | 225,3 |
| Непроходной канал |  |  |
| Проходной канал | 698 | 225,3 |
| Дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 1 210 | 418 |

Таблица 3.1.17–Общая характеристика

распределительных  сетей горячего водоснабжения (ГВС) за 2020 год

|  | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 0 | 0 | 0 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» | 0 | 0 | 0 |

Система теплоснабжения двухтрубная, открытого вида.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год, таблица 3.1.18.

Таблица 3.1.18– Общая характеристика распределительных

тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 25 | 130 | 3 |
| 32 | 20 | 1 |
| 40 | 973 | 41 |
| 50 | 6 305 | 359 |
| 70 | 833 | 125 |
| 80 | 6 356 | 566 |
| 100 | 10 465 | 1 130 |
| 125 | 1 684 | 224 |
| 150 | 8 975 | 1 427 |
| 200 | 3 398 | 743 |
| 250 | 5 553 | 1 520 |
| 300 | 3 244 | 1 054 |
| 400 | 2 124 | 905 |
| 500 | 1 136 | 601 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 51 196 | 8 699 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 32 | 158 | 6,18 |
| 40 | 92 | 3,68 |
| 57 | 1 194 | 68,06 |
| 76 | 490 | 37,24 |
| 89 | 1 384 | 122,72 |
| 108 | 28 | 3,02 |
| 114 | 1 844 | 210,22 |
| 159 | 630 | 100,18 |
| 219 | 488 | 106,88 |
| 273 | 1 987 | 534,26 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 8 295 | 1 192 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 59 491 | 9891 |

Таблица 3.1.19– Распределение протяженности и

материальной характеристики тепловых сетей по годам

прокладки в зоне деятельности теплоснабжающих организаций

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| До 1990 | 2 180,0 | 403,2 |
| С 1991 по 1998 | 4 511,0 | 761,2 |
| С 1999 по 2003 | 10 212,0 | 1 616,5 |
| С 2004 | 34 803,5 | 6 111,8 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | 51 707 | 8 893 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| До 1990 | 4512 | 874,0 |
| С 1999 по 2003 | 278 | 75,9 |
| С 2004 | 4173 | 466,7 |
| Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 8963 | 1416,593 |
| Всего по Полысаевскому городскому округу | 60 670 | 10 309 |

Схемы тепловых сетей котельных Полысаевского городского округа представлены на рисунках № 3.1.2- № 19.

Рисунок 3.1.2– Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Полысаевского городского округа

Схемы объектов и сетей теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии Полысаевского городского округа с поадресной привязкой:

Котельная № 28

котельная № 28, расположенная по ул. Покрышкина, 12а, конечный потребитель – Стадион им. Абрамова.

Рисунок 3.1.3– Схема теплоснабжения котельной №28

Котельная № 29

котельная № 29, расположенная по ул. Покрышкина, 4а, конечный потребитель – детский сад № 26 по ул. Крупской, 66а.

Рисунок 3.1.4 – Схема теплоснабжения котельной № 29

Котельная № 32

котельная № 32, расположенная по ул.Карбышева, 14а, конечный потребитель – школа № 32, ул. Карбышева, 1.

Рисунок 3.1.5– Схема теплоснабжения котельной № 32

Котельная ППШ

котельная ППШ (ППШ-1, ППШ-2), расположенная по ул.Читинская,90 , конечный потребитель – ул. Молодежная, 17.

Рисунок 3.1.6– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 3.1.7 – Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 3.1.8 – Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 3.1.9 – Схема теплоснабжения котельной ППШ

Рисунок 3.1.10– Схема теплоснабжения котельной ППШ

Котельная ш. Полысаевская

Котельная ш. Полысаевская, расположенная по ул. Токарева, 1, конечный потребитель – ул. Конституции, 11а

Рисунок 3.1.11– Схема теплоснабжения котельной ш. Полысаевская

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки / шаровые краны.

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей за счет сильфонных, П-образных компенсаторов, а также углов поворота трассы и переходов над дорогами.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке к магистральным сетям построены тепловые камеры.

Параметры тепловых сетей

Тип грунтов в местах прокладки тепловых сетей преобладает суглинка.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, приведены в таблице 3.1.20.

Таблица 3.1.20– Параметры тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Объем тепловой сети, м3 | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ППШ (ППШ-1, ППШ-2) | 1 514 | 34 461 | 6 944 | 8,5-2,3 | маты минераловатные М100, ППУ | угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой | 1989-2019 |
| 2. | Котельная № 29 | 71 | 7 290 | 731 | 4-1,6 | маты минераловатные М100 | угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой | 1985-2019 |
| 3. | Котельная № 28 | 67 | 5 564 | 636 | 5-2 | маты минераловатные М100 | угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой | 1994-2019 |
| 4. | Котельная № 32 | 2 | 942 | 54 | 5-2 | маты минераловатные М100 | угол поворота; опуск-подъем; переход над дорогой | 2002-2009 |
| 5. | Котельная ш. Полысаевская (поселок ш. Полысаевкая) | 80 | 3 450 | 527 | 6,3-2 | маты минераловатные М100 | угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой | 1985-2018 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» | 1 735 | 51 707 | 8 893 |  |  |  |  |
| 6. | Котельная ш. Полысаевская | 236 | 8 963 | 1 417 | 6,3-2 | маты минераловатные М100 | угол поворота; опуск-подъем; переход над дорогой | 1981-2015 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 236 | 8 963 | 1 417 |  |  |  |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу | 1 970 | 60 670 | 10 309 |  |  |  |  |

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях Полысаевского городского округа производится в соответствии с «Порядком по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормативы технологических потерь утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Нормативные и фактические потери тепловой энергии, теплоносителя показаны в таблице 3.1.21. и 3.1.22.

Таблица 3.1.21–Динамика изменений нормативных

и фактических потерь тепловой энергии в зонах ЕТО

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» (до 31.12.2020 ООО «Кузбасская Энергокомпания») |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 8 |
| 2020 | - | - | 13,70 | 21,93 | 9 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 2,35 | 6 |

.

Таблица 3.1.22–Динамика изменений нормативных

и фактических потерь тепловой энергии по источникам

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего, т Гкал | Фактические потери тепловой энергии, т Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» (до 31.12.2020 ООО «Кузбасская Энергокомпания») |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 15,74 | 15,74 | 11 |
| 2020 |  |  | 19,41 | 19,41 | 14 |
| Котельная № 29 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 1,20 | 1,20 | 9 |
| 2020 |  |  | 0,70 | 0,70 | 6 |
| Котельная № 28 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 2,18 | 2,18 | 18 |
| 2020 |  |  | 1,83 | 1,83 | 17 |
| Котельная № 32 |  |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего ОАО «СКЭК» |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | 19,12 | 19,12 | 12 |
| 2020 |  |  | 21,9 | 21,9 | 14 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| Котельная ш. Полысаевская |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | нд | нд | нд |
| 2020 |  |  | 2,35 | 2,35 | 6 |

Таблица 3.1.23– Динамика изменения плановых

показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей

организации за 2020 год, тыс. Гкал (для ценовых зон теплоснабжения)

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |  |  | нд | нд | нд |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 11,510 | 15,74 | 8 |
| 2020 |  |  | 11,510 | 19,41 | 9 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,972 | 1,20 | 8 |
| 2020 |  |  | 0,972 | 0,70 | 8 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 1,113 | 2,18 | 9 |
| 2020 |  |  | 1,113 | 1,83 | 10 |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0,106 | 0,00 | 7 |
| 2020 |  |  | 0,106 | 0,00 | 7 |
| Всего ОАО «СКЭК» |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 8 |
| 2020 |  |  | 13,70 | 21,9 | 9 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 2,35 | 6 |

В связи с отсутствием приборного учета выполнить анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя за последние 5 лет нет возможности в связи с непредоставлением данных.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто

На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах источников тепловой энергии составлены актуализированные тепловые балансы по объектам теплоснабжения, представленные в таблицах 3.1.24 ÷ 3.1.28.

Таблица 3.1.24 – Тепловой баланс системы

теплоснабжения на базе котельной № 28 в зоне деятельности

единой теплоснабжающей организации  ОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,064 | 1,467 | 1,467 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,74 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,74 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| отопление | 4,44 | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,63 | -0,63 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,63 | -0,63 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Таблица 3.1.25–Тепловой баланс системы

теплоснабжения на базе котельной № 29 в зоне деятельности

единой теплоснабжающей организации  ОАО «СКЭК, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,04 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,04 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| отопление | 4,73 | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,71 | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,71 | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

Таблица 3.1.26 –Тепловой баланс системы

теплоснабжения на базе котельной № 32 в зоне деятельности

единой теплоснабжающей организацииОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| отопление | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,355 | 0,35 |

Таблица 3.1.27–Тепловой баланс системы

теплоснабжения на базе котельной ППШ (ППШ-1, ППШ-2) в зоне

деятельностиединой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,75 | 0,753 | 0,75 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 2,29 | 4,20 | 4,20 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 45,54 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,54 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| отопление | 41,26 | 41,26 | 41,97 | 41,97 | 41,97 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 4,28 | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,21 | 11,21 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,21 | 11,21 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 186,788 | 186,788 | 186,788 | 186,788 | 186,788 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |

Таблица 3.1.28–Тепловой баланс

системы теплоснабжения на базе котельной шахты

«Полысаевская» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,30 | 49,30 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 42,9 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,87 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,87 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| отопление | 10,65 | 10,65 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,99 | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 31,99 | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 10,9 | 10,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Балансы теплоносителя

Баланс водоподготовительных установок изменился в связи с актуализацией данных по ВПУ  и изменениями в производственных показателях. Изменения приведены в таблице 3.1.29.

Таблица 3.1.29–Изменения в балансах водоподготовительных установок

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| Производительность ВПУ | т/ч | 81,1 | 81,1 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1186,02 | 1185,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,30 | 45,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,369 | 3,989 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 41,934 | 41,120 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,720 | 23,701 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,80 | 35,99 |
| Доля резерва | % | 47,84 | 44,38 |
| Котельная № 29 |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 54 | 54 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 56,2 | 56,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,33 | 2,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,02 | 0,29 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,30 | 2,15 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,125 | 1,121 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 96,7 | 97,6 |
| Доля резерва | % | 97 | 98 |
| Котельная № 28 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 51,92 | 51,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,957 | 1,471 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,439 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,518 | 1,471 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,04 | 1,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 98 | 99 |
| Доля резерва | % | 98 | 99 |
| Котельная № 32 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,89 | 1,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,043 | 0,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,041 | 0,038 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,038 | 0,038 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 100 | 100 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| Котельная ш. Полысаевская |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,773 | 0,773 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,7 | 4,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,15 | 63,15 |
| Доля резерва | % | 98,68 | 98,68 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основной вид топлива на котельных Полысаевского городского округа является – уголь.

Таблица 3.1.30– Топливные балансы источников тепловой энергии

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тнт | Приход топлива за год, тнт | Израсходовано топлива | Остаток топлива, тнт, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тнт | Всего, тут |  |  |
| 2020 |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 42 364 | 42 364 | 28 445 | 0 | 4 700,0 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 42 364 | 42 364 | 28 445 | 0 | 4 700,00 |
| Котельная № 29 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 4 078 | 4 078 | 2 738 | 0 | 4 700,0 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 078 | 4 078 | 2 738 | 0 | 4 700,0 |
| Котельная № 28 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 4 065 | 4 065 | 2 729 | 0 | 4 700,00 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 065 | 4 065 | 2 729 | 0 | 4 700,00 |
| Котельная № 32 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  | 542 | 542 | 364 | 0 | 4 700,00 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 542 | 542 | 364 | 0 | 4 700,00 |
| 2020 год |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г | 0 | 51 050 |  | 34276 | 0 | 4 700 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия, тыс. кВт. ч |  |  |  | 8 881 |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |  |
| щепа, пеллетты |  |  |  |  |  |  |
| Возобновляемые энергоресурсы |  |  |  |  |  |  |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ показан в таблице 3.1.31.

Таблица 3.1.31–Топливный баланс котельной

шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тнт | Приход топлива за год, тнт | Израсходовано топлива | Остаток топлива, тнт, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего тнт, | Всего, в тут |  |  |
| 2021 |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  | 0 |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г | 989 | 14136 | 15125 | 11223 |  | 5194 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 989 | 14135,88 | 15125 | 11223 | 0 | 5194 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В настоящее время на территории Полысаевского городского округа действуют две теплоснабжающие организацииОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХСведения о теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» представлены в таблице 3.1.32.

Таблица 3.1.32– Сведения о теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК»

| Наименование организации | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» или ОАО «СКЭК» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4205153492 |
| КПП организации | 420501001 |
| Вид деятельности | 40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (дополнительный) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Кузбасская, 6. |
| Почтовый адрес: | 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Кузбасская, 6. |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор– Волков Дмитрий Иванович |
| Номер телефона/факс: | (384-2) 36-26-83. |

Сведения о теплоснабжающей организации АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, представлены в таблице 3.1.33.

Таблица 3.1.33– Сведения о

теплоснабжающей организации АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ

| Наименование организации | АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4212024138 |
| КПП организации | 421201001 |
| Вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии. 35.30.1, Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.2 (долнительный вид деятельности) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 652507,Кемеровская область – Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева,1 |
| Почтовый адрес: | 652507 Кемеровская область – Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева,1 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор – Мешков Анатолий Алексеевич |
| Номер телефона/факс: | 8(38456)3-18-56 |

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведены в таблице 3.1.33.

Таблица 3.1.33–Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 1176 | 1306 | 1487,07 | 2308 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1113 | 1416 | 1538 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. Гкал приведено в таблице 3.1.34.

Таблица 3.1.34– Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | 145,48 | 135,65 | 150,60 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 47,32 | 52,20 | 52,24 | 52,90 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведен в таблице 3.1.35.

Таблица 3.1.35–Средневзвешенный

тариф на отпущенную тепловую энергию

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевский городской округ | нд | 1255,04 | 1467,31 | 2107,84 |

Данные за 2018 г. по АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют, по ОАО «СУЭК-Кузбасс» данные приняты за 2019-2021 годы в соответствии с представленными по ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приведены в таблице 3.1.36.

Таблица 3.1.36–Тарифы на

теплоноситель в виде горячей воды для потребителей

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 117,54 | 147,6 | 152,2 | 167,2 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 145,44 | 155,98 | 174,95 | 178,01 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя  в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведены в таблице 3.1.37.

Таблица 3.1.37–Тарифы на услуги

по передаче тепловой энергии, теплоносителя

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | нд | нд | нд |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1295,83 | 1295,83 | 1295,83 |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)  в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС), руб./м3 приведены в таблице 3.1.38.

Таблица 3.1.38–Тарифы на горячую воду для потребителей

в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 141,0 | 177,1 | 182,6 | 200,6 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 174,5 | 187,2 | 209,9 | 213,6 |

Фактическая цена на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения приведена в таблице 3.1.39.

Таблица 3.1.39–Фактическая цена на тепловую энергию

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | нд | нд | нд | 1 800 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | нд | 1 536 | 1 369 | 1 326 |

Средневзвешенная цена на тепловую энергию, отпущенную, потребителям в ценовых зонах теплоснабжения приведена в таблице 3.1.40.

Таблица 3.1.40–Средневзвешенная цена на тепловую

энергию, отпущенную потребителям из систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевский городской округ | нд | 1 536 | 1 369 | 1 563 |

С 2019-2020 год данные по ОАО «СКЭК» приведены на основе показателей деятельности по ООО «Кузбасская Энергокомпания».

Проблемы в системе теплоснабжения

Полысаевского городского округа

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа  содержит:

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

В ходе анализа системы теплоснабжения Полысаевского городского округа выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

В зоне действия котельных № 28 и 29 существует дефицит тепловой мощности (Таблица 3.1.41), что не позволяет оценивать степень надежности системы теплоснабжения Полысаевского городского округа как «высокая».

Таблица 3.1.41–Анализ тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование теплового источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/час | Принятая оптимальная нагрузка, Гкал/час | Тепловая мощность котельной нетто | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 79,5 | 45,54 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 55,99 | 9,67 |
| 2 | Котельная №29 | 6,6 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 4,25 | -0,88 |
| 3 | Котельная №28 | 6,4 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,05 | -0,79 |
| 4 | Котельная №32 | 0,84 | 0,618 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,83 | 0,23 |
| Итого ОАО «СКЭК» | 93,380 | 55,915 | 56,878 | 56,9 | 56,9 | 65,1 | 8,24 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | 49,30 | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 42,69 | 14,26 |

2. Износ котельного оборудования и систем водоподготовки составляет более 49 %.

3. В зоне действия котельных присутствует открытая система теплоснабжения.

4. Тепловым сетям, выработавшим свой ресурс, требуется техническое освидетельствование специализированной организацией.

Доля сетей в ППУ изоляции составляет около 18 %.

Ежегодное количество произведенных замен трубопроводов на новые (менее 1 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня износа оборудования.

Учитывая требование Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому открытые системы теплоснабжения, должны быть закрыты в срок до 2022 года, а также для обеспечения части потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия организации независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения Полысаевского городского округа посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Финансирование данных расходов должно осуществляться:

- в части многоквартирных домов – собственниками помещений на основании решений их общих собраний за счет взносов на капитальный ремонт (либо платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме);

- в части общественных, торговых, административных и промышленных объектов капитального строительства – собственниками указанных объектов.

3.2 Анализ существующего состояния

систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большинства потребителей городского округа, является ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Полысаевского городского округа, являются: предприятие коммунальной теплоэнергетики ООО «Кузбасская энергокомпания» и промышленное предприятие ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Весь необходимый объем воды питьевого качества для потребителей Полысаевского городского округа подаётся из поверхностного источника ОАО «СКЭК».

До 30.04.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляло ОАО «Энергетическая компания», покупая питьевую воду у ООО «Водоканал» г. Ленинска-Кузнецкого. С 01.05.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляет ОАО «СКЭК».

Ретроспективный баланс водопотребления от поверхностного источника водоснабжения в период 2018 – 2020 г.г. представлен на рисунке 3.2.1.

Рисунок3.2.1 –Анализ водопотребления

Из рисунка 3.2.1. видно, что с 2020 года водопотребление потребителями Полысаевского городского округа выросло на 22 %.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды представлен ниже.

Таблица 3.2.1– Общий водный

баланс подачи и потребления холодной воды

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год | 3671,27 |
| 2 | Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и водоводах, тыс. куб. м/год | 1466,26 |
| 3 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс.куб.м/год | 2204,95 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс.куб.м/год | 0 |
| 5 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. куб. м/год | 0 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2020 год представлены ниже.

Таблица 3.2.2–Структурные составляющие

потерь питьевой воды при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 |
| 2 | Потери воды в сети, тыс. м3/год | 1466,26 |
| Всего: | 1466,26 |

Структура системы водоснабжения

До 30.04.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляло ОАО «Энергетическая компания», покупая питьевую воду у ООО «Водоканал» г. Ленинска-Кузнецкого. С 01.05.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляет ОАО «СКЭК».

В систему водоснабжения г. Полысаево питьевая вода поступает от насосно-фильтровальной станции, расположенной в п. Демьяновка, по транзитному стальному трубопроводу диаметром 1020 мм, точка врезки в который находится в районе гидроузла № 6 г. Полысаево.

Вода поступает на гидроузел № 6 в три резервуара, вместимостью 6000м3 каждый, в которых происходит накопление воды и ее циркуляция. Из резервуаров вода поступает на насосную станцию гидроузла, где расположено 5 насосов 200Д90, с запорной арматурой и системой энергообеспечения. Производственная мощность гидроузла составляет 24 тыс. м3/сутки.

По отдельному трубопроводу диаметром 150 мм вода поступает на самую крупную котельную ППШ, и по трубопроводам диаметром 500 мм – в городские сети водоснабжения.

Инфраструктура города Полысаево имеет несколько особенностей. Она состоит из центральной части и нескольких поселков, прилегающих к существующим шахтам, некоторые из которых расположены на значительном расстоянии от центра. На самом большом расстоянии от центральной части расположены пос. Красногорский и пос. Шахты № 5. Для водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5 предусмотрена отдельная врезка из транзитного водопровода диаметром 1020 мм в районе поворота на шахту «Кузнецкая» (Сибирская). Врезка осуществляется стальной трубой диаметром 219 мм, через насосную станцию пос. Красногорский питьевая вода подается по трубопроводу диаметром 150 мм в указанные поселки.

Таким образом, исходя из определений «централизованной системы холодного водоснабжения» и «технологической зоны водоснабжения», на территории Полысаевского городского округа можно выделить 1 зону централизованного водоснабжения и 2 технологические зоны.

Зона централизованного водоснабжения представлена ниже

Таблица 3.2.3– Централизованные зоны водоснабжения.

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода, поставляемая с г. Ленинск-Кузнецкий | г. Полысаево, пос. Красногорский, пос. Шахты №5 |

Таблица 3.2.4 - Технологические зоны водоснабжения.

| Технологическая зона водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 | г. Полысаево |
| 2 | Насосная станция пос. Красногорский | пос. Красногорский, пос. Шахты №5 |

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Полысаево и пос. Красногорский.

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций за 2018 год представлен ниже.

Таблица 3.2.5 – Структурный водный

баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1059,19 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | 2204,95 |

Рисунок 3.2.2– Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения Полысаевского городского округа являются поверхностные воды р. Томь. Вода из р. Томь с помощью водозаборных сооружений ковшевого типа в пос. Крапивинском и насосными станциями I, II, III IV-го подъемов подается на станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка Демьяновка.

Водозабор на р. Томь, насосные станции, магистральный водовод и водоочистная станция принадлежит ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий.

Таким образом, источников водоснабжения и водозаборных сооружений на них на территории Полысаевского городского округа нет.

Качество воды, поступающей в водопроводную сеть Полысаевского городского округа по транзитному трубопроводу из г. Ленинска-Кузнецкого, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сведения о качестве питьевой воды из системы централизованного водоснабжения приведены ниже.

Таблица 3.2.6– Отчет лаборатории питьевых и сточных вод

ООО «ЛКС» по химико-микробиологическим исследованиям воды

| Место отбора проб | Всего проб | Всего не стандарт | Запах при | Привкус | Цветность | Мутность | ОМЧ КОЕ в 1 мл | НВЧТКБ в 100 мл | НВЧ ОКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуары |
| Кран 6 гидроузла | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Разводящая сеть |
| Кран ул. Бажова, 3 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 63 а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 73а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Кремлевская, 5б | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Садовая, 1 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Аксакова, 2 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Макаренко, 19 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Межевая, 18 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Заслонова, 12 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Всего | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Состояние и функционирование существующих

насосных станций

В эксплуатационном ведении ОАО «СКЭК» находится гидроузел №6 и повысительная насосная станция пос. Красногорский.

Информация о насосных станциях приведена ниже.

Таблица 3.2.7– Основные технические характеристики насосных станций

| № п/п | № насоса | № насоса | Марка насоса | Производительность м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6. Полысаевского г.о., пер. Межквартальный, 7 | 1 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 2 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 3 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 4 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 5 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 6 | 1Д 315-71 (дренаж) | 300 | 62 | 90 | 2001 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский Полысаевского г.о, ул. Магистральная, 2 | 1 | К100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 2003 |
|  |  | 2 | К100-65-200 | 100 | 65 | 45 | 2003 |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных ОАО «СКЭК» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на транспортировку воды и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены ниже.

Таблица 3.2.7 –Показатели удельного

расхода электроэнергии насосного оборудования

| № п/п | Наименование насосной станции | Фактическая производительность, тыс. м3 | Фактический расход электроэнергии, тыс. кВтч | Удельный расход электроэнергии, кВт на 1 куб.м перекачиваемой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 | 3399,13 | 1104,6 | 0,32 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский | 272,08 | 23,3 | 0,086 |

Из выше приведенной таблицы видно, что расходование электроэнергии оборудованием насосных станций эффективное.

Описание существующих сооружений

очистки и подготовки воды

На водоочистной станции в пос. Демьяновка, производительность которой 105,5 тыс. м3/сутки, вода проходит полный цикл очистки, обеззараживается и фторируется.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Полысаевского городского округа отсутствуют. Описание технологической схемы очистки поверхностных вод, забираемых из р. Томь, осуществляемой на насосно-фильтровальной станции в п. Демьяновка приведено в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

Схема водоснабжения Полысаевского городского округа представлена на рисунке 3.2.3.

Рисунок 3.2.3 – Схема водоснабжения Полысаевского городского округа

Баланс мощности и ресурса

Основные показатели производства и реализации воды, тыс.м3 представлены в таблице 3.2.9.

Таблица 3.2.9– Основные показатели производства и реализации воды

| № п/п | Источник | Показатель | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | Подъем | 13,035 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0,422 |
|  |  | Отпуск в сеть | 12,613 |
|  |  | Потери в сети | 4,472 |
|  |  | Реализация | 8,142 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 10,965 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - |
|  |  | Расход на собственные нужды | - |
|  |  | Отпуск в сеть | - |
|  |  | Потери в сети | - |
|  |  | Реализация | - |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - |

Доля поставки ресурса по

приборам учета

В Полысаевском городском округе по состоянию на 2018 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения в полном объём выполнить не предоставляется возможным, так как основной поверхностный источник находится на территории другого муниципального образования (Крапивинский район Кемеровской области). Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Полысаевского городского округа представлены ниже.

Таблица 3.2.10– Данные о резервах и дефицитах

производственных мощностей  системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производительность, куб.м /ч | Фактическая производительность, куб.м /ч | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | 4400 | 3079 | 1321 |
| 2 | Гидроузел № 6 г. Полысаево | 3600 | 504 | 3096 |
| 3 | Насосная станция пос. Красногорский (гидроузел) | 200 | 33 | 167 |
| Итого: | 3800 | 537 | 4584 |

Из данных, приведенных выше, видно, что дефицит мощностей отсутствует.

Характеристика качества системы

водоснабжения

Система водоснабжения г. Полысаево имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Более 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Кроме того, водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Полысаевского городского округа, что является одной из причин  значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2018 г. величина потерь составила 40%.

Насосное оборудование насосной станции гидроузла № 6 устарело и требует замены на более современное.

Отсутствие резервуаров для запаса чистой воды на насосной станции пос. Красногорский снижает надежность системы водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5.

Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 185,2 км, из них более 80% нуждаются в замене. Производственная мощность сети составляет 16,7 тыс. м3/сутки.

Система водоснабжения Полысаевского городского округа нуждается в дальнейшем развитии с целью улучшения и расширения водоснабжения частного сектора и дальних поселков, модернизации оборудования, систематизирования учета воды, замены ветхих и прокладки новых водопроводов, оптимизации гидравлического режима сети, сокращения утечек.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Сведения о водоснабжающей организации ОАО «СКЭК», представлены в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11– Сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | ОАО «СКЭК» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 4205153492 |
| КПП организации | 420501001 |
| Вид деятельности | Сбор, очистка и распределение воды (41.00) |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Кузбасская, 6 |
| Почтовый адрес: | 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Кузбасская, 6 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Генеральный директор – Волков Дмитрий Иванович |
| Номер телефона/факс: | 8(3842) 34-86-14 |

Утвержденные тарифы Региональной энергетической комиссией Кузбассана от 18.12.2020 г. № 748  представлены в таблице 3.2.12.

Таблица 3.2.12– Тарифы на питьевую воду

| Единица измерения | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, кроме потребителей, получающих воду с НФС пос.Демьяновский (с НДС) |
| руб./м3 | 39,5 | 39,5 | 42,24 | 42,18 | 45,53 | 45,53 | 48,9 |
| прочие потребители без НДС |
| руб./м3 | 32,92 | 32,92 | 35,2 | 35,15 | 37,94 | 37,94 | 40,75 |
| для потребителей, получающих воду с НФС пос.Демьяновский (с НДС) |
| руб./м3 | 16,99 | 16,99 | 18,17 | 18,41 | 19,54 | 19,54 | 21,2 |
| Прочие потребители без НДС |
| руб./м3 | 14,16 | 14,16 | 15,14 | 15,34 | 16,28 | 16,28 | 17,67 |

Технические и технологические проблемыв

системе водоснабжения

Система водоснабжения г. Полысаево имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Более 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Кроме того, водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Полысаевского городского округа, что является одной из причин  значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2018 г. величина потерь составила 40%.

Насосное оборудование насосной станции гидроузла № 6 устарело и требует замены на более современное.

Отсутствие резервуаров для запаса чистой воды на насосной станции пос. Красногорский снижает надежность системы водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5.

3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

По состоянию на 2016 г. в Полысаевском городском округе сформировались четыре технологических зоны централизованной системы водоотведения.

ОАО «СКЭК» – организация, предоставляющая услуги для населения по водоотведению на территории городского округа. ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» эксплуатируют систему канализации на своей территории самостоятельно, информация не предоставлена.

Таким образом, в Полысаевском городском округе выделяется одна эксплуатационная зона централизованной системы водоотведения.

Таблица 3.3.1 - Структура централизованной системы водоотведения

по состоянию на 2019 год (эксплуатационные и технологические зоны)

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | Полысаевский г. о (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | Полысаевский г. о (мкр. № 5) |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | Полысаевский г. о (мкр. № 1) |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | п. Красногорский (мкр. № 6) |

Краткая характеристика очистных

сооружений.

В настоящее время в Полысаевском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в основном в центральной части города Полысаево, в поселке шахты «Полысаевская» и западной части поселка Красногорский.

В Полысаевском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – ОАО «СКЭК»), за исключением очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от жилого сектора, общественных зданий и предприятий центральной части г. Полысаево по самотечным и напорным трубопроводам через локальные канализационные насосные станции поступают на главную насосную станцию и далее по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения.

Прием канализационных сточных вод от жилищного фонда, предприятий и организаций поселка шахты Полысаевская и дальнейшую их транспортировку до очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» осуществляет ОАО «СКЭК». Сточные воды собираются системой самотечных трубопроводов и транспортируются по коллектору диаметром 300мм на очистные сооружения. Также стоки от шахтоучастка «Октябрьская» посредством КНС поступают на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от многоквартирных домов, общественных зданий и предприятий пос. Красногорский собираются системой самотечных трубопроводов направляются в район разрушенных очистных сооружений пос. Красногорский.

Городские очистные сооружения (сооружения II-ой очереди) введены в эксплуатацию в 1989 году, проектная мощность очистных сооружений – 8 тыс. м3/сутки, фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 6 тыс. м3/сутки.

Сточные воды от ГНС по напорным коллекторам поступают в приемную камеру очистных сооружений. Далее вода поступает в песколовки, назначение которых освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения, принцип действия песколовок - гравитационный, т.е. во время движения воды по песколовкам с определенной скоростью, минеральные частицы оседают на дно.

Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковые площадки. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается и направляется на иловые площадки.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в биофильтры для биологической очистки. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет на ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густонаселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества. Отработанная и отмершая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Вторичные отстойники служат для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров. Выпавший во вторичных отстойниках осадок удаляется на иловые площадки.

Далее вода из вторичных отстойников поступает на доочистку на каркасно-засыпные фильтры, откуда направляется в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия для обеззараживания воды и далее очищенные стоки сбрасываются по выпускному трубопроводу диаметром 250 мм в ручей Журнальный.

В связи с тем, что комплекс очистных сооружений эксплуатируется с 1989 года, существующая технология очистки не обеспечивает в настоящее время требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения.

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 3.3.2.

Необходима реконструкция и модернизация сооружений биологической очистки сточных вод с изменением технологической схемы на метод глубокой очистки сточных вод нитрификация-денитрификация и дефосфотация для снижения показателей до значений ПДК.

Таблица 3.3.2 –Качество очищенных сточных вод

| № п/п | Показатели | Значение | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 9,59 | 5,822 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 14,29 | 3,00 |
| 4 | Сухой остаток, мг/дм3 | 436 | - |
| 5 | Хлорид-ион, мг/дм3 | 48,80 | 36,268 |
| 6 | Сульфаты, мг/дм3 | 38 | 30,548 |
| 7 | ХПК, мг/дм3 | 40,96 | 15 |
| 8 | Азот аммонийный, мг/дм3 | 8,66 | 0,444 |
| 9 | Азот нитритный, мг/дм3 | <0,246 | 0,027 |
| 10 | Азот нитратный, мг/дм3 | 3,1 | 40 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,38 | 0,012 |
| 12 | Железо, мг/дм3 | 0,27 | 0,10 |
| 13 | СПАВ, мг/дм3 | 0,23 | 0,012 |

Проектная мощность очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» составляет 2700 м3/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает около 350 м3/сутки. Стоки проходят механическую и биологическую очистку, а также доочистку на фильтрах и обеззараживаются гипохлоритом натрия.

Очистные сооружения пос. Красногорский находятся в разрушенном состоянии и фактически не эксплуатируются, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Информация о локальных очистных сооружениях, создаваемых абонентами, отсутствует.

На территории Полысаевского городского округа существуют четыре централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами.

Зоны централизованного водоотведения представлены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3–Технологические зоны водоотведения

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | г. Полысаево (центральная часть) |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | пос. шахты Полысаевская |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | пос. Красногорский |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (мкр. №5) |

В 1 населенном пункте, входящим в состав Полысаевского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью – пос. Шахты № 5, в пос. Красногорский централизованная система водоотведения отсутствует частично. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Полысаевского городского округа сбрасывается в выгребные ямы. Выгребные ямы небетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Шахтоучасток «Октябрьская» перекачивает стоки на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей по Полысаевскому городскому округу составляет 37,9 км, из них 1,053 км приходится на систему канализации поселка шахты Полысаевская. Около 26% канализационных сетей имеют возраст более 25 лет и соответственно выработали нормативный срок эксплуатации.

ОАО «СКЭК» обслуживает канализационные сети и насосные станции на правах аренды.

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций ГНС ул. Свердлова и КНС ул. Малогвардейцев устарело и требует замены, необходима реконструкция очистных сооружений.

В системе канализации Полысаевского городского округа из-за сложности рельефа действует 6 канализационных насосных станций.

Данные по существующим канализационным насосным станциям приведены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4– Канализационные насосные станции

| КНС | Год ввода | Проектная производительность, м3/ч | Марка насоса (год ввода) | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНС ул. Свердлова, 19а | 1986 | 215 | СМ 250-200-400/6 | 250 | 40 | 60 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС ул. Молодогвардейцев, 32 стр. 1 | 1989 | 215 | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС 13 квартала ул. Автодорожная | 2014 | 100 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2 | 25 | 15 | 3 |
|  |  |  | LEO 65Q25-17-2.2 | - | - | - |
| КНС ТЦ «Спутник» ул. Крупской | 2013 | 50 | Иртыш ПФ2 65/165.163-7,5/2-0-6 | 50 | 28 | 7,5 |
| КНС ул. 65 лет Кузбассу | 2015 | н/д | Gru№dfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |
| КНС ул. Победы | 2014 | н/д | Gru№dfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |

Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

Рисунок 3.3.1 – Укрупненная схема водоотведения

Балансы объемов сточных вод в

системе водоотведения

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Полысаевского городского округа поступает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую ОАО «СКЭК».

Фактическое поступление стоков по Полысаевскому городскому округу за три прошедших года представлены в таблице 3.3.5 и на рис. 3.3.2.

Таблица 3.3.5 – Объемы поступления сточных

вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Поступление сточных вод, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | 1584,0 | 1352,1 | 1352,0 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 124,4 | 118,0 | 124,6 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д | н/д |
| Всего за год (учтенных) | 1708,4 | 1470,1 | 1476,6 |

Рисунок 3.3.2– Объемы поступления сточных вод

Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлены в таблицах 3.3.6, 3.3.7.

Таблица 3.3.6–Баланс поступления сточных

вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков в 2020 г., тыс. куб.м/сут | Очищено стоков в 2020 г., тыс. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | 3704,08 | 3704,08 |
| 1.2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 341,37 | н/д |
| 1.3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д |
| 1.4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д |

Таблица 3.3.7- Баланс поступления сточных водв централизованную систему водоотведения на очистные сооружения Полысаевского г. о

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, тыс. куб.м/год | 919,55 |
| 2 | Бюджет, тыс. куб.м/год | 118,90 |
| 3 | Прочие, тыс. куб.м/год | 131,54 |
| Всего, тыс. м3/год: | 1351,99 |

Информация о балансах поступления сточных вод на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» по группам абонентов отсутствует.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2018 году представлен в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8 – Баланс поступления сточных

вод по технологическим зонам водоотведения в 2020 году

| № п/п | Система водоотведения | Технологическая зона | Водоотведение, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | г. Полысаево (мкр.№1, №2, №3, № 4, №5) | 3704,08 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) | 341,37 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | п. Красногорский (мкр. №6) | н/д |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | г. Полысаево (мкр. №5) | н/д |

Цены (тарифы) в сфере

водоотведения

Утвержденные тарифы Региональной энергетической комиссией КузбассаПостановлением от 24.11.2020 г. № 426 «О внесении изменений в постановление региональной комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 460 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс»приведены в таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9 – Тариф на водоотведение

| Единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| Потребители, население (с НДС) |
| руб./м3 | 22,46 | 22,46 |

Описание системы коммерческого учета, принимаемых сточных

вод и планов по установке приборов учета

Схемой водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 г.г. с перспективой до 2031 года предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, строительству и реконструкции канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение автоматизации работы насосов по уровню.

Технические и технологические проблемыв

системеводоотведения Полысаевского городского округа

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

-оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

-ликвидация выпусков неочищенных сточных вод от производственных объектов на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки.

-ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

3.4 Анализ существующего состояния системы

электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Электроснабжение города осуществляется в настоящее время отисточников Кузбасской энергосистемы через две опорные подстанции 110/35/6 кВ «Полысаево-3» с трансформаторами 2х40 МВА и «Заречная»-с трансформаторами 2х25МВА.

А также от ПС «ППШ» (Городская) 35/10/6 кВ с трансформаторами 2х10 МВА; ПС № 2 «ш. Октябрьская» 35/6 кВ, с трансформаторами 1х10+1х16 МВА; и ПС № 12 ш. Полысаевская» 35/6 кВ с трансформаторами 1х10+1х16 МВА.

Потребители получают питание непосредственно с шин подстанций и через два распределительных пункта 10 кВ РП-5 и РП-10 и два 6 кВ распределительных пункта: ПС-10 и РП-Бойлерная. РП-5, РП-10 и РП-Бойлерная запитаны от ПС«ППШ», РП-ПС-10 подключён от ПС № 2 «ш. Октябрьская». Питающие линиик РП выполнены кабельными или кабельно-воздушными. Напитающих линиях к РП-Бойлерная стоят понижающие трансформаторы 10/6 кВ по 2,5 МВА. ВРП-5 высоковольтные камеры КСО-272 имеют 100 % износ и подлежат замене. Кабельная питающая линия (л.10-8) от ПС «ППШ» до РП-5 по своему техническому состоянию не может оставаться в эксплуатации на уровне 2010 г. Остальные РП находятся в удовлетворительном состоянии могут использоваться при дальнейшей эксплуатации. Суммарная протяжённость питающих сетей (по трассе) составляет 10,6 км, в том числе кабельных 3,4 км.

Распределительные сети 6-10 кВ -кабельно-воздушные, схема построения сетей-петлевая и частично- радиальная.

Трансформаторные подстанции 10-6/0.4 кВ, отдельно-стоящие, закрытые с трансформаторами –160-630 кВА. Всего в городе–110 ТП, общая установленная мощность трансформаторов–42 МВА, в том числе, абонентских-26 ТП, с общей установленной мощностью трансформаторов-9,3 МВА. Приведённые цифры не учитывают потребителей угольно-добывающей промышленности, электроснабжение которых осуществляется по самостоятельным линиям отподстанций 35-110 кВ.

Суммарная нагрузка потребителей погороду составляет–68,6МВт, в том числе по жилому и культурно-бытовому сектору–19,7 МВт. Потребление на коммунально-бытовые нужды составило– 65,1 Млн. кВт/час.

Присовременной численности населения 26,86 тыс. чел.-удельное электропотребление на одного жителя составила 2425 кВт/часв год или 735 Вт.

Надежность работы системы

электроснабжения

Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 – Надежность энергопринимающих устройств

| № п/п | Наименование энергопринимающего устройства | Место установки (объект энергоснабжения) | Номинальная мощность, кВт | Категория надежность (I, II, III) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение, офисное оборудование | Адм. здание | 6 | III |
| 2 | Электролампочки | Уличное освещение | 9 | III |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2– Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Тарифы в сфере электроснабжения

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области на 2021 год (тарифы указываются с учетом НДС), утвержденныеПостановлением РЭК Кузбасса от 29 декабря 2020г. № 817 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2021 год», представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3 –Тарифы на

электроэнергию для населения Кемеровской области

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тарифы | Тарифы |
| 1 | Население |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (за исключением указанных в п. 5) 2 |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 |
| 5. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |

Существующих технические и технологические проблемы

в системе электроснабжения

В системе электроснабжения Полысаевского городского округа особо значимые технические проблемы отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

3.5 Анализ существующего состояния угольной

промышленности.

Институциональная структура угольной промышленности

Угольная промышленность будет занимать положение основной отрасли. Будущее угольных предприятий, а значит, экономический потенциал Полысаево, большей частью определяется горно-геологической доступностью запасов, рентабельностью добычи и рыночной конъюнктурой.

Угольных запасов территории хватит на много лет, суммарные балансовые запасы оцениваются в 350-400 млн. тонн, у некоторых существующих шахт запасов хватит на 50-100 лет.

Богатейшие запасы каменного угля способны обеспечить работу предприятий города на многие годы. Условия залегания пластов благоприятны для рентабельной добычи.

Запасы внутри пластового метана могут быть использованы вэнергетических и бытовых целях. По имеющимся оценкам в Кузбассе запасы этого газа составляют 10-15 трлн. м3. Целесообразность развития этого направления для территории должна быть подтверждена ТЭО.

3.6 Анализ существующего состояния системзахоронения

(утилизации) ТКО

Институциональная структура обращения с ТКО

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе Полысаево от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 90 % улиц.

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон ТКО, расположенный к юго-западу от города Полысаево, на горном отводе ОАО «Шахта Октябрьская».

Складирование ТКО производится на согласованном земельном отводе. Проектом полигона предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- прием ТКО;

- складирование;

- уплотнение;

- изоляция.

Площадь по проекту составляет 3,22 га, площадь заполняемого участка 1,88 га, расчетная вместимость – 101,27 тыс./м3.

ТКО доставляются мусоровозами 6 раз в неделю. Запрещен ввоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, радиоактивных, биологически опасных, токсичных отходов.

Участки складирования ТКО разделены на рабочие карты, шириной 4 м и длиной 10м.

Бульдозеры сдвигают ТКО на рабочую карту, создавая слои высотой 0,5 м. Уплотнение предусматривается тяжелыми бульдозерами до плотности 670-800 кг/м3. Уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта или шлака высотой 0,25 м.

На полигон ТКО принимаются уличный смет, отходы от населения, торгово-закупочных предприятий, предприятий общепита, культурно-образовательных и других организаций и учреждений города.

В процессе деятельности предприятий ежегодно образуется промышленных отходов:

- породы – 195 тыс.т;

- шлака – 16 тыс.т;

- шлама – 217 тыс.т.

В районе р. Иня действует породный отвал, который эксплуатируется согласно проекта.

Под золошлаковый полигон произведен отвод земельного участка площадью 13 га в районе лога «Полысаевская листвяжка».

Фактические объемы накопления ТКО и мусора в год по данным администрации города Полысаево составляют всего 58809 м3 (15824 т/год), в том числе:

- от благоустроенного фонда 			– 27035 м3;

- от неблагоустроенного жилого фонда 		– 7211 м3;

- мусор с дворовой асфальтовой площадки 	– 955 м3;

- мусор с дворовой грунтовой площадки 	– 30608 м3.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собирать в водонепронецаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную станцию КОС.

Тарифы в сфере обращения с ТКО

Единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы, утвержденные Постановлением № 571 от 15 декабря 2020г. Региональной энергетической комиссии Кузбасса, представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Единые тарифы на услугу

регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово» по

обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
|  | Население (НДС не облагается) | 332,43 | 332,46 | 332,46 | 413,51 | 356,73 | 359,64 |
|  | Прочие потребители (НДС не облагается) | 332,43 | 332,46 | 332,46 | 413,51 | 356,73 | 359,64 |

*Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности СЕВЕР

Таблица 3.6.2 – Тарифы на вывоз мусора

для города Полысаево с 1 января 2020 года

| Условия расчета | руб./чел. |
| --- | --- |
| Для жилых помещений в многоквартирных домах | 85,28 |
| Для частных жилых домов | 85,28 |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, учета и сбора информации

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём -в течение определённого периода - по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем - по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

В Полысаевском городском округе по состоянию на 2018 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Учёт поступления сточных вод на очистные сооружения ведётся на основании данных о поступлении стоков от абонентов ОАО «СКЭК» и визуального контроля показаний объемов поступления стоков на очистные сооружения.

Приборы для учёта поступающих на очистные сооружения стоков в централизованной системе водоотведения Полысаевского ГО отсутствуют.

В сфере теплоснабжения

В настоящее время коммерческий учет отпущенной тепловой энергии потребителям у ресурсоснабжающих организаций отсутствует.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Полысаевскогогородского округа Кемеровской области представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 7,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 28 899 | 29 363 | 29 826 | 30 290 | 30 754 | 31 218 | 31 681 | 32 145 | 32 609 | 33 073 | 33073 | 34000 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном и автономном теплоснабжении: | Гкал/ч | 85,53 | 85,53 | 85,53 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 108,82 |
| административно-общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение ИЖД |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Расход тепловой энергии за период: | Гкал | 251213,3 | 267007,6 | 267007,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279603,6 | 279604 | 279603,6 | 285115,6 | - |
| на коммунальные нужды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на производственных потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на ИЖД |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 339,2 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 339,33 | 354,9 | 354,93 | 354,93 | 354,93 | 354,93 | 367,247 |
| административно-общественные здания (бюджетные потребители) |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| население |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 171,55 |
| прочие |  | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 179,33 | 184,4977 |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3216,64 |
| на коммунальные нужды |  | 1360,07 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 2971,78 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3108,77 | 3216,64 |
| на производственных потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 |
| от административно-общественных зданий |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от населения |  | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 | 4045,5 |
| от прочих потребителей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем принятых стоков за период | тыс. м3 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 |
| коммунально-бытовые стоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственные стоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 3,167 |
| административно-общественные здания |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| жилые здания | Гкал/час | - | 1,7 | - | - | 1,34 | - | - | - | - | - | 3,04 | - |
| прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов теплоснабжения ИЖД |  | - | 0,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,124 |
| Прирост потребления тепловой энергии: | Гкал | - | 10157 | - | - | 7429 | - |  | - | - | - | - | 17586 |
| на коммунальные нужды |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| производственные потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на ИЖД |  | - | 687,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687,5 |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: | м3/сут. | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 1541,3 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 22,749 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| население |  | - | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
| прочие |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.: | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| на производственных потребителей |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | 17,5 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 |  | - | - | - | - | 1331,7 |
| административно-общественные здания |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 17,5 |
| население |  | - | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 | 262,84 |  | - | - | - | - | 1314,2 |
| прочие |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Прирост объема принятых стоков за период | тыс. м3 | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| коммунально-бытовых стоков |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| производственных стоков | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | 22,7 | 27,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0,3 | 0,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в бюджетных организациях | % | 37,2 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 64 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у населения | % | 59 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 99,3 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у прочих потребителей | % | 98,7 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н. д. | н. д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях водоснабжения | Аварий/км | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях водоотведения |  | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| на сетях электроснабжения |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоотведение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
| сети водоснабжения | % | 80,0 | 79,2 | 78,4 | 77,6 | 76,8 | 76,1 | 75,3 | 74,6 | 73,8 | 73,1 | 73,1 | 72,4 |
| сети водоотведения | % | 70,0 | 66,7 | 63,4 | 60,1 | 49 | 53,5 | 50 | 30 | 70 | 66,7 | 63,4 | 60,1 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| сети водоснабжения | % | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| сети водоотведения | % | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час/ чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час/ чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| сбор и вывоз ТКО |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т. /Гкал | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/ Гкал | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,6 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,151 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,179 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,18 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВт ч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВт ч/ чел. | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/ сут. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/ сут. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | - | - | 289589 | 923761 | 716955 | - | - | - | - | - | - | - |

5.1 Расчет критериев доступности коммунальных

услуг для населения

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее- критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

уровень благоустройства жилого фонда;

коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется на данный период следующими основными параметрами:

уровень благоустройства жилищного фонда – 90%;

коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах	 – 100%;

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 7,8% (менее 10%);

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги 	–92 %;

норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляют – 10 %.

5.2 Обоснование целевых показателей развития

системы водоснабжения

Суточные расходы воды потребителей, в виду отсутствия проектных данных, приняты по укрупненным показателям согласно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2016 и ВНТП-Н-97.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в городском округе определен по формуле:

Qсут. т= qот№/1000, м3/сут.,

Где:№m – расчетное число жителей или количество посетителей, чел.,

qот – удельное водопотребление, л/сут.,где не включен расход на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках.

Перечень и вместимость существующих объектов приняты по данным, представленным Заказчиком.

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой погруппам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций за 2018 год представлен ниже.

Таблица 5.2.1– Структурный водный баланс

реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1059,19 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | 2204,95 |

5.3 Обоснование целевых показателей развития

системы водоотведения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СП 30.13330.2016, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

5.4 Обоснование целевых показателей развития

системы теплоснабжения

Норматив потребления тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области, утвержденный Постановлением от 07.12.2017 г. № 458 региональной энергетической комиссией Кемеровской области представлен в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1– Норматив потребления тепловой энергии

| № п/п | Конструктивные особенности многоквартирного (жилого) | Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, (Гкал на 1 м3) | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытая система горячего водоснабжения |
| на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов |
| 1.1 | с изолированными стояками: |  |
| 1.1.1 | с полотенцесушителями | 0,0603 | расчетный |
| 1.1.2 | без полотенцесушителей | 0,0553 | расчетный |
| 1.2 | с неизолированными стояками: |  |
| 1.2.1 | с полотенцесушителями | 0,0647 | аналогов |
| 1.2.2 | без полотенцесушителей | 0,0598 | аналогов |
| 2 | Закрытая система горячего водоснабжения |
| на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов |
| 2.1 | с изолированными стояками: |  |
| 2.1.1 | с полотенцесушителями | 0,0603 | расчетный |
| 2.1.2 | без полотенцесушителей | 0,0553 | расчетный |
| 2.2 | с неизолированными стояками: |  |
| 2.2.1 | с полотенцесушителями | 0,0653 | расчетный |
| 2.2.2 | без полотенцесушителей | 0,0598 | аналогов |

Таблица 5.4.2– Удельное теплопотребление и удельная тепловая

нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2016 | Жилая многоэтажная | 0,084 | 0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 | 0 | 8,2 | 49 |
| 2020 | Жилая средне- и малоэтажная | 0,11 | 0 | 0,069 | 0,179 | 51 | 0 | 8,2 | 59,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,131 | 0 | 0,069 | 0,2 | 59,1 | 0 | 8,2 | 67,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,17 | 43,8 | 46,5 | 4,9 | 95,3 |
| 2021 | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0 | 7,4 | 43,6 |
| 2032 | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0 | 0,067 | 0,18 | 51,8 | 0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

5.5 Значения потребления тепловой

энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный периодпредставлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1–Значения потребляемой тепловой энергии в Полысаевском городском округе за отопительный период

| Уникальный номер Абонен-та | Наименование потребителя | Адрес объекта | кадастровый квартал | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
|  | Котельная ППШ-1, ППШ-2 |  |  |  |  | 41,98 | 4,35 | 46,32 |
|  |  | ППШ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,355 | 0,0456 | 0,4002 |
| 1 | 2 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1 | 3 | мкд | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1 | 4 | ИП «Смирнов» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,011 | 0,0002 | 0,0113 |
| 1 | 5 | ИП «Смирнова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 6 | ИП «Климова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 7 | ИП «Зонова» | ул. Бажова,5 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0000 | 0,0005 |
| 1 | 8 | мкд | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,349 | 0,0479 | 0,3965 |
| 1 | 9 |  | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 10 | ЦСОГПВ «Забота» | ул. Бажова,3 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 38 | 2002 | 0,036 | 0,0009 | 0,0368 |
| 1 | 11 |  | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,339 | 0,0448 | 0,3835 |
| 1 | 12 |  | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,000 | 0,0076 | 0,0076 |
| 1 | 13 | МОУ ДОД «ДДТ» | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,016 | 0,0036 | 0,0201 |
| 1 | 14 | Фальтин | ул. Бажова, 7 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,003 | 0,0002 | 0,0033 |
| 1 | 15 | мкд | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,330 | 0,0513 | 0,3812 |
| 1 | 16 | ИП «Жихарева» | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,004 | 0,0001 | 0,0038 |
| 1 | 17 | Хуноян | ул. Бакинская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 57 | 2006 | 0,003 | 0,0002 | 0,0032 |
| 1 | 18 | мкд | ул. Бакинская, 1а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,342 | 0,0474 | 0,3891 |
| 1 | 19 | Фокеева | ул. Бакинская, 1а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,001 | 0,0000 | 0,0011 |
| 1 | 20 | мкд | ул. Бакинская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 64 | 1997 | 0,329 | 0,0451 | 0,3738 |
| 1 | 21 | мкд | ул. Бакинская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 53 | 2013 | 0,519 | 0,0653 | 0,5845 |
| 1 | 22 | мкд | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,299 | 0,0347 | 0,3336 |
| 1 | 23 | ООО» Торговый дом плюс» | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,008 | 0,0002 | 0,0085 |
| 1 | 24 | ИП «Хузеева» | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,004 | 0,0000 | 0,0043 |
| 1 | 25 | нотариус Луфиренко | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,005 | 0,0001 | 0,0050 |
| 1 | 26 | Морозов | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 27 | Фальтин | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,004 | 0,0000 | 0,0035 |
| 1 | 28 | Никитченко | ул. Бакинская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2016 | 0,003 | 0,0002 | 0,0034 |
| 1 | 29 | мкд | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,348 | 0,0516 | 0,3999 |
| 1 | 30 | ИП «Казакова» | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,004 | 0,0000 | 0,0040 |
| 1 | 31 | Гаврилов | ул. Бакинская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 83 | 2003 | 0,003 | 0,0002 | 0,0037 |
| 1 | 32 | мкд | ул. Бакинская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 84 | 2014 | 0,356 | 0,0453 | 0,4011 |
| 1 | 33 | Ефимов | ул. Бакинская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 84 | 2014 | 0,004 | 0,0000 | 0,0038 |
| 1 | 34 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,127 | 0,0093 | 0,1368 |
| 1 | 35 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 36 | мкд | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,000 | 0,0014 | 0,0014 |
| 1 | 37 | Емельянов | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,002 | 0,0000 | 0,0025 |
| 1 | 38 | «Елькина» | ул. Бакинская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 75 | 1998 | 0,003 | 0,0001 | 0,0027 |
| 1 | 39 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,124 | 0,0104 | 0,1346 |
| 1 | 40 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,000 | 0,0025 | 0,0025 |
| 1 | 41 | мкд | ул. Бакинская, 16 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 76 | 2013 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 42 | МБДОУ № 40 | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,125 | 0,0101 | 0,1352 |
| 1 | 43 | мкд | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 44 | мкд | ул. Бакинская, 18 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.Н | 1998 | 0,000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 1 | 45 | мкд | ул. Волжская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2014 | 0,441 | 0,0606 | 0,5015 |
| 1 | 46 | ООО «ССН» | ул. Волжская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2014 | 0,001 | 0,0000 | 0,0011 |
| 1 | 47 | мкд | ул. Волжская,13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,129 | 0,0065 | 0,1358 |
| 1 | 48 | мкд | ул. Волжская,13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,000 | 0,0036 | 0,0036 |
| 1 | 49 | мкд | ул. Волжская, 13 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 50 | мкд | ул. Волжская, 13а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 72 | 2012 | 0,338 | 0,0485 | 0,3869 |
| 1 | 51 | ЦТИ | ул. Волжская, 13а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 72 | 2012 | 0,004 | 0,0001 | 0,0040 |
| 1 | 52 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,143 | 0,0101 | 0,1535 |
| 1 | 53 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 54 |  | ул. Волжская, 15 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2005 | 0,000 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1 | 55 | мкд | ул. Иркутская, 2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 91 | 2005 | 0,226 | 0,0153 | 0,2413 |
| 1 | 56 | мкд | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,185 | 0,0104 | 0,1953 |
| 1 | 57 | Григорьев | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,006 | 0,0001 | 0,0056 |
| 1 | 58 | Григорьев | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,004 | 0,0000 | 0,0038 |
| 1 | 59 | ООО «УК» «Заречная» | ул. Иркутская, 4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т. Я | 2005 | 0,006 | 0,0001 | 0,0059 |
| 1 | 60 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,412 | 0,0464 | 0,4586 |
| 1 | 61 | Взрослая поликлиника | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,111 | 0,0059 | 0,1174 |
| 1 | 62 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,000 | 0,0017 | 0,0017 |
| 1 | 63 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1 | 64 | мкд | ул. Иркутская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 90 | 1998 | 0,000 | 0,0013 | 0,0013 |
| 1 | 65 | мкд | ул. Иркутская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 92 | 2017 | 0,180 | 0,0093 | 0,1898 |
| 1 | 66 | Симанкова | ул. Иркутская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 92 | 2017 | 0,002 | 0,0002 | 0,0022 |
| 1 | 67 | мкд | ул. Иркутская, 8 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 2 | 2006 | 0,276 | 0,0176 | 0,2940 |
| 1 | 68 | мкд | ул. Космонавтов, 51 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ тк 98 | 2007 | 0,183 | 0,0109 | 0,1936 |
| 1 | 69 | мкд | ул. Космонавтов, 53 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 99 | 1990 | 0,205 | 0,0088 | 0,2134 |
| 1 | 70 | ЦБС | ул. Космонавтов, 53 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 99 | 1990 | 0,039 | 0,0002 | 0,0395 |
| 1 | 71 | мкд | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,182 | 0,0117 | 0,1937 |
| 1 | 72 | совет ветеранов | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,002 | 0,0000 | 0,0017 |
| 1 | 73 | МФ ПМП | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,001 | 0,0000 | 0,0009 |
| 1 | 74 | КС «Солидарность» | ул. Космонавтов, 57 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100/1 | 2009 | 0,008 | 0,0001 | 0,0080 |
| 1 | 75 | мкд | ул. Космонавтов, 61 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86/1 | 1998 | 0,279 | 0,0371 | 0,3162 |
| 1 | 76 | мкд | ул. Космонавтов, 62 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2015 | 0,235 | 0,0259 | 0,2606 |
| 1 | 77 | мкд | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,294 | 0,0236 | 0,3173 |
| 1 | 78 | Почта России | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,024 | 0,0002 | 0,0247 |
| 1 | 79 | ОАО «Сибирьтелеком» Космонавтов 63 | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,028 | 0,0002 | 0,0282 |
| 1 | 80 | РЭУ «Спектр К» | ул. Космонавтов, 63 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 86 | 2010 | 0,002 | 0,0002 | 0,0023 |
| 1 | 81 | мкд | ул. Космонавтов, 65 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК С | 1999 | 0,308 | 0,0288 | 0,3368 |
| 1 | 82 | Сандыркин | ул. Космонавтов, 65 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК С | 1999 | 0,017 | 0,0260 | 0,0432 |
| 1 | 83 | МБДОУ № 42 | ул. Космонавтов, 65а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 85 | 2002 | 0,279 | 0,0394 | 0,3185 |
| 1 | 84 | Осипенко | ул. Космонавтов, 65а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 85 | 2002 | 0,008 | 0,0004 | 0,0084 |
| 1 | 85 | мкд | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,343 | 0,0327 | 0,3757 |
| 1 | 86 | «Мир путишествий» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,002 | 0,0000 | 0,0016 |
| 1 | 87 | ИП «Кузьмина» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,005 | 0,0001 | 0,0048 |
| 1 | 88 | ИП «Зайцев» | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 62 | 2007 | 0,013 | 0,0005 | 0,0138 |
| 1 | 89 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,483 | 0,0495 | 0,5325 |
| 1 | 90 | Детская пол-ка | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,094 | 0,0046 | 0,0981 |
| 1 | 91 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 1 | 92 | мкд | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 93 | Губернская страховая компания | ул. Космонавтов, 68 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 15 | 2000 | 0,003 | 0,0000 | 0,0030 |
| 1 | 94 | магазин | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,392 | 0,0295 | 0,4213 |
| 1 | 95 | «Юманов» | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,053 | 0,0010 | 0,0539 |
| 1 | 96 | ЦС «Стройторг» | ул. Космонавтов, 71 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 51 | 2001 | 0,074 | 0,0002 | 0,0739 |
| 1 | 97 | мкд | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,900 | 0,0987 | 0,9990 |
| 1 | 98 | ОСБ 2364 | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,035 | 0,0002 | 0,0351 |
| 1 | 99 | ООО «Теплосиб» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,003 | 0,0003 | 0,0038 |
| 1 | 100 | ООО «Новооптика» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,004 | 0,0001 | 0,0044 |
| 1 | 101 | ОАО «Аптеки Кузбасса» | ул. Космонавтов, 73 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 47 | 2003 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 102 | мкд | ул. Космонавтов, 75 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 48 | 2003 | 0,747 | 0,0951 | 0,8423 |
| 1 | 103 | Тюнин | ул. Космонавтов, 75 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 48 | 2003 | 0,003 | 0,0002 | 0,0034 |
| 1 | 104 | мкд | ул. Космонавтов, 77/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 46 | 2013 | 0,308 | 0,0371 | 0,3454 |
| 1 | 105 | мкд | ул. Космонавтов, 77/2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 50 | 2003 | 0,308 | 0,0373 | 0,3457 |
| 1 | 106 | мкд | ул. Космонавтов, 77/3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 50 | 2003 | 0,308 | 0,0337 | 0,3420 |
| 1 | 107 | мкд | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,680 | 0,0759 | 0,7560 |
| 1 | 108 | ООО «ПКФ»Цимус» | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,017 | 0,0001 | 0,0173 |
| 1 | 109 | Гересимов | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,051 | 0,0002 | 0,0508 |
| 1 | 110 | ООО «Менеджер» ул.Космонавтов,77 | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,025 | 0,0000 | 0,0248 |
| 1 | 111 | ООО «Сиб.Агенство продаж» (аптека) ул.Космонавтов,77 | ул. Космонавтов, 77а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 10 | 1991 | 0,051 | 0,0001 | 0,0507 |
| 1 | 112 | мкд | ул. Космонавтов, 78 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,216 | 0,0153 | 0,2309 |
| 1 | 113 | РКЦ | ул. Космонавтов, 78 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 71 | 1997 | 0,006 | 0,0000 | 0,0060 |
| 1 | 114 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,130 | 0,0052 | 0,1347 |
| 1 | 115 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,000 | 0,0055 | 0,0055 |
| 1 | 116 | мкд | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,000 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1 | 117 | ИП «Щербаков» | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,003 | 0,0000 | 0,0030 |
| 1 | 118 | ИП «Щербаков» | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,006 | 0,0000 | 0,0056 |
| 1 | 119 | Пархоменко ул.Космонавтов,80 | ул. Космонавтов, 80 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Ж | 2013 | 0,002 | 0,0000 | 0,0020 |
| 1 | 120 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,126 | 0,0049 | 0,1311 |
| 1 | 121 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,000 | 0,0019 | 0,0019 |
| 1 | 122 | мкд | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,000 | 0,0007 | 0,0007 |
| 1 | 123 | ИП «Зубков» ул. Космонавтов, 82 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,006 | 0,0001 | 0,0057 |
| 1 | 124 | ИП «Елькина» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,004 | 0,0001 | 0,0040 |
| 1 | 125 | Лазарев ул.Космонавтов,82,94 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 126 | ООО «Система-гарант» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,006 | 0,0002 | 0,0059 |
| 1 | 127 | ИП «Котляр» ул. Космонавтов, 82 | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,004 | 0,0000 | 0,0042 |
| 1 | 128 | ИП «Горожанин» | ул. Космонавтов, 82 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,002 | 0,0001 | 0,0024 |
| 1 | 129 | мкд | ул. Космонавтов, 82а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2016 | 0,164 | 0,0155 | 0,1791 |
| 1 | 130 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,130 | 0,0034 | 0,1336 |
| 1 | 131 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,000 | 0,0017 | 0,0017 |
| 1 | 132 | мкд | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 133 | ООО «Кругозор» | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,008 | 0,0001 | 0,0080 |
| 1 | 134 | Голубина | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Тв | 1998 | 0,002 | 0,0000 | 0,0017 |
| 1 | 135 | ИП «Коныгина» | ул. Космонавтов, 84 | микрорайон 4 | бойлерная котель ной | ТК Тв | 1998 | 0,009 | 0,0000 | 0,0088 |
| 1 | 136 | мкд | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,878 | 0,1026 | 0,9805 |
| 1 | 137 | Пивторг | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0002 | 0,0038 |
| 1 | 138 | ООО» Адомант» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,012 | 0,0004 | 0,0122 |
| 1 | 139 | ИП «Коныгина» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0000 | 0,0039 |
| 1 | 140 | МУ Полысаевский «Пресс Цент» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,019 | 0,0003 | 0,0189 |
| 1 | 141 | ООО»Холди» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,135 | 0,0007 | 0,1355 |
| 1 | 142 | ИП «Рунк» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,004 | 0,0001 | 0,0039 |
| 1 | 143 | «Демачев» | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,005 | 0,0000 | 0,0049 |
| 1 | 144 | Лисина | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,003 | 0,0001 | 0,0034 |
| 1 | 145 | Голубина | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,001 | 0,0011 | 0,0024 |
| 1 | 146 | архив ул.Космонавтов,88а | ул. Космонавтов, 88 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,023 | 0,0000 | 0,0234 |
| 1 | 147 | мкд | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,251 | 0,0301 | 0,2815 |
| 1 | 148 | мкд | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,878 | 0,1029 | 0,9808 |
| 1 | 149 | ООО»П-Спектор» | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,009 | 0,0002 | 0,0092 |
| 1 | 150 | ИП «Апалькова» | ул. Космонавтов, 90 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 | 2006 | 0,004 | 0,0001 | 0,0044 |
| 1 | 151 | мкд | ул. Космонавтов, 90а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 32 | 2006 | 0,523 | 0,0692 | 0,5921 |
| 1 | 152 | мкд | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,638 | 0,1112 | 0,7496 |
| 1 | 153 | ООО «Магазин Принцесса» | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,012 | 0,0001 | 0,0118 |
| 1 | 154 | Самарцев | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,005 | 0,0002 | 0,0054 |
| 1 | 155 | ООО «Здоровье» | ул. Космонавтов, 92 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 31 | 1999 | 0,012 | 0,0001 | 0,0124 |
| 1 | 156 | мкд | ул. Космонавтов, 92а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 34 | 2009 | 0,158 | 0,0184 | 0,1760 |
| 1 | 157 | мкд | ул. Космонавтов, 94 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 238/6 | 2008 | 0,692 | 0,0772 | 0,7693 |
| 1 | 158 | ИП «Апалькова» | ул. Космонавтов, 94 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 238/6 | 2008 | 0,004 | 0,0000 | 0,0043 |
| 1 | 159 | мкд | ул. Космонавтов, 94/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 5/2 | 1999 | 0,331 | 0,0428 | 0,3733 |
| 1 | 160 | мкд | ул. Космонавтов, 96 (ш.Заречная) | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 6 | 2006 | 0,166 | 0,0088 | 0,1748 |
| 1 | 161 | мкд | ул. Космонавтов, 98 (ш.Заречная) | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 28 | 2008 | 0,162 | 0,0166 | 0,1785 |
| 1 | 162 | мкд | ул. Крупской, 98 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 4 -УТ 5 | 2013 | 0,184 | 0,0113 | 0,1953 |
| 1 | 163 | мкд | ул. Крупской, 102 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 1992/2013 | 0,163 | 0,0132 | 0,1766 |
| 1 | 164 | мкд | ул. Крупской, 108 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,283 | 0,0327 | 0,3160 |
| 1 | 165 | ИП «Торгунаков» | ул. Крупской, 108 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,003 | 0,0000 | 0,0035 |
| 1 | 166 | мкд | ул. Крупской, 110 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2017 | 0,284 | 0,0384 | 0,3225 |
| 1 | 167 | мкд | ул. Крупской, 112 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2006 | 0,278 | 0,0350 | 0,3125 |
| 1 | 168 | мкд | ул. Крупской, 114 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 82 | 2006 | 0,284 | 0,0360 | 0,3202 |
| 1 | 169 | мкд | ул. Крупской, 116 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 59 | 2015 | 0,222 | 0,0339 | 0,2562 |
| 1 | 170 | мкд | ул. Крупской, 118 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 60 | 2015 | 0,331 | 0,0482 | 0,3789 |
| 1 | 171 | мкд | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,481 | 0,0492 | 0,5300 |
| 1 | 172 | КПКГ «Солидарность» ул.Крупской,126 | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,098 | 0,0001 | 0,0981 |
| 1 | 173 | Информационные горные технологии | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,004 | 0,0002 | 0,0046 |
| 1 | 174 | ИП «Конев» | ул. Крупской, 126 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 36 | 2010 | 0,004 | 0,0004 | 0,0041 |
| 1 | 175 | мкд | ул. Крупской, 130 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 30 | 1999 | 0,546 | 0,0630 | 0,6087 |
| 1 | 176 | мкд | ул. Кремлевская, 1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 95 | 2016 | 0,221 | 0,0184 | 0,2399 |
| 1 | 177 | мкд | ул. Кремлевская, 21 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2012 | 0,149 | 0,0106 | 0,1592 |
| 1 | 178 | мкд | ул. Молодежная, 17 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ т Е | 2004 | 0,199 | 0,0316 | 0,2302 |
| 1 | 179 | мкд | ул. Молодежная, 19 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ т Е | 2004 | 0,275 | 0,0378 | 0,3131 |
| 1 | 180 | мкд | ул. Молодежная, 31 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 1 | 2014 | 0,256 | 0,0262 | 0,2826 |
| 1 | 181 | мкд | ул.Республиканская,1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,446 | 0,0466 | 0,4922 |
| 1 | 182 | мкд | ул. Республиканская,2 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 55 | 2015 | 0,222 | 0,0303 | 0,2524 |
| 1 | 183 | мкд | ул. Республиканская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,261 | 0,0334 | 0,2948 |
| 1 | 184 | МКП «Благоустройство» | ул.Республиканская,3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 49 | 1990 | 0,029 | 0,0001 | 0,0290 |
| 1 | 185 | мкд | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,342 | 0,0485 | 0,3905 |
| 1 | 186 | ОАО «Банк УРАЛСИБ» | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,005 | 0,0001 | 0,0049 |
| 1 | 187 | ИП «Бузакова»Полысаевский центр недвижимости | ул. Республиканская,4 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 54 | 1995 | 0,010 | 0,0002 | 0,0100 |
| 1 | 188 | мкд | ул. Республиканская,6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 52 | 2017 | 0,261 | 0,0285 | 0,2899 |
| 1 | 189 | мкд | ул. Республиканская,6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 52 | 2017 | 0,004 | 0,0002 | 0,0044 |
| 1 | 190 | мкд | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,346 | 0,0425 | 0,3889 |
| 1 | 191 | мкд | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,000 | 0,0045 | 0,0045 |
| 1 | 192 | ООО «Протей» | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,010 | 0,0007 | 0,0107 |
| 1 | 193 | ОЗАГС | ул. Республиканская,9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 44 | 2006 | 0,028 | 0,0001 | 0,0285 |
| 1 | 194 | мкд | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,446 | 0,0415 | 0,4870 |
| 1 | 195 | мкд | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,000 | 0,0091 | 0,0091 |
| 1 | 196 | ООО»Протей» | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,019 | 0,0007 | 0,0196 |
| 1 | 197 | ООО»Протей» | ул. Республиканская, 11 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 45 | 2010 | 0,005 | 0,0000 | 0,0049 |
| 1 | 198 | мкд | ул.Севастопольская, 50 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2005 | 0,102 | 0,0101 | 0,1125 |
| 1 | 199 | мкд | ул. Севастопольская, 52 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 103 | 2005 | 0,080 | 0,0044 | 0,0846 |
| 1 | 200 | мкд | ул. Севастопольская, 69 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 103 | 2012 | 0,052 | 0,0060 | 0,0583 |
| 1 | 201 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,126 | 0,0052 | 0,1313 |
| 1 | 202 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,000 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1 | 203 | мкд | ул. Читинская, 35 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 77 | 2000 | 0,000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 1 | 204 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,126 | 0,0088 | 0,1349 |
| 1 | 205 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,000 | 0,0042 | 0,0042 |
| 1 | 206 | мкд | ул. Читинская, 37 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Г | 2000 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 207 | мкд | ул. Читинская,39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,130 | 0,0052 | 0,1352 |
| 1 | 208 | мкд | ул. Читинская, 39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,000 | 0,0032 | 0,0032 |
| 1 | 209 | мкд | ул. Читинская, 39 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 70 | 2000 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 210 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,124 | 0,0047 | 0,1290 |
| 1 | 211 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,000 | 0,0021 | 0,0021 |
| 1 | 212 | мкд | ул. Читинская, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК Т.О | 2009 | 0,000 | 0,0026 | 0,0026 |
| 1 | 213 | мкд | ул. Читинская, 39а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 6 | 2016 | 0,198 | 0,0308 | 0,2291 |
| 1 | 214 | частный дом | ул. Бажова, 18 | микрорайон 2 | бойлерная котельной | ТК 39 | 2002 | 0,004 | 0,0005 | 0,0041 |
| 1 | 215 | частный дом | ул. Баумана, 41 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 104 | 2005 | 0,003 | 0,0005 | 0,0033 |
| 1 | 216 | Мария-РаООО «Кузбасс-11» | ул. Космонавтов, 69 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,283 | 0,0023 | 0,2851 |
| 1 | 217 | Калина ООО «Кузбасс Капитал Инвест» | ул. Кремлевская, 9 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 3 | 2013 | 0,135 | 0,0415 | 0,1765 |
| 1 | 218 | ООО»ПРИЧАЛ» | ул. Космонавтов, 90/1 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 7 | 2013 | 0,402 | 0,0038 | 0,4060 |
| 1 | 219 | ООО «Сибирское агенство продаж» ДЭН | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 2000 | 0,075 | 0,0021 | 0,0767 |
| 1 | 220 | Техникум №25, уч.корпус. | ул. Кремлевская, 5а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ тк 88/1 | 1994 | 0,165 | 0,0012 | 0,1666 |
| 1 | 221 |  | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 222 | КУМИ | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,028 | 0,0000 | 0,0277 |
| 1 | 223 | Управление архит.и град.строительства | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,020 | 0,0000 | 0,0204 |
| 1 | 224 | МАУ «Центр»Единое окно» | ул. Кремлевская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2007 | 0,022 | 0,0000 | 0,0220 |
| 1 | 225 | ГАУЗККЦОЗШ | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 226 | Главный корпус | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,408 | 0,0277 | 0,4356 |
| 1 | 227 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0043 | 0,0043 |
| 1 | 228 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0024 | 0,0024 |
| 1 | 229 | Поликлиника | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,102 | 0,0044 | 0,1065 |
| 1 | 230 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1 | 231 | Родильное отделение | ул. Космонавтов, 67 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,254 | 0,0050 | 0,2589 |
| 1 | 232 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1 | 233 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0184 | 0,0184 |
| 1 | 234 | Рентгеноскопия | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котель ной | ТК 9 | 2008 | 0,053 | 0,0001 | 0,0534 |
| 1 | 235 | Пищеблок | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,030 | 0,0889 | 0,1188 |
| 1 | 236 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 237 | гараж для скорой (напр.жен.консульт.) | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,028 | 0,0036 | 0,0311 |
| 1 | 238 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 1 | 239 | гараж при больнице | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,023 | 0,0071 | 0,0304 |
| 1 | 240 |  | ул. Космонавтов, 86 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 9 | 2008 | 0,000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1 | 241 | МАУК «Полысаевская ЦБС» | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,027 | 0,0006 | 0,0278 |
| 1 | 242 |  |  | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 41 | 1993 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 243 | МАУК «Полысаевская ЦБС» | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,082 | 0,0004 | 0,0820 |
| 1 | 244 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,000 | 0,0011 | 0,0011 |
| 1 | 245 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00002 |
| 1 | 246 |  | ул. Космонавтов, 88а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 40 | 2004 | 0,000 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1 | 247 | Дом ребенка | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,134 | 0,0061 | 0,1402 |
| 1 | 248 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0023 | 0,0023 |
| 1 | 249 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0179 | 0,0179 |
| 1 | 250 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0012 | 0,0012 |
| 1 | 251 |  | ул. Бакинская, 4а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 80 | 2001 | 0,000 | 0,0233 | 0,0233 |
| 1 | 252 | школа № 14 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,408 | 0,0120 | 0,4197 |
| 1 | 253 | пристройка А1 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,010 | 0,0000 | 0,0101 |
| 1 | 254 | пристройка А2 | ул. Читинская, 47 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2003 | 0,057 | 0,0000 | 0,0571 |
| 1 | 255 | школа №44 | ул. Крупской, 106 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК т.Т | 2014 | 0,307 | 0,0036 | 0,3107 |
| 1 | 256 | СКОШИ школа- интернат №23 | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,392 | 0,0290 | 0,4215 |
| 1 | 257 | прачечная | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,033 | 0,0000 | 0,0329 |
| 1 | 258 | гараж | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,019 | 0,0000 | 0,0185 |
| 1 | 259 | овощехранилище | ул. Волжская, 14 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 13 | 2010 | 0,022 | 0,0000 | 0,0220 |
| 1 | 260 | Д/сад №27 | ул. Иркутская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 87 | 2003 | 0,100 | 0,0169 | 0,1165 |
| 1 | 261 | Овощехранилище | ул. Иркутская, 3 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 87 | 2003 | 0,004 | 0,0000 | 0,0044 |
| 1 | 262 | Д/сад №19 | ул. Космонавтов, 57а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 100 | 2004 | 0,031 | 0,0020 | 0,0325 |
| 1 | 263 | прачечная | ул. Космонавтов, 57а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 88/1 | 2002 | 0,006 | 0,0000 | 0,0063 |
| 1 | 264 | Д/сад №35 | ул. Читинская, 49а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2009 | 0,234 | 0,0370 | 0,2714 |
| 1 | 265 | Овощехранилище | ул. Читинская, 49а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 37 | 2009 | 0,017 | 0,0000 | 0,0165 |
| 1 | 266 | Д/сад №47 | ул. Космонавтов, 69а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,088 | 0,0150 | 0,1025 |
| 1 | 267 | пристройка | ул. Космонавтов, 69а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 61 | 1999 | 0,008 | 0,0000 | 0,0077 |
| 1 | 268 | Д/сад №52 | ул. Космонавтов, 75/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 33 | 2009 | 0,119 | 0,0200 | 0,1392 |
| 1 | 269 | Овощехранилище | ул. Космонавтов, 75/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 33 | 2009 | 0,013 | 0,0000 | 0,0128 |
| 1 | 270 | Д/сад №50 | ул. Волжская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 79 | 2002 | 0,115 | 0,0115 | 0,1266 |
| 1 | 271 | склад | ул. Волжская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 79 | 2002 | 0,014 | 0,0000 | 0,0144 |
| 1 | 272 | Д/сад №1 | ул. Крупской, 130/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 14 | 2008 | 0,324 | 0,0280 | 0,3475 |
| 1 | 273 | Хоз блок | ул. Крупской, 130/а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ 14 | 2008 | 0,027 | 0,0000 | 0,0202 |
| 1 | 274 |  | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 275 | УСЗН | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,030 | 0,0000 | 0,0298 |
| 1 | 276 | УПФ РФ | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,035 | 0,0000 | 0,0352 |
| 1 | 277 | гараж | ул. Крупской, 100 а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 96 | 2012 | 0,007 | 0,0000 | 0,0072 |
| 1 | 278 | Бурыкин- гараж | ул. Кремлевская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ | 2013 | 0,041 | 0,0000 | 0,0410 |
| 1 | 279 | Мазько -гараж | ул. Кремлевская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | УТ | 2013 | 0,041 | 0,0000 | 0,0410 |
| 1 | 280 | ООО «ТД» Северный Кузбасс, Гордской рынок | ул. Крупской, 116а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 59 | 2015 | 0,081 | 0,0019 | 0,0831 |
|  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 282 | магазин | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,006 | 0,0000 | 0,0056 |
| 1 | 283 | туалет | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,005 | 0,0000 | 0,0045 |
| 1 | 284 | Новое здание | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,169 | 0,0000 | 0,1687 |
| 1 | 285 | ИП Изгарышева А.С. | ул. Кремлевская, 5 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 97 | 2003 | 0,034 | 0,0000 | 0,0339 |
| 1 | 286 | «СибАгроПром»«Матрица» | ул. Волжская, 5а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 78 | 2005 | 0,084 | 0,0007 | 0,0843 |
| 1 | 287 | ИП Феофанова | ул. Республиканская | микрорайон 4 | бойлерная котельной | стена ж/д | 2008 | 0,004 | 0,0007 | 0,0044 |
| 1 | 288 | Котельная № 30 | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,000 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1 | 289 | участок ВДО | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,010 | 0,0018 | 0,0118 |
| 1 | 290 | гараж | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,031 | 0,0009 | 0,0317 |
| 1 | 291 | насосная | ул. Кремлевская, 3а | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 94 | 2013 | 0,005 | 0,0000 | 0,0047 |
|  |  | ППШ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 292 | мкд | ул. Шукшина, 25 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 23 | 2012 | 0,271 | 0,037 | 0,308 |
| 1 | 293 | мкд | ул. Шукшина,27 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26 | 2012 | 0,270 | 0,039 | 0,309 |
| 1 | 294 | мкд | ул.Молодогвардейцев,28 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 | 0,993 | 0,154 | 1,146 |
| 1 | 295 | мкд | ул.Молодогвардейцев,30 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 | 0,398 | 0,043 | 0,441 |
| 1 | 296 | Забота | ул.Молодогвардейцев,30 |  | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 |  | 0,000263 | 0,00026 |
| 1 | 297 | Кобликова | ул.Молодогвардейцев,30 |  | Котельная ППШ | ТК 21/3 | 2008 |  | 0,000175 | 0,00018 |
| 1 | 298 | мкд | ул. Шукшина, 29 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 22 | 2009 | 0,192 | 0,029 | 0,221 |
| 1 | 299 | мкд | ул. Шукшина, 31 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 27 | 2009 | 0,230 | 0,027 | 0,257 |
| 1 | 300 | мкд | ул. Шукшина, 32 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 105 | 2012 | 0,252 | 0,025 | 0,276 |
| 1 | 301 | мкд | ул. Шукшина, 33 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК21/2 | 2009 | 0,219 | 0,028 | 0,247 |
| 1 | 302 | мкд | ул. Шукшина, 30 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 106 | 2012 | 0,260 | 0,038 | 0,297 |
| 1 | 303 | мкд | ул. Шукшина, 36 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 106 | 2012 | 0,212 | 0,039 | 0,251 |
| 1 | 304 | мкд | ул. Шукшина, 26 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 24 | 2016 | 0,320 | 0,035 | 0,355 |
| 1 | 305 | мкд | ул. Шукшина, 24 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | УТ 2 кв№ 13 | 2013 | 0,241 | 0,025 | 0,265 |
| 1 | 306 | мкд | ул. Автодорожная, 29 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,438 | 0,044 | 0,481 |
| 1 | 307 | мкд | ул.Молодогвардейцев,24 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26/1 | 2013 | 0,276 | 0,027 | 0,303 |
| 1 | 308 | мкд | ул.Молодогвардейцев,26 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 26/1 | 2013 | 0,403 | 0,040 | 0,443 |
| 1 | 309 | мкд | Автодорожная, 25 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,133 | 0,050 | 0,183 |
| 1 | 310 | мкд | ул. Шукшина, 20 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 | 0,227 | 0,021 | 0,248 |
| 1 | 311 | мкд | ул. Шукшина, 20 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | ТК 107 | 2016 |  |  | 0,000 |
| 1 | 312 | коттедж | ул. Гурьевская, 2 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 46 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 313 | коттедж | ул. Гурьевская, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 314 | коттедж | ул. Гурьевская, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 1 | 315 | коттедж | ул. Гурьевская, 8 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 37 | 2009 | 0,025 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 316 | коттедж | ул. Гурьевская, 10 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 1 | 317 | коттедж | ул. Гурьевская,3 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 34 | 2009 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 1 | 318 | коттедж | ул. Гурьевская, 5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 34 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 319 | коттедж | ул. Гурьевская, 7 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 33 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 320 | частный дом | ул. Задемидко, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,022 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 321 | частный дом | ул. Задемидко, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 322 | частный дом | ул. Задемидко, 8 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 39 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 1 | 323 | частный дом | ул. Задемидко, 10 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 31 | 2009 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| 1 | 324 | частный дом | ул. Задемидко, 12 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ44 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 325 | частный дом | ул. Задемидко, 14 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 45 | 2009 | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| 1 | 326 | частный дом | ул. Задемидко, 16 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 43 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 327 | частный дом | ул. 65 лет Кузбасса, 19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 42 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 328 | частный дом | ул. 65 лет Кузбасса, 21 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 39 | 2009 | 0,027 | 0,001 | 0,028 |
| 1 | 329 | частный дом | ул. 65 лет Кузбасса, 23 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 38 | 2009 | 0,031 | 0,001 | 0,032 |
| 1 | 330 | частный дом | ул. 65 лет Кузбасса,25 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 36 | 2009 | 0,021 | 0,001 | 0,022 |
| 1 | 331 | частный дом | ул. 65 лет Кузбасса, 27 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 36 | 2009 | 0,021 | 0,001 | 0,022 |
| 1 | 332 | частный дом | ул. Гурьевская, 19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 50 | 2010 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 333 | частный дом | ул. Гурьевская, 21 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 53 | 2011 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 334 | частный дом | ул. Гурьевская,9 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 55 | 2011 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| 1 | 335 | частный дом | ул. Гурьевская, 11 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 33 | 2009 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| 1 | 336 | частный дом | ул. Гурьевская, 15 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 52 | 2011 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| 1 | 337 | частный дом | ул. Гурьевская, 23 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 54 | 2011 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 1 | 338 | частный дом | ул. Кемеровская, 7 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 49 | 2009 | 0,00000 | 0,00028 | 0,00028 |
| 1 | 339 | частный дом | ул. Кемеровская, 9 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 50 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,026 |
| 1 | 340 | частный дом | ул. Кемеровская, 11 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 51 | 2009 | 0,026 | 0,002 | 0,028 |
| 1 | 341 | частный дом | ул. Кемеровская, 11/а | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 52 | 2009 | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| 1 | 342 | частный дом | ул. Кемеровская, 15 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 32 | 2009 | 0,031 | 0,001 | 0,032 |
| 1 | 343 | частный дом | ул. Кемеровская, 1 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 47 | 2009 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 1 | 344 | частный дом | ул. Кемеровская, д.5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 48 | 2009 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 1 | 345 | частный дом | ул. Прокопьевская, 19 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | ТК 109 | 2017 | 0,270 | 0,035 | 0,305 |
| 1 | 346 | частный дом | ул. Анжерсккая, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | ТК 109 | 2017 | 0,271 | 0,035 | 0,306 |
| 1 | 347 | частный дом | ул. Бажова, 18 | микрорайон 2 | Котельная ППШ | ТК39 | 2005 | 0,003 | 0,001 | 0,005 |
| 1 | 348 | частный дом | ул. Баума, 41 | микрорайон 4 | Котельная ППШ | УТ | 2015 | 0,003 | 0,001 | 0,003 |
| 1 | 349 | частный дом | ул. Луначарского, 77а | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ26 | 2014 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 1 | 350 | частный дом | ул. Победы,1 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 23 | 2010 | 0,075 | 0,014 | 0,089 |
| 1 | 351 | частный дом | ул. Победы, 2 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 19 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 352 | частный дом | ул. Победы, 3 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 19 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 353 | частный дом | ул. Победы, 4 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 22 | 2010 | 0,075 | 0,010 | 0,085 |
| 1 | 354 | частный дом | ул. Победы, 5 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 23 | 2010 | 0,082 | 0,011 | 0,093 |
| 1 | 355 | частный дом | ул. Победы, 6 | микрорайон 1 | Котельная ППШ | УТ 21 | 2010 | 0,082 | 0,012 | 0,094 |
| 1 | 356 | Магазин «Мария-Ра» | ул. Шукшина, 22 |  | Котельная ППШ | УТ2 | 2013 | 0,055 | 0,009 | 0,064 |
| 1 | 357 | Магазин «Мария-Ра» | ул. Крупской |  | Котельная ППШ | УТ 18/1 | 2015 | 0,121 | 0,000 | 0,121 |
| 1 | 358 | Детский сад №3 кв.№13 | ул. Шукшина, 28 |  | Котельная ППШ | ТК 24 | 2016 | 0,210 | 0,018 | 0,228 |
| 1 | 359 | Спутник | ул. Крупской, 127 |  | Котельная ППШ | УТ 20 | 2014 | 0,160 | 0,000 | 0,160 |
| 1 | 360 | «Магнит» | ул. Крупской, 127 |  | Котельная ППШ | УТ20 | 2008 | 0,160 | 0,000 | 0,160 |
| 1 | 361 | «Комацу»СНГ | Межквартальный проезд, 12 |  | Котельная ППШ | УТ 32/2 | 2010 | 1,857 | 0,011 | 1,868 |
| 1 | 362 | Волегов | ул. Крупской, 140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15/1 | 2008 | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| 1 | 363 | Авраменко | ул. Крупской, 140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,052 | 0,001 | 0,053 |
| 1 | 364 | ИП «Скударнов» | ул.Крупской,140/а |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,024 | 0,001 | 0,025 |
| 1 | 365 | Околица,Яхрамова Лар.Влад. | ул.Крупской,148 |  | Котельная ППШ | УТ 32/1 | 2010 | 0,063 | 0,004 | 0,067 |
| 1 | 366 | Кочубаров | ул.Крупской,142 |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,006 | 0,00065 | 0,006 |
| 1 | 367 | здание СТО «Диск» | ул. Крупской,146 |  | Котельная ППШ | УТ 15 | 2008 | 0,018 | 0,001 | 0,018 |
| 2 |  | Котельная № 29 |  |  |  |  | 4,81 | 0,32 | 5,13 |
| 2 | 1 | мкд | ул. Жукова, 4 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 48 | 2010 | 0,2215 | 0,0166 | 0,2381 |
| 2 | 2 | мкд | ул. Жукова, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 37 | 2018 | 0,0974 | 0,0083 | 0,1057 |
| 2 | 3 | мкд | ул. Жукова, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 22 | 2018 | 0,0284 | 0,0027 | 0,0310 |
| 2 | 4 | мкд | ул. Жукова, 8 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 38 | 2004 | 0,0937 | 0,0070 | 0,1006 |
| 2 | 5 | мкд | ул. Жукова, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 22 | 2018 | 0,0336 | 0,0013 | 0,0350 |
| 2 | 6 | мкд | ул. Жукова, 10 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 18 | 2013 | 0,1633 | 0,0113 | 0,1746 |
| 2 | 7 | мкд | ул. Космонавтов, 25 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 27 | 2015 | 0,0331 | 0,0013 | 0,0344 |
| 2 | 8 | мкд | ул. Космонавтов, 27 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 28 | 2015 | 0,0177 | 0,0000 | 0,0177 |
| 2 | 9 | мкд | ул. Космонавтов, 28 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0569 | 0,0013 | 0,0583 |
| 2 | 10 | мкд | ул. Космонавтов, 28 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 |
| 2 | 11 | мкд | ул. Космонавтов, 28 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 33 | 2000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | 12 | частный дом | ул. Космонавтов, 29 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 28/1 | 2017 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0289 |
| 2 | 13 | мкд | ул. Космонавтов, 30 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 32 | 2000 | 0,0576 | 0,0000 | 0,0576 |
| 2 | 14 | мкд | ул. Космонавтов, 31 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 29 | 2017 | 0,0210 | 0,0027 | 0,0236 |
| 2 | 15 | мкд | ул. Космонавтов, 32 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0564 | 0,0010 | 0,0574 |
| 2 | 16 | мкд | ул. Космонавтов, 32 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0016 |
| 2 | 17 | мкд | ул. Космонавтов, 32 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 31 | 2015 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 |
| 2 | 18 | частный дом | ул. Космонавтов, 33 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 30 | 2017 | 0,0210 | 0,0003 | 0,0213 |
| 2 | 19 | мкд | ул. Крупской, 64 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 50 | 1985 | 0,2101 | 0,0143 | 0,2244 |
| 2 | 20 | мкд | ул. Крупской, 66 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 49 | 2010 | 0,2129 | 0,0173 | 0,2302 |
| 2 | 21 | мкд | ул. Крупской, 68 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 13 | 2000 | 0,1652 | 0,0103 | 0,1755 |
| 2 | 22 | мкд | ул. Крупской, 70 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 12 | 2010 | 0,1182 | 0,0076 | 0,1258 |
| 2 | 23 | мкд | ул. Крупской, 72 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 7 | 2000 | 0,0594 | 0,0060 | 0,0654 |
| 2 | 24 | мкд | ул. Крупской, 74 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 8 | 2012 | 0,1135 | 0,0110 | 0,1244 |
| 2 | 25 | мкд | ул. Крупской, 76 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 7 | 2014 | 0,2106 | 0,0130 | 0,2236 |
| 2 | 26 | частный дом | ул. Мира, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 17 | 2012 | 0,0270 | 0,0013 | 0,0283 |
| 2 | 27 | частный дом | ул. Мира, 8 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 18 | 2019 | 0,0198 | 0,0027 | 0,0225 |
| 2 | 28 | частный дом | ул. Мира, 10 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 19 | 2002 | 0,0197 | 0,0017 | 0,0213 |
| 2 | 29 | частный дом | ул. Мира, 14 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 22 | 2006 | 0,0189 | 0,0007 | 0,0195 |
| 2 | 30 | частный дом | ул. Мира, 15 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 13 | 2004 | 0,0525 | 0,0008 | 0,0534 |
| 2 |  | частный дом |  | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 13 | 2004 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 2 | 31 | частный дом | ул. Мира, 16 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0518 | 0,0008 | 0,0527 |
| 2 |  | частный дом |  | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0046 |
| 2 | 32 | частный дом | ул. Покрышкина, 1 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 15 | 2012 | 0,1384 | 0,0153 | 0,1537 |
| 2 | 33 | частный дом | ул. Покрышкина, 3 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 14 | 2014 | 0,1123 | 0,0100 | 0,1222 |
| 2 | 34 | частный дом | ул. Покрышкина, 4 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 2 | 2001 | 0,0278 | 0,0017 | 0,0294 |
| 2 | 35 | частный дом | ул. Покрышкина, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 11 | 2017 | 0,1116 | 0,0090 | 0,1206 |
| 2 | 36 | частный дом | ул. Покрышкина, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 9 | 2002 | 0,0282 | 0,0007 | 0,0289 |
| 2 | 37 | частный дом | ул. Покрышкина, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 8 | 2013 | 0,1664 | 0,0130 | 0,1794 |
| 2 | 38 | частный дом | ул. Покрышкина, 8 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 10 | 2002 | 0,0276 | 0,0013 | 0,0290 |
| 2 | 39 | частный дом | ул. Покрышкина, 10 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 11 | 2002 | 0,0297 | 0,0013 | 0,0310 |
| 2 | 40 | частный дом | ул. Свердлова, 3 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 51 | 2010 | 0,2127 | 0,0183 | 0,2310 |
| 2 | 41 | частный дом | ул. Свердлова, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 19 | 2000 | 0,0909 | 0,0083 | 0,0992 |
| 2 | 42 | частный дом | ул. Свердлова, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 20 | 2012 | 0,0938 | 0,0060 | 0,0998 |
| 2 | 43 | частный дом | ул. Свердлова, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 21 | 2008 | 0,1685 | 0,0116 | 0,1802 |
| 2 | 44 | частный дом | ул. Космонавтов, 40а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 56 | 2015 | 0,1582 | 0,0073 | 0,1655 |
| 2 | 45 | частный дом | ул. Космонавтов, 36а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 55 | 2015 | 0,1143 | 0,0183 | 0,1326 |
| 2 | 46 | частный дом | ул. Космонавтов, 38а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 56 | 2015 | 0,1146 | 0,0073 | 0,1220 |
| 2 | 47 | частный дом | ул. Панфилова, 1а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 52 | 2015 | 0,0128 | 0,0017 | 0,0144 |
| 2 | 48 | частный дом | ул. Панфилова, 1б | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 53 | 2015 | 0,0086 | 0,0007 | 0,0093 |
| 2 | 49 | частный дом | ул. Панфилова, 1в | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 1 116 | 2015 | 0,0103 | 0,0010 | 0,0113 |
| 2 | 52 | ДК «Родина» | ул. Покрышкина, 7а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 9 | 2001 | 0,1294 | 0,0076 | 0,1370 |
| 2 | 53 | Школа №35 | ул. Космонавтов, 17 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 45 | 2018 | 0,1875 | 0,0000 | 0,1875 |
| 2 | 54 | мал.здан | ул. Космонавтов, 17 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 47 | 2018 | 0,0536 | 0,0000 | 0,0536 |
| 2 | 55 | ГУО | ул. Космонавтов, 42 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0455 | 0,0011 | 0,0466 |
| 2 | 56 | Управление молодежной политики | ул. Космонавтов, 42 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0229 | 0,0000 | 0,0229 |
| 2 | 57 | УГО ЧС | ул. Космонавтов, 42 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 22 | 2002 | 0,0168 | 0,0003 | 0,0172 |
| 2 | 58 | ДДТ | ул. Крупская, 62 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 39 | 2012 | 0,1741 | 0,0057 | 0,1798 |
| 2 | 59 | Д/сад №26 | ул. Крупской, 66/а | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 4 | 2012 | 0,0922 | 0,0170 | 0,1092 |
| 2 | 60 | Мировые судьи | ул. Свердлова, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 19 | 2000 | 0,0148 | 0,0001 | 0,0149 |
| 2 | 61 |  | ул. Космонавтов, 44 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | ТК 20 | 2013 | 0,1136 | 0,0012 | 0,1148 |
| 2 | 62 | ЧП «Митрохина» | ул. Жукова, 10 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 18 | 2013 | 0,0110 | 0,0001 | 0,0111 |
| 2 | 63 | Гусев-гараж | ул. Космонавтов | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ | 2005 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0027 |
| 2 | 64 | магазин | ул. Покрышкина, 2 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ 1 | 2014 | 0,0063 | 0,0001 | 0,0064 |
| 2 | 65 | Земля-Проект | ул. Космонавтов, 21 | микрорайон 4 | Котельная № 29 | УТ17 | 2012 | 0,1028 | 0,0006 | 0,1034 |
| 3 |  | Котельная № 28 |  |  |  |  | 4,5444 | 0,2888 | 4,8332 |
| 3 | 1 | мкд | ул. Космонавтов, 37 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 11 | 2003 | 0,1712 | 0,0133 | 0,1845 |
| 3 | 2 | мкд | ул. Космонавтов, 39 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 10 | 2015 | 0,0773 | 0,0067 | 0,0840 |
| 3 |  | мкд |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 10 | 2015 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 3 | мкд | ул. Космонавтов, 39а | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 46 | 2015 | 0,1162 | 0,0130 | 0,1292 |
| 3 | 4 | мкд | ул. Космонавтов, 43 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 13 | 2017 | 0,2266 | 0,0143 | 0,2409 |
| 3 | 5 | мкд | ул. Космонавтов, 45 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 16 | 1999 | 0,1358 | 0,0166 | 0,1524 |
| 3 | 6 | мкд | ул. Космонавтов, 47 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 17 | 1998 | 0,1123 | 0,0113 | 0,1236 |
| 3 | 7 | мкд | ул. Космонавтов, 56 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 15 | 2002 | 0,0614 | 0,0043 | 0,0657 |
| 3 |  | мкд |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 15 | 2002 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 8 | мкд | ул. Крупской, 80 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 45 | 2015 | 0,0845 | 0,0096 | 0,0941 |
| 3 | 9 | мкд | ул. Крупской, 82 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 44 | 2007 | 0,1127 | 0,0103 | 0,1230 |
| 3 | 10 | мкд | ул. Крупской, 84 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 43 | 1994 | 0,0852 | 0,0093 | 0,0945 |
| 3 | 11 | мкд | ул. Крупской, 86 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 41 | 1994 | 0,1202 | 0,0103 | 0,1305 |
| 3 | 12 | мкд | ул. Крупской, 92 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 27 | 2003 | 0,1242 | 0,0090 | 0,1332 |
| 3 | 13 | мкд | ул. Кремлевская, 2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28 | 2003 | 0,1732 | 0,0126 | 0,1858 |
| 3 | 14 | мкд | ул. Кремлевская, 4 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 29 | 2003 | 0,0864 | 0,0073 | 0,0937 |
| 3 | 15 | мкд | ул. Кремлевская, 12 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 18 | 2014 | 0,1163 | 0,0166 | 0,1329 |
| 3 | 16 | Администрация | ул. Кремлевская, 6 | микрорайон 4 | бойлерная котельной | ТК 32 | 2019 | 0,010 | 0,0000 | 0,0097 |
| 3 | 17 | мкд | ул. Покрышкина, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,1730 | 0,0106 | 0,1837 |
| 3 | 18 | мкд | ул. Покрышкина, 11 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0573 | 0,0047 | 0,0620 |
| 3 | 19 | мкд | ул. Покрышкина, 15 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 37 | 2018 | 0,0573 | 0,0073 | 0,0646 |
| 3 | 20 | мкд | ул. Покрышкина, 17 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 36 | 2018 | 0,0572 | 0,0070 | 0,0642 |
| 3 | 21 | мкд | ул. Ягодная, 1 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 26 | 2015 | 0,1617 | 0,0136 | 0,1753 |
| 3 | 22 | мкд | ул. Ягодная, 2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 40 | 1994 | 0,1214 | 0,0096 | 0,1310 |
| 3 | 23 | мкд | ул. Ягодная, 3 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 25 | 2014 | 0,0757 | 0,0070 | 0,0827 |
| 3 | 24 | мкд | ул. Ягодная, 4 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 39 | 2016 | 0,1135 | 0,0083 | 0,1218 |
| 3 | 25 | Пол.инстр.техн. мастерские - столовая | ул. Кремлевская, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 32 | 2019 | 0,1695 | 0,0069 | 0,1764 |
| 3 | 26 | ПЛ №25 общежитие | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0767 | 0,0000 | 0,0767 |
| 3 | 27 | гараж | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0101 |
| 3 | 28 | спортзал | ул. Ягодная, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 23 | 2013 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0057 |
| 3 | 29 | Комбинат питания | ул.Кремлевская,8 | микрорайон 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | склад | ул. Кремлевская, 8 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК20 | 1998/2011 | 0,0124 | 0,0001 | 0,0126 |
| 3 | 31 | гараж | ул. Кремлевская, 8 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК20 | 1998/2011 | 0,0069 | 0,0010 | 0,0078 |
| 3 | 32 | УОВО МВД | ул. Космонавтов, 41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0073 |
| 3 | 33 | мировые судьи | ул. Космонавтов, 41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0149 | 0,0001 | 0,0150 |
| 3 | 34 | Росреестр | ул. Космонавтов ,41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2015 | 0,0573 | 0,0000 | 0,0574 |
| 3 | 35 | ДШИ -музыкальная школа | ул. Ягодная, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,1630 | 0,0068 | 0,1698 |
| 3 | 36 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 |
| 3 | 37 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 |
| 3 | 38 |  |  | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 3 | 2012 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 |
| 3 | 39 | 7 отряд ФПС | ул. Космонавтов, 54 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2014 | 0,0909 | 0,0003 | 0,0912 |
| 3 | 40 | гараж | ул.К осмонавтов, 54 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 9 | 2014 | 0,0203 | 0,0069 | 0,0272 |
| 3 | 41 | УВД | ул. Ягодная, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0930 | 0,0010 | 0,0940 |
| 3 | 42 | гараж УВД | ул. Ягодная, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0318 | 0,0096 | 0,0414 |
| 3 | 43 |  | ул. Ягодная, 7 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 22 | 1999 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | 44 | Администрация -здание | ул. Кремлевская, 6 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 32 | 2019 | 0,1476 | 0,0007 | 0,1483 |
| 3 | 45 | гараж | ул. Крупской | микрорайон 3 | Котельная № 28 | ТК 24 | 2004 | 0,0030 | 0,0014 | 0,0044 |
| 3 | 46 | Лицей г. Полысаево | ул. Мира, 5 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 34 | 2008 | 0,3017 | 0,0069 | 0,3086 |
| 3 | 47 | МБУ ДОД «ДЮСШ» | ул. Крупской, 77 | микрорайон 3 | Котельная № 28 | ТК52 | 2008 | 0,3939 | 0,0000 | 0,3939 |
| 3 | 48 | ИП»Митрохина» | ул. Кремлевская, 2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28/1 | 2003 | 0,0096 | 0,0010 | 0,0106 |
| 3 | 49 | мкд | ул. Космонавтов, 41 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ 2 | 2003 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0080 |
| 3 | 50 | ООО»Регион» | ул. Покрышкина, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0345 | 0,0002 | 0,0347 |
| 3 | 51 | «Забота» | ул. Покрышкина, 13 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 38 | 2018 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0151 |
| 3 | 52 | «Забота» | ул. Покрышкина, 13 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 38 | 2018 | 0,0275 | 0,0000 | 0,0275 |
| 3 | 53 | Автокласс-спорт | ул.Я годная, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ 4 | 2002 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0640 |
| 3 | 54 | ЦС стройторг | ул. Крупской, 13б | микрорайон 5 | Котельная № 28 |  | нет абон. | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 |
| 3 | 55 | ООО»Гудвил» | ул. Крупской, 17 | микрорайон 5 | Котельная № 28 | ТК52 | 2008 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0038 |
| 3 | 56 | ИП Беляева | ул. Кремлевская, 2 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 28/1 | 2003 | 0,0093 | 0,0001 | 0,0094 |
| 3 | 57 | ИП Лыськовская Е.И. | ул. Покрышкина, 9 | микрорайон 4 | Котельная № 28 | ТК 47 | 2013 | 0,0187 | 0,0002 | 0,0189 |
| 3 | 58 | Кочубаров-гараж | ул. Космонавтов | микрорайон 4 | Котельная № 28 | УТ9 | 2019 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 |
| 3 | 59 | ул.Крупской,81 | ул. Крупской, 81 | микрорайон 3 | Котельная № 28 | УТ10 | 2000 | 0,0088 | 0,0008 | 0,0096 |
| 3 | 60 | боксы |  | микрорайон 3 | Котельная № 28 | УТ11 | 1999 | 0,0870 | 0,0078 | 0,0948 |
| 4 |  | Котельная № 32 |  |  |  |  |  | 0,593 | 0,007 | 0,60 |
| 4 | 1 | мкд | ул. Карбышева, 14 | микрорайон 6 | Котельная № 32 | ТК 1 | 2009 | 0,0835 | 0,003 | 0,086 |
| 4 | 2 | мкд | ул. Довыдова, 28 | микрорайон 6 | Котельная № 32 | ТК 1 | 2004 | 0,1465 | 0,000 | 0,146 |
| 4 | 3 | ЦБС, | ул. Карбышева, 14 | микрорайон 6 | Котельная № 32 | ТК 1 | 2002 | 0,0134 | 0,003 | 0,016 |
| 4 | 4 | школа №32, | ул. Карбышева, 1 | микрорайон 6 | Котельная № 32 | ТК 1 | 2002 | 0,3493 | 0,002 | 0,351 |
| 5 |  | Котельная шахты Полысаевская | 28,20 | 0,22 | 28,43 |
| 5 | 1 | Жилой дом | ул. Панферова, 19 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.23 | 2007 | 0,0651 | 0,0173 | 0,0823 |
| 5 | 2 | Жилой дом | ул. Токарева, 12 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.28 | 2013 | 0,0410 | 0,0068 | 0,0477 |
| 5 | 3 | Жилой дом | ул. Техническая, 9 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.11 | 1989 | 0,2550 | 0,0253 | 0,2803 |
| 5 | 4 | Жилой дом | ул. Техническая, 9/1 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.11 | 1989 | 0,2449 | 0,0265 | 0,2714 |
| 5 | 5 | Жилой дом | ул. Техническая, 15 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.7 | 1988 | 0,3397 | 0,0400 | 0,3797 |
| 5 | 6 | Жилой дом | ул. Техническая, 17 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.7 | 1988 | 0,2590 | 0,0353 | 0,2943 |
| 5 | 7 | Жилой дом | ул. Конституции, 11а | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.29 | 2016 | 0,1506 | 0,0093 | 0,1599 |
| 5 | 8 | Жилой дом | ул. Токарева, 20 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.29 | 2016 | 0,1518 | 0,0125 | 0,1643 |
| 5 | 1 | ООО «МТК» | ул. Токарева, 1а | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | УТ | 2001 | 0,1058 | 0,0004 | 0,1063 |
| 5 | 1 | МАУК ДК «Полысаевец» | ул. Токарева, 6а | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.5 | 2017 | 0,0866 | 0,0182 | 0,1048 |
| 5 | 1 | МБУ ДО «ДЮСШ №2» | ул. Токарева, 8 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.17 | 1991 | 0,1067 | 0,0058 | 0,1125 |
| 5 | 1 | МБОУ «Школа № 17» | ул. Панферова, 20 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.18 | 2007 | 0,1581 | 0,0163 | 0,1744 |
| 5 | 1 | МБДОУ «Дет. Сад №2» | ул. Панферова, 14 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | УТ13 | 2009 | 0,0708 | 0,0069 | 0,0777 |
| 5 | 1 | Магазины ИП | ул. Астраханская, 5 | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.17 | 1985 | 0,0206 | 0,0002 | 0,0208 |
| 5 | 1 | Гараж | ул. Астраханская, 5а | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская | т.17 | 1996 | 0,0196 | 0,0001 | 0,0198 |
| 5 | 1 | ш. Полысаевская |  | микрорайон 1 | Котельная ш. Полысаевская |  |  | 26,1290 |  | 26,1290 |
|  | Итого по г. Полысаево |  |  |  |  | 80,13 | 5,19 | 85,30 |

Таблица 5.5.2 - Объем потребления тепловой

энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 139 931,77 | 6 358,78 | 133 572,99 | уголь | 28 444,70 |
| 2 | Котельная № 29 | 12 029,24 | 477,19 | 11 552,05 | уголь | 2 738 |
| 3 | Котельная № 28 | 11 326,35 | 372,48 | 10 953,87 | уголь | 2 729 |
| 4 | Котельная № 32 | 1 533,16 | 31,94 | 1 501,22 | уголь | 364,12 |
|  | Всего ОАО «СКЭК» | 164 820,52 | 7 240,38 | 157 580,14 |  | 34 276,30 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельная ш. Полысаевская | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 | уголь | 8 705,2 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» | 43 802,00 | 1 490,42 | 42 311,58 |  | 8 705,2 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу | 208 622,52 | 8 730,80 | 199 891,72 |  | 42 981,48 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры Полысаевского

городского округа

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения Полысаевского городского округа, приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности с разбивкой по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-ие | Всего 2021-2031 г.г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 192094,5 |  | 1249,3 | 14354,9 | 20222,6 | 27184,2 | 35396,5 | 44810,6 | 48876,4 | - | - |  |
| 2 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 15734,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101,4 | 7316,4 | 7316,4 |
| 3 | Реконструкция водопровода 0,51 км, Ø 150 мм с увеличением до Ø 200 мм от ул. Ватутина - до ул. Расковой | Повышение качества оказываемых услуг | 2026 | 2031 | 2 761 | - | - | - | - | - | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |
| 1 | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с увеличением производительности (замена насосного оборудования | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 2656,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,0 | 1235,4 | 1235,4 |
| 2 | Реконструкция КНС ул. Крупской с увеличением производительности (р-н ТЦ "Спутник") (замена насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 411,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 191,1 | 191,1 |
| 3 | Реконструкция ГНС с увеличением производительности (замена насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 3626,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,9 | 1686,4 | 1686,4 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС по ул. Крупская, 5 | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 3286,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,1 | 1528,4 | 1528,4 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2020 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2021 | 1827,0 | 913,5 | 913,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 5482,0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 5482,0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 1827,2 | 128,0 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 1827,2 | 128,0 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Перекладка самотечной канализации с недостаточной пропускной способностью от ул. Космонавтов, 41 до ГНС (с Ду200 на Ду300), L=1035м | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 14720,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,4 | 6845,0 | 6845,0 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду 300 мм, L-1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская2020 | Повышение качества оказываемых услуг | 2020 | 2022 | 13584,0 | 5643 | 79,41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора L=1058 м (2-нитки) от проектируемой КНС по ул. Крупская, 5 до камеры гашения в р-не ж/д ул. Крупской, 642029 | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 6808,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,6 | 3165,9 | 3165,9 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Реконструкция трубопровода напорной канализации Ду 400 от ГНС до ОС Полысаевского г.о. | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 13126,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,9 | 6104,0 | 6104,0 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
|  | Всего по канализационным сетям: |  |  |  | 284322,2 | 10321,0 | 12353 | 17517,5 | 23385,2 | 30346,8 | 35585,3 | 44999,4 | 49065,2 | 4414,9 | 28261,4 | 28072,6 |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V-5000 куб.м – 2 шт. (1 шт – рабочий, 1 шт – резервный | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2028 | 39499,6 | 450,5 | 5160,5 | 3589,1 | 8079,9 | 7560,3 | 5300,0 | 3439,4 | 5919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции гидроузла № 6 (с заменой насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 2989,1 | 1992,7 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции п. Красногорский (с заменой насосного оборудования) | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 5377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 3000,5 | 2000,4 |
|  | Всего |  |  |  | 10734,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция сетей с увеличением диаметров | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 81439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,7 | 45443,0 | 30295,3 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 70018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,3 | 39070,0 | 26046,7 |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 91418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6399,3 | 51011,5 | 34007,7 |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей, выполненных из чугуна - замена на ПЭ . | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 14427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,9 | 8050,7 | 5367,1 |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 17104,0 | 0,0 | 1710,4 | 3420,8 | 3420,8 | 5131,2 | 0,0 | 0,0 | 3420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | Повышение качества оказываемых услуг | 2022 | 2028 | 31317,2 | 0,0 | 0,0 | 1263,0 | 3254,0 | 4716,0 | 6834,7 | 11739,7 | 3509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2031 | 5805,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
| 8 | Установка регуляторов давления по зонам с высоким напором | Повышение качества оказываемых услуг | 2029 | 2031 | 68371,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27348,7 | 20511,5 | 20511,5 |
|  | Всего |  |  |  | 378208,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |
| 1 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от ул. Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Саларская,Весенняя,Медовая,Лесная,Мичуринская(ПЭ Ду100мм-1400м; ПЭ Ду65мм-600м) | Повышение качества оказываемых услуг | 2025 | 2028 | 8739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2247,0 | 2193,8 | 2142,5 | 2156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская,,Отрадная,Привольная,Культурная,Радужная,Свободы,Солнечная (ПЭ Ду100мм-2170м,ПЭ Ду65мм-1700м) | Повышение качества оказываемых услуг | 2025 | 2028 | 17183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,6 | 6119,7 | 3728,4 | 2433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2021 | 5701,0 | 5701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2021 | 4072,0 | 4072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 16288,2 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 16288,2 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2025 | 8144,1 | 570,1 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской,Копровая, Бажова | Повышение качества оказываемых услуг | 2021 | 2030 | 24204,8 | 1710,2 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  | 2021 | 2031 | 530757,0 | 16123,8 | 19284,4 | 20686,4 | 27168,2 | 36969,6 | 23394,2 | 23996,0 | 20386,8 | 49057,3 | 173022,3 | 120668,0 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| 1. | 1. Котельная № 29 |  |  |  | 32025 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726,00 | 0,00 | 0,00 | 25 971 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | Модернизация существующего котельного оборудования | 2030 | 2030 | 25971 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25971 | 0,0 |
| 2 | Установка оборудования ХВО | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования | 2022 | 2022 | 1299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2229 | 0,0 | 2229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная 29) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 2526 | 0,0 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1726 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 32 |  |  |  | 16486 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 7 725,00 | 0,00 | 0,00 | 18 485,0 | 10 901,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 32 | Установка блочных котельных «Термомробот» | 2023 | 2023 | 15462 | 0,0 | 0,0 | 15462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная32) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 1724 | 0,0 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 28 |  |  |  | 40140 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 7 725,00 | 0,00 | 0,00 | 18 485,0 | 10 901,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления | Модернизация существующего котельного оборудования | 2027 | 2028 | 28335 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17434 | 10901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. | 2024 | 2024 | 7725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2229 | 0,0 | 2229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная 28) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 1851,0 | 0,0 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ППШ |  |  |  | 255091,4 | 0,0 | 3 554,59 | 0,0 | 21 088,6 | 0,0 | 25 184,55 | 30 191,9 | 49 487,4 | 68 916,4 | 56 667,91 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 № 1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | Автоматизация котельной | 2028 | 2030 | 128329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 487,4 | 55 295,1 | 23 546,68 | 0,0 |
| 2 | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 № 6 | Автоматизация котельной | 2029 | 2029 | 13621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13621,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2,3 | Реконструкция существующего газоочистного оборудования с повышением эффективности. | 2024 | 2024 | 12122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | 2024 | 2024 | 4225,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4225,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция угольного склада | Установка щековую дробилки углеподачи. Установка угольных весов на конвейере углеподачи. Установка автомобильных весов | 2026 | 2030 | 58305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25184,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33121,23 | 0,0 |
| 6 | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | Автоматизация котельной | 2027 | 2027 | 25943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | Монтаж приборов учета | 2022 | 2022 | 2228,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов | Монтаж плавного пуска | 2024 | 2024 | 4740,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4740,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная32) | Строительство ограждений по периметру котельной с устройством системы видеонаблюдения | 2022 | 2027 | 5574,0 | 0,0 | 1326,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по всем котельным |  | 2021 | 2030 | 343742,4 | 0,0 | 11 211,6 | 15 462,0 | 28 813,6 | 0,0 | 25 184,55 | 51 126,9 | 60 388,4 | 68 916,4 | 82 638,91 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения |
| 1 | Строительствоподстанции35/10 кВ«Новая»с двумя трансформаторамипо6,3 МВА |  | 2027 | 2027 | 27300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | СтроительствоВЛ 35 кВот ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» с проводом АС 120 |  | 2027 | 2027 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого затраты в сфере развития системы электроснабжения |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации;

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения и водоотведение Полысаевского городского округаориентировочно составит 815,0792 млн. руб. (530,757  млн. руб.- водоснабжение,  284,3222 млн. руб – водоотведение). Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

.** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы Полысаевского городского округа ориентировочно составит 343,7424 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

** *Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы электроснабжения Полысаевского городского округа ориентировочно составит 39,9 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после составления проектно-сметной документации.

В таблице 6.2 показана динамика капитальных вложений в реализацию мероприятий по реконструкции котельных  зоне деятельности единых  теплоснабжающих организаций.

Таблица 6.2 – Капитальные вложения в

реализацию мероприятий по реконструкции котельных

зоне деятельности единых  теплоснабжающих организаций, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,00 | 142,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 829,34 |
| Оборудование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0,00 | 3 411,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,56 |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 3 553,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 738,90 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 53,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,94 |
| НДС | 0,00 | 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616,17 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 697,00 |
| 2. Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,00 | 9,85 | 507,76 | 0,00 | 0,00 | 23,78 |
| Оборудование | 0,00 | 93,59 | 4 823,76 | 0,00 | 0,00 | 225,87 |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0,00 | 142,85 | 7 362,58 | 0,00 | 0,00 | 344,75 |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 246,30 | 12 694,11 | 0,00 | 0,00 | 594,40 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 3,70 | 190,89 | 0,00 | 0,00 | 8,94 |
| НДС | 0,00 | 50,00 | 2 577,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 300,00 | 15 462,0 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| 3. Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,00 | 99,47 | 0,00 | 253,69 | 0,00 | 965,02 |
| Оборудование | 0,00 | 944,97 | 0,00 | 2 410,01 | 0,00 | 9 167,71 |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0,00 | 1 442,33 | 0,00 | 3 678,44 | 0,00 | 13 992,82 |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 2 486,77 | 0,00 | 6 342,13 | 0,00 | 24 125,54 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 95,37 | 0,00 | 362,79 |
| НДС | 0,00 | 504,83 | 0,00 | 1 287,50 | 0,00 | 4 897,67 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 7 725,00 | 0,00 | 29 386,00 |
| 4. ППШ |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,00 | 116,73 | 0,00 | 692,54 | 0,00 | 7 567,81 |
| Оборудование | 0,00 | 1 108,94 | 0,00 | 6 579,12 | 0,00 | 71 894,15 |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0,00 | 1 692,60 | 0,00 | 10041,81 | 0,00 | 109 733,18 |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 2 918,27 | 0,00 | 17 313,46 | 0,00 | 189 195,14 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 260,35 | 0,00 | 2 845,04 |
| НДС | 0,00 | 592,43 | 0,00 | 3 514,76 | 0,00 | 38 408,04 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 3 554,59 | 0,00 | 21 088,58 | 0,00 | 230 448,21 |
| Итого по ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,00 | 368,18 | 507,76 | 946,22 | 0,00 | 9 466,16 |
| Оборудование | 0,00 | 3 497,74 | 4 823,76 | 8 989,13 | 0,00 | 89 928,51 |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0,00 | 5 338,65 | 7 362,58 | 13 720,24 | 0,00 | 137 259,30 |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 9 204,58 | 12 694,11 | 23 655,59 | 0,00 | 236 653,97 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 138,41 | 190,89 | 355,72 | 0,00 | 3 558,71 |
| НДС | 0,00 | 1 868,60 | 2 577,00 | 4 802,26 | 0,00 | 48 042,54 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 11 211,59 | 15 462,0 | 28 813,58 | 0,00 | 288 255,21 |

Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры до 2031 года представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3– Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры Полысаевского городского округа до 2031года

| Наименование системы коммунальной инфраструктуры | ИТОГО за период, тыс. руб | Объем инвестиций с разбивкой по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). | 530757 | 16123,8 | 19284,4 | 27168,2 | 23394,2 | 23996 | 20386,8 | 49057,3 | 173022 | 120668 | 530757 | 16123,8 |
| Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы) | 284322 | 6071,9 | 12353 | 23385 | 35585 | 44999 | 49065 | 4414,9 | 28261 | 28073 | 284322 | 6071,9 |
| Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организаций коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы) | 343742,4 | 0 | 11 211,60 | 28 813,60 | 25 184,55 | 51 126,90 | 60 388,40 | 68 916,40 | 82 638,91 | 0 | 34374,24 | 0 |
| Итого на развитие систем коммунальной инфраструктуры | 1158821,4 | 22195,7 | 42849 | 79367 | 84164,1 | 120122 | 129840 | 122389 | 283923 | 148741 | 849453,24 | 22195,7 |

7 Предложения по организации реализации инвестиционных

проектов Полысаевского городского округа

7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Величина капитальных вложений, требуемых для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Финансовые потребности на период 2021-2031 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировке схемы водоснабжения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы с учетом НДС, составит 530757тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательные работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы.

Таблица 7.1.1– Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных сооружений, водопроводных сетей, установку приборов учета холодной воды у потребителей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 372,0 | 5360,5 | 7704,0 | 16070,3 | 17238,7 | 22640,2 | 30808,0 | 19495,2 | 19996,7 | 16989,0 | 40881,1 | 144185,3 | 100556,7 | 442297,5 |
| НДС | 74,4 | 1072,1 | 1540,8 | 3214,1 | 3447,7 | 4528,0 | 6161,6 | 3899,0 | 3999,3 | 3397,8 | 8176,2 | 28837,1 | 20111,3 | 88459,5 |
| Итого с НДС | 446,4 | 6432,6 | 9244,8 | 19284,4 | 20686,4 | 27168,2 | 36969,6 | 23394,2 | 23996,0 | 20386,8 | 49057,3 | 173022,3 | 120668,0 | 530757,0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение источников водоснабжения

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам: строительство новых источников водоснабжения; реконструкция источников водоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений на существующих источниках водоснабжения (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.1.2 – Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных сооружений в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 375,4 | 4300,4 | 2990,9 | 6733,3 | 6300,3 | 4416,7 | 2866,2 | 4933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32916,3 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 860,1 | 598,2 | 1346,7 | 1260,1 | 883,3 | 573,2 | 986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6583,3 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 450,5 | 5160,5 | 3589,1 | 8079,9 | 7560,3 | 5300,0 | 3439,4 | 5919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39499,6 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений на существующих источниках водоснабжения (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.1.3–Реконструкция и техническое перевооружение насосных станций

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,2 | 4991,3 | 3327,6 | 8945,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,2 | 998,3 | 665,5 | 1789,0 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,4 | 5989,6 | 3993,1 | 10734,1 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

строительство новых водопроводных сетей; реконструкция водопроводных сетей. Информация об инвестициях в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей приведена ниже (Таблица  35). Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена в таблице 6.6 – ТАКОЙ ТАБЛИЦЫ НЕТ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.1.4– Строительство водопроводных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 4988,3 | 6956,4 | 9972,4 | 9972,4 | 9972,4 | 15929,6 | 9010,8 | 6975,3 | 5908,1 | 2082,8 | 2082,8 | 0,0 | 83851,3 |
| НДС | 0,0 | 997,7 | 1391,3 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 3185,9 | 1802,2 | 1395,1 | 1181,6 | 416,6 | 416,6 | 0,0 | 16770,3 |
| Итого с НДС | 0,0 | 5986,0 | 8347,7 | 11966,9 | 11966,9 | 11966,9 | 19115,5 | 10812,9 | 8370,3 | 7089,7 | 2499,4 | 2499,4 | 0,0 | 100621,6 |

Таблица 7.1.5–Реконструкция водопроводных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 372,0 | 372,2 | 372,2 | 1797,5 | 4275,3 | 5934,5 | 8578,2 | 6067,8 | 10155,3 | 6147,7 | 38172,1 | 137111,1 | 97229,1 | 316584,8 |
| НДС | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 359,5 | 855,1 | 1186,9 | 1715,6 | 1213,6 | 2031,1 | 1229,5 | 7634,4 | 27422,2 | 19445,8 | 63317,0 |
| Итого с НДС | 446,4 | 446,6 | 446,6 | 2157,0 | 5130,4 | 7121,4 | 10293,8 | 7281,3 | 12186,3 | 7377,2 | 45806,5 | 164533,3 | 116674,9 | 379901,7 |

Таблица 7.1.6– Необходимые инвестиции в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение водопроводных сетей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 372,0 | 5360,5 | 7328,6 | 11769,9 | 14247,8 | 15906,9 | 24507,8 | 15078,5 | 17130,5 | 12055,8 | 40254,9 | 139193,9 | 97229,1 | 400436,1 |
| НДС | 74,4 | 1072,1 | 1465,7 | 2354,0 | 2849,6 | 3181,4 | 4901,6 | 3015,7 | 3426,1 | 2411,2 | 8051,0 | 27838,8 | 19445,8 | 80087,2 |
| Итого с НДС | 446,4 | 6432,6 | 8794,3 | 14123,9 | 17097,3 | 19088,3 | 29409,3 | 18094,2 | 20556,6 | 14466,9 | 48305,9 | 167032,7 | 116674,9 | 480523,3 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей

Таблица 7.1.7–Установка приборов учета холодной воды у потребителей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.2 Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

улучшение качества воды.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены ниже.

Таблица 7.1.8 – Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение.

| № п/п | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения, ед./км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | н/д | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,7 | 76,4 | 76,1 | 75,8 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, % | 77,0 | 81,2 | 82,2 | 83,2 | 84,2 | 85,2 | 86,1 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,7 | 90,6 | 91,4 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь холодной воды, при транспортировке, % | 40,00 | 35,30 | 35,18 | 35,05 | 34,93 | 34,81 | 34,68 | 34,56 | 34,43 | 34,31 | 34,18 | 34,06 | 33,93 |

7.2 Инвестиционные проекты в сфере

водоотведения

Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Финансовые потребности на период 2021-2031 г.г. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировки схемы водоотведения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы с учетом НДС, составит 284322,2 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательные работы;

строительно-монтажные работы; работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.2.1– Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

канализационных очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 3540,9 | 5059,9 | 10294,2 | 14597,9 | 19487,7 | 25289,0 | 29654,4 | 37499,5 | 40887,7 | 3679,1 | 23551,2 | 23393,8 | 236935,3 |
| НДС | 0,0 | 708,2 | 1012,0 | 2058,8 | 2919,6 | 3897,5 | 5057,8 | 5930,9 | 7499,9 | 8177,5 | 735,8 | 4710,2 | 4678,8 | 47387,1 |
| Итого с НДС | 0,0 | 4249,1 | 6071,9 | 12353,0 | 17517,5 | 23385,2 | 30346,8 | 35585,3 | 44999,4 | 49065,2 | 4414,9 | 28261,4 | 28072,6 | 284322,3 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию

канализационных очистных сооружений

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений приведена в таблице 7.2.2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию канализационных очистных сооружений (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.2.2 - Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,1 | 11962,4 | 16852,2 | 22653,5 | 29497,1 | 37342,2 | 40730,3 | 917,8 | 6097,0 | 6097,0 | 173190,6 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 | 2392,5 | 3370,4 | 4530,7 | 5899,4 | 7468,4 | 8146,1 | 183,6 | 1219,4 | 1219,4 | 34638,1 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,3 | 14354,9 | 20222,6 | 27184,2 | 35396,5 | 44810,6 | 48876,4 | 1101,4 | 7316,4 | 7316,4 | 207828,7 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение канализационных насосных станций

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций приведена в таблице 7.2.3.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций (в тыс. руб. в ценах 2019 г.).

7.2.3- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,3 | 3867,8 | 3867,8 | 8317,8 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 773,6 | 773,6 | 1663,6 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8 | 4641,3 | 4641,3 | 9981,4 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

строительство новых канализационных сетей; реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей.

Информация о величине инвестиций по разделу реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей приведена в таблице 7.2.4, по разделу строительство новых канализационных сетей – в таблице 7.2.5.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 7.2.4– Реконструкция канализационных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1624,4 | 10790,8 | 10790,8 | 23206,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,9 | 2158,2 | 2158,2 | 4641,2 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,3 | 12949,0 | 12949,0 | 27847,3 |

Таблица 7.2.5– Строительство канализационных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 3540,9 | 5059,9 | 9253,1 | 2635,5 | 2635,5 | 2635,5 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 554,5 | 2795,6 | 2638,3 | 32220,8 |
| НДС | 0,0 | 708,2 | 1012,0 | 1850,6 | 527,1 | 527,1 | 527,1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 110,9 | 559,1 | 527,7 | 6444,2 |
| Итого с НДС | 0,0 | 4249,1 | 6071,9 | 11103,7 | 3162,6 | 3162,6 | 3162,6 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 665,4 | 3354,7 | 3165,9 | 38664,9 |

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6– Перечень значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение

| № п/п | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Показатель качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях, % | 84,2 | 84,7 | 85,1 | 87,6 | 88,0 | 88,4 | 89,1 | 89,6 | 90,0 | 90,4 | 90,8 | 91,2 | 91,5 |
| 1.2 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 98,0 | 98,0 | 100 |
| 2 | Показатели надежности системы водоотведения |
| 2.1 | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 25,44 | 25,26 | 25,07 | 24,88 | 24,70 | 24,51 | 24,33 | 24,14 | 23,95 | 23,77 | 23,58 | 23,40 | 23,21 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения, % | 70,1 | 71,2 | 72,3 | 73,4 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,4 | 82,3 |

7.3 Инвестиционные проекты в сфере

теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них формируются в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения.

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии) приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1– Объемы нового строительства тепловых сетей и ориентировочные затраты

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 367 | 1 | 52 | 2021-2023 | 32 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 231,43 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 368 | 1 | 52 | 2021-2023 | 32 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 231,43 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 369 | 1 | 32 | 2021-2023 | 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 178,02 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 370 | 1 | 117 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 1 057,69 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 371 | 1 | 91 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 822,65 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 372 | 1 | 672 | 2021-2030 | 150 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 11 517,63 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 373 | 1 | 85 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 768,41 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 374 | 1 | 65 | 2021-2023 | 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 361,60 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 375 | 1 | 91 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 822,65 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 376 | 1 | 100 | 2021-2023 | 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 556,31 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 377 | 1 | 301 | 2021-2023 | 100 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 3 415,98 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 378 | 1 | 162 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 1 464,49 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 379 | 1 | 35 | 2021-2023 | 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 194,71 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 380 | 1 | 215 | 2021-2023 | 80 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 2 392,14 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 381 | 1 | 83 | 2021-2023 | 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 461,74 |
| ППШ (ППШ1 и ППШ2) | ТС котельной | потребитель | 382 | 1 | 168 | 2021-2023 | 80 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 1 869,21 |
| Котельная №29 | ТС котельной | потребитель | 66 | 2 | 184 | 2021-2023 | 32 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 818,89 |
| Котельная №29 | ТС котельной | потребитель | 67 | 2 | 86 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 777,45 |
| Котельная №29 | ТС котельной | потребитель | 68 | 2 | 60 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 542,40 |
| Котельная №32 | ТС котельной | потребитель | 5 | 4 | 30 | 2024-2030 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 271,20 |
| Котельная №32 | ТС котельной | потребитель | 6 | 4 | 10 | 2024-2031 | 32 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 44,50 |
| Новая котельная | ТС котельной | потребитель | 1 | 5 | 311 | 2021-2030 | 125 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 4 693,77 |
| Новая котельная | ТС котельной | потребитель | 2 | 5 | 224 | 2021-2030 | 80 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 2 492,28 |
| Котельная ш. Полысаевская | ТС котельной | потребитель | 17 | 6 | 257 | 2021-2023 | 100 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 2 916,63 |
| Котельная ш. Полысаевская | ТС котельной | потребитель | 18 | 6 | 382 | 2021-2023 | 125 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 5 765,34 |
| Котельная ш. Полысаевская | ТС котельной | потребитель | 19 | 6 | 76 | 2021-2023 | 65 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана | ППУ | 687,04 |
| Итого: | 45 355,59 |

Затраты должны определятся на основании проектов, выполненных

в соответствии СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Ориентировочные объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определены в соответствии с требуемой пропускной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теплоносителя

Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов показаны в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2– Объемы реконструкции тепловых

сетей организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ТК 11 | ТК 12 | 83 | 2022-2027 | 300 | 400 | надземный | минматы | 11 961 |
| 2 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ТК 12 | ТК 13 | 67 | 2022-2027 | 300 | 400 | надземный | минматы | 9 655 |
| 3 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ТК 13 | ТК 14 | 115 | 2022-2027 | 300 | 400 | надземный | минматы | 16 572 |
| 4 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ТК 14 | ТК 15 | 133 | 2022-2027 | 300 | 400 | надземный | минматы | 19 166 |
| 5 | ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | ТК 15 | ТК 16 | 23 | 2022-2027 | 300 | 400 | надземный | минматы | 3 315 |
|  | Итого: | 60 669 |
|  | Всего по Полысаевскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 669 |

п.1-5 Реконструкция тепловых сетей котельной ППШ с увеличением диаметра от ТК11 до ТК 16

Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения - отсутствуют.

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - отсутствуют.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов,  централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Полысаевскому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования на 2021-2030 годы приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3– Мероприятия по подготовке проектной документации,

строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов

централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  по Полысаевскому городскому округу

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2020г.,тыс. руб. | Стоимость в прогноз. ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы МЭР России |  |  | 1,0510 | 1,1014 | 1,1532 | 1,2040 | 1,2557 | 1,3085 | 1,3621 | 1,4166 | 1,4733 | 1,5322 |  |
| 1 | Реконструкция котельных «ППШ» | 198 428,97 | 259 840,33 | 0,00 | 4 107,10 | 0,00 | 5 957,05 | 12 961,32 | 24688,94 | 32623,63 | 27946,55 | 68916,42 | 82639,33 |  |
| 1.1 | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой топок, конвейера ШЗУ, автоматизацией котлов | 57 333,41 | 85 510,71 |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,81 | 51 802,4 | 30 483,5 | Собственные средства |
| 1.2 | Монтаж котла КВТС – 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 – 95 №6 | 9 607,25 | 14 114,02 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 13 114,0 |  | Собственные средства |
| 1.3 | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3 | 10 462,85 | 15 991,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 14991,1 | Собственные средства |
| 1.4 | Реконструкция угольного склада (завершение работ в 2031г.) | 42 462,16 | 40 164,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 37164,7 | Собственные средства |
| 1.5 | Реконструкция бойлерной с установкой частотных преобразователей и прибора учета, заменой насосного и теплообменного оборудования | 19 920,68 | 24 749,26 |  | 4107,1 |  |  | 12961,3 | 7680,8 |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.6 | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей котельной ППШ и ППШ2 | 19 791,56 | 27 870,77 |  |  |  |  |  |  | 4149,0 | 23 721,7 |  |  | Собственные средства |
| 1.7 | Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до ТК-16 с увеличением диаметра | 33 903,17 | 45 482,70 |  |  |  |  |  | 17008,1 | 28474,6 |  |  |  | Собственные средства |
| 1.8 | Реконструкция РУ 0,4 кВ | 4 947,89 | 5 957,05 |  |  |  | 5 957 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2. | Реконструкция котельной №29 | 67 367,37 | 118 331,8 | 0,00 | 1 878 | 0,00 | 18266,2 | 24 957,88 | 22 284,36 | 18503,5 | 32 441,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности для закрытия котельной №28 | 67 367,37 | 85 890,01 |  | 1 878 |  | 18 266,2 | 24 957,88 | 22 284,36 | 18 503,5 |  |  |  | Собственные средства |
| 2.2 | Строительство тепловой сети для переключения нагрузки котельной №28 на котельную №29 | 22 901,21 | 32 441,86 |  |  |  |  |  |  |  | 32 441,86 |  |  | Собственные средства |
| 3. | Реконструкция котельной №32 | 13 370,59 | 15 462,00 | 0,00 | 0,00 | 15 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | 13 370,59 | 15 462,00 |  |  | 15 462 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 4. | Монтаж статических балансировочных клапанов для регулировки гидрав-лического режима работы тепловых сетей котельной ППШ | 3 107,61 | 3 422,87 |  | 3422,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 5. | Антитеррористические мероприятия, ограждения котельных и система видеонаблюдения (котельная ППШ, №№28, 29, 32) | 6 247,93 | 7 354,42 |  | 1 803,19 |  | 5 551,2 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
|  | Итого по теплоснабжению: | 288 522,47 | 404 411,5 | 0,00 | 11 211,2 | 15 462 | 29 774,5 | 37 919,2 | 46 973,3 | 51 127,1 | 60 388,4 | 68 916,4 | 82 639,3 |  |

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, тыс. руб. показаны в таблице 7.3.4.

Таблица 7.3.4– Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 31 131 | 17 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 468 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6 320 | 3 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 37 919 | 21 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 38 880 | 60 669 | 60 669 | 60 669 | 60 669 | 60 669 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 31 131 | 17 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 468 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6 320 | 3 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 37 919 | 21 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 38 880 | 60 669 | 60 669 | 60 669 | 60 669 | 60 669 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийных ситуаций, обеспечивающие возможность подачи тепловой энергии в зоны систем теплоснабжения, которые попали под отключение в результате аварий

Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек Индивидуального теплового пункта (ИТП) осуществляется врезка перемычки, позволяющая подавать воду в подающий трубопровод ИТП как с подающего, так и с обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в камере присоединения абонента.

В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в ИТП в камере подключения и в ИТП. По единственному трубопроводу осуществляется подача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружении. Откачка поступающей воды производится дренажными насосами.

Аварийный ремонт теплосети при наличии аварийной перемычки можно осуществить без прекращения подачи тепла потребителю. Работы по аварийному ремонту теплосети, получение разрешений, открытие аварийного ордера, таким образом может осуществляться в условиях, когда теплоснабжение здания не прекращается.

При аварии на обратном теплопроводе, в первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу прямой сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем, закрывается задвижка 2 на обратном теплопроводе, открывается задвижка 5 на патрубке слива и закрываются задвижки 6 и 7 на линии ГВС. При этом остается закрытой на аварийной перемычке задвижка 4. В результате прямая сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водосток). При аварии на подающем теплопроводе в первую очередь также проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом открывается задвижка 4 на аварийной перемычке. При этом закрываются задвижки 6 и 7 на линии горячей воды, и открывается задвижка 5 на патрубке слива. В результате обратная сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водостока).

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чего уменьшится время отключения потребителей от тепловых сетей во время аварийных ситуаций.

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимо обратиться в проектные организации.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источников тепловой энергии может осуществляться при наличии собственных средств теплоснабжающих организаций.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами регулирования в тариф теплоснабжающей и теплосетевой организации может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения.

Финансирование строительства и реконструкции котельных для теплоснабжения перспективных потребителей возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы.

Реконструкция существующей системы теплоснабжения из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в развитие системы теплоснабжения Полысаевского городского округа на каждом этапе строительства, представлены в Разделе 6, таблица 6.1.

На развитие системы теплоснабжения в Полысаевского городского округа до 2031 года потребуются финансовые затраты около 343742,4 тыс. руб.

Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Экологическая безопастность теплоснабежния

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» установлены требования к охране атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов, соблюдение которых обязательно:

• непревышение экологических, санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха;

• установление санитарно-защитных зон предприятий;

• разработка мер по уменьшению выбросов вредных веществ и их обезвреживанию;

• непревышение технологических нормативов выбросов и предельно допустимых выбросов при вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий и др.;

• запрет размещения и эксплуатации предприятий, не имеющих установок очистки газов и средств контроля за выбросами в атмосферу, предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха.

7.4 Инвестиционные проекты в сфере

электроснабжения

Объекты местного значения в сфере электроснабжения, согласно Положению о территориальном планировании и генплану, представлены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1 – Перспективные

объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта на территории городского округа Полысаево | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность, км; мощность, кВт |
| 1. | Строительствоподстанции35/10 кВ«Новая»с двумя транс-форматорамипо6,3 МВА | - | строительство | 2027 | по проекту |
| 2 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» с проводом АС 120 | от ПС«Полысаево-3»до ПС«Новая» | строительство | 2027 | по проекту |
| 3 | Оборудование существующегоРП-5 камерами КСО с вакуумными выключателями и микро процессорной защитой | - | реконструкция | 2027 | по проекту |
| 4 | Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ, сечением 3х240 мм2отПС«ППШ»до РП-5 | - | строительство | 2027 | по проекту |

Предложения по величине необходимых

инвестиций

Предложения по величине необходимых инвестиций в развитие системы электроснабжения Полысаевского городского округа на каждом этапе строительства, представлены в Разделе 6, таблица 6.1.

На развитие системы электроснабжения потребуются финансовые затраты около 84000 тыс. руб.

Сумма является ориентировочной и не входит в объем финансирования мероприятий данной Программы.

Технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

7.5 Инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО

Санитарная очистка территории

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга- вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами.

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов, площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабо фильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в Полысаевском городском округе необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

Проектом намечается следующие мероприятия:

Механизированная уборка улиц и удаление уличного смета; -поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений.

организация системы водоотводных лотков;

ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок; -установка урн для мусора;

озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТКО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходим парк автотранспорта: мусоровозы, ассенизационные машины, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы– 47машин на расчетный срок.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах1984 г.- 1,2 млн. руб. на расчетный срок, в том числе на 1 очередь– 0,9 млн. руб.

Охрана окружающей среды

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в посёлке. Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение рек.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблицах.

Таблица 7.5.1 – Расчёт годового объёма и веса

загрязнений, поступающих на очистные сооружения

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3. | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке,кг/м3. | Объёмный вес загрязнений, кг/м3. | Годовой объём загрязнений, тыс. м3. | Годовой вес загрязнений,т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 1292,7 | 2,26 | 1500 | 1,94 | 2922,0 |
| Нефтепродукты. | 1292,7 | 0,0006 | 900 | 0,00086 | 0,775 |

Талица 7.5.2 – Количество загрязнений,

задержанных очистными сооружениями за год

| Вид загрязнений. | 1 ступень очистки, т. | 2 ступень очистки, т. | Всего, т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 1402,5 | 1443,4 | 2845,9 |
| Нефтепродукты. | 0,372 | 0,382 | 0,754 |

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Остаточное содержание взвешенных веществ на выходе из отстойника составляет 4,15 мг/л, нефтепродуктов–0,05мг/л, т.е. принятая конструкция очистного сооружения, обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки взависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

8. Финансовые потребности для реализации Программы

Источники финансирования инвестиций:

За счет собственных средств:

- ОАО «СКЭК», АО «СУЭК-Кузбасс»

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники);

- ОАО «СКЭК»,

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов).

За счет частных инвестиций:

- местный бюджет;

- региональный бюджет;

- федеральный бюджет.

Плата за подключение (присоединение).

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств организаций коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы.

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Потребности в инвестициях |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| Потребности в инвестициях всего | тыс. руб. | 1158822 | 26444,8 | 42849 | 53665,9 | 79367 | 67316,4 | 84164,05 | 120122,3 | 129840,4 | 122388,6 | 283922,6 | 148740,6 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств (прибыль, амортизация, тарифные источники): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК»,» | тыс. руб. | 1158822 | 26444,8 | 42849 | 53665,9 | 79367 | 67316,4 | 84164,05 | 120122,3 | 129840,4 | 122388,6 | 283922,6 | 148740,6 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф)

за подключение (присоединение).

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу Минэкономразвития России от 16.04.2008 № 104.

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Прогнозные величины тарифов

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020г. | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./Гкал | 1487,1 | 2308,0 | 2400,3 | 2496,3 | 2596,2 | 2700,0 | 2808,0 | 2920,4 | 3037,2 | 3158,7 | 3285,0 | 3416,4 |
| Тариф на услуги теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» | руб./Гкал | 1416,0 | 1538,0 | 1599,5 | 1663,5 | 1730,0 | 1799,2 | 1871,2 | 1946,1 | 2023,9 | 2104,9 | 2189,1 | 2276,6 |
| Тариф на услуги водоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 39,5 | 42,2 | 45,5 | 48,9 | 50,9 | 52,9 | 55,0 | 57,2 | 59,5 | 61,9 | 64,3 | 66,9 |
| Тариф на услуги водоотведения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 22,5 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,6 | 30,7 | 32,0 | 33,2 |
| Тариф на горячее водоснабжение для потребителей в открытых системах теплоснабжения ОАО «СКЭК» | руб./м3 | 152,2 | 167,2 | 173,9 | 180,8 | 188,1 | 195,6 | 203,4 | 211,6 | 220,0 | 228,8 | 238,0 | 247,5 |
| Тариф на горячее водоснабжение для потребителей в открытых системах теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» | руб./м3 | 175,0 | 178,0 | 185,1 | 192,5 | 200,2 | 208,2 | 216,6 | 225,2 | 234,2 | 243,6 | 253,4 | 263,5 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт ч | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 |
| Тариф на вывоз и захоронение ТКО | руб./м2 ж. пл. | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |

Прогнозные индекс - дефляторы представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Прогнозные индекс - дефляторы

| Наименование индекса | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты), % | 103,2 | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество), % | 102,7 | 103,5 | 103,9 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Индекс цен на природный газ, % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых тарифов и рыночных цен, для всех категорий потребителей, исключая население), % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Тепловая энергия, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение, водоотведение, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор в строительстве, % | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на

социальную поддержку и субсидии, оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1

Таблица 10.1 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ориентировочно)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020г. | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 3 405,19 | 4 525,05 | 4 705,81 | 4 893,09 | 5 072,02 | 5 257,90 | 5 451,01 | 5 651,65 | 5 860,09 | 6 076,64 | 6 301,64 | 6 535,39 |
| Теплоснабжение+ горячее водоснабжение | руб./мес. | 2 257,25 | 2347,54 | 2441,44 | 2539,09 | 2640,66 | 2746,29 | 2856,14 | 2970,38 | 3089,20 | 3212,77 | 3341,28 | 3474,93 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 399,3 | 427,0 | 460,3 | 494,4 | 514,2 | 534,7 | 556,1 | 578,4 | 601,5 | 625,5 | 650,6 | 676,6 |
| Водоотведение | руб./мес. | 227,1 | 227,1 | 236,2 | 245,6 | 255,4 | 265,6 | 276,3 | 287,3 | 298,8 | 310,8 | 323,2 | 336,1 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 417,6 | 438,8 | 452,0 | 465,6 | 479,5 | 493,9 | 508,7 | 524,0 | 539,7 | 555,9 | 572,6 | 589,8 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 174,9 | 180,1 | 185,6 | 191,1 | 196,9 | 202,8 | 208,8 | 215,1 | 221,6 | 228,2 | 235,1 | 242,1 |
| Вывоз и захоронение ТКО | руб./мес. | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 255,8 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 47 028,0 | 48 848,0 | 50 411,1 | 52 024,3 | 53 689,1 | 55 407,1 | 57 180,1 | 59 009,9 | 60 898,2 | 62 847,0 | 64 858,1 | 66 933,5 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 7,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 4 702,8 | 4 884,8 | 5 041,1 | 5 202,4 | 5 368,9 | 5 540,7 | 5 718,0 | 5 901,0 | 6 089,8 | 6 284,7 | 6 485,8 | 6 693,4 |
| Доступность | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого комплекса.

В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда				                                          	– 90 %;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах 	                                          	– 100%;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи                                  	–7,8%

(менее 10%);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги 		                                	–92%;

- норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 	– 10%.